# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：西安市长安区和美乡村生活污水治理项目

建设单位（盖章）：       西安康博环保有限公司      1

编制日期：      2024年6月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 西安市长安区和美乡村生活污水治理项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2404-610116-04-01-264273 |
| 建设单位 联系人 | 于琛 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 陕西 省（自治区） 西安 市 长安 县（区） / 乡（街道） / （具体地址） |
| 地理坐标 | （ 109 度 1 分 13.024 秒， 34 度 2 分 38.332 秒） |
| 国民经济 行业类别 | D4620污水处理及其再生利用 | 建设项目 行业类别 | 四十三、水的生产和供应业 95污水处理及其再生利用 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 西安市长安区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 67470 | 环保投资（万元） | 67470 |
| 环保投资占比（%） | 100 | 施工工期 | 24个月 |
| 是否开工建设 | (否 ( 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 32205m2 （新增占地6810m2） |
| 专项评价设置 情况 | 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》第四十三、水的生产和供应业—95污水处理及其再生利用—新建、扩建日处理10万吨以下500吨及以上城乡污水处理项目应编制环境影响报告表，500吨以下城乡污水处理的的编制环境影响登记表。 本项目涉及接管运营污水处理厂3座，新建及扩建的农村污水处理厂（站）共10座。新建及扩建厂共有八种类型：100m3/d设施1座、200m3/d设施2座、300m3/d设施1座、450m3/d设施2座、500m3/d设施1座、1000m3/d设施1座、1200m3/d设施1座、1800m3/d设施1座，新建及扩建厂设计污水处理总量为6200m3/d。属于新建、扩建日处理10万吨以下500吨及以上城乡污水处理项目，应编制环境影响报告表。 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）“表1 专项评价设置原则表”，新增废水直排的污水集中处理厂应开展地表水专项评价。 综上，本项目需设置地表水专项评价，专题评价内容重点为直排地表水500t/d及以上污水处理站断面。 |
| 规划情况 | 《西安市长安区农村生活污水治理专项规划》（2022-2025） |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、《西安市长安区农村生活污水治理专项规划》（2022-2025）相符性分析 （1）规划范围 规划范围是西安市长安区整个涉农行政区域，包括黄良街办、子午街办、委曲街办、郭杜街办、滦镇街办、五台街办、魏寨街办、砲里街办、王曲街办、大兆街办、杨庄街办、杜曲街办、王莽街办、太乙官街办、鸣犊街办、引镇街办，共16个街道，共涉及行政村232个，自然村426个，总户数16.4万户，服务人口54万人。 （2）规划目标 2025年以前，长安区农村生活污水治理率达60%以上，基本消除面积较大的农村黑臭水体。 （3）污水处理推荐工艺 根据国内农村生活污水治理处理技术的优缺点，以及长安区农村的实际情况，对采用不同出水标准的污水处理站选用不同的污水处理工艺。从先进性、出水水质保障、优劣势及占地面积、耐冲击能力、吨水经济指标和建设周期上进行综合对比，A2O+MBR工艺出水水质有保障、施工周期短、产泥量少、低噪声无异味且占地面积省等优势，故最终本规划规模大于等于500m3/d的污水站拟采用A2O+MBR工艺；规模500m3/d以内的污水站采用A2O工艺。 （4）规划实施内容 规划覆盖长安区13个街办，盘活污水处理站8座，总处理规模为1110m3/d；新建污水处理站（厂）16座，总设计规模为10950m3/d；扩容污水站5座，总规模1370m3/d；新增配套污水收集主次干管总长861.62km，其中管网部分包括周边纳入镇办污水处理厂的村庄管网。 （5）相符性分析 ①本工程农村生活污水整治涉及长安区10个街道，50个自然村，均在《西安市长安区农村生活污水治理专项规划》规划范围内。 ②项目的实施有利于改善长安区农村水环境，与《西安市长安区农村生活污水治理专项规划》规划目标一致。 ③100m³/d的污水处理站，考虑处理效率、运维难易程度及运维成本，建议采用“多级厌氧发酵”工艺设备，出水还田利用；小于等于500m³/d的污水处理站采用“一体化A²/O”工艺设备；大于500m³/d的污水处理厂采用“A²/O+混凝沉淀”工艺。处理工艺与《西安市长安区农村生活污水治理专项规划》相符合。 ④考虑长安区村庄搬迁及搬迁计划，建设内容在规划基础上进行了优化。本项目涉及接管运营污水处理厂3座，新建及扩建的农村污水处理厂（站）共10座，新建及扩建厂设计污水处理总量为6200m3/d；铺设污水管道177.50km。与《西安市长安区农村生活污水治理专项规划》相符合。 |
| 其他符合性分析 | 产业政策相符性分析 表1-1 项目与产业政策相符性分析判定一览表 文件名 项目情况 相符性分析 《产业结构调整指导目录（2024年本）》 本项目属于“鼓励类”中“四十二、环境保护与资源节约综合利用：3、城镇污水垃圾处理中的农村生活污水减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”。 相符 《陕西省限制投资类指导目录》（陕发改产业[2007]97号） 本项目未被列入限制类目录内。 相符 《市场准入负面清单（2022年版）》 本项目未被列入负面清单内。 相符 《西安市生态环境总体准入清单》 本项目未被列入负面清单内。 相符 《西安市企业投资负面清单》 本项目未被列入负面清单内。 相符 此外，项目已取得陕西省企业投资项目备案确认书，项目代码：2404-610116-04-01-264273。 综上，项目建设符合国家及地方产业政策。 2、“三线一单”相符性分析 2023年10月25日陕西省生态环境厅办公室发布《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕还办发[2022]76号）要求，结合西安市人民政府于2021年11月27日发布《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》，对本项目所在环境管控单元进行一图一表一说明分析。采用陕西省“三线一单”数据应用系统平台查询后，分析如下： （1）“一图” 根据陕西省“三线一单”数据应用系统叠图分析可知，本项目位于重点管控单元，不涉及生态保护红线，环境管控单元涉及情况见表1-2。项目与环境管控单位对照分析示意图如下图所示： 表1-2 环境管控单元涉及情况表 环境管控单元分类 是否涉及 面积/长度 优先保护单元 否 0m2 重点管控单元 是 39805.35m2（数据仅供参考） 一般管控单元 否 0m2 图1-1 本项目与环境管控单元对照分析示意图 |

（2）“一表” 对照《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》中“西安市生态环境分区管控准入清单”中的重点管控单元要求，本项目符合性分析一览表详见表1-3。 表1-3 本项目与西安市生态环境分区管控准入清单符合性分析 序号 环境管控单元名称 区县 市（区） 单元要素属性 管控要求分类 管控要求 本项目情况 面积（m2）（数据仅供参考） 1 陕西省西安市长安区重点管控单元4 西安市 长安区 大气环境布局敏感重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区、高污染燃料禁燃区 空间布局约束 大气环境布局敏感重点管控区：1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。2.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。3.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。 水环境城镇生活污染重点管控区：1.持续推进城中村、老旧城区、城乡结合部污水截流、收集和城市雨污管道新建、改建。 1、本项目属于农村生活污水收集处置项目，不属于“两高”行业，不新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。 2、本项目完善农村污水处理设施及管网建设，提升污水处理能力，完善农村污水处理设施运营管理机制。 3、项目运行能源为电。 4、100m³/d的污水处理站采用“多级厌氧发酵”工艺设备，定期清掏外运，农肥利用不外排；小于等于500m³/d的污水处理站出水标准执行陕西省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 61/1227-2018）“表1 污染物允许排放限值”中的一级标准排放限值；大于500m³/d的污水处理设施出水执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB 61/224-2018）中的“表1污水处理厂水污染物排放浓度限值”的A标准排放限值。 10828.50 污染物排放管控 水环境城镇生活污染重点管控区：1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）排放限值要求。2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。 环境风险防控 资源开发效率要求 高污染燃料禁燃区：1.禁止销售、使用高污染燃料。禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在市人民政府规定的期限内停止使用或者改用天然气、页岩气、煤层气、液化石油气、干热岩、电、太阳能或者其他清洁能源。 2 陕西省西安市长安区重点管控单元5 西安市 长安区 大气环境布局敏感重点管控区、水环境农业污染重点管控区、高污染燃料禁燃区 空间布局约束 大气环境布局敏感重点管控区：1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。2.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。3.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。 1、本项目属于农村生活污水收集处置项目，不属于“两高”行业，不新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。 2、本项目属于农村生活污水收集处置项目，不涉及化肥农药使用，不涉及禽畜养殖、水产养殖。 3、本项目完善农村污水处理设施及管网建设，提升污水处理能力，完善农村污水处理设施运营管理机制。 4、项目运行能源为电。 16946.48 污染物排放管控 水环境农业污染重点管控区：4.提升农村生活污染治理水平。对于可形成径流，并进入自然水体的农村生活污水直排区域，按照分散与集中相结合的原则，优先开展农村生活污水资源化利用，因地制宜完善农村生活污水设施及管网建设。 环境风险防控 资源开发效率要求 高污染燃料禁燃区：1.禁止销售、使用高污染燃料。禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在市人民政府规定的期限内停止使用或者改用天然气、页岩气、煤层气、液化石油气、干热岩、电、太阳能或者其他清洁能源。

| 其他符合性分析 | （3）“一说明” 本环评在陕西省“三线一单”数据应用系统平台对项目用地进行了查询。 根据上述分区管控准入清单符合性分析表及西安市“三线一单”生态环境分区管控单元示意图，本项目位于重点管控单元区。项目污染物排放量较小，针对产生的污染物企业均采取了相应的污染防治措施，可以有效降低项目运营过程中的污染物排放量，进而降低其对周围环境质量的影响，评价要求企业具备完善的环境风险防范机制、完善的风险防范措施及相应的物资配备，可有效防控环境风险。项目建成后水污染物排放量减少，可改善长安区地表水环境，环境正效益显著。因此，项目符合《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发[2021]22号）相关要求。 综上，本项目的建设符合陕西省及西安市“三线一单”相关要求。 3、其他法律法规、政策相符性分析 表1-4 其他相符性分析 文件名 相关内容 项目情况 符合性分析 《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》 陕西省秦岭保护范围，是指秦岭山体东西以省界为界，南北以秦岭山体坡底为界的区域，位于东经105°29’18”-111°1’54”，北纬32°28’53”-34°32’23”范围内，包括商洛市全部行政区域和西安市、宝鸡市、渭南市、汉中市、安康市部分行政区域，涉及39个县（市、区）[13个县（区）全境和26个县（市、区）部分区域]，353个乡（镇）、街道，4000多个行政村，总面积5.82万平方公里，约占6个设区市行政区划面积的52%。 本项目不在《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》确定的陕西省秦岭保护范围内。 符合 《西安市秦岭生态环境保护规划》 西安市秦岭生态环境保护范围包括：1《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》划定的西安市秦岭生态环境保护范围，总面积5452.23平方公里；2西安市划定的严于《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》划定范围的区域，总面积19.05平方公里。 西安市在秦岭范围外围划定的建设控制地带，东、西以市界为界，南以秦岭范围北边界为界，北以周至县、鄠邑区、长安区行政区域内省道S107以北1公里线-蓝田县行政区域内省道S107连线为界的区域。 建设控制地带面积432.54平方公里，占秦岭生态环境保护区域总面积的7.34%，涉及34个镇、街道，266个行政村，人口351631人。 本项目在《西安市秦岭生态环境保护规划》确定的建设控制地带范围内。属于规划布局的村镇污水处理设施，为环保项目。 符合 保护要求： 1.严格执行法律、法规和省、市人民政府对建设活动的限制要求，各类建设活动应符合省秦岭生态环境保护总体规划、国土空间规划的要求，依法采取相应的生态环境保护措施，保障秦岭生态功能不降低。 2.严格控制建设活动的空间范围和规模，除国家、省重大项目和能源、交通、水利、国防等重大基础设施建设，以及规划布局的教育、医疗、村镇污水垃圾处理设施、秦岭保护修复配套设施等民生项目、环保项目、生态项目、农业项目外，不得进行其他开发建设。 3.严格控制建筑的高度和密度，国家、省重大项目涉及控制性指标调整的，应编制设计方案（含高限审查），经市规划委员会审查、市政府审议通过后，相关部门依法审批。 4.村庄建设应以不破坏秦岭北麓生态环境，不影响景观效果为前提，符合有关法律法规要求和实用性村庄规划。 5.法律、法规另有规定的，依照相关规定执行。 《中共中央、国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》 实施农村人居环境整治提升五年行动。统筹农村改厕和污水、黑臭水体治理，因地制宜建设污水处理设施。 本项目因地制宜的完善农村污水处理设施及管网建设，提升污水处理能力。 符合 《生态环境部、农业农村部办公厅关于进一步推进农村生活污水治理的指导意见》（环办土壤〔2023〕24号） 五、因地制宜选择治理模式和技术 优先采取资源化利用的治理模式。常住人口较少、居住分散，以及具备适宜环境消纳能力（包括水环境容量、土地消纳能力）的村庄，特别是位于非环境敏感区，或者干旱缺水的村庄，可充分借助农村地理自然条件等，在按照《农村厕所粪污无害化处理与资源化利用指南》等相关规范标准对粪污无害化处理的基础上，与农村庭院经济和农业绿色发展相结合，就近就地实现农村生活污水资源化利用。 对距离城镇较近且具备条件的村庄，可采取纳入城镇污水管网/厂的治理模式。将生活污水直接纳入城镇污水管网进行处理，或建设集中收集贮存系统并将生活污水转运至城镇污水处理厂进行处理。 人口集中或相对集中的村庄，因地制宜采取相对集中式或者集中式处理模式。农村生活污水处理技术或技术组合的选择，要统筹考虑污水水质水量及其变化特点，以及区域水环境改善需求。其中，不临近重要水体且污染物浓度较低的生活污水，可结合环境景观建设，采用人工湿地、土壤渗滤等生态处理技术（自然处理技术），并加强隔油、沉淀等预处理，定期对生态处理系统进行养护；污水水质水量波动较大的村庄，宜采取抗冲击负荷能力较强的处理工艺（如生物膜法），并加强水质水量调节；靠近重要水体的村庄，宜采取污染物去除率更高的处理工艺（如活性污泥法，但进水COD平均浓度较低，特别是低于80毫克/升的，不宜采用）。处理设施设计规模要与农村常住人口及其污水实际产生量相匹配。 本项目新建及扩建的农村污水处理厂（站）共10座。按照居住分散共设置有八种类型：100m3/d设施1座、200m3/d设施2座、300m3/d设施1座、450m3/d设施2座、500m3/d设施1座、1000m3/d设施1座、1200m3/d设施1座、1800m3/d设施1座。处理设施设计规模与农村常住人口及其污水实际产生量相匹配。 100m³/d的污水处理站，考虑处理效率、运维难易程度及运维成本，建议采用“多级厌氧发酵”工艺设备，出水还田利用；小于等于500m³/d的污水处理站采用“一体化A²/O”工艺设备；大于500m³/d的污水处理厂采用“A²/O+混凝沉淀”工艺。 项目铺设污水管道177.50km。 综上，项目建设满足因地制宜选择治理模式和技术的要求。 符合 推动分类整改。对缺乏管护和运维资金保障等长效机制的，报地方政府及时建立和完善相关保障制度及措施；对农村生活污水收集系统不完善的，加快配套收集系统建设；对技术工艺不合理的（如工艺过于复杂、运行成本过高、不符合农村实际），要及时优化调整技术路线；对存在已到更新淘汰年限、年久失修、因洪水等自然因素造成污水处理设施及管网损毁等情况的，要及时更新改造；对因村庄污水产生量极低或锐减，或其他原因（如已纳入城镇污水管网/厂治理）等，导致设施无必要运行的，鼓励县（市、区）人民政府制定有关管理办法，依法依规有序退出或根据实际需要将设施（如一体化处理设施）移至其他区域利用；对农民群众使用污水管网不当，造成管网不畅的，要加强宣传指导，提高群众维护身边生态环境的意识。 《陕西省水污染防治工作方案》 到2030年，全省水环境质量总体改善，渭河水生态系统功能全面恢复。控制指标：渭河水质达到或优于水功能区划要求，水生态系统功能恢复；流域指标：到2030年，关中地区，渭河干流所有断面力争达到Ⅲ类水质，支流均达到或优于Ⅳ类水质。 本项目为农村污水收集处置项目，为工作方案中控制指标和流域指标落实提供基础支持。 符合 《陕西省湿地保护条例》（2023年10月28日） 第二十七条 禁止在天然湿地范围内从事下列活动：（一）开垦、烧荒；（二）擅自排放湿地蓄水；（三）破坏鱼类等水生生物洄游通道或者野生动物栖息地；（四）擅自采砂、采石、采矿、挖塘；（五）擅自砍伐林木、采集野生植物，猎捕野生动物、捡拾鸟卵或者采用灭绝性方式捕捞鱼类及其他水生生物；（六）向天然湿地内排放超标污水或者有毒有害气体，投放可能危害水体、水生生物的化学物品；（七）向天然湿地及其周边一公里范围内倾倒固体废弃物；（八）擅自向天然湿地引入外来物种；（九）其他破坏天然湿地的行为。 1、本项目秦赵村应急污水处理站、魏寨污水处理站尾水排放管涉及长安浐河湿地保护区，该保护区从长安区杨庄镇坪沟村到灞桥区新筑镇沿浐河至浐河与灞河交汇处，包括浐河河道、河滩、泛洪区及河道两岸1km范围内的人工湿地；西留堡村污水处理厂尾水排放管涉及长安沣河湿地保护区，该保护区从西安市长安区滦镇鸡窝子到咸阳市渭城区沣东镇沙苓村沿沣河至沣河与渭河交汇处，包括沣河河道、河滩、泛洪区及河道两岸1km范围内的人工湿地。 2、本项目属于农村生活污水收集处置项目，不涉及保护条例中禁止活动。污水处理达标后的尾水排入对湿地生态系统或功能影响极小；相反，达标后的尾水作为生态补水注入地表水体，有助于补充河道水资源量，增加湿地生态需水量，维护湿地生态系统功能。 符合 《西安市“十四五”生态环境保护规划》 持续加强水污染防治基础设施建设。按照水环境质量改善要求，统筹实施城市、县城及农村污水处理设施建设······完善城镇污水处理厂和农村污水处理设施运营管理机制。到2025年，城市污水集中处理率稳步提升，县城污水集中处理率达到93%······加强污泥安全处置与综合利用，将污泥处理处置设施纳入污水处理设施建设规划，新建污水处理厂应同步配套建设污泥处置设施，对非法污泥堆放点一律予以取缔；加快污泥减量化、无害化、资源化处置设施建设，积极探索城镇污水处理厂污泥减量化、无害化、资源化途径。到2025年，污泥无害化处理率达到95%以上。 完善再生水循环利用体系。加强再生水管网建设，扩大再生水管网覆盖范围，推广再生水在工业、生活杂用、市政、湖池生态补水等方面的使用。到2025年，城市再生水利用率达到25%以上。 本项目属于农村生活污水收集处置项目，项目的建设完善了城镇污水处理厂和农村污水处理设施运营管理机制。并与陕西林山秦农环保工程有限公司签订污泥生态回收利用协议，实现100%回收利用。出水优先回用于绿化、农灌。 符合 《西安市“十四五”水务发展规划》 构建“功能多元、河湖健康”的水生态修复体系。提升水生态健康水平，推动水生态系统修复，建设高品质、多内涵的水生态保护体系，建立系统化污水治理方案，完善污水管网建设，健全水环境监测体系，筑牢河湖生态屏障，河湖水质明显好转，实现水环境的持续改善。 本项目为农村污水收集处置项目，为水生态修复提供基础支持。 符合 《西安市改善农村人居环境工作实施方案》 实施农村生活污水处理工程。推广低成本、低能耗、少维护、高效率的污水处理技术，制定出台符合实际、切实可行的农村污水处理方案，分类实施农村生活污水处理。 根据村庄分布，合理制定污水处理收集分区，配套污水处理站，100m³/d的污水处理站，考虑处理效率、运维难易程度及运维成本，建议采用“多级厌氧发酵”工艺设备，出水还田利用；小于等于500m³/d的污水处理站采用“一体化A²/O”工艺设备；大于500m³/d的污水处理厂采用“A²/O+混凝沉淀”工艺。 符合 《西安市新一轮农村生活污水治理行动方案》 到2025年，全市农村生活污水治理率达到55%，纳入国家监管的78处农村黑臭水体全部得到治理，基本消除面积较大的农村黑臭水体。《行动方案》明确，位于城镇、园区周边的村庄，优先纳入城镇、园区污水处理厂处理，鼓励城乡污水一体化治理，加快推进城镇污水管网和服务向周边村庄延伸；距城镇较远但人口规模较大、居住较为集中的村庄，建设集中式污水处理设施：人口较少、居住分散村庄或干旱、缺水等山区、旱塬地带，结合户厕改造，探索采用就近还林还田等资源利用模式等进行治理。 本项目属于农村生活污水收集处置项目，根据村庄分布，合理制定污水处理收集分区，配套污水处理站，出水优先回用于绿化、农灌。 符合 《城镇污水处理厂污泥处理处置技术规范》（DB61/T 1571-2022） 1、原则：（1）应遵循“资源化利用和焚烧为主，填埋辅助”的原则，综合考虑污泥产量、泥质特征、地理位置、污泥转运、环境条件和经济社会发展水平等因素，合理选择处置方式。（2）污泥处置应符合地区污泥处理处置规划，结合当地实际，并与环境卫生、土地利用等相关规划协调。 2、西安市污泥处置方式推荐顺序依次为焚烧或建材利用、土地利用、填埋。 本项目污水量小于等于500m³/d的污水处理站，将污泥定期拉运至附近的污水处理厂进行处理后妥善处置，针对污水量大于500m³/d的污水处理厂，对污泥采用机械脱水。脱水后的污泥拉运至陕西林山秦农环保工程有限公司，经过好氧发酵后农肥利用，实现100%回收。 符合 4、选址合理性分析 1、选址占用基本农田或生态保护红线分析 项目建设方案按照村庄居民分布合理布置，根据西安市自然资源和规划局长安分局《关于长安区和美乡村生活污水治理项目18宗地土地性质的复函》（2023年9月7日），新建的6座污水处理厂占地均不涉及永久基本农田及生态保护红线。 扩建魏寨村污水处理站现状占地为公用设施用地，设计修改完善后，不需新增占地，该站不涉及永久基本农田及生态保护红线。 关家村污水处理站、小江村污水处理站、东升村污水处理站现状占地为公用设施用地。本项目在厂址内扩建，不涉及新增占地，三站不涉及永久基本农田及生态保护红线。 集污管线工程为配套村内收集管网，沿村庄现有道路铺设，不涉及永久基本农田及生态保护红线。本项目秦赵村应急污水处理站、魏寨污水处理站尾水排放管涉及长安浐河湿地保护区，西留堡村污水处理厂尾水排放管涉及长安沣河湿地保护区，施工过程采取生态保护措施，对湿地生态环境影响较小。 2、与饮用水源地位置分析 西安市长安区城市集中式饮用水水源地包括：石砭峪水库水源地、沣峪水源地、韦曲水源地。项目排水不涉及以上水源地。 按照《陕西省城市饮用水水源保护区环境保护条例》的相关规定：农村供水采用地下水源的工程，特别是采用浅层水的工程，在水源周围100米范围内，不得设置渗水厕所、渗水坑、粪坑、垃圾等污染源；供水工程的沉淀池、蓄水池、泵站外围50米范围内，不得修建污水渠道。 经调研项目选址100米范围内不涉及饮用水供水工程。 综上，本项目选址合理。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目组成 本项目建设内容包括： 1、本项目涉及接管运营污水处理厂3座，新建农村污水处理厂（站）共6座，扩建的农村污水处理站4座，新建及扩建厂设计污水处理总量为6200m3/d； 2、铺设污水管道177.50km，管径为De110、DN300-DN600。 具体项目组成见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 项目组成 名称 建设内容 主体工程 污水处理设施 涉及接管运营污水处理厂3座，新建农村污水处理厂（站）共6座，扩建的农村污水处理站4座。新建及扩建厂共有八种类型：100m3/d设施1座、200m3/d设施2座、300m3/d设施1座、450m3/d设施2座、500m3/d设施1座、1000m3/d设施1座、1200m3/d设施1座、1800m3/d设施1座，设计污水处理总量为6200m3/d。 公用工程 排水系统 雨污分流，村庄污水处理设施配套铺设污水管道177.50km，管径为De110、DN300-DN600。 生活污水经本次建设的污水处理设施处理后，达标出水进行农肥利用或就近排入地表水体。 供电系统 由市政电网供电。 环保工程 废气 主要成份为氨（NH3）、硫化氢（H2S）、臭气。Q≤500m3/d污水处理站均为地埋式一体化污水处理设施，1000m3/d的污水处理厂，地面池体落实除臭加盖工程，臭气收集后经过生物除臭系统处理后通过1根15m高排气筒排放。污水处理区周围设置绿化隔离带，并加强设施养护。 噪声 选用低噪声设备，地下设置，基础减震，建筑隔声 固废 格栅渣：统一分类收集，由环卫部门统一清运。 除臭塔废活性炭：由更换厂家回收。 污泥：就近运输至附近的城镇污水处理厂，清运频次：7-10d/次，与城镇污水处理厂的剩余污泥经脱水后，统一运输至本地区专业的污泥处置公司处理（陕西林山秦农环保工程有限公司）。 废动植物油：由有资质单位回收处置。 2、工程方案 本工程100m³/d的污水处理站采用“多级厌氧发酵”工艺设备，定期清掏外运，农肥利用不外排。 小于等于500m³/d的污水处理站采用“一体化A²/O”工艺设备，出水满足陕西省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 61/1227-2018）“表1 污染物允许排放限值”中的一级标准排放限值后优先回用于绿化、农灌，剩余出水排放至周边水体或灌溉沟渠。 大于500m³/d的污水处理厂采用“A²/O+混凝沉淀”工艺，出水满足《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB 61/224-2018）中的“表1污水处理厂水污染物排放浓度限值”的A标准限值后优先回用于绿化、农灌，剩余出水排放至周边水体或灌溉沟渠。 本项目农村处理设施建设内容见表2-2。其中子午东村污水处理厂、五台污水处理厂、引镇污水处理厂为已建成污水处理厂，本次仅接管运营权，无工程内容，本环评不进行影响分析与评价。 |
| --- | --- |

| 建设内容 | 表2-2 污水处理厂（站）建设基本情况一览表 序号 街办 厂（站）名称 服务范围 服务人口 设计规模（m3/d） 污水处理工艺 占地 面积（m2） 排水去向 备注 1 大兆街道 秦赵村应急污水 处理站 秦赵村 5000 300 A²/O 910 浐河 新建 2 子午街道 子午东村污水处理站 子午东村 5000 300 A²/O 520 见子河 已建成，仅接管运营权，不纳入环评 3 魏寨街道 魏寨污水处理站 魏寨村、耶柿村、李家窑辛村、崔家街辛村、老垇庄村 9575 盘活200 扩建250 A²/O 890 浐河 扩建 4 五台街道 五台污水处理厂 留村、东西南三条主干道和西弥步行街餐饮商铺、关中民俗艺术博物院 25000 1500 A2/O+MBR 8304 滈河 已建成，仅接管运营权，不纳入环评 5 引镇街道 引镇污水处理厂 光辉村、光明村、北留村、胡家寨村、北街村、南堡村、西堡村、东庄村、甫江村 14085 5000 A2/O+磁混凝沉淀 13276 库峪河 已建成，仅接管运营权，不纳入环评 6 滦镇街道 西留堡村污水处理厂 徐家巷村、黄峪寺村、下滦村、上滦村、翁家寨村、东留堡村、西留堡村 18000 1000 A²/O+混凝 沉淀 2560 沣河 新建 7 罗汉洞村污水处理站 罗汉洞、东石里头、新联村 3557 200 A²/O 845 高冠峪 新建 8 王曲街道 胜利社污水处理站 胜利社、胜利村、西王曲街道村、曙光村 3950 200 A²/O 845 滈河 新建 9 王莽街道 青禅寺村农污资源化利用处理设施 青禅寺村、二里村 1700 100 多级厌氧发酵 450 还田利用 新建 10 东新庄污水处理厂 白家湾、沙场村、崔家河村、蛟峪山村、温家山村、吴家沟村、疙瘩村、土门峪村、孟家村、东新庄村、王家村、江柳村、水寨村 8508 500 A²/O 1200 潏河 新建 11 太乙宫 街道 关家村污水处理厂 关家村、新街南村、新街北村 10000 盘活200 扩建1000 A²/O+混凝 沉淀 320 太乙河 扩建 12 小江村污水处理站 小江村 3300 盘活200 扩建250 A²/O 1465 潏河 扩建 13 杜曲街道 东升村污水处理厂 太乙宫正街和理想路污水主管网区域 20000 盘活400 扩建1400 A²/O+混凝 沉淀 620 太乙河 扩建 |
| --- | --- |

| 建设内容 | ①＞500m3/d污水处理厂进、出水水质及去除率见表2-3.1。 表2-3.1 ＞500m3/d污水处理厂进、出水水质及去除率表 单位：mg/L 指标 COD BOD5 SS NH3-N TN TP pH 进水水质 350 180 200 40 50 4.0 6-9 出水水质 30 6 10 1.5（3） 15 0.3 6-9 去除效率 91.4% 96.7% 95.0% 96.3% 70.0% 92.5% 注：括号内数字为水温≤12℃时水质指标，括号外数字为水温＞12℃时水质指标。 ②≤500m3/d污水处理厂进、出水水质及去除率见表2-3.2。 表2-3.2 ≤500m3/d污水处理厂进、出水水质及去除率表 单位：mg/L 指标 COD SS NH3-N TP pH 进水水质 350 200 40 4.0 6-9 出水水质 80 20 15 2.0 6-9 去除效率 77.1% 90.0% 87.5% 50.0% （2）管网工程 考虑排水地区的地形、流域水系、水文地质、农村给排水现状、现状污水厂规模及城市规划等因素，打破镇域和行政村界的束缚，长安区内需治理村庄共规划出21个排水片区，建设污水管道177.50km，同时配套建设检查井、跌水井及沉泥井。 管径 此次工程配套管网用到的重力管道管径为De110、DN300-DN600。 管材 本工程污水管道开槽施工段管材采用HDPE双壁波纹管；在特殊跨越障碍物段采用顶管施工时，管材采用Ⅲ级钢筋混凝土管；水平定向钻施工时，管材采用聚乙烯PE100管。 本项目村庄污水管网工程量见表2-4。 |
| --- | --- |

| 建设内容 | 表2-4 村庄管网工程量表 单位：m 序号 排水分区名称 服务自然村范围 排水去向 管径 合计 DN300 De110 DN500 DN600 1 五干渠排水 片区 徐家巷村、西留堡五村（下滦村、翁家寨村、红庙村、东留堡村、西留堡村） 西留堡村污水处理站 18260 2556.4 542 21358.4 2 沣峪口排水 片区 沣峪口村（沣峪口村、姚家滩村） 5653 374 6027 3 内苑排水片区 内苑村（内苑村、花园村）、鸭池口村 滦镇污水处理厂 9280 1112 10392 4 罗汉洞排水 片区 东祥村（罗汉洞、东石里头、新联村） 罗汉洞村污水处理站 3788.5 1276 5064.5 5 兴张排水片区 西王村 兴张村污水处理站 5928.38 2156 8084.38 6 沙场村排水 片区 沙场村、崔家河村、疙瘩村、土门峪村 东新庄污水处理站 16857.2 6888.5 23745.7 7 杨庄街道杨庄污水处理厂排水片区 库峪口、杨庄村、付家塬村、汪庄村 杨庄污水处理厂 17965.7 5497 23462.7 8 大兆街办秦赵村片区 秦赵村 秦赵村污水站 3695 480.34 4175.34 9 台沟村排水 片区 台沟村 504科研所污水 处理站 1028.5 66 1094.5 10 杜角污水站排水片区 西村、北豆角村、南豆角村 杜角污水处理站 6270 1615 7885 11 满江红污水处理站排水片区 满江红村（大部分区域）及团结村 满江红污水处理站 7250 942.38 8192.38 12 曙光片区排水片区 胜利社、胜利村、西王曲村、曙光村（部分村组） 胜利社污水处理站 4635.85 1425 6060.85 13 仁村排水片区 仁村 常宁污水处理厂 5500 715 6215 14 北良村排水 片区 上北良村、下北良村 5165 534.6 5699.6 15 石佛寺村排水 片区 石佛寺村 常宁污水处理厂 1926.2 26.5 1952.7 16 子午镇村排水 片区 子午镇村 4696.6 572 3536.2 8804.8 17 立邵村排水 片区 立元村、小邵村、西湖村、北湖村及东湖村（部分区域） 9295.2 1873.5 11168.7 18 新民村排水 分区 新民村 2968 606.35 3574.35 19 东湖-新庄排水片区 东湖村（部分区域）、新庄村、三家庄、高楼村 5671.7 1665.4 7337.1 20 新一村污水处理站排水片区 新一村、四皓村6组、7组 新一村污水处理站 2992 770 3762 21 青禅寺村排水 片区 青禅寺、二里村 南寨西村污水处理站 3002 193 247 3442 总计 141828.8 31344.97 789 3536.2 177499 |
| --- | --- |

| 建设内容 | 3、构筑物及设备清单 （1）新建1000m3/d污水处理厂构筑物及设备清单 本项目在滦镇街道建设西留堡村污水处理厂，设计处理能力为1000m3/d，构筑物及设备清单见表2-5。 表2-5 构筑物及设备清单一览表 序号 设备名称 性能参数 数量 单位 备注 一 格栅池 L×B×H=6.0×4.0×5.0m 1 座 钢筋砼 1 附壁式铸铁镶铜方闸门 B×H=600×600mm 2 台 2 双栅式齿耙格栅除污机 B=500mm，b=10mm， a=75°，N=0.75+0.25kW 1 台 3 皮带输送机 Q=1.0m³/h，B=400mm，N=1.5kW 1 台 4 栅渣小车 V=0.3m³ 2 台 碳钢防腐 5 轴流风机 Q=350m³/h，P=152Pa，N=0.12kW 2 台 二 调节池 L×B×H=17.0×12.0×5.5m 1 座 钢筋砼 1 潜水搅拌机 D=260mm，r=960r/min，N=2.2kW 4 台 2 污水提升泵 Q=30m³/h，H=16m，N=3kW 3 台 2用1备 3 电动葫芦 T=1.0t，H=9m，N=1.5+0.2kW 1 台 三 A²/O池 L×B×H=16.0×12.0×6.0m 1 座 钢筋砼 1 潜水搅拌器 D=260mm，r=960r/min，N=2.2kW 4 台 2 附壁式铸铁镶铜方闸门 B×H=400×400mm 4 台 3 潜水推流器 D=1400mm，r=62r/min，N=4.0kW， 4 台 4 混合液回流泵 Q=100m³/h，H=5.0m，N=3.0kW 4 台 2用2备 5 微孔曝气器 Q=3Nm³/h，D=260mm 280 个 四 二沉池 L×B×H=7.0×6.0×6.0m 1 座 钢筋砼 1 污泥回流泵 Q=21m³/h，H=7.0m，N=0.75kW 2 台 2 三角堰板 δ=4mm 29 m 五 混凝沉淀池 L×B×H=7.0×6.0×6.0m 1 座 钢筋砼 1 混合池搅拌机 D=600mm，n=45～90rpm，N=1.5kW 1 台 2 反应池搅拌机1 D=1200mm，n=12rpm，N=0.55kW 1 台 3 反应池搅拌机2 D=1200mm，n=8rpm，N=0.37kW 1 台 4 反应池搅拌机3 D=1200mm，n=5.2rpm，N=0.37kW 1 台 5 斜管填料 Ø80，L=1000mm，片厚e=1.0mm，PVC/PP 22 m2 6 污泥螺杆泵 Q=14m³/h，H=20m，N=5.5kW 3 台 2用1备 六 回用水池及消毒池 L×B×H=8.0×5.0×5.0m 1 座 钢筋砼 1 回用水泵 Q=10m³/h，H=10m，N=1.0kW 2 台 1用1备 七 储泥池 L×B×H=5.0×3.0×5.0m 1 座 钢筋砼 1 搅拌机 D=2.8m，N=1.5kW 1 台 八 污泥脱水间 L×B×H=15.0×6.0×3.0m 1 间 1 次氯酸钠贮药罐 有效容积5m³，Ø=1880mm，H=2140mm 2 台 PE材质 2 次氯酸钠加药泵 Q=10-50L/h，H=3bar，N=0.18kW 2 个 1用1备 3 PAC溶药罐 V=3m³，N=2.2kW，配套磁翻板液位计 2 台 4 PAC加药泵 Q=50～200L/h，L/min，P=0.3MPa，N=0.25kW 2 个 1用1备 5 PAM一体化加药装置 制备能力：0.5kg/h，三腔式全自动制备系统，N=1.5kW 1 台 6 PAM加药泵 Q=50～200L/hL/min，P=0.3MPa，N=0.25kW 2 个 1用1备 7 电动葫芦 T=0.5t，N=1.0kw，H=9m 1 台 8 轴流风机 T35-11，Q=1224m³/h，P=128Pa，N=0.18kW 4 台 9 洗眼器 脚踏式 1 台 九 综合用房 1 座 1 罗茨风机 Q=6.67m³/min，P=58.8kPa，N=5.5kW 3 台 2用1备 2 PAC溶药罐 V=3m³，N=2.2kW，配套磁翻板液位计 1 套 十 在线进水监测室 1 轴流风机 T35-11，Q=1649m³/h，P=152Pa，N=0.18kW 1 台 2 取样泵 Q=6m³/h，H=10m，N=0.75kW 1 台 十一 在线出水监测室 1 轴流风机 T35-11，Q=1649m³/h，P=152Pa，N=0.18kW 1 台 2 取样泵 Q=6m³/h，H=10m，N=0.75kW 1 台 （2）新建200≤Q≤500m3污水处理站构筑物及设备清单 本项目在王莽街道新建东新庄污水处理厂，设计处理能力为500m3/d；大兆街道新建秦赵村应急污水处理站，设计处理能力为300m3/d；滦镇街道新建罗汉洞村污水处理站、王曲街道新建胜利社村污水处理站，设计处理能力为200m3/d。 单个站点构筑物及设备清单见表2-6。 表2-6 单个站点构筑物及设备清单一览表 序号 设备名称 性能参数 数量 单位 适用规模（m3/d） 一 格栅池 L×B×H=6.0×4.0×5.0m 1 座 500 L×B×H=5.0×4.0×5.0m <500 1 附壁式铸铁镶铜方闸门 B×H=600×600mm 2 台 统一规格 2 双栅式齿耙格栅除污机 B=500mm，b=10mm，a=75°，N=0.75+0.25kW 1 台 3 皮带输送机 Q=1.0m³/h，B=400mm，N=1.5kW 1 台 4 栅渣小车 V=0.3m³ 2 台 5 轴流风机 Q=350m³/h，P=152Pa，N=0.12kW 2 台 二 调节池 L×B×H=12.0×8.5×5.5m 1 座 500 L×B×H=11.0×6.5×5.0m 300 L×B×H=9.0×6.5×4.0m 200 1 潜水搅拌机 D=400mm，r=740r/min，N=1.5kW 4 台 ≥500 2 台 ≤300 2 污水提升泵 Q=15m³/h，H=10m，N=1.5kW 3 台 2用1备 500 Q=10m³/h，H=12m，N=0.75kW 3 台 300 2 台 1用1备 200 3 电动葫芦 T=1.0t，H=9m，N=1.5+0.2kW 1 台 统一规格 三 一体化设备 工艺参数“A²/O”，单套处理规模250m³/d 2 套 500 工艺参数“A²/O”，单套处理规模200m³/d 1 套 200 工艺参数“A²/O”，单套处理规模150m³/d 2 套 300 1 PAC加药装置 PE500L，Q=100L/h，P=7bar，N=250W 2 套 >200 1 套 200 2 消毒加药装置 PE500L，Q=9L/h，P=7bar，N=250W 2 套 >200 1 套 200 3 潜水搅拌机 型号QJB0.85/8-260/3，材质304 4 套 >200 2 套 200 4 曝气风机 Q=1.66~2.5m³/min，P=30.0kPa，N=2.2kW 4 套 2用2备 >200 2 套 1用1备 200 5 硝化液回流泵 Q=40m³/h，H=10m，N=2.2kW 3 台 2用1备 500 Q=30m³/h，H=10m，N1.5kW 3 台 300 Q=40m³/h，H=8m，N1.5kW 1 台 / 200 6 污泥回流泵 Q=35m³/h，H=8m，N=1.5kW 2 台 500 1 台 200 Q=30m³/h，H=10m，N=1.5kW 2 台 300 四 回用水池及消毒池 L×B×H=5.5×5.0×4.5m 1 座 500 L×B×H=5.0×5.0×3.5m 300 L×B×H=5.0×3.0×3.5m 200 1 厂区回用水泵 Q=10m³/h，H=15m，N=1.5kW 2 台 1用1备，统一规格 五 储泥池 L×B×H=7.0×3.0×4.5m 1 座 500 L×B×H=4.5×4.0×4.0m 300 L×B×H=4.0×3.5×3.5m 200 1 搅拌机 功率N=0.75kW 1 台 统一规格 2 提升泵 Q=30m³/h，H=10m，N=2.2kW 1 台 统一规格 （3）100m3污水处理站构筑物及设备清单 本项目在王莽街道新建青禅寺村农污资源化利用处理设施，采用“多级厌氧发酵”工艺，设置100m3联户三格式化粪池。 （4）扩建Q＞1000m3污水处理站构筑物及设备清单 本项目对太乙宫街道关家村污水处理厂进行扩建，扩建后处理能力为1200m3/d；杜曲街道东升村污水处理厂进行扩建，扩建后处理能力为1800m3/d。两污水处理厂罗茨风机参数为Q=11.67m3/min，P=78.4KPa，N=22kw，共3台，2用1备。其他设备与滦镇街道建设西留堡村污水处理厂规格相同。 （5）扩建450m3污水处理站构筑物及设备清单 本项目对魏寨街道魏寨污水处理站、太乙宫街道小江村污水处理站进行扩建，扩建后处理能力为450m3/d。 扩建污水处理站现状处理规模均为200m³/d，本次设计扩大了污水处理站收水范围，现状处理规模已无法满足设计需求，本次改造将污水处理站扩建至450m³/d。现状污水处理站调节池内潜污泵等设备均已老化，故障率高，细格栅堵塞严重，均需更换，新增一体化污水处理设备及格栅池和提升泵房一座，以满足一体化污水处理站工艺运行需求。 单个站点构筑物清单见表2-7.1，单个站点设备清单见表2-7.2。 表2-7.1 构筑物清单表 序号 名称 材料 数量 单位 规格 备注 1 格栅间 钢筋砼 1 座 L×B×H=6.3×6.3×5.0m 利旧 2 格栅间 钢筋砼 1 座 L×B×H=5×4×5m 新建 3 调节池 钢筋砼 1 座 利旧 4 调节池 钢筋砼 1 座 L×B×H=11×6.5×5m 新建 5 污水处理一体化设备 一体化设备 2 座 L×B×H=14.7×2.9×2.9m 新建 6 回用水池 钢筋砼 1 座 L×B×H=5×5×3.5m 新建 7 污泥池 钢筋砼 1 座 利旧 8 储泥池 钢筋砼 1 座 L×B×H=3.8×3.8×3.6m 新建 9 紫外线消毒渠 钢筋砼 1 座 利旧 10 排水渠 一体化设备 1 座 L×B×H=2×0.6×0.4m 新建 表2-7.2 设备清单一览表 序号 设备名称 性能参数 数量 单位 备注 一 格栅池 1 附壁式铸铁镶铜方闸门 B×H=600×600mm 2 台 新建 2 双栅式齿耙格栅除污机 B=800mm，b=10mm，a=75°，N=0.75+0.25kW 1 台 新建 3 皮带输送机 Q=1.0m³/h，B=400mm，N=1.5kW 1 台 新建 4 栅渣小车 V=0.3m³ 2 台 新建 5 轴流风机 Q=350m³/h，P=152Pa，N=0.12kW 2 台 新建 6 格栅间潜污泵 Q=10m³/h，H=15m，N=1.5KW 2 台 新建 1用1备 7 机械格栅 L×H=3.5m×0.7m，B=5mm 1 台 利旧 8 细格栅 Q=10~50m³/h，B=0.5~1mm 1 台 利旧 9 格栅间潜污泵 Q=10m³/h，H=15m，N=1.5KW 1 台 利旧 二 调节池 1 潜水搅拌机 D=400mm，r=740r/min，N=1.5kW 2 台 新建 2 潜水搅拌机 QJB0.85/8-260/3-740 4 台 利旧 3 污水提升泵 Q=10m³/h，H=12m，N=0.75kW 3 台 新建 2用1备 4 污水提升泵 Q=10m³/h，H=10m，N=1.5kW 4 台 利旧 2用2备 3 电动葫芦 T=1.0t，H=9m，N=1.5+0.2kW 1 台 新建 4 调节池液位控制器 0-5m 4 台 利旧 三 一体化设备 工艺参数“A²/O”，单套处理规模125m³/d 2 台 1 碳源加药装置 PE500L，Q=100L/h，P=7bar，N=250W 2 套 利旧 2 PAC加药装置 PE500L，Q=100L/h，P=7bar，N=250W 4 套 2台利旧，2台新建 3 消毒加药装置 PE500L，Q=9L/h，P=7bar，N=250W 2 套 新建 4 潜水搅拌机 型号QJB0.85/8-260/3，材质304 4 套 新建 5 曝气风机 Q=1.66~2.5m³/min，P=30.0kPa，N=2.2kW 4 套 新建 2用2备 6 曝气风机 Q=2.3m³/min，P=30.0kPa，N=24.0kW 4 套 利旧 2用2备 7 硝化液回流泵 Q=30m³/h，H=10m，N1.5kW 3 台 新建 2用1备 8 硝化液回流泵 Q=15m³/h，H=10m，N1.5kW 2 台 利旧 9 污泥回流泵 Q=30m³/h，H=10m，N=1.5kW 2 台 新建 10 污泥回流泵 Q=10m³/h，H=10m，N=0.75kW 2 台 利旧 四 回用水池及消毒池 1 厂区回用水泵 Q=10m³/h，H=15m，N=1.5kW 2 台 新建 1用1备 五 储泥池 1 搅拌机 功率N=0.75kW 1 台 新建 2 提升泵 Q=30m³/h，H=10m，N=2.2kW 1 台 利旧 4、主要原辅材料 本项目使用的原辅料主要有PAC、PAM（-）、PAM（+）及氯酸钠溶液。药剂在五台污水处理厂、引镇污水处理厂、西留堡村污水处理厂、东新庄污水处理厂、关家村污水处理厂、东升村污水处理厂存放，各小型污水处理站不进行药剂暂存，由运营人员巡查时添加。各原辅料使用情况见表2-8，原辅材料理化性质见表2-9。 表2-8 主要原辅材料一览表 原辅材料名称 年耗量 厂区最大暂存量 规格 运输方式 PAC 48.82t/a 1000L 1000L/桶 汽运 PAM（-） 0.29t/a 500L 500L/桶 汽运 PAM（+） 0.20t/a 500L 500L/桶 汽运 次氯酸钠溶液 97.65t/a 1000L 500L/桶 汽运 表2-9 主要原辅材料理化性质一览表 名称 理化特性 燃烧爆炸性 毒性毒理 PAC 无机高分子混凝剂，又被简称为聚铝，英文缩写为PAC，由于氢氧根离子的架桥作用和多价阴离子的聚合作用而生产的分子量较大、电荷较高的无机高分子水处理药剂。在形态上又可以分为固体和液体两种。固体按颜色不同又分为棕褐色、米黄色、金黄色和白色，液体可以呈现为无色透明、微黄色、浅黄色至黄褐色。 不属于爆炸性及易燃性危险品 刺激性：其粉尘对皮肤、粘膜、呼吸道有刺激作用。致敏性：部分人接触其粉尘可引起过敏性皮炎 PAM （-） 阴离子聚丙烯酰胺（APAM）外观为白色粉粒，水溶解性好，能以任意比例溶解于水且不溶于有机溶剂。有效的pH值范围为7-14，在中性碱性介质中呈高聚合物电解质的特性，与盐类电解质敏感，与高价金属离子能交联成不溶性凝胶体。 不属于爆炸性及易燃性危险品 1、侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 2、健康危害：本品具神经毒作用。可引起疲嗜睡、手指麻木，位置性震颤，步态紊乱，肌肉萎缩，肌肉无力，手出汗脱屑以及接触性皮炎等。 PAM（+） 阳离子聚丙烯酰胺（CPAM）外观为白色粉粒，具有多种活泼的基团，可与许多物质亲和、吸附形成氢键。有除浊、脱色、吸附、粘合等功能。 次氯酸钠 溶液 是次氯酸钠的水溶液，为微黄色溶液，有非常刺鼻的气味，主要用于消毒、杀菌及水处理。 / 受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气，具有腐蚀性。经常手掌接触，可使手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。具有致敏作用。 5、工程占地 本项目永久占地面积约332205m2，其中新增占地6810m2。 本项目临时用地主要是材料堆场（含临时堆土场）和停车场。设施集中区域共用一个施工人员生活区，施工现场不设置生活区，材料堆场（含临时堆土场）和停车场设置在永久占地内，经过调整，占地不涉及生态保护红线和永久基本农田。 6、土石方平衡 本项目总填方量为16911.22m3；总挖方量18952.63m3；利用方16869.22m3，外购土方为42m3；废方外运为2083.41m3。 表2-14 土方石数量表 单位：m3 填方 挖方 利用方 借方 弃方 16911.22 18952.63 16869.22 42 2083.41 *注：弃方=挖方-利用方，借方=填方-利用方 图2-1 土石方平衡图 本项目周围不具备取土条件，填缺土方拟全部外购，项目周围不设置取土坑。本项目共产生弃方2083.41m3，委托有资质单位运送至城市管理局核准的工程渣土弃置场统一处理。 7、劳动定员和工作制度 农村污水处理设施规模小、设施点多，为节约人力成本，提高效率，本项目建议结合智慧农污管控平台按无人值守模式进行设计建设，仅需安排相关巡视人员和维修人员，并确保每天巡视一次，设施的配套管网根据实际情况和要求，制定合理的巡查计划。无现场常驻人员，不设食堂、宿舍和浴室。 智慧农污管控平台包含的在线监测系统，进行水质日常监测，并定期委托有资质的监测单位对进出水水质进行监测，不设置实验室。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、100m3/d污水处理站工艺流程流程及简介 图2-2.1 多级厌氧发酵工艺流程及产污环节图 王莽街道新建青禅寺村农污资源化利用处理设施，采用“多级厌氧发酵”工艺，设置100m3联户三格式化粪池。化粪池利用沉淀和厌氧发酵的原理，污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧发酵分解，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率。定期清掏外运，农肥利用不外排。 2、小于等于500m3/d污水处理站工艺流程流程及简介 图2-2.2 一体化A²/O工艺流程及产污环节图 污水收集后进入格栅池内，去除污水中的大部分悬浮物，之后进入调节池内进行均质均量，污水通过调节池提升泵提至一体化污水处理设备内，通过厌氧-缺氧-好氧池进行生物脱氮除磷除去污水中的大部分污染物，通过沉淀池进行泥水分离，上清液进入回用水池内，经次氯酸钠消毒，满足陕西省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 61/1227-2018）“表1 污染物允许排放限值”中的一级标准排放限值后优先进行农田灌溉、城市杂用、景观水体补给等中水回用，剩余部分可达标排放。污泥定期拉运至附近的污水处理厂，与城镇污水处理厂的剩余污泥脱水处理后统一运输至本地区专业的污泥处置公司处理（陕西林山秦农环保工程有限公司）。 3、大于500m3/d污水处理站工艺流程流程及简介 图2-2.3 A²/O+混凝沉淀工艺流程及产污环节图 污水收集后进入格栅池内，去除污水中的大部分悬浮物，之后进入调节池内进行均质均量，通过厌氧-缺氧-好氧池进行生物脱氮除磷除去污水中的大部分污染物，通过沉淀池进行泥水分离，上清液流入混凝沉淀池内，通过投加混凝剂进一步去除污水中的污染物，上清液流入回用水池内，经次氯酸钠消毒，满足《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB 61/224-2018）中的“表1污水处理厂水污染物排放浓度限值”的A标准限值后优先进行农田灌溉、城市杂用、景观水体补给等中水回用，剩余部分可达标排放。二沉池的剩余污泥和混凝沉淀池的化学污泥暂存至储泥池内，将污泥通过脱水机进行浓缩脱水后，泥饼运输至本地区专业的污泥处置公司处理（陕西林山秦农环保工程有限公司）。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | ①雨污混流、污水直排。大部分存在污水问题的村庄基本均为雨污混流，雨水、污水通过路旁渠道排至涝池、沉淀池中，无终端处理设施；或散排至道路、农田中。 ②污水淤积形成黑臭渠道。大部分存在污水问题的村庄的污水排放通道基本为渠道，排水渠道存在不同程度的淤积及破损，渠道内黑臭较为严重。 ③污水排放形成黑臭水体。少部分村庄污水直排问题突出，易形成大面积的污水坑塘。 ④污水处理站建而未用、雨天超负荷、现状规模未得到有效利用。对于此类污水处理站可盘活使用、扩容或增大服务范围，实现对现有污水处理厂站资源的充分利用。 ⑤污水处理设施运维资金缺少保障是长安污水处理设施运维的主要难点。 ⑥极少部分村庄存在污水大面积污染农田的情况。 综上所述，长安区农村地区生活污水存在雨污混流、污水直排、污水处理设施运行差、现状污水处理设施运维难等现状情况，进而导致黑臭水体、农田污染等现实问题。本项目的实施可有效改善上述问题，改善村庄生活环境。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 （1）区域大气环境质量现状 本项目位于陕西省西安市长安区。根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 根据陕西省生态环境厅办公室发布的环保快报《2023年12月及1~12月全省环境空气质量状况》（2024年1月19日）附表4“2023年1~12月关中地区64个县（区）空气质量状况统计表”中长安区2023年1~12月空气质量状况统结果，进行区域达标判定。 空气质量达标判定见表3-1。 表3-1 项目所在地区域达标判定一览表 污染物 年评价指标 标准值 （μg/m3） 现状浓度 （μg/m3） 占标率% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 70 80 114.29 超标 PM2.5 年平均质量浓度 35 46 131.43 超标 SO2 年平均质量浓度 60 7 11.67 达标 NO2 年平均质量浓度 40 34 85.0 达标 CO 第95百分位浓度 4000 1500 37.5 达标 O3 第90百分位浓度 160 190 118.75 超标 由表3-1可以看出，项目所在区域SO2、NO2两项污染物年平均质量浓度及CO日平均第95百分位数浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值要求；PM10、PM2.5两项污染物年平均质量浓度及O3日平均第90百分位数浓度均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值要求。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.1.1判定要求，项目所在区域为环境空气质量不达标区。 （2）补充监测 委托陕西临泉环境监测技术有限公司于2023年12月7日-2023年12月9日进行大气环境质量现状监测，共设置5个大气环境监测点位，分别为G1魏寨街道耶柿村、G2引镇街道张寨沟村、G3王莽街道东新庄村、G4王曲街道中甘村、G5滦镇街道西留堡村，监测点均匀分布于项目所在区域，可代表区域环境质量现状。监测因子为氨、硫化氢及臭气浓度。监测频次为4次/天，共监测3天。监测结果见表3-2。 表3-2 大气环境补充监测结果评价表 单位：mg/m3 监测点 污染物名称 检出限 监测结果 浓度范围 标准限值 最大浓度 占标率% G1魏寨街道 耶柿村 氨 0.01 0.18-0.32 0.2 160 硫化氢 0.001 0.002-0.005 0.01 50 臭气浓度 （无量纲） 10 <10 —— —— G2引镇街道 张寨沟村 氨 0.01 0.10-0.28 0.2 140 硫化氢 0.001 0.002-0.008 0.01 80 臭气浓度 （无量纲） 10 <10 —— —— G3王莽街道 东新庄村 氨 0.01 0.18-0.23 0.2 115 硫化氢 0.001 0.004-0.008 0.01 80 臭气浓度 （无量纲） 10 <10 —— —— G4王曲街道 中甘村 氨 0.01 0.10-0.40 0.2 200 硫化氢 0.001 0.004-0.009 0.01 90 臭气浓度 （无量纲） 10 <10 —— —— G5滦镇街道 西留堡村 氨 0.01 0.20-0.26 0.2 130 硫化氢 0.001 0.002-0.007 0.01 70 臭气浓度 （无量纲） 10 <10 —— —— 根据监测结果，各监测点位处的硫化氢1小时平均浓度监测值均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的限值要求；氨1小时平均浓度存在超标现象；臭气浓度检测结果均小于10。 2、地表水环境质量现状 根据《2023年西安市生态环境质量状况》： 2023年西安市共监测市控及以上地表水断面43个，除田家湾和石川河入境断面水质超标外，其余41个监测断面的水质均达到其功能区划分类别。其中省控及以上监测断面22个，水质均达到“十四五”目标类别。 全市地表水系Ⅰ～Ⅲ类水质断面37个，占86.1%；Ⅳ类水质断面5个，占11.6%；劣Ⅴ类水质断面1个，占2.3%；无Ⅴ类水质。河流超标污染物为生化需氧量和氨氮，超标倍数分别为0.038和0.36。 2023年排污渠系3个监测断面水质均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅳ类标准，达标率100%。 本项目的实施，有助于区域地表水环境改善，环境正效益显著。 3、声环境质量 委托陕西临泉环境监测技术有限公司于2023年12月7日-2023年12月8日进行声环境质量现状监测，共设置8个声环境监测点位，分别是引镇街道张寨沟村、大兆街道南章曲村、黄良街道聂家河村、魏寨街道椰柿村、王曲街道皇甫村、王曲街道胜利社村、大兆街道甘寨村、引镇街道西河滩村。监测项目为等效连续A声级，监测频次为昼夜各1次，共计监测2天。声环境监测及评价结果见表3-3。 表3-3 声环境监测及评价结果表 单位：dB(A) 检测项目 检测点位 检测日期 昼间 夜间 检测 结果 标准 限值 检测 结果 标准 限值 厂界噪声 N1引镇街道张寨沟 2023.12.7 46 55 38 45 N2大兆街道南章曲 44 42 N3黄良街道聂家河 42 41 N4魏寨街道椰柿村 43 40 N5王曲街道皇甫村 45 40 N6王曲街道胜利社 44 41 N7大兆街道甘寨村 45 41 N8引镇街道西河滩 44 40 N1引镇街道张寨沟 2023.12.8 43 55 39 45 N2大兆街道南章曲 44 42 N3黄良街道聂家河 40 40 N4魏寨街道椰柿村 45 40 N5王曲街道皇甫村 44 41 N6王曲街道胜利社 43 41 N7大兆街道甘寨村 44 40 N8引镇街道西河滩 43 40 根据监测结果，N1-N8监测点位处的昼、夜声级满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，区域声环境质量状况良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气及声环境保护目标 本项目为长安区镇村污水处理项目，拟建场址周边无自然保护区、风景名胜区、重点文物保护单位等。拟建工程设施位于村庄范围内，因此将污水处理设施所在地周边50m范围内村庄作为声环境保护目标，周边500m范围内村庄作为大气环境敏感保护目标。声、大气环境保护目标见表3-4及3-5。 表3-4 声环境保护目标一览表 序号 污水 处理厂（站） 坐标/° 保护对象 声环境功能区划 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 1 秦赵村应急站 109.0557 34.1802 秦沟村 1类区 W 30 2 魏寨站 109.1750 34.1119 魏寨村 1类区 SE 32 3 胜利社站 108.9465 34.0819 胜利社村 1类区 S 15 4 小江村站 108.9626 34.1211 小江村 1类区 SW 30 表3-5 大气环境保护目标一览表 序号 污水 处理厂（站） 坐标/° 保护 对象 大气环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 1 秦赵村应急站 109.0557 34.1802 秦沟村 二类区 W 30 2 魏寨站 109.1750 34.1119 魏寨村 二类区 SE 32 3 西留堡 村厂 108.7913 34.0614 西留 堡村 二类区 E 290 4 罗汉洞 村站 108.7812 34.0285 罗汉 洞村 二类区 NW 368 108.7752 34.0307 西北工业大学长安校区家属院 二类区 E 351 5 胜利社站 108.9465 34.0819 胜利社村 二类区 S 15 6 东新庄污水处理厂 109.0371 34.0526 东新庄村 二类区 S 122 7 青禅寺村设施 109.0799 34.0385 青禅寺村 二类区 S 65 109.0822 34.0413 南寨西村 二类区 NE 290 8 东升村污水处理站 109.0160 34.0453 陕西省结核病防治院 二类区 NW 385 109.0157 34.0438 正岔新村 二类区 W 400 9 小江村站 108.9626 34.1211 小江村 二类区 SW 30 10 关家村站 109.0229 34.0714 关家村 二类区 SW 300 2、地表水环境保护目标 本项目镇村生活污水整治范围覆盖长安区10个街道，50个自然村，不涉及饮用水源保护区，污水处理设施受纳水体为长安区主要地表水体，因此本项目地表水环境保护目标为污水处理设施直接受纳水体和最终受纳水体。 根据陕西省人民政府办公厅《关于印发陕西省水功能区划的通知》（陕政办发[2004]100号）：浐河鸣犊镇至入霸口水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，浐河源头至鸣犊镇执行II类标准；滈河石砭峪至入决口、沣河沣峪口至入渭口、潏河水质执行III类标准；高冠峪参考汇入沣河执行III类标准。 表3-5 主要水环境保护目标一览表 序号 河流名称 起止断面 环境功能 水质目标 1 浐河 鸣犊镇-入霸口 西安开发利用区 III 源头-鸣犊镇 西安源头水保护区 II 2 滈河 石砭峪-入决口 长安开发利用区 III 3 沣河 沣峪口-入渭口 西安开发利用区 III 4 潏河 西安开发利用区 III 5 高冠峪 参考汇入沣河 III 6 太乙河 参考汇入潏河 III 3、地下水环境保护目标 各拟建污水处理厂站、湿地、坑塘厂界外500m范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 本项目秦赵村应急污水处理站、魏寨污水处理站尾水排放管涉及到的长安浐河湿地保护区，西留堡村污水处理厂尾水排放管涉及长安沣河湿地保护区。 表3-6 生态环境保护目标一览表 序号 河流名称 保护范围 1 长安浐河湿地保护区 从长安区杨庄镇坪沟村到灞桥区新筑镇沿浐河至浐河与灞河交汇处，包括浐河河道、河滩、泛洪区及河道两岸1km范围内的人工湿地； 2 长安沣河湿地保护区 从西安市长安区滦镇鸡窝子到咸阳市渭城区沣东镇沙苓村沿沣河至沣河与渭河交汇处，包括沣河河道、河滩、泛洪区及河道两岸1km范围内的人工湿地。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、水污染物排放标准 本项目施工期施工废水隔油沉淀后，回用于施工场地洒水防尘等，不外排；施工人员生活污水旱厕收集后农肥利用，不外排。 运行期污水处理设施出水根据污水处理能力不同，100m³/d的污水处理站采用“多级厌氧发酵”工艺设备，定期清掏外运，农肥利用不外排；小于等于500m³/d的污水处理站满足陕西省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 61/1227-2018）“表1 污染物允许排放限值”中的一级标准排放限值后排放；大于500m³/d的污水处理厂满足《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB 61/224-2018）中的“表1污水处理厂水污染物排放浓度限值”的A标准限值后排放。 表3-6 污水处理设施水污染物排放标准 单位:mg/L 序号 处理能力 标准名称 控制项目 标准限值 1 小于等于500m³/d 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 61/1227-2018）一级标准 pH 6-9 COD 80 SS 20 TP 2 NH3-N 25 2 大于 500m³/d 《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB 61/224-2018）A标准 pH 6-9 COD 30 TN 15 NH3-N 1.5（3）a TP 0.3 BOD5 6 SS 10 注释：a 括号外数值为水温＞12℃时的排放限值，括号内数值为水温≤12℃时的排放限值。 2、大气污染物排放标准 本项目施工期扬尘排放执行陕西省《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中的有关要求；运营期氨、硫化氢以及臭气浓度无组织排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表4中的二级标准，有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2的二级标准要求。见表3-7。 表3-7 大气污染物排放标准 单位：mg/m3 工程 时段 污染物 指标 排放监控浓度限值 标准 监测点 施工阶段 标准值 施工期 颗粒物 周界外浓度最高点 拆除、土方及地基处理工程 0.8 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017） 基础、主体结构及装饰工程 0.7 运营期 (无组织) 氨 防护带边缘废气排放最高允许浓度 1.5 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表4中的二级标准 硫化氢 0.06 臭气浓度 20（无量纲） 运营期 (有组织) 氨 排气筒高度15m，最高允许排放速率（kg/h） 4.9 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2的二级标准 硫化氢 0.33 臭气浓度 2000（无量纲） 3、噪声排放标准 （1）施工期：噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； （2）营运期：污水处理设施处厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。 表3-8 噪声排放标准 单位:dB（A） 工程时段 执行标准 厂界外声环境功能区类别 标准限制 昼间 夜间 施工期 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） / 70 55 运营期 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 1 55 45 4、固废 本项目一般固废处理处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《“十四五”污染减排综合工作方案编制技术指南》，“十四五”期间国家将大气环境主要污染物NOx、VOCs及水环境主要污染物COD、NH3-N纳入排放总量控制计划管理。地方可根据当地水生态环境质量状况和水生态环境保护需求，设置总磷、总氮等总量控制因子，因地制宜加强总磷、总氮排放控制。 本项目运营期废气主要为污水处理设施产生的NH3、H2S、臭气等，为无组织排放，无需申请总量；运营期生活污水采用本次建设的一体化污水处理设施处理后出水满足标准，就近排入地表水体。 根据项目特点，结合项目的工艺流程、排污节点，评价最终得出总量控制指标为：COD、NH3-N、TP、TN。 本项目建议总量控制指标见表3-9： 表3-9 总量建议指标 单位：t/a 类别 污染物 产生量 消减量 排放量 变化量 建议指标 废水 废水量 2263000 36500 2226500 -36500 / COD 792.06 686.94 105.12 -686.94 105.5 NH3-N 90.52 66.95 23.57 -66.95 24.0 TN 113.15 75.89 37.26 -75.89 37.5 TP 9.06 7.09 1.97 -7.09 2.0 建议申请污染物排放指标为：COD 105.5t/a、NH3-N 24.0t/a、TN 37.5t/a、TP 2.0t/a。 项目总量最终由当地环保管理部门确定。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期废气污染防治措施 施工过程中的环境空气污染物主要为基础开挖、建筑材料的装卸、堆放过程中产生的扬尘；物料堆存、车辆运输等过程所产生的扬尘及少量施工机械的燃油废气以及各种物料运输车辆排放汽车尾气。扬尘及汽车尾气污染防治措施如下： ①严格施工工地100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、渣土车辆100%密闭运输； ②在工地出入口设置环保公告栏，公告项目环评手续审批事项，明确环保责任单位和负责人，接受社会监督；加强施工期环境管理，杜绝粗放式施工； ③及时规整工地所有建筑物料，对易引起扬尘的物料采用防风抑尘网、密目网进行全部覆盖，施工现场的弃土、弃料及其它建筑垃圾，应及时清运，若在工地内堆置超过48小时的，应密闭存放或及时进行覆盖；施工场地采用预拌混凝土，禁止现场搅拌混凝土； ④四级风（含四级）以上时停止土方作业，检查土方、易扬尘材料的覆盖状况，确保施工围挡齐全。施工现场严禁焚烧有毒有害物质和各类废弃物，堆放易产生扬尘污染物料的，应密闭存放或及时进行覆盖； ⑤施工现场应当设专人负责现场进出车辆的调度和管理，运输车辆应当装载适量，严禁抛、撒、滴、漏； ⑥加强对施工机械及施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的施工机械及车辆；故障机械设备按《机械维护规定》（Q/AEPC-MAQ03）进行修复。 在采取以上大气污染防治措施后，施工现场大气污染物将得到有效控制，施工扬尘浓度满足陕西省《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）相关要求。加之施工影响为短期影响，施工结束后区域环境空气质量可以恢复至现状水平，因此施工期大气污染物对周围环境影响较小。 2、施工期废水污染防治措施 施工期废水主要包括施工废水、施工人员生活污水。 工程施工期间，施工单位应对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排，具体措施如下： ①施工区的雨水等排入事先设计的排水明沟； ②施工废水、机械冲洗水收集沉淀后用于场地洒水抑尘等； ③施工场地建筑材料集中堆放，并采取防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的建筑材料，避免建筑材料随雨水冲刷污染附近水体； ④设施集中区域共用一个施工人员生活区，施工现场不设置生活区，生活污水依托村内现有旱厕； ⑤在施工区设置临时排水沟和临时沉沙池。 综上，施工期间的废水均可以得到妥善的处理，不直接排入当地地表水体，对当地水环境影响较小。 3、施工期声环境防治措施 施工期间，运输车辆和各种施工机械如挖掘机、推土机都是主要的噪声源。施工期采取以下相应措施： ①施工选用先进的低噪声设备，高噪声设备远离噪声敏感点布置；对动力机械设备进行定期的维修、养护；闲置不用的设备应立即关闭；机械设备尽量置于施工场地中央，减少施工噪声对民众的污染影响； ②施工单位采用先进的施工工艺，合理选用施工机械，加装减振、消声、吸声设备； ③精心安排，避免午休时间施工，无夜间施工作业。如需夜间施工，需按国家有关规定到环境保护行政主管部门及时办理夜间施工许可手续，并张贴安民告示； ④施工设备进行定期保养和维护，严格按操作规范使用各类机械，避免非正常工况噪声产生； ⑤合理安排管理各类物料、垃圾等的运输车辆的运输时间及路线，在经沿途居住区时应禁止鸣笛，尽量放慢车速； ⑥严格施工现场管理，降低人为噪声。施工进程中，禁止野蛮作业，减少作业噪声。 通过以上措施可将施工期噪声控制在较小范围内且施工期噪声污染是短暂的，随着施工的结束，施工噪声也随之结束，对环境影响小。 4、施工期固体废物防治措施 施工期产生的固体废物主要是建筑施工废料、弃土、施工人员的生活垃圾； ①施工建筑垃圾进行分类收集，可回收的回收利用；不可回收的，集中堆放，防风抑尘网覆盖，定时清运至监管部门指定的建筑垃圾处置点。运输路线由城管、市容等部门协商确定，不得随意更改运输路线和指定场所； ②弃土由有资质单位运送至城建部门指定地点处理； ③施工期人员生活垃圾定点存放，分类收集后全部由环卫垃圾车清运至当地垃圾场。 5、生态环境保护措施 新建污水处理厂（站）用地为各村庄设施农用地、工业用地、其他草地、其他林地。 在项目的建设施工过程中应规范工程施工，加强水土保持监督管理： ①合理施工布置，精心组织施工管理，严格将工程区控制在最小范围内； ②合理安排施工时间，尽量避开雨季和汛期；不能避免时，应做好雨季施工防护及排水工作，保证施工期间排水通畅，不出现积水浸泡工作面的现象； ③施工结束后进行地貌、植被恢复，以植被护土，防止或减轻水土流失； ④对土壤，植被的恢复，应遵循“破坏多少，恢复多少”的原则； ⑤做好现场施工人员的宣传、教育、管理工作，严禁随意砍伐破坏施工区内外的植被； ⑥制订施工计划时，施工进度安排避开在降雨量大月份大面积开挖和堆填； ⑦尽量减少开挖量，回填应按原有的土层顺序进行等生态保护措施后，可最大程度的降低本项目对生态环境的影响和破坏； ⑧主体工程基本完成后，应及时补种适合当地条件生长的乔、灌、草相结合的绿化植被； ⑨按照要求做好站点及管线的防渗措施，以免对工程范围内的土壤及地下水产生污染。 本项目秦赵村应急污水处理站、魏寨污水处理站尾水排放管涉及到的长安浐河湿地保护区，西留堡村污水处理厂尾水排放管涉及长安沣河湿地保护区。 合理计划施工方案，缩短施工期。控制施工范围，减少湿地扰动范围，施工结束后，对湿地植被进行恢复。本项目施工期短，施工结束后生态环境影响随时间而减缓。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）大气污染物源强核算 本项目为长安区镇村污水处理项目，项目建成运行后大气污染物主要是恶臭物质，主要成份为氨（NH3）、硫化氢（H2S）、臭气等，其产生量与所选处理工艺有关。 本项目100m3/d污水处理设施为地埋三格式化粪池，Q≤500m3/d污水处理站均为地埋式一体化污水处理设施，产生的恶臭较小，在外环境的空气作用下能迅速扩散。1000m3/d的污水处理厂，地面池体落实除臭加盖工程，臭气收集后经过生物除臭系统处理后通过1根15m高排气筒排放。 本评价选取设计处理能力最大的东升村污水处理厂进行大气环境影响分析，东升村污水处理厂设计处理能力为1800m3/d，根据环境影响评价工程师职业资格考试教材《环境影响评价案例分析》（P326），每处理1g的BOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。东升村污水处理厂BOD5设计进水水质为180mg/L，设计出水水质为6mg/L。 据此，可计算出东升村污水处理厂恶臭气体产生情况详见表4-1： 表4-1 东升村污水处理厂污染物产生源强一览表 污染因子 产生系数 处理规模 产生源强 NH3 0.0031g/1g BOD5处理量 1800m3/d 0.040kg/h（0.35t/a） H2S 0.00012g/1g BOD5处理量 0.0016kg/h（0.014t/a） （2）废气排放达标分析 为减轻恶臭污染的影响，设计对地面池体进行除臭加盖密封，臭气收集后经过生物除臭系统处理后通过1根15m高排气筒排放，处理系统风量为1400m3/h。据此计算东升村污水处理厂恶臭污染源强产排情况详见表4-2： 表4-2 东升村污水处理厂污染物排放一览表 类别 污染 因子 产生源强 处置措施 排放源强 标准限值 kg/h mg/m3 kg/h mg/m3 kg/h 有组织 NH3 0.040 28.57 加盖收集，生物除臭系统处置（收集效率≥90%，处理效率≥85%） 0.005 3.8 4.9 H2S 0.0016 1.14 0.0002 0.15 0.33 无组织 NH3 0.004 / 10%无组织逸散 0.004 / H2S 0.00016 / 0.00016 / 污水处理扩建工程各构筑物产生的恶臭经生物除臭系统处理后由1根15m高的排气筒排放，能满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中标准限值要求。经过距离扩散及绿化除臭，无组织臭气浓度可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中二级标准要求。 （3）大气染污物监测计划 为了有效监测项目运行对环境空气的影响，为监管提供可靠的依据，参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ1083-2020）制定本项目营运期大气监测计划。气污染物监测计划见表4-3。 表4-3 大气污染物监测计划 类型 设备规格 设备总数 监测点位 排放性质 监测指标 监测频率 污染源监测 100m3/d 1 单个污水处理站厂界外靠近居民住宅处设置一个运营期大气污染监测点 无组织 NH3 H2S 臭气浓度 1次/半年 200m3/d 2 300m3/d 1 450m3/d 2 500m3/d 1000m3/d 1200m3/d 1800m3/d 4 厂界外上风向布设一个参照点，下风向呈15°夹角布设三个监控点 无组织 NH3 H2S 臭气浓度 1次/半年 厂区甲烷体积浓度最高点 甲烷 1次/年 除臭装置排气筒 有组织 NH3 H2S 臭气浓度 1次/半年 2、废水 （1）废水产排情况分析 本项目涉及的废水为长安区村镇居民生活污水。 依据《农村生活污水处理导则》（GB/T 37071-2018）、《村庄整治技术标准》（GB/T 50445-2019）、《村镇供水工程技术规范》（SL 310-2019）、陕西省《行业用水定额》（DB 61/T 943-2020）、陕西省《美丽乡村生活污水处理规范》（DB 61/T 1235-2019）和陕西省《农村人居环境 污水治理管理规范》（DB 61/T 1273-2019），结合长安区现状生活用水情况、项目经验及资料调研，长安区地处关中地区，村庄生活用水量可取70L/（人·d），考虑部分生活污水就近就地用于庭院绿化等，不外排，收集的生活污水取生活用水量的75%。本次新建及扩建污水处理厂站共10座，服务人口83590名，共计生活用水量为5851.3t/d、2135724.5t/a，生活污水产生量为4388.48t/d、1601795.2t/a，考虑污水处理余量，新建及扩建污水处理厂站设计污水处理设施处理能力为6200t/d。 项目污染物产排情况按照污水处理设施设计处理能力进行核算，生活废水各污染物浓度取COD 350mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 40mg/L、TN 50mg/L、TP 4.0mg/L。 本工程100m³/d的污水处理站采用“多级厌氧发酵”工艺设备，定期清掏外运，农肥利用不外排。 小于等于500m³/d的污水处理站出水标准执行陕西省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 61/1227-2018）“表1 污染物允许排放限值”中的一级标准排放限值，DB 61/1227-2018中一级排放标准未对TN做出要求，本项目计算过程中，一级排放标准设备TN参考特别排放标准浓度。 大于500m³/d的污水处理厂出水执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB 61/224-2018）中的“表1污水处理厂水污染物排放浓度限值”的A标准限值。 项目运营期污染物产排情况见表4-4，水污染物削减核算结果统计见表4-5。 表4-4 营运期废水产排情况汇总表 废水量 t/a 污染物名称 产生情况 治理 措施 排放情况 最终去向 浓度 (mg/L) 产生量 (t/a) 浓度 (mg/L) 排放量 (t/a) 36500 COD 350 12.78 多级厌氧发酵 / 0 农肥利用不外排 SS 200 7.30 / 0 NH3-N 40 1.46 / 0 TN 50 1.83 / 0 TP 4.0 0.15 / 0 766500 COD 350 268.28 一体化污水处理设施 80 61.32 出水达《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 61/1227-2018）“表1 污染物允许排放限值”中的一级标准后排放 SS 200 153.3 20 15.34 NH3-N 40 30.66 25 19.17 TN 50 38.32 20 15.34 TP 4.0 3.07 2 1.53 1460000 COD 350 511.0 污水处理厂 30 43.8 出水达《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB 61/224-2018）中的“表1污水处理厂水污染物排放浓度限值”的A标准限值后排放 SS 200 292.0 10 14.6 NH3-N 40 58.4 3 4.40 TN 50 73.0 15 21.92 TP 4.0 5.84 0.3 0.44 表4-5 水污染物削减结果统计表 单位：t/a 类别 污染物名称 产生量 削减量 去除效率 排放量 生活 废水 废水量 2263000 36500 1.61% 2226500 COD 792.06 686.94 86.73% 105.12 SS 452.6 422.66 93.38% 29.94 NH3-N 90.52 66.95 73.96% 23.57 TN 113.15 75.89 67.07% 37.26 TP 9.06 7.09 78.26% 1.97 由表4-5可知，本项目生活废水产生量为2263000t/a，污染物产生量为COD 792.06t/a，SS 452.6t/a，NH3-N 90.52/a，TN 113.15t/a，TP 9.06t/a；本项目实施后废水排放量为2226500t/a，排放污染物COD 105.12t/a，SS 29.94t/a，NH3-N 23.57t/a，TN 37.26t/a，TP 1.97t/a。 项目建成后水污染物排放量减少，可改善长安区地表水环境，环境正效益显著。 （2）地表水环境影响分析 运营期处理废水为生活污水，项目未建设前，区域内村庄生活废水未经处理散排进入地表水体，项目实施后根据产排污分析，工艺综合处理效率：COD 86.73%、SS 93.38%、NH3-N 73.96%、TN 67.07%、TP 78.26%，能够确保废水达标排放。此次污水处理站收水范围覆盖长安区10个街道，50个村庄，新建及扩建污水处理设施处理量为4388.48t/d，新建及扩建污水处理设施处理能力为6200t/d，根据现有人口规模及人口发展趋势，污水处理设施处理能力设计留有一定余量，污水站规模完全可以满足生活污水处理需求。且本项目为水环境改善型项目，解决了村庄生活污水未经处理直接排放的问题，综上所述，本项目实施后对各水系水质改善起到积极的作用。 （3）水污染防治措施可行性分析 本项目属于“D4620污水处理及其再生利用”，处理废水为生活废水，属于《排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序》（HJ1120—2020）中“服务类排污单位废水和生活污水”类别，项目污水处理设施预处理采用格栅调节工艺，生化处理采用多级厌氧发酵、一体化A²/O、A²/O+混凝沉淀工艺，均属于《排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序》（HJ1120—2020）附录A“表A.1污水处理可行技术参照表”中服务类排污单位废水和生活污水处理可行技术，故本项目污水处理设施处理技术具备可行性。 （4）废水排放口基本信息 废水直接排放口基本情况表详见地表水评价专章。 （5）水污染物监测计划 本项目100m³/d的污水处理站出水农肥利用不外排，其他污水处理厂站均设计在线监测设施，同时为了有效监测项目运行对水环境的影响，为监管提供可靠的依据，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ1083-2020）制定本项目营运期水污染物监测计划，水污染物监测计划见表4-6。 表4-6 水污染物监测计划 类型 设备规格 设备总数 监测点位 监测指标 监测频率 污染源 监测 200m3/d 2 各设备出水采样井 pH、COD、SS、NH3-N、 TP 1次/季 300m3/d 1 450m3/d 2 500m3/d 1 1000m3/d 1 pH、COD、BOD5、TN、SS、NH3-N、TP 1200m3/d 1 1800m3/d 1 3、声环境 （1）噪声污染源强 本项目运营期噪声主要为各类泵、风机运行时产生的噪声，其噪声源约在75~95dB（A）之间。 表4-7 各种机械设备的噪声值 单位：dB(A) 序号 设备类型 声源特点 距离设备1m处噪声值 1 各类泵 稳态源 80-85 2 螺旋输送机 稳态源 75 3 罗茨风机 稳态源 95 4 搅拌机 稳态源 70 （2）噪声污染防治措施及达标情况分析 本项目设施均为微动力且分散，大部分设备位于地下或位于建筑物内，通过隔声、减振，同时对项目周围进行乔、灌木结合绿化，可进一步降低噪声对周边环境的影响，单台设备噪声传至地面可降低30-50dB(A)。 参考长安区已运行的引镇污水处理厂（5000m3/d）、章曲村污水处理站（300m3/d）厂界噪声检测结果，项目噪声设施在采取降噪措施的情况下，对场界噪声昼间贡献值在55dB(A)以下，夜间贡献值在45dB(A)以下，不会改变项目所在地声环境功能，四周噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。 表4-8 参考污水处理站厂界噪声监测结果 单位：dB(A) 检测项目 检测点位 检测日期 昼间 夜间 检测结果 标准限值 检测结果 标准限值 厂界噪声 N1引镇污水处理厂西厂界 2023.12.7 46 55 38 45 N2章曲村污水处理站东厂界 44 42 N1引镇污水处理厂西厂界 2023.12.8 43 55 39 45 N2章曲村污水处理站东厂界 44 42 工程管理过程中应重视设备噪声治理、消声及减振工程的设计及施工质量，确保噪声达标排放，不得影响周边村民正常生活。 建议本项目噪声治理具体措施如下： ①尽量选用低噪设备； ②对噪声设备采用隔音、消声等措施； ③对高噪声的设备进行减振处理； ④加强站区内的绿化种植，合理配置绿化植物，利用植物辅助吸声隔声。 经采取上述措施后，项目噪声不会对周围环境产生明显影响。 （3）噪声排放监测计划 为了有效监测项目运行对声环境的影响，为监管提供可靠的依据，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ1083-2020）制定本项目营运期噪声监测计划，噪声监测计划见表4-9。 表4-9 噪声监测计划 类型 设备规格 设备总数 监测点位 监测指标 监测频率 污染源监测 100m3/d 1 单个污水处理站靠近居民住宅厂界设置一个运营期噪声污染监测点 Leq（A) 1次/季 200m3/d 2 300m3/d 1 450m3/d 2 500m3/d 1 1000m3/d 1 厂界四周外1m 1200m3/d 1 1800m3/d 1 4、固体废物 （1）固体废物产生情况 本项目运营期均为无人驻守站点，工作人员仅定期巡查，不在站内产生生活垃圾。固体废物主要为格栅渣、污泥、废动植物油，每月收集清运一次。 ①格栅渣：根据《室外排水设计规范》和结合当地已运行设施实际情况，栅渣量按每1m3污水0.1kg计算，则本项目栅渣量约为226.3t/a，主要为塑料、食物残渣等，统一收集，由环卫部门统一清运。 ②除臭塔废活性炭：本项目单个大于等于1000m3/d站点设计设置2套生物除臭设备，每套设备单次活性炭填充量为0.4t，约2年更换1次，更换量为1.2t/a。更换下的废活性炭由厂家回收处置。 ③污泥：根据《集中式污染治理设施产排污系数手册》（2010年修订），结合当地已运行设施实际情况，本项目沉淀污泥产生系数以0.125kg/吨水计，本项目污泥量约为282.88t/a。本项目污水量小于等于500m³/d的污水处理站，将污泥定期拉运至附近的污水处理厂进行脱水暂存，针对污水量大于500m³/d的污水处理厂，对污泥采用机械脱水。脱水后的污泥拉运至陕西林山秦农环保工程有限公司，经过好氧发酵后农肥利用，实现100%回收。 ④废动植物油：根据《第二次全国污染源普查 生活污染源产排污系数手册》（2019年4月），本项目位于陕西省西安市长安区，属于地域分区中的三区，农村地区类别中的一类区。通过查表得知，当地农村废水动植物油产生系数为0.98g/人·d，经隔油池初级处理后排放系数为0.90g/人·d，计算得隔油池废动植物油系数为0.08g/人·d。 本次工程服务人口83590名，隔油池产生的废动植物油约2.44t/a，交由有资质的单位回收处理，实现零排放。 （2）固体废物处置利用情况 建设项目固体废物利用处置方式见表4-10。 表4-10 建设项目固体废物利用处置方式一览表 序号 固废名称 产生工序 属性 形态 主要成分 产生量t/a 处置方式 1 格栅渣 格栅 一般固废 固 塑料、食物残渣等 226.3 统一收集，由环卫部门统一清运。 2 废活性炭 除臭塔 一般固废 固 活性炭 1.2 由厂家回收处置。 3 污泥 生化处理 一般固废 半固态 污泥 282.88 污泥运输至本地区专业的污泥处置公司处理 4 废动植物油 隔油池 一般固废 半固态 废油脂 2.44 有资质的单位回收处理 从项目采用的固废利用及处置方式分析，产生的各类固废均能得到有效利用或妥善处置。在严格管理下，本项目的固体废物对周围环境不会产生二次污染。 （3）环境管理要求 污泥处置不当将对环境造成较大影响，因此对污泥暂存、运输、管理等提出以下措施减少对环境的影响： ①污水处理设施的污泥定期清理，并做好相关的管理； ②严禁将产生的污泥乱堆放、乱扔弃或直接排入城镇污水管网； ③在清淤时需要停运污水处理设施的，应将停运期间生活污水收集拉运至临近镇区污水处理厂，同时，应使污泥含水量不影响外运储存处置； ④建立完备的检测、记录等存档资料，并对处理处置后的污泥及其副产物的去向、用途、量等进行跟踪记录，同时，应制定相关的应急处置预案，确保污泥处理处置设施的安全稳定运行； ⑤污泥运输车应采取密封、防水、防渗漏和房遗撒等措施。同时在污泥运输过程中会散发部分恶臭气体，对沿途会造成一定的影响，在运送前车辆喷洒消毒液或除臭液； ⑥建设单位应当按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中的相关标准和规范要求，处理处置产生的固废。 因此，实施以上措施并加强管理，本项目固废合理处置，对周围环境影响甚微。 5、地下水、土壤 （1）污染源及途径 本项目为生活污水治理项目，废水不含重金属等可能造成土壤污染的因子，因此项目运行对土壤环境无影响。 项目接收污水为村镇居民生活废水，无工业污染废水，水质简单，单个污水处理设施处理能力较小，正常工况下，不会对地下水产生污染；非正常工况，如：污水处理故障、污水管道破裂或处理池发生开裂、渗漏，泄漏量有限，在采取分区防渗措施及定期巡检的措施下，不会对地下水环境产生影响。即使泄露进入土壤环境，经过土壤自净后，对地下水环境影响较小。且本项目实施后，将改善生活污水排放形式，有利于地下水环境。因此在采取保护措施后，本建设项目对地下水环境的影响可接受。 （2）污染防治措施 拟建项目仍存在造成地下水污染的可能性，且地下水一旦受污染其发现和治理难度都非常难，为了更好的保护地下水资源，将拟建项目对地下水的影响降低到最低限度，项目将采取分区防控措施，并定期巡检，具体分区防渗情况详见表4-11。 表4-11 厂区污染防治分区划分表 序号 防治区分区 装置及设施名称 防渗区域 1 重点防渗区 格栅池、一体化污水处理设施、污水处理池体 等效黏土防渗层或防渗混凝土 3 一般防渗区 污水管线、控制中心、区域道路 等效黏土防渗层、地面硬化 4 非污染区 绿地 / 根据防渗相关标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，针对不同的防渗区域采用典型的防渗措施，在具体设计中应根据实际情况在满足防渗标准的前提下作必要的调整。 ①重点污染防治区 a.格栅池基础垫层采用素土夯实，夯实系数不应小于0.97，池体结构为C30抗渗混凝土，抗渗等级为P6； b.一体化污水处理设施池体为玻璃钢，实施基础垫层采用素土夯实，夯实系数不应小于0.97，并在其上依次现浇10cm厚C15素砼垫层，30cm厚C30钢砼基础，并铺上5cm厚黄沙； c.各类污水处理池体为钢筋砼材质，地下构筑物抗渗等级不低于P8； d.人工湿地基底采用100mm厚C15混凝土垫层，底板采用C30混凝土现浇，厚200mm，池壁采用MU15混凝土实心砖砌筑，内外表面用厚20mm的1:2防水砂浆抹面； e.管道与池体接口处设置止水环； f.池外回填土应分层夯实，夯实系数不应小于0.94； g.在施工、试水期间以及使用期间应做好沉降记录； h.水池充水试验：充水分三次，每次充水1/3水深，水位上升速度2m/d，稳定2天，观察和测定渗漏情况。 ②一般污染防治区 区域道路做地面硬化，并设置排水沟。 污水管道管底素土夯实，管道以下100mm至管顶以上100mm及两侧采用中、粗砂回填，管底中、粗砂回填压实度不小于90%，两侧压实度不小于95%，管顶压实度为85%。 综上所述，拟建工程采取的土壤、地下水污染防治措施较为成熟，能够保证防渗效果满足标准要求，土壤、地下水污染防治措施可行。 （3）跟踪监测计划 本项目处理废水为农村生活废水，水质简单，无重金属和无机物、挥发性有机物、半挥发性有机物、有机农药、石油烃等土壤污染因子，在采取分区防渗措施及定期巡检的措施下，土壤及地下水环境影响几率较小，可不开展土壤及地下水环境跟踪监测。 6、生态环境保护措施 主体工程基本完成后，在保证安全生产为主的前提下，可对站场进行适当绿化；废水管线沿线恢复至原有植被类型，巡检过程中对绿化植被进行维护，裸露地块及时补栽补种。 采取以上生态环境保护措施的情况下，项目运行不会对周边生态环境产生不良影响。 本项目秦赵村应急污水处理站、魏寨污水处理站尾水达标排放至长安浐河湿地保护区，西留堡村污水处理厂尾水达标排放至长安沣河湿地保护区。 项目实施前农村生活废水散排至地表水体，项目实施后农污处置后达标排放，对湿地保护区环境正效益明显。 7、环境风险分析 （1）主要风险物质 本项目为长安区镇村污水处理项目，所属行业为D4620污水处理及其再生利用，非生产型项目，为区域基础配套设施，对现有村庄生活散排污水收集后处理，所用药剂聚合氯化铝、聚丙烯酰胺不属于危险化学品，危险物质主要为次氯酸钠溶液，其理化性质见表4-12。各药剂不在站内暂存，由运营人员巡查的时候添加，每半年添加一次。 表4-12 次氯酸钠溶液理化性质 标识 中文名：次氯酸钠溶液 英文名：sodium hypochlorite solution 分子式：NaClO CAS号：7681-52-9 危规编号：83501 UN号：1791 理化性质 外观及形态：微黄色溶液，有似氯气的气味。 熔点（℃）：-6 沸点（℃）：102.2 相对密度（水=1）：1.10 溶解性：溶于水 燃烧爆炸危险性 禁忌物：碱类 危险特性：受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。 燃爆危险：本品不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具致敏性。 毒性 LD50：8500mg/kg（小鼠经口） 健康危害 经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的游离氯有可能引起中毒。 应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 储存注意事项 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与碱类分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 （2）影响途径 污水处理站发生环境风险事故的可能环节及由此产生的影响方式主要有以下几方面： ①次氯酸钠溶液泄露 次氯酸钠溶液泄露，蒸汽引起人员中毒或腐蚀皮肤。 ②设备故障 污水或污泥处理系统的设备发生故障时，污水处理能力降低，出水水质下降；污泥不能及时外运，引起污泥发酵，贮泥池饱满，散发恶臭。或污水处理设施或管道发生泄漏，生活污水未经处理泄露至外环境。 ③突发性外部事故 由于出现一些不可抗拒的外部原因，如停电、突发性自然灾害等，造成污水站污水处理设施停止运行，大量未经处理的污水直接排放。 （3）风险事故防范对策和措施 1)非正常污水排放的防护 运行期加强管理，确保污水处理设施及供电设施正常运行。 若发生环境风险事故，应将停电或事故设备生活污水拉运至临近污水处理设施或镇区污水处理厂。 2)污泥排放对环境影响的防护措施 对污水处理站的污泥应及时清运，采用专用密封运输车辆，避免散发臭气，散落，污染坏境。污水处理站一旦发生污泥非正常排放事故，应及时进行设备维修，争取在贮泥池存放污泥的限度内修好，并及时投加药剂，如石灰等，防止发生污泥发酵，减少恶臭气体排放。 3)次氯酸钠溶液泄露 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服，不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 4)环境风险事故应急预案及处理措施 污水处理站应设有专职安全员、环保员，并充分利用已建成的事故应急处理系统，负责整场的安全生产工作。在此基础上建议成立事故应急组织，由排水公司、污水处理厂及生产、安全、环保部门的领导组成，发生事故时以领导小组为主，负责重大事故应急救援的指挥工作。 一旦发生突发性事故立即启动应急预案。设备管理单位应迅速赶往现场，查明事故源点、部位和原因，采取措施控制事故发展。并立即通知当地安全、消防、环保部门，组织事故抢险及处理。 要求应急监测人员快速赶赴现场，根据事故现场的具体情况布点采样，利用快速监测手段判断污染物的种类，给出定性、半定量和定量监测结果，确认污染事故的危害程度和污染范围等，对事故应急方案提供监测依据。 （4）分析结论 在落实一系列事故防范措施，制定完备的环境风险应急预案，保证事故防范措施等的前提下，项目环境风险可控制在可接受水平内。本评价认为在科学管理和完善的预防应急措施处置机制保障下，项目发生风险事故的可能性较低，风险程度属于可接受范围。事故的影响是短暂的，在事故妥善处理后，周围环境质量可以恢复原状水平。 8、环保投资 本项目为农村污水整治项目，总投资67470万元，均为环保投资。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理设施 废气 | NH3、H2S、臭气 | Q<500m3/d污水处理站均为地埋式一体化污水处理设施，Q≥1000m3/d的污水处理厂，地面池体落实除臭加盖工程，臭气收集后经过生物除臭系统处理后通过1根15m高排气筒排放。污水处理区周围设置绿化隔离带，并加强设施养护。 | 无组织排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表4中的二级标准，有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2的二级标准要求。 |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP | 污水处理设施 | 本工程100m³/d的污水处理站采用“多级厌氧发酵”工艺设备，定期清掏外运，农肥利用不外排；小于等于500m³/d的污水处理站出水标准执行陕西省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 61/1227-2018）“表1 污染物允许排放限值”中的一级标准排放限值；大于500m³/d的污水处理厂出水执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB 61/224-2018）中的“表1污水处理厂水污染物排放浓度限值”的A标准限值。 |
| 声环境 | 水泵、风机等 设备 | LAeq | 经过基础减震、设备隔声，同时对项目周围进行乔、灌木结合绿化，可进一步降低噪声对周边环境的影响。 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | ①格栅渣：主要为塑料、食物残渣等，统一收集，由环卫部门统一清运。 ②除臭塔废活性炭：由更换厂家回收处置。 ③污泥：首先就近运输至附近的城镇污水处理厂进行脱水暂存，最终同城镇污水处理厂的剩余污泥统一运输至本地区专业的污泥处置公司处理。 ④废动植物油：由有资质的单位回收处理，实现零排放。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 格栅池、一体化污水处理设施、污水处理池体等重点防渗区池体采用防渗钢筋混凝土，池体内表面刷涂防渗涂料；区域道路等一般防渗区做地面硬化，设置排水沟，污水管网下设置粘土防渗层。并定期巡检。 |
| 生态保护措施 | 主体工程基本完成后，在保证安全生产为主的前提下，可对站场进行适当绿化；废水管线沿线恢复至原有植被类型，巡检过程中对绿化植被进行维护，裸露地块及时补栽补种。 |
| 环境风险 防范措施 | ①非正常污水排放的防护 运行期加强管理，确保污水处理设施及供电设施正常运行。 若发生环境风险事故，应将停电或事故设备生活污水拉运至临近污水处理设施或镇区污水处理厂。 ②污泥排放对环境影响的防护措施 对污水处理站的污泥应及时清运，采用专用密封运输车辆，避免散发臭气，散落，污染坏境。污水处理站一旦发生污泥非正常排放事故，应及时进行设备维修，争取在贮泥池存放污泥的限度内修好，并及时投加药剂，如石灰等，防止发生污泥发酵，减少恶臭气体排放。 ③次氯酸钠溶液泄露 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服，不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 ④环境风险事故应急预案及处理措施 污水处理站应设有专职安全员、环保员，并充分利用已建成的事故应急处理系统，负责整场的安全生产工作。在此基础上建议成立事故应急组织，由排水公司、污水处理厂及生产、安全、环保部门的领导组成，发生事故时以领导小组为主，负责重大事故应急救援的指挥工作。 一旦发生突发性事故立即启动应急预案。设备管理单位应迅速赶往现场，查明事故源点、部位和原因，采取措施控制事故发展。并立即通知当地安全、消防、环保部门，组织事故抢险及处理。 要求应急监测人员快速赶赴现场，根据事故现场的具体情况布点采样，利用快速监测手段判断污染物的种类，给出定性、半定量和定量监测结果，确认污染事故的危害程度和污染范围等，对事故应急方案提供监测依据。 |
| 其他环境 管理要求 | ①严格落实自行监测计划要求，监测报告应按照规定进行保存，并依据相关法规向社会公开监测结果。 ②严格执行环境保护“三同时”制度。全面落实环评文件中提出的污染防治措施。 ③加强设备维护，保证设备正常运转。 |

# 六、结论

“西安市长安区和美乡村生活污水治理项目”建设符合当地“三线一单”及相关政策要求。建设单位在严格落实环保措施，履行环保“三同时”手续，加强运营过程中污染防治措施管理的情况下，污染物可达标排放，项目建成后水污染物排放量减少，可改善长安区地表水环境，环境正效益显著。 故从环境保护角度分析，建设项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3（t/a） | / | / | / | / | / | / | / |
|  | H2S（t/a） | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | 废水量 （m3/a） | / | / | / | 2226500 | / | 2226500 | +2226500 |
|  | COD（t/a） | / | / | / | 105.12 | / | 105.12 | +105.12 |
|  | SS（t/a） | / | / | / | 29.94 | / | 29.94 | +29.94 |
|  | NH3-N（t/a） | / | / | / | 23.57 | / | 23.57 | +23.57 |
|  | TN（t/a） | / | / | / | 37.26 | / | 37.26 | +37.26 |
|  | TP（t/a） | / | / | / | 1.97 | / | 1.97 | +1.97 |
| 一般工业 固体废物 | 格栅渣 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 污泥 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 废动植物油 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①