# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项 目  名 称：         锻造加工扩建项目

建设单位（盖章）：西安蓝通机械设备制造有限公司

编  制  日  期：        2024年6月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 锻造加工扩建项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | 刘钊 | 联系方式 | 139xxxx0123 |
| 建设地点 | 陕西省西安市灞桥区灞桥街办豁口村一组 |
| 地理坐标 | （东经：109度6分14.299秒，北纬：34度19分14.811秒） |
| 国民经济 行业类别 | C349 其他通用设备制造 | 建设项目 行业类别 | 三十一、通用设备制造业34轴承、齿轮和传动部件制造345 |
| 建设性质 | (新建 (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | / | 项目审批（核准/ 备案）文号 | / |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 5 |
| 环保投资占比（%） | 5 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | (否 (是：项目部分已建成，已被西安市生态环境局进行处罚 | 用地面积（m2） | 6230m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 西安灞桥分区规划调整--洪庆组团改造规划（2010-2020） |
| 规划环境影响评价情况 | 西安灞桥分区规划调整--洪庆组团改造规划（2010-2020）环境影响报告书 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目与西安灞桥分区规划调整--洪庆组团改造规划（2010-2020）及规划环境响评价符合性分析见表1-1： 表1-1 本项目与规划及规划环评符合性分析 文件名称 相关要求 本项目情况 符合性 《西安灞桥分区规划调整--洪庆组团改造规划（2010-2020）》 规划位置及范围： 规划区位于灞桥区中部，横跨灞桥街道与洪庆街道，西临西康铁路，南至纺织城承接地区域，东至临潼区界、洪庆塬，北到陇海铁路，距市中心15km，用地面积21.9平方公里。 本项目位于灞桥区灞桥街办豁口村一组，西临西康铁路，北邻村道，在规划区内，项目与规划区位置关系见附图6。 符合 功能定位： 规划将组团确定为以综合居住为主，以国防军工研发为支柱，重点发展配套仓储物流、机械加工产业，以浐、灞、渭生态保护、国际港务区建设为契机，在规划期内把洪庆组团建设成为生态环境优美、空间布局合理、设施完善的现代新城。 本项目主要生产轴、齿轮、法兰等钢锻件，属于机械加工产业，符合规划组团产业定位。 符合 《西安灞桥分区规划调整--洪庆组团改造规划（2010-2020）环境影响报告书》及审查意见 洪庆组团规划区西侧为灞河水源涵养区，对于该组团洪庆正街以西、西临高速的区域在定位和后期规划中应以居住为主，限制带重金属的机械加工产业和化工类的仓储物流等产业进驻该区域。 本项目主要生产轴、齿轮、法兰等钢锻件，属于其他通用设备制造，不属于重金属的机械加工产业和化工类产业 符合 洪庆组团规划区位于西安市的上风向，规划区后期的产业引进时应限制高污染、高架源排放的企业。 本项目污染物主要为锻造加热炉天然气燃烧产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和锻造过程产生粉尘，废气浓度较低，经本报告提出的措施后可达标排放，排放量较少，不属于高污染、高架源排放的企业。 符合 洪庆组团入驻的企业均应符合规划产业定位和《产业结构调整目录（2011年本）》的要求以及《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业【2007】97号）中的要求，涉及外商投资的项目还应符合《外商投资产业指导目录》中的鼓励类产业，此外规划项目还应符合循环经济思想，达到国内清洁生产先进水平。 本项目不在《产业结构调整指导目录（2024年本）》限制类和淘汰类的范畴，不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业【2007】97号）名录内，符合产业政策，项目建成后能稳定达标排污，且项目不属于高耗能、高污染企业 符合 规划区生活污水预处理后排入市政管网，再分别进入西安市第十二污水处理厂和纺织城工业园污水处理厂。 项目不产生生产废水，生活污水经厂区化粪池预处理定期清掏 符合 军工产品研发和机械加工的用水和排水量较小，水质较为简单，以SS和石油类为主。若有喷漆，则废水的污染物可能复杂，需对污水进行针对性处理。按规定要求禁止企业分散建设电镀工序。 本项目主要生产轴、齿轮、法兰等钢锻件，属于其他通用设备制造业，生产过程中不涉及电镀工序，项目生产过程中不产生生产废水，生活污水经厂区化粪池预处理定期清掏 符合 设备噪声防治措施，噪声设备布设在室内，设备安装减震、隔声、吸声和消声等措施。 本项目主要产噪设备均设置在厂房内，通过基础减振、厂房隔声等措施进行降噪，确保厂界噪声达标排放 符合 对于洪庆组团产生的固体废物应遵循资源化、减量化、无害化的原则，分类收集、集中处置或综合利用，固废堆场进行地表硬化防渗处理。 本项目产生的生活垃圾采用四色垃圾桶分类收集后交由环卫部门处置，产生的金属屑、金属氧化皮等一般固废收集外售综合利用，废机油、废切削液、含油手套等危废废物在危废贮存设施内贮存，交由有资质单位处置，一般固废暂存区、危废贮存设施地面按照要求进行分区防渗。 符合 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目主要生产轴、齿轮、法兰等钢锻件，属于其他通用设备制造，经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于目录中规定的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类；根据《市场准入负面清单》（2022年版）（发改体改规[2022]397号）相关要求，本项目不属于明文规定限制及淘汰类产业项目，符合政策要求。 因此，本项目建设符合国家和地方相关产业政策。 2、项目选址合理性分析 项目位于西安市灞桥区灞桥街办豁口村一组，在现有项目厂区内扩建，现有项目厂区租赁灞桥区灞桥街道豁口村股份经济合作社土地（土地租赁合同见附件4）。 根据现场调查，项目所在区域水、电、气等配套设施齐全，西侧为西康铁路线，南侧为空地，东侧为陕西兴达路桥安装公司，北侧隔道路为粮油市场，四邻关系详见附图2。项目生产过程产生的废气、废水、噪声、固废在采取相应的措施后能够达标排放且对周围环境影响较小，因此，在严格落实本报告提出的环保措施前提下，项目运行不会对外环境产生较大影响。 项目地理位置优越，距离西北侧的东城大道约240m，交通便利。项目周边不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、自然公园、重要湿地等环境敏感区。周边环境无重大制约因素，从环境保护角度分析，项目选址可行。 3、本项目与“三线一单”的符合性分析 根据陕西省生态环境厅办公室关于印发《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号）通知中，环评文件规范化要求中的规定：环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图一表一说明”的表达方式，在对照分析结果右侧加列，并论证规划或建设项目的符合性。 （1）“一图”：指的是规划或建设项目与环境管控单元对照分析示意图 根据《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号），按照保护优先、衔接整合、有效管理的原则，将全市统筹划定为优先保护和重点管控两类环境管控单元共158个，实施生态环境分区管控。 本项目与西安市生态环境管控单元分布示意图的对比结果，本项目位于西安市重点管控单元，项目在西安市生态环境管控单元分布示意图的位置见图1-1所示。 图1-1 本项目在延安市生态环境管控单元分布示意图 |

| 其他符合性分析 | （2）“一表”：指的是项目或规划范围涉及的生态环境管控单元准入清单 本项目与《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》（市政发〔2021〕22号）中分区管控方案对比结果符合性分析见表1-2。 表1-2 项目与西安市“三线一单”生态环境分区管控方案对比分析表 市 区县 管控单元名称 单元要素属性 管控要求 面积 项目情况 符合性 西安市 灞桥区 陕西省西安市灞桥区重点管控单元2 大气环境布局敏感重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区、地下水开采重点管控区、高污染燃料禁燃区 空间布局约束 大气环境布局敏感重点管控区：1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。2.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。3.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。 水环境城镇生活污染重点管控区：1.持续推进城中村、老旧城区、城乡结合部污水截流、收集和城市雨污管道新建、改建。 6230m2 本项目主要生产轴、齿轮、法兰等钢锻件，为其他通用设备制造项目，不在《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》 符合 本项目主要生产轴、齿轮、法兰等钢锻件，为其他通用设备制造项目，不属于禁止新增的钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工等产能。 符合 本项目使用天然气、电等清洁能源，生产过程中对严格落实本报告提出的措施后可达标排放，不属于重污染企业。 符合 本项目雨污分流，雨水收集后进入市政雨水管网，生产过程不产生生产废水，生活污水经厂区化粪池预处理定期清掏。 符合 污染物排放管控 大气环境布局敏感重点管控区：1.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。水环境城镇生活污染重点管控区：2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。 本项目自身没有车辆及非道路移动机械，原辅料厂外运输外委运输公司，车间内采用行车，环评要求，在外委运输单位时选择新能源车或符合国家环保要求的运输车辆。 符合 本项目雨污分流，雨水收集后进入市政雨水管网，生产过程不产生生产废水，生活污水经厂区化粪池预处理定期清掏。 符合 资源开发效率要求 地下水开采重点管控区：1.对开采地下水的取水户，要制订年度开采指标，严格实行总量和定额控制管理。制订地下水水量、水位双控指标，并将纳入各地经济社会发展综合评价与绩效考核指标体系。2.拓展地下水补给途径，有效涵养地下水。要积极开展人工回灌等超采区治理研究，有效减缓、控制地面沉降，应结合当地条件，充分利用过境河流、再生水等资源，有效增加地下水补给，多途径涵养地下水源。3.地下水禁止开采区禁止取用地下水（为保障地下工程施工安全和生产安全必须进行临时应急取（排）水；为消除对公共安全或者公共利益的危害临时应急取水；为开展地下水监测、勘探、试验少量取水除外）。地下水限制开采区内禁止新增取用地下水，并逐步削减地下水取水量。4.地下水超采区内严格限制使用地下水发展高耗水工业和服务业，适度压减高耗水农作物，鼓励通过节水改造、水源置换、休耕雨养、种植结构调整等措施压减农业取用地下水。 高污染燃料禁燃区：1.禁止销售、使用高污染燃料。禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在市人民政府规定的期限内停止使用或者改用天然气、页岩气、煤层气、液化石油气、干热岩、电、太阳能或者其他清洁能源。 本项目用水仅为生活用水，生产过程不使用水，用水来自市政供水，不开采地下水。 符合 本项目锻造加热炉使用天然气为燃料，属于清洁能源，不属于高污染燃料；加热炉有自动控温系统，不属于使用高污染燃料的设施。 符合 （3）“一说明”：指的是依据“一图”和“一表”结果，论证规划或建设项目符合性的说明 本项目位于西安市灞桥区灞桥街办豁口村一组，根据一图一表分析可知，本项目在现有项目厂区内扩建，不额外占用土地，不在生态红线范围内，不属于“两高”项目，不属于禁止新增产能；使用天然气为燃料，不属于高污染燃料，项目建设建设符合《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》（市政发〔2021〕22号）相关要求。 综上所述，本项目符合“三线一单”相关要求。 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 3、本项目与环境保护相关政策相符性分析见下表 表1-3 项目与相关政策符合性分析 名称 内容 本项目情况 符合性 《西安市大气污染治理专项行动2024年工作方案》（市政办函〔2024〕25号） 强化源头管控。严格落实国家和我省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减等要求，积极推行区域、规划环境影响评价，新改扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域和规划环评要求。 本项目主要生产轴、齿轮、法兰等钢锻件，为其他通用设备制造项目，项目符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《市场准入负面清单》（2022年版）、“三线一单”、《西安灞桥分区规划调整--洪庆组团改造规划（2010-2020）》及规划环评等文件要求，本项目建成后将在陕西省排污权交易平台购买氮氧化物排放总量，待总量指标落实后方可投入生产。 符合 《陕西省大气污染防治条例》 第二十八条 城市人民政府应当划定并公布高污染燃料禁燃区，并根据大气环境质量改善要求，逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。 在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石、油气、电或者其他清洁能源。 灞桥区（除洪庆街道白蟒村、百花岭村、三阳院村、新兴村、车王村）全部划定为禁燃区，本项目在禁燃区内，生产过程使用天然气和电能，不属于高污染燃料；加热炉有自动控温系统，不属于高污染燃料的设施 符合 第三十三条 企业应当优先采用能源和原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁生产技术、工艺和装备，减少大气污染物的产生和排放。 本项目锻造加热炉使用天气然为燃料，属于清洁能源，加热炉有自动控温系统，提高了热量的利用效率，减少天然气的使用，进而减少大气污染的产生和排放。 符合 《西安市大气污染防治条例》 第十八条 本市严格控制污染大气的产业发展，禁止新建、改建、扩建严重污染大气的项目 本项目主要生产轴、齿轮、法兰等钢锻件，为其他通用设备制造项目，不属于“两高”项目，生产过程中使用天然气为燃料，不属于严重污染大气的项目 符合 第四十七条 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取有效措施减少废气排放。 本项目生产过程中不进行喷漆等表面涂装过程，不涉及挥发性有机物废气的产生和排放 符合 《西安市“十四五”环境保护规划》 优化产业结构，促进产业绿色升级。落实“三线一单”要求，分区域制定并实施生态环境准入清单，提高产业准入门槛。 本项目主要生产轴、齿轮、法兰等钢锻件，为其他通用设备制造项目，项目符合“三线一单”、《西安灞桥分区规划调整--洪庆组团改造规划（2010-2020）》及规划环评等文件要求。 符合 优化能源结构，提升能源清洁化水平。改善城市能源消费结构，扩大清洁能源使用范围。严格实施煤炭消费减量替代，实现煤炭消费总量负增长。 本项目使用天然气为燃料，属于清洁能源，不使用煤炭等燃料。 符合 《西安市大气污染治理专项行动方案 2023-2027年)》 强化源头管控。严格落实国家和我省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展我市区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新改扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域和规划环评要求。 本项目主要生产轴、齿轮、法兰等钢锻件，属于其他通用设备制造项目，不属于化工、石化、建材、有色等项目，项目符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《市场准入负面清单》（2022年版）、“三线一单”、《西安灞桥分区规划调整--洪庆组团改造规划（2010-2020）》及规划环评等文件要求 符合 强化非道路移动机械排放控制区管控。到2025年，不符合“双三标准”的机械禁止使用，具备条件的可更换国四及以上排放标准的发动机。 本项目自身没有车辆及非道路移动机械，原辅料厂外运输外委运输公司，车间内采用行吊，环评要求，在外委运输单位时选择符合国家环保要求的运输车辆或新能源车。 符合 《工业炉窑大气污染综合治理方案》 （一）加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉。 本项目主要生产轴、齿轮、法兰等钢锻件，属于其他通用设备制造项目，生产工艺需要建设天然气加热炉，使用天然气为燃料，项目在现有厂区内扩建，不属于新建项目；项目位于洪庆组团改造规划区内；项目不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等禁止新增产能；项目加热炉燃烧废气采用SCR脱硝后经15m排气筒排放，项目不涉及煤气发生炉的建设 符合 （三）实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。 本项目主要生产轴、齿轮、法兰等钢锻件，属于其他通用设备制造项目，建设过程中使用天然气加热炉，项目加热炉燃烧废气采用SCR脱硝后经15m排气筒排放，项目加热炉废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》中重点区域的相关限值要求 符合 《陕西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》 (一)加大产业结构调整力度。严格新改扩建项目环境准入。 新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。关中地区严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行国家的钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。 本项目主要生产轴、齿轮、法兰等钢锻件，属于其他通用设备制造项目，建设过程中使用天然气加热炉，项目在现有厂区内扩建，不属于新建项目；项目位于洪庆组团改造规划区内；项目不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等禁止新增产能；项目加热炉燃烧废气采用SCR脱硝后经15m排气筒排放，项目不涉及煤气发生炉的建设 符合 (三)实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。关中地区钢铁、水泥、焦化、有色等行业严格 按照《关中地区重点行业大气污染物排放标准》(DB6/941-2018)执行，石化、化工行业全面执行大气污染物特别排放限值。 关中地区其他未涉及的行业原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造。 本项目主要生产轴、齿轮、法兰等钢锻件，属于其他通用设备制造项目，建设过程中使用天然气加热炉，项目加热炉燃烧废气采用SCR脱硝后经15m排气筒排放，废气排放暂无行业标准和地方标准，项目加热炉废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30mg/m3、200mg/m3、300mg/m3 符合 《陕西省生态环境厅关于进一步加强关中地区涉气重点行业项目环评管理的通知》（陕环环评函（2023）76号） 一、关中地区涉重点行业项目范围为生态环境部确定的39个重点行业的新 建项目，涉及关中各市（区）辖区及开发区范围内的应达环保绩效A级、绩效引领性水平要求，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩 B级及以上要求。 本项目位于西安市灞桥区灞桥街办豁口村一组，主要生产轴、齿轮、法兰等钢锻件，属于其他通用设备制造项目，使用的钢材（棒）全部外购，生产过程中不涉及钢铁的熔炼及铸造，不在生态环境部确定的39个重点行业内。 符合 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1、扩建项目基本情况 项目名称：锻造加工扩建项目； 项目性质：扩建； 建设单位：西安蓝通机械设备制造有限公司； 建设地点：陕西省西安市灞桥区灞桥街办豁口村一组； 建设内容：在现有项目厂区内扩建锯床2台，锻造加热炉2台，箱型电炉2台，空气锤1台，机加车间1座，生产轴、齿轮、法兰等金属锻件760t/a。 建设历程：扩建项目于2022年10月开始建设，于2023年1月初2台锯床、1台锻造加热炉、2台箱型电炉、1台空气锤已建设完成，仅剩1台锻造加热炉未安装。因未履行环评手续，建设单位已被西安市生态环境局进行处罚，详见附件3。 2.2、扩建项目工程组成 （1）扩建项目组成及建设内容 扩建项目总投资100万元，在现有项目厂区内扩建锯床2台，锻造加热炉1台，箱型电炉2台，空气锤1台，机加车间1座，年生产轴、齿轮、法兰等金属锻件760t。扩建项目主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目主要建设内容一览表 项目组成 名称 主要建设内容 备注 主体工程 锻造车间 在现有锻造加热炉南侧新建2台锻造加热炉和1台箱型电炉，在现有箱型电炉东侧新建1台箱型电炉 新建，1台锻造加热炉已建，2台箱型电炉已建 在车间东南角新建空气锤1台 新建，已建成 在现有锯床南侧新建2台锯床 新建，已建成 原料区位于车间北侧，储存棒材原料 依托现有 行车3台，在车间内东西方向布设 依托现有 机加车间 位于锻造车间西南侧，利用现有厂房，布设车床4台，对锻件进行粗车 新建，已建成 辅助工程 办公楼 1层砖混结构1栋，建筑面积180m2，用于办公 依托现有 配电室 1层砖混结构，市政供电 依托现有 公用工程 供电 由市政电网供给 依托现有 给水 供水来自市政自来水 依托现有 采暖与制冷 生产车间无采暖及制冷措施，办公室采用分体式空调采暖与制冷 依托现有 环保 工程 废气 锻造加热炉废气 锻造加热炉以天然气为燃料，燃烧废气收集后依托现有项目SCR脱硝塔脱硝后经15m排气筒排放 依托现有 无组织粉尘 封闭车间，锻造工序产生的金属氧化皮及时清扫，车间地面及时清扫 新建，已建成 废水 扩建项目生活污水依托现有化粪池收集后定期清掏 依托现有 噪声 选用低噪声设备，合理布局，并采用厂房隔声、基础减振等措施 新建，已建成 固废 生活垃圾 扩建项目职工产生生活垃圾依托现有项目四色垃圾桶分类收集后交由环卫部门统一清运 依托现有 一般固废 扩建项目产生的锯屑及边角料、金属氧化皮、机加工金属屑等一般固废收集后依托现有项目一般固废暂存区暂存，由钢材公司回收利用 依托现有 危险废物 扩建项目产生的废机油、含油手套抹布、废切削液、废催化剂等危险废物依托现有项目危废贮存点暂存，定期交由有资质单位处置 依托现有 （2）扩建项目与现有项目依托可行性分析 扩建项目供水、供电、办公生活等均依托现有项目设施，部分环保设施依托现有项目，主要依托关系及可行性简述如下： ①办公生活依托可行性分析 现有项目建有一栋1层办公楼，扩建项目新增员工12人，主要为生产员工，且厂区不设住宿。因此，生产车间及办公生活施舍依托现有项目是可行的。 ②供水依托可行性分析 扩建项目新增员工12人，现有项目供水管网已建设完成，水源为市政自来水。扩建项目生产线不用水，只新增12人的生活用水，根据本章2.7水平衡部分内容，扩建项目新增用水0.8m3/d、240m3/a，用水量较小，对现有厂区供水及市政供水的压力较小。因此用水依托现有项目给水系统可行。 ③供电依托可行性分析 现有项目电网已建设完成，本次扩建项目设备用电依托现有项目供电系统，依托可行。 ④环保措施依托可行性分析 扩建项目锻造加热炉废气、废水、固废处理措施均依托现有现有项目。现有项目锻造加热炉废气经SCR脱硝塔脱硝后经15m排气筒达标排放，扩建项目锻造加热炉燃烧废气依托现有SCR脱硝塔脱硝后经15m排气筒，扩建项目废气污染物种类、浓度与现有项目基本一致，现有项目脱硝塔额定废气处理量3000m3/h，剩余容量较大，故依托可行；扩建项目只有生活污水，依托现有项目化粪池预处理后定期清掏；扩建项目产生的一般固废、危险废物依托现有项目的一般固废暂存区、危废贮存点暂存，现有项目建设一般固废暂存区1处、危废暂存点1间，一般固废暂存区面积为30m2、危废贮存点面积15m2，储存空间均有余量，故依托现有项目固废处置措施可行。 2.3、扩建项目及扩建后全厂主要产品方案原辅材料 扩建项目及扩建后全厂主要产品详见表2-2： 表2-2 扩建项目及扩建后全厂主要产品方案表 序号 扩建项目 扩建后全厂 产品规格 产品名称 年产量 产品名称 年产量 1 轴、齿轮、法兰等金属锻件 760t 轴、齿轮、法兰等金属锻件 1000t 定制 扩建项目及扩建后全厂原辅材料消耗情况详见表2-3： 表2-3 扩建项目及扩建后全厂原辅材料一览表 产品 原辅材料名称 扩建项目 扩建后全厂 备注 年用量 年用量 最大存储量 储存方式 来源 轴、齿轮、法兰等金属锻件 钢棒 780t/a 1025t/a 50t / 外购 辅材 机油 1t/a 1.3t/a 随用随购 / 外购 切削液 1.6t/a 2t/a 0.3t 桶装 外购 150kg/桶 锯条 0.076t/a 0.1t/a 0.04t / 外购 2kg/条 35%尿素溶液 4.2 5.6 0.2t 桶装 20kg/桶 能源消耗 电 40万kw·h/a 55.4万kw·h/a / / 市政电网接入 水 240t/a 480t/a / / 市政供水 天然气 18.6万m3 24万m3 / / 市政天然气 2.4、扩建项目主要生产设备 扩建项目主要设备见表2-4所示： 表2-4 扩建项目主要生产设备 序号 设备名称 规格 数量 备注 1 锯床 GB4230A 1台 / 2 锯床 GB42402 1台 / 3 锻造加热炉 2200*1600*900mm（2t） 1台 天然气为燃料 4 锻造加热炉 800*1200*600mm（1t） 1台 天然气为燃料 5 箱型电炉 1800*800*600mm（1t），75kw 1台 电 6 箱型电炉 2150*1850*900mm（2t），180kw 1台 电 7 空气锤 0.75t 1台 / 8 车床 CW6280 1台 / 9 车床 C6150 1台 / 10 车床 C6240 2台 / 2.5、扩建项目运营管理及工作制度 扩建项目新增劳动人员12人，年工作时间300天，每天工作10h，厂区不设住宿。 2.6、扩建项目总平面布置 项目地块为近似长方形状，从北向南依次为办公区、生产区、库房。厂区入口共1个，设在东侧，方便出入。办公区位于厂东北角，锻造生产过程全部设置在锻造车间内，锻造车间位于厂区中部；机加车间位于锻造车间西南侧，进行产品的粗车；危废贮存点位于锻造车间南侧，贮存危险废物；一般固废暂存区位于机加车间北侧，用于贮存一般固废。厂区按照生产工序布置，井然有序，项目总平面布置见附图3。 2.7、公用工程 （1）给水 本项目用水依托市政提供，项目用水主要为生活用水、尿素溶解用水和切削液稀释用水。 ①根据企业提供现有项目的资料，现有项目劳动人员12人，年生活用水量约为240m3。扩建项目新增劳动定员12人，类比现有项目生活用水，扩建项目工作人员生活用水量为240m3/a，0.8m3/d。 ②本项目锯料、机加工过程中使用切削液进行刀具冷却，切削液需加水进行调配，切削液循环使用，定期更换，更换的切削液作为危废处置。根据企业提供数据，调配时切削液和水的配比为1:10，扩建项目切削液用量为1.6t/a，稀释用水量为16m3/a，全部进入切削液，稀释后切削液为17.6t/a。 （2）排水 扩建项目排水只有生活污水，生活污水产生量按使用量的80%计，即废水量为0.64m3/d，192m3/a。扩建项目生活污水依托现有项目污水处理措施，生活污水经化粪池预处理后定期清掏。 项目给、排水情况见表2-5。 表2-5 项目给、排水情况一览表 序号 用水单元 新鲜水用量m3/a 损耗量m3/a 排放量m3/a 备注 1 生活用水 240 48 192 定期清掏 2 切削液调配水 16 16 0 全部进入切削液 项水平衡图见图2-1： 图2-1 项目水平衡图 单位m3/a （3）供电系统 扩建项目用电由市政供给，根据建设单位提供的资料，扩建项目年总用电量为40万KWh。 （4）供热与制冷 扩建项目办公区域依托现有项目办公区，采用分体式空调采暖与制冷。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期项目工艺流程及产污环节 扩建项目基本建成，只剩1台锻造加热炉未安装，锻造加热炉安装过程中几乎不产生污染物，故扩建项目施工时污染物排放已结束，不在进行分析。 二、运营期工艺流程及产污环节 项目运营期工艺流程及产污环节见图2-2。 图2-2 项目工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）锯料：企业外购生产所需的钢棒，根据尺寸要求，钢棒由锯床在切削液的冷却下锯切成相应规格的坯料。锯床对钢棒切割过程中采用有切削液进行冷却，金属屑随着液体顺流，不会产生粉尘。此过程有噪声、锯屑及边角料和废切削液产生。 （2）加热：锯好的坯料放入锻造加热炉/箱型电炉内加热，加热至800±50℃，保温8h。锻造加热炉/箱型电炉均带有温控装置，加热到设定的温度后，锻造加热炉/箱型电炉停止工作，处于保温状态，温度降低后重新加热。本项目坯料分为锻造加热炉和箱型电炉两种炉体进行加热，锻造加热炉使用天然气为燃料，箱型电炉使用电能加热。电炉加热过程中不产生污染物；根据企业提供数据，锻造加热炉燃烧时间约为5h/d。锻造加热炉加热过程中有天然气燃烧废气产生，主要污染物为颗粒物、二氧化硫和氮氧化物。 （3）锻造：加热后的坯料经空气锤、电液锤等锻压设备进行锻打，打造出需要的形状。此过程是物理过程，不涉及化学反应，经锻打改变金属内部的原子排列，增加材料的性能。锻造过程中会有噪声、少量的金属氧化皮产生，以及由振动产生少量粉尘。 （4）冷却：锻造后的坯料进行自然冷却。 （5）机加工：冷却后的坯料进行机加工，通过数控车床对工件按尺寸要求进行粗车，确保工件的尺寸达到要求，机加工过程中使用切削液进行冷却，防止工件、刀具受热而影响加工精度，切削液循环使用，定期补加，半年更换1次废切削液。此过程有噪声、废切削液和金属屑产生。 （6）机加达到客户要求后得成品初坯，即可出货。 以上生产过程均不涉及金属件表面处理，不进行喷漆。 项目运营期污染物产生情况见表2-6： 表2-6 运营期污染产生情况一览表 类别 产生工序 主要污染因子 去向 废气 锻造加热炉 颗粒物、SO2、NOx 有组织排放 锻造 粉尘 无组织排放 废水 员工生活 COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN 定期清掏 噪声 机械设备 噪声 外环境 固废 员工生活 生活垃圾 环卫部门处置 锯料 锯屑及边角料 收集后外售 锻造 金属氧化皮 机加工 金属屑 废气治理 废尿素包装桶 锯料、机加工 废切削液 委托有资质单位处置 加热废气脱硝 废SCR催化剂 机械保养、维修 废机油、含油手套抹布、废机油桶 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 三、现有项目建设内容 （1）现有项目建设历程 西安蓝通机械设备制造有限公司主要以钢材为原料，锻造加工轴、齿轮、法兰等初坯。西安蓝通机械设备制造有限公司于2005年5月委托陕西省现代建筑设计研究院编制了《西安蓝通机械设备制造有限公司锻造加工项目环境影响报告表》，西安市生态环境局灞桥分局（原西安市环境保护局灞桥分局）于2005年5月27日对该项目进行了批复，同意项目建设，见附件5。2018年9月西安蓝通机械设备制造有限公司委托陕西浦安环境检测技术有限公司对《西安蓝通机械设备制造有限公司地毯铺装材料及工具生产项目》进行竣工环保验收，于2018年11月16日通过竣工环保验收，验收意见详见附件6。现有项目于2020年4月10日在全国排污许可证信息管理平台进行排污登记，登记编号：916101117669980034001W，详见附件7。 （2）现有项目竣工验收建设内容 现有项目于2018年11月16日通过竣工环保验收，厂区占地6230m2，主要生产轴、齿轮、法兰等金属锻件240t/a，主要建设内容详见表2-7。 表2-7 现有项目主要建设内容 工程分类 项目组成 主要建设内容 主体工程 车间 总建筑面积700m2，建设两个锻造车间 辅助工程 办公楼 办公用房180m2，厂区其他配套设施200m2 公用工程 给水 集中供水 排水 生产过程不产生废水；生活污水排入旱厕，定期清掏 供电 市政供电 供暖 办公室空调供暖 消防 设灭火器、消火栓 环保 工程 废水 生产过程不产生废水；生活污水排入旱厕，定期清掏 废气 使用天然气加热炉+15m排气筒 噪声 设置墙体隔声，设置防震沟减振 固废 生活垃圾集中收集交由环卫部门统一处理；锻造边角料、钢屑、氧化皮集中收集，由钢材公司全部回收利用 现有项目竣工验收主要生产设备见表2-8： 表2-8 现有项目主要生产设备 序号 设备名称 主要性能指标/规格 数量 备注 1 锻造加热炉 燃料为天然气 2台 / 2 箱型电炉 PX-150-13 1台 备用 3 空气锤 1t 1台 / 4 电液锤 3t 1台 / 5 锯床 400-600mm 2台 / 6 SCR脱硝塔 3000m3/h 1台 验收后新增 现有项目有职工12人，年职工生活用水240t，无生产用水，生活污水产生量192t/a。 现有项目产品方案见表2-9： 表2-9 现有项目产品方案及产能 序号 产品名称 产能 1 轴、齿轮、法兰等金属锻件 240t/a 现有项目原辅料使用情况见表2-10： 表2-10 现有项目原辅料使用情况 序号 名称 年用量 备注 1 钢坯 245t/a 碳钢 2 水 240t/a（20t/月） / 3 电 153846kw·h/a / 4 天然气 5.4万m3/a（4500m3/月） / （3）现有项目新增建设内容 现有项目竣工验收后，建设单位对锻造车间厂房及部分环保设施进行改造：①2020年将两个锻造车间进行了合并，同时进行了扩建，形成现有的1座L型锻造车间，面积为1500m2；②2021年3对锻造加热炉燃烧废气增加了1台SCR脱硝塔，锻造加热炉燃烧废气经SCR脱硝塔脱硝后通过15m高排气筒（DA001）排放。 （4）现有项目三废排放 根据《西安蓝通机械设备制造有限公司锻造加工项目竣工环境保护验收监测报告》以及西安蓝通机械设备制造有限公司例行监测报告（浦安检（综）字2304第009号监测报告，附件8）等相关资料，现有项目三废排放情况见表2-11。 表2-11 现有项目三废排放一览表 项目 污染物 排放量 单位 废水 废水量 192 t/a 废气 颗粒物 0.022 t/a 二氧化硫 0.22 t/a 氮氧化物 0.3593 t/a 固废 生活垃圾 3 t/a 锻造边角料 0.5 t/a 铁屑 3.5 t/a 氧化皮 2 t/a 四、现有项目存在的主要环境问题及“以新带老”措施 根据现场调查情况，现有项目存在的环境问题及“以新带老”措施见表2-12： 表2-12 现有项目存在的环境问题及“以新带老”措施 序号 主要环境问题 “以新带老”措施 1 锻造车间部分区域没有封闭 对锻造车间进行封闭 2 锻造车间原料及产品乱堆乱放，地面粉尘较多 对锻造车间合理规划，原料及产品整齐存放，地面粉尘及时清理 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）常规污染物 项目位于西安市灞桥区灞桥街办豁口村一组，项目所在地属于环境空气功能二类区，其环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。为了解项目所在地环境空气质量现状，本次环评引用陕西省生态环境厅办公室2024年1月19日发布的《环保快报（2024-3）》中灞桥区2023年1-12月环境空气常规污染物监测统计结果。 项目地空气质量状况详见表3-1。 表3-1 区域环境空气质量现状 污染物 年评价指标 现状浓度/(μg/m3) 标准值/(μg/m3) 占标率/% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 6 60 10 达标 NO2 年平均质量浓度 33 40 82.5 达标 PM10 年平均质量浓度 72 70 102.9 超标 PM2.5 年平均质量浓度 41 35 117.1 超标 CO 第95百分位浓度 1400 4000 35.0 达标 O3 第90百分位浓度 168 160 105.0 超标 从表3-1中可以看出，项目所在区域2023年SO2、NO2年平均质量浓度值、CO 第95百分位浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求；PM10、PM2.5年平均质量浓度、O3第90百分位浓度均高于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项污染物年评价指标全部达标即为城市环境空气质量达标。因此，本项目所在区域属于不达标区域。 （2）特征污染物 为了解项目所在地区环境空气中特征因子质量现状，本项目特征因子TSP现状浓度引用《陕西灞沣源环保建材有限公司砂石建材回收利用项目》的环境质量现状监测数据。陕西赫尔墨斯检测检验有限公司于2022年5月10日~13日在陕西灞沣源环保建材有限公司所在地（E109°5′20.386″，N34°20′11.821″）对环境空气中TSP进行了监测，属于近三年的有效监测数据。引用监测点位于本项目西北方向约1.9km处，具体位置见附图4，监测结果见表3-2，检测报告见附件9。 （1）监测点位：陕西灞沣源环保建材有限公司所在地（E109°5′20.386″，N34°20′11.821″） （2）监测项目及采样时间 监测项目：TSP；采样时间：2022年5月9日至5月12日，连续采样3天。 表3-2 TSP环境质量现状监测结果统计表 序号 监测因子 监测时段 平均时间 评价标准（µg/m3） 监测浓度范围/（µg/m3） 最大浓度占标率/% 超标率/% 达标 情况 1 TSP 2022年5月9日至2022年5月12日 24h 300 227～248 82.7 0 达标 由监测结果可知，TSP的24小时均值浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 2、声环境现状 本项目厂界周边50m范围内无声环境保护目标，无需进行现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，明确大气评价范围为厂界外500m范围内，声评价范围为50m。经现场调查，项目环境保护目标见表3-3。 表3-3 项目环境保护目标 环境要素 坐标/° 保护对象 保护 内容 环境功能区 相对位置 人数 X Y 方位 距离（m） 环境空气 109.105043 34.320739 赵西村 人群 健康 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区 西 70 500人 109.101830 34.322527 豁口村 人群 健康 西北 240 600人 109.101342 34.320573 铜材厂家属院 人群 健康 西 200 230人 109.101653 34.321036 建材社区 人群 健康 西 180 600人 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 运营期锻造加热炉废气执行《陕西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中关中地区其他未涉及的行业颗粒物30mg/m3、二氧化硫200mg/m3、氮氧化物300mg/m3的排放限值；无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织监控点浓度限值。 表3-4 运营期大气污染物排放标准 生产工序 监测点 污染物 标准限值（mg/m3） 标准名称 锻造加热炉废气 废气排气筒 颗粒物 30 《陕西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》关中地区其他未涉及的行业 二氧化硫 200 氮氧化物 300 厂界无组织 监控点与参照点浓度值的差值 颗粒物 1.0 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） 2、废水 生活污水经化粪池处理后，定期清掏。 3、噪声 厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准限值要求。 4、固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目排污许可为登记管理，故不设总量控制指标 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 扩建项目已基本建成，只剩1台锻造加热炉未安装，锻造加热炉安装过程中几乎不产生污染物，故不在进行分析。根据调查，扩建项目建设过程中，没有否引投诉，也未对生态环境造成破坏。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 运营期废气主要为锻造加热炉燃烧废气、锻造产尘。 1.1、污染物源强核算 表4-1 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 产排污环节 污染物 污染物产生 治理措施 污染物排放 排放时间 h 排放标准mg/m3 核算方法 排放方式 产生浓度mg/m3 产生速率kg/h 产生量t/a 工艺 效率% 数量 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放量t/a 锻造加热炉燃烧废气 颗粒物 类比法 有组织 20.1 0.034 0.051 SCR脱硝 / 1套 20.1 0.034 0.051 1500 30 二氧化硫 类比法 1.5 0.0025 0.0038 / 1.5 0.0025 0.0038 200 氮氧化物 类比法 765 1.29 1.935 70 230 0.387 0.5805 300 锻造粉尘 颗粒物 定性分析 及时清扫，封闭车间阻隔 / 1套 厂界浓度差值＜1.0 / / 3000 厂界浓度差值＜1.0 （1）锻造加热炉燃烧废气 本项目锻造加热炉以天然气为燃料，将金属坯料加热至800±50℃，保温8h。锻造加热炉带有温控装置，加热到设定的温度后，锻造加热炉停止工作，处于保温状态，温度降低后重新加热，锻造加热炉燃烧加热时间约为5h/d，年工作300d。锻造加热炉燃烧废气主要污染物为颗粒物、二氧化硫和氮氧化物。 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》机械行业系数手册中锻造行业锻坯加热废气产污系数，废气量为13.6m3/m3-燃料。扩建项目年使用天然气18.6万m3，废气量为252.96万m3/a。 类比现有项目锻造加热炉燃烧废气中颗粒物、二氧化硫产生浓度，现有项目锻造加热炉燃烧废气直排，对颗粒物、二氧化硫无去除设施，故排放浓度即为产生浓度。根据现有项目2023年例行监测报告（附件8），颗粒物排放浓度为20.1mg/Nm3，二氧化硫排放浓度为3ND（低于方法检出限，检出限浓度为3mg/Nm3），本项目以检出限的一半浓度核算产生浓度（即1.5mg/Nm3），扩建项目锻造加热炉燃烧废气量为252.96万m3/a，则扩建项目锻造加热炉燃烧废气中颗粒物产生量为0.051t/a，0.034kg/h，产生浓度为20.1mg/Nm3；扩建项目锻造加热炉燃烧废气中二氧化硫产生量为0.0038t/a，0.0025kg/h，产生浓度为1.5mg/Nm3。 类比现有项目锻造加热炉燃烧废气氮氧化物产生浓度，根据现有项目2020年例行监测报告（附件10），废气监测时SCR脱硝塔未安装，燃料为天然气，燃烧废气直排，排放浓度即为产生浓度，废气中氮氧化物折算为标况下浓度为765mg/Nm3，扩建项目锻造加热炉燃烧废气量为252.96万m3/a，则扩建项目锻造加热炉燃烧废气中氮氧化物产生量为1.935t/a，1.29kg/h，产生浓度为765mg/Nm3。 （2）锻造产尘 项目在锻造过程中，由于金属氧化皮在锻打过程中脱落，会产生少量的金属氧化皮以及由振动产生的少量粉尘，由于金属氧化皮粒径较大、较重，主要沉降在锻造锤四周，振动产生粉尘量极小，通过对金属氧化皮及时清扫，封闭车间阻隔后无组织排放，故锻造振动产尘只作定性分析。 1.2、废气治理措施及合理性分析 （1）锻造加热炉燃烧废气 扩建项目和现有项目锻造加热炉均以天然气为原料，扩建项目锻造加热炉燃烧废气依托现有项目SCR脱硝塔脱硝后经15m排气筒（DA001）排放，脱硝塔废气处理量3000m3/h。《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》机械行业系数手册中锻造行业锻坯加热废气产污系数，扩建项目锻造加热炉燃烧废气量为252.96万m3/a，1686.4m3/h，现有项目锻造加热炉天然气用量为5.4万m3，燃烧废气量为612m3/h，扩建后全厂锻造加热炉燃烧废气量约为2298.4m3/h，小于现有项目脱硝塔废气处理量3000m3/h，故扩建项目依托现有项目脱硝塔脱硝是合理的。 1）二氧化硫、颗粒物 类比现有项目，扩建项目锻造加热炉以天然气为燃料，为清洁能源，对燃烧废气中二氧化硫、颗粒物不采取治理措施，即废气经脱硝塔脱硝后通过15m排气筒（DA001）直接排放。 脱硝塔仅能去除氮氧化物，对二氧化硫、颗粒物无去除作用，故扩建项目锻造加热炉燃烧废气颗粒物排放量为0.051t/a，0.034kg/h，排放浓度为20.1mg/Nm3；二氧化硫排放量为0.0038t/a，0.0025kg/h，排放浓度为1.5mg/Nm3。二氧化硫、颗粒物排放浓度分别低于200mg/m3、30mg/m3，满足《陕西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》关中地区其他未涉及的行业的二氧化硫、颗粒物排放浓度要求。 2）氮氧化物 扩建项目锻造加热炉废气经SCR脱硝塔脱硝后排放。 SCR法全称选择性催化还原脱硝技术。是用氨为作为还原剂，在一定的温度下通过催化剂的作用，还原废气中的NOx（NO、NO2），将NOx转化非污染的N2，SCR脱硝技术具有以下特点： ①脱硝效率高，对NOx的脱除效果十分显著。选用的催化剂能高效满足初始NOx浓度高达500-2000mg/m3的烟气脱硝，不仅节约成本，而且节约了反应器空间占地位置； ②经过几十年的理论研究和实际应用，SCR技术已经被公认为烟气脱硝的主流技术； ③反应最终产物为无害的N2和H2O，没有废液产生，无二次污染。 ④脱硝装置性能可靠、稳定，脱硝效率高，作为末端技术具有良好的可保障性。 ⑤工艺系统简单，自动化程度高，容易操作。 本项目还原剂采用尿素为还原剂，尿素溶液直接通过喷头雾化喷入SCR反应器中，尿素溶液分解为NH3，主要化学反应方程式为： NH2CONH2+H2O→2NH3+CO2 SCR脱硝技术中NOx与氨气的反应如下： 4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O 6NO2+8NH3→7N2+12H2O 催化剂的型式采用两层蜂窝式催化剂模块，能满足烟气温度不高于380℃的情况下长期运行，本项目SCR脱硝为燃烧后脱硝，烟气脱硝系统安装在加热炉的排烟出口之后，直接对接加热烟气的反应器，再经过脱硝塔里的催化剂进行反应，从而达到催化还原，工艺设计顺序为：升温—SCR脱硝—排空。锻造加热炉排烟温度为80-100℃，而脱硝设备实现脱硝需要的反应温度为220-380℃，锻造加热炉烟气排出后经烟道进入烟气加热箱，烟气加热箱内通过燃烧少量天然气加热将烟气温度升至220℃以上，达到SCR烟气脱硝的适宜温度。升温后的烟气在管道中与来自还原剂喷枪的尿素溶液进行充分混合后流入SCR反应器，在SCR反应器的进口加设烟气导流挡板，使进入SCR反应器内的烟气气流分布均匀，之后混合烟气进去蜂窝式催化剂模块，在模块中填充的二氧化钛、五氧化二钒/三氧化钼等催化剂的催化下，NO、NO2与NH3发生氧化还原反应，形成无害的N2和H2O，实现烟气的达标排放。还原剂喷枪位置及喷嘴形式是根据烟道的布置情况进行设计，从而达到保证脱硝效率和经济性，防止造成局部喷溶液过量腐蚀设备和空气的二次污染。 蜂窝式催化剂的优点：由于催化剂采用的是蜂窝式催化剂模块，相对于普通催化剂而言，模块中的蜂窝空隙紊流增加了混合气体与催化剂的接触面积和反应时间，转化率高，而且过量的尿素溶液会停留在模块中参与未反应尾气的转化，所以逃逸率低。 本项目锻造加热炉燃烧废气氮氧化物产量为1.935t/a，1.29kg/h，产生浓度为765mg/Nm3；根据现有项目2023年4月份例行监测报告（附件8），氮氧化物经SCR脱硝塔脱硝后的浓度为230mg/Nm3，即SCR脱硝塔对氮氧化物的去除效率约为70%，本项目锻造加热炉废气依托现有项目SCR脱硝塔脱硝后排放，即本项目氮氧化物排放量0.5805t/a，0.387kg/h，排放浓度为230mg/Nm3。 氮氧化物排放浓度低于300mg/Nm3，满足《陕西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》关中地区其他未涉及的行业的氮氧化物排放浓度要求。 综上，扩建项目锻造加热炉燃烧废气经SCR脱硝后颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均满足《陕西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》关中地区其他未涉及的行业相关要求，可以达标排放。 3）排气筒高度合理性 根据调查，现有项目锻造加热炉废气排气筒高度为15m（DA001），排气筒周边200m范围内建筑物多为8-12m，最高12m，故排气筒高度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》中“排气筒最低允许高度为15m”和“当烟囱（或排气筒）周围半径200m距离内有建筑物时，烟囱（或排气筒）还应高出最高建筑物3m以上”的要求，故项目排气筒建设满足要求。 （2）无组织粉尘 根据企业2023年4月份例行监测报告（附件8），监测期间项目3台锻造锤（含扩建项目的空气锤）正常运转，监测结果见表4-2。 表4-2 项目无组织废气监测结果 监测日期 监测频次 总悬浮颗粒物（mg/m3） 上风向1# 下风向2# 下风向3# 下风向4# 2023.4.5 第一次 0.162 0.316 0.327 0.322 第二次 0.196 0.331 0.340 0.309 第三次 0.178 0.329 0.336 0.316 第四次 0.182 0.307 0.316 0.338 根据监测结果可知，锻造粉尘经及时清扫、封闭车间阻隔后，厂界无组织颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。 现有锻造车间厂房有部分破损，对无组织粉尘的阻隔效果较差，需对现有锻造车间进行封闭建设，加强对废气阻隔。 1.3、大气排放口基本情况及监测要求 本项目大气排放口基本情况见表4-3： 表4-3 项目大气排放口基本情况表 排放口编号 排放口名称 污染物种类 排放口地理坐标 类型 排气筒高度 排气筒内径 排气温度 经度 纬度 DA001 锻造加热炉排气筒 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 109°6′13.632″ 34°19′14.333″ 一般排放口 15m 0.25m 80℃ 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020），本项目运营期废气自行监测要求如下： 表4-4 废气污染物自行监测要求 监测点位 监测因子 排放口基本情况 监测点数（个） 监测频率 排放标准 锻造加热炉排气筒（DA001） 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 15m，内径0.25m，常温 1 一次/年 《陕西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》关中地区其他未涉及的行业 厂界上风向1个、下风向3个 颗粒物 / 4 一次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） 2、废水 扩建项目只有生活污水，无生产废水。 扩建项目新增劳动定员12人，生活污水产生量0.64m3/d，192m3/a。扩建项目生活污水依托现有项目化粪池，定期清掏。 现有项目污水产生量为0.64m3/d，扩建项目污水产生量0.64m3/d，现有项目已建成20m3化粪池，化粪池设计收纳时间为15d，现有项目已用容积约9.6m3，剩余容积约10.4m3，化粪池剩余容量可满足扩建项目对生活污水的收纳，故依托措施可行。 项目无生产废水，生活污水定期清掏，故不设置监测计划。 3、噪声 3.1、噪声源强 运营期噪声主要为生产设备在运行过程中产生的噪声，类比现有项目，噪声源强约为75～100dB（A），项目主要噪声源及源强见表4-5。 表4-5 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 建筑物名称 声源名称 声源源强dB(A) 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级dB(A) 运行时段 建筑物插入损失/dB(A) 建筑物外噪声 X Y Z 声压级/dB(A) 建筑物外距离m 生产车间 3#锯床 80 基础减振、厂房隔声 8 30 1 东 54 45.5 昼间 20 25.5 1 南 7 63.1 43.1 48 西 8 61.9 41.9 1 北 16 55.9 35.9 14 4#锯床 80 8 33 1 东 54 45.5 20 25.5 1 南 4 67.9 47.9 48 西 8 61.9 41.9 1 北 19 54.4 34.4 14 3#锻造加热炉 75 27 38 1 东 35 44.1 20 24.1 1 南 19 49.4 29.4 52 西 4 62.9 42.9 1 北 24 47.4 27.4 14 4#锻造加热炉 75 27 42 1 东 35 44.1 20 24.1 1 南 15 51.5 31.5 52 西 4 62.9 42.9 1 北 28 46.1 26.1 14 空气锤 100 47 50 1 东 15 76.5 20 56.5 1 南 7 83.1 63.1 59 西 27 71.4 51.4 1 北 36 68.9 48.9 14 1#车床 80 6 54 1 东 5 66 20 46 49 南 18 54.9 34.9 4 西 6 64.4 44.4 1 北 4 67.9 47.9 50 2#车床 80 6 58 1 东 5 66 20 46 49 南 14 57 37 4 西 6 64.4 44.4 1 北 8 61.9 41.9 50 3#车床 80 6 62 1 东 5 66 20 46 49 南 10 60 40 4 西 6 64.4 44.4 1 北 12 58.4 38.4 50 4#车床 80 6 66 1 东 5 66 20 46 49 南 6 64.4 44.4 4 西 6 64.4 44.4 1 北 16 55.9 35.9 50 注：以项目西北角为原点，东西方向为X轴，南北方向为Y轴建立坐标系 3.2、降噪措施 本项目除4#锻造加热炉外其他设备已全部建设并投入运营，建设单位已采取以下防治措施： ①合理布局：厂区布局上，本项目锻造车间、机加车间位于厂区中部，主要产噪设施全部设置在车间内。 ②减振降噪措施：噪声设备进行基础减振降低噪声。 ③隔声措施：项目室内声源通过基础减振、厂房、围墙等进行隔声降噪； ④强化管理：加强对生产设备的保养，确保设备处于良好的运转状态。 3.3、达标性分析 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的要求，采用如下模式： （1）室外声源 式中：—噪声源在预测点的声压级，dB； －参考位置处的声压级，dB； －参考位置距声源中心的位置，m； －声源中心至预测点的距离，m； －各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减），dB。本项目忽略噪声衰减量。 （2）室内声源 ①所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i(T)－靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij－室内j声源i倍频带的声压级，dB； N－室内声源总数。 ②靠近室外围护结构处的声压级计算公式： 式中：Lp2i(T)－靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)－靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TL－围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ③室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出等效室外声源的声功率级： 式中：Lw－中心位置位于透声面积S处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)－靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S－透声面积，m2。 ④预测点噪声贡献值： 式中：Leqg－项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T－用于计算等效声级的时间，s； N－室外声源个数； ti－在T时间内i声源的工作时间，s； M－等效室外声源个数； tj－在T时间内j声源的工作时间，s。 根据企业2023年4月份例行监测报告（附件8），监测期间项目（含扩建项目，待建4#锻造加热炉除外）满负荷生产，企业现状厂界噪声监测结果见表4-6。 表4-6 企业现状厂界噪声监测结果 监测点位 监测结果 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 昼间dB(A) 夜间dB(A) 昼间dB(A) 夜间dB(A) 厂界东 53 42 60 50 厂界南 50 40 厂界西 56 44 厂界北 57 43 企业现状厂界噪声已包含了扩建项目除待建4#锻造加热炉外的其他已建部分噪声，故预测时在现状厂界噪声的基础上只需叠加待建4#锻造加热炉的噪声。 项目夜间不生产，昼间噪声预测结果见表4-7。 表4-7 运营期厂界噪声预测结果 评价点位置 预测值dB(A) 标准值dB(A) 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界 53.0 / 60 50 南厂界 50.0 / 60 50 西厂界 57.2 / 60 50 北厂界 57.0 / 60 50 通过预测可以看出，在采用了相应的噪声污染防治措施后，本项目厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 因此，扩建项目对周围环境影响较小。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023），本项目制定了噪声监测计划表，见表4-8所示： 表4-8 噪声监测计划表 污染源名称 监测项目 监测点 位置 监测点数（个） 监测 频率 执行标准 厂区环境噪声 Leq(A) 厂界四周 4 一次/季 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 4、固体废物 4.1、固体废物产排情况 扩建项目固废主要有生活垃圾、锯料产生锯屑及边角料、锻造产生金属氧化皮、机加工产生金属屑、废尿素包装桶、锯料和机加工产生废切削液、废SCR催化、机械保养维修产生的废机油及含油手套抹布、废机油桶等。 （1）生活垃圾 扩建项目新增工作人员12人，类比现有项目人员生活垃圾产生情况，扩建项目生活垃圾产生量为3t/a，生活垃圾依托现有项目垃圾桶分类收集后定期由环卫部门清运。 （2）锯屑及边角料 锯床锯料过程中会有锯屑及边角料产生，类比现有项目，扩建项目锯屑及边角料产生量约为11.2t/a，收集后外售。 （3）金属氧化皮 锻造过程中有金属氧化皮产生，类比现有项目，扩建项目锯屑及边角料产生量约为6.4t/a，收集后外售。 （4）金属屑 机加工过程中会有金属屑产生，类比同类项目，扩建项目金属屑产量约为2.4t/a，收集后外售。 （5）废尿素包装桶 项目废气脱硝过程中使用尿素溶液为还原剂，会产生废尿素包装桶，根据企业运行统计数据，废尿素包装桶产生量约为0.1t/a，收集后外售。 （6）废切削液 项目锯料和机加工过程中均使用切削液冷却刀具，切削液循环使用，定期补加，半年更换一次。根据企业运行统计数据，扩建项目稀释后切削液年用量为17.6t/a，废切削液产生量约为1.76t/a。 废切削液液属于《国家危险废物名录》中HW09类危险废物，废物代码900-006-09。收集后在危废贮存点暂存，定期交由有资质单位处置。 （7）废SCR催化剂 项目SCR脱硝塔使用钒钛系脱硝催化剂，根据设备厂家提供参数，催化剂一般3年更换一次，一次更换量为0.87t，平均0.29t/a。 废SCR催化剂属于《国家危险废物名录》中HW50类危险废物，废物代码772-007-50。收集后在危废贮存点暂存，定期交由有资质单位处置。 （8）废机油 项目机械设备维修保养过程产生少量废机油，根据企业运行统计数据，扩建项目废机油产生量约0.8t/a。 废机油属于《国家危险废物名录》中HW08类危险废物，废物代码900-249-08。收集后在危废贮存点暂存，定期交由有资质单位处置。 （9）含油手套抹布 项目机械设备检修过程产生少量含油手套抹布，根据企业运行统计数据，扩建项目含油手套抹布产生量约0.05t/a。 含油手套抹布属于《国家危险废物名录》中HW49类危险废物，废物代码为900-041-49。收集后在危废贮存点暂存，定期交由有资质单位处置。 （10）废机油桶 项目机械设备维修保养过程产生少量废机油桶，根据企业运行统计数据，扩建项目废机油桶产生量约0.05t/a。 废机油桶属于《国家危险废物名录》中HW49类危险废物，废物代码900-041-49。收集后在危废贮存点暂存，定期交由有资质单位处置。 表4-9 扩建项目固废产生情况一览表 固废名称 产生环节 属性 危险特性 产生量 贮存方式 处置方式 管理要求 生活垃圾 职工生活 生活垃圾 / 3t/a 四色垃圾桶 环卫部门统一处理 / 锯屑及边角料 锯料 一般固废SW17（900-001-S17） / 11.2t/a 一般固废暂存区 收集后外售 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） 金属氧化皮 锻造 一般固废SW17（900-001-S17） / 6.4t/a 一般固废暂存区 收集后外售 金属屑 机加工 一般固废SW17（900-001-S17） / 2.4t/a 一般固废暂存区 收集后外售 废尿素包装桶 废气处理 一般固废SW59（900-099-S59） / 0.1t/a 一般固废暂存区 收集后外售 废切削液 锯料及机加工 危险废物，HW09（900-006-09） 有毒有害 1.76t/a 危废贮存点 收集后交由有资质单位处置 《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2023） 废SCR催化剂 废气处理 危险废物，HW50（772-007-50） 有毒有害 0.29t/a 危废贮存点 收集后交由有资质单位处置 废机油 机械设备维修 危险废物，HW08（900-249-08） 有毒有害 0.8t/a 危废贮存点 收集后交由有资质单位处置 含油手套抹布 机械设备维修 危险废物，HW49（900-041-49） 有毒有害 0.05t/a 危废贮存点 收集后交由有资质单位处置 废机油桶 机械设备维修 危险废物，HW49（900-041-49） 有毒有害 0.05t/a 危废贮存点 收集后交由有资质单位处置 扩建项目产生的固体废物依托现有项目固废处理设施进行处置，不新增固废暂存设施及场所。 4.2固废处置措施依托可行性分析 （1）生活垃圾依托可行性 现有项目设置四色垃圾筒，可满足职工产生生活垃圾的分类暂存。 （2）一般固废暂存区依托可行性 现有项目建有30m2的一般固废储存区，位于机加车间北侧，现有项目一般固废暂存区存储、堆放满足以下环境管理要求： ①贮存、处置场按GB15562.2设置了环境保护图形标志。 ②分区堆放，禁止危险废物和生活垃圾混入。 ③一般固废暂存区已硬化处理，同时满足防风、防雨。 ④建立了档案制度，以及检查维护制度，一般工业固废的种类和数量及去向等，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 现有项目一般固废产生量较少，对一般固废暂存区的使用较小；扩建项目产生的一般固废数量较少，种类比较单一，在建设单位及时清运处置的前提下，现有一般固废暂存区可以满足扩建项目产生一般固废的存储。 综上，现有一般固废暂存区可满足扩建项目一般固废的暂存，依托措施可行。 （2）危险贮存点依托可行性 现有项目在锻造车间南侧建有危废贮存点1间，面积15m2。现有项目危废贮存点满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的建设要求，具体要求如下： ①危废贮存点密闭建设，门口内侧设立围堰，地面进行防渗处理，等效渗透系数≤10-10cm/s，各类危险废物分类收集，分区贮存，采用专用的收集桶收集、贮存，收集桶下方设有托盘。 ②危废贮存点门口张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，屋内张贴企业《危险废物管理制度》，标识标牌符合《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的要求； ③危废贮存点已采取防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施； ④危险废物贮存前已进行分类，确保同预定接收的危险废物一致，每个堆区留有搬运通道，不相容的废物分区存放； ⑤不相容的危险废物分开存放，墙上张贴危废名称，液态危废贮存在铁桶内并放置防渗漏托盘内，在容器粘贴危险废物标签，固态危废包装需完好无损并系挂危险废物标签，按要求填写； ⑥已建立台账并悬挂于危废贮存点内，转入及转出（处置、自利用）需要填写危废种类、数量、时间及负责人员姓名。 ⑦危废贮存点已建设管理措施，禁止无关人员进入。 扩建项目产生的危险废物在危废贮存点暂存后，定期交由有资质单位处置。 现有项目危险废物产生量较少，对危废贮存点的使用较小；扩建项目产生的危险废物数量较少，种类和现有项目类似，在建设单位及时委托有资单位清运处置的前提下，现有危废贮存点可以满足扩建项目产生危险废物的暂存。 综上所述，项目产生的固体废物在采取相应环保措施后，均可得到妥善处置，对周围环境影响较小。 5、地下水、土壤 （1）地下水 项目占地范围内全部硬化，扩建项目依托现有危废贮存点、化粪池。现有项目危废贮存点、化粪池采取重点防渗防渗措施；生产过程中无生产用水，生产车间采用混凝土全部硬化。因此，项目无地下水污染途径。 综上所述，项目在正常运行工况下，项目对地下水影响较小。但公司应加强管理，防治防渗层破裂等事故影响。项目周边无地下水不敏感，采取有效的防渗措施后，项目对地下水环境影响很小，因此，本评价不对项目地下水环境提出跟踪监测要求。 （2）土壤环境 项目占地范围内全部硬化，扩建项目依托现有危废贮存点、化粪池。现有项目危废贮存点、化粪池采取重点防渗防渗措施；生产过程中无生产用水，生产车间采用混凝土全部硬化。项目无地下水、土壤污染途径，不会对项目占地及周边土壤造成影响。 鉴于以上措施，项目地及周边无敏感点，全厂进行防渗措施的情况下，所有危险废物均存放于专用容器中，并存放于危废暂存间内，对可能引起土壤污染的途径，都采取了较为完善合理的防渗措施，基本消除了对土壤污染的可能性。因此，本项目在落实并加强污染物防治措施的基础上，不会对周边土壤造成影响。因此，本评价不对项目土壤环境提出跟踪监测要求。 6、环境风险 （1）危险物质和风险源分布情况 参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中确定的突发环境事件风险物质，本项目涉及到的突发环境事件风险物质主要为废机油、废切削液、天然气（主要成分为甲烷）。 （2）环境风险潜势初判 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q： 式中：q1，q2……qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2……Qn——各种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 项目主要风险源为危废贮存点内暂存的废机油、废切削液以及天然气。本项目危废贮存点内废机油、废切削液均使用150kg的铁桶贮存，废机油最大贮存量0.8t、废切削液最大贮存量1.76t。 本项目锻造加热炉使用天然气加热，天然气中主要成分为甲烷，厂区内不设置储气装置，由市政天然气管道输送至厂区，经在厂房外的天然气调压柜调压后经管道连接到锻造加热炉。厂区内天然气管线长约40m，直径50mm，经估算，本项目厂区天然气管线内天然气最大储存量约为0.063t，具体计算见下表： 表4-10 厂区内天然气管道中天然气储量计算表 序号 风险物质 分布区域 距离 管径 储量/t 1 天然气 调压柜至锻造加热炉天然气管道 40m 50mm 2.29*10-4 注：①项目天然气管线管径50mm，压力为0.4Mpa。 ②根据气体方程，天然气密度与压力成正比，根据天然气理化性质，20℃、常压（101325pa）天然气密度为0.739kg/m3，运行压力0.4Mpa、20℃天然气计算密度18.233kg/m3（400000Pa/101325Pa×0.739kg/m3=2.917kg/m3）。 项目环境风险物质Q值计算见表4-11： 表4-11 Q值计算一览表 风险物质名称 临界量（t） 厂区最大储存量（t） Q 废机油 50 0.8 0.015 废切削液 50 1.76 0.0352 天然气（主要成分甲烷） 10 2.29*10-4 0.0000229 合计 0.0502229 由上表可知，本项目Q=0.0502229＜1，故该项目环境风险潜势为I。 （3）危险物质和风险源影响途径 若危废贮存点内废机油、废切削液贮存过程中发现泄漏会对土壤和地下水环境造成危害，天然气管道内天然气发生泄漏会造成环境空气污染，火灾爆炸引发的次生灾害污染外环境。但本项目厂区内贮存的的废机油、废切削液量较少，且危险废物放置于危废贮存设点内，发生风险事故的概率也很小；天然气管道在厂区内输送距离较短，且设有截断阀，及时截断天然气的输送。 （4）环境风险防范措施 ①加强职工的环境风险教育，提高风险防范意识。 ②定期或不定期检查废机油、废切削液贮存容器，天然气管道，防止跑、冒、漏现象发生。 ③废机油、废切削液发生泄漏时，应立刻采取措施，对泄漏的废机油、废切削液进行收集，防止废机油、废切削液进入地下水和地表水。 ④设置天然气浓度报警器，设置消防栓、灭火器等消防系统。 ⑤制定突发环境事件应急预案，储存环境应急物资，加强环境应急演练，提高应急救援水平。 项目在采取有效可行的环境风险管理措施、制定操作性强的应急预案并定期演练的前提下，项目风险防范措施有效，环境风险处于可接受水平。 7、振动 项目运营过程中空气锤使用过程中产生振动，建设过程中已对地基进行减振处理，环评要求企业加强空气锤等锻压操作台的基础减振及其他减振措施，如在操作台的下砧垫上高密度橡胶板，防止共振，防止基础与地面传递噪声。 项目运行过程中采取多台锻压锤尽量错开工作，厂房外留设减振距离，围墙阻挡等进行减振。企业在落实以上措施后，企业锻压设备产生的振动可有效控制。 8、项目污染源治理措施及排放情况 根据前述分析，项目运营期主要污染源排放统计情况见表4-12： 表4-12 主要污染源排放清单 类别 产污环节 污染物 治理措施 排放方式 排放量及浓度（速率） 管理要求 废气 锻造加热炉燃烧废气 颗粒物 SCR脱硝+15m排气筒 有组织 0.051t/a，20.1mg/m3 《陕西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中关中地区其他未涉及的行业 二氧化硫 0.0038t/a，1.5mg/m3 氮氧化物 0.5805t/a，230mg/m3 锻造粉尘 颗粒物 及时清扫，封闭车间阻隔 无组织 厂界浓度差值＜1.0 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织监控点浓度限值 废水 生活污水 COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮 化粪池 定期清掏 / 不外排 噪声 生产设备 噪声 基础减振，厂房隔声 厂界达标 / 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准 固废 生产过程 生活垃圾 四色垃圾桶分类收集后交由环卫部门处理 / 3t/a / 锯屑及边角料 一般固废暂存区暂存，收集后外售 / 11.2t/a 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） 金属氧化皮 / 6.4t/a 金属屑 / 2.4t/a 废尿素包装桶 / 0.1t/a 废切削液 危废贮存点暂存，定期交有资质单位处置 / 1.76t/a 《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2023） 废SCR催化剂 / 0.29t/a 废机油 / 0.8t/a 含油手套抹布 / 0.05t/a 废机油桶 / 0.05t/a 9、环保投资估算 扩建项目环保投资情况见表4-13： 表4-13 项目环保投资一览表 类别 产污环节 治理措施 数量 环保投资（万元） 备注 废气 锻造加热炉燃烧废气 SCR脱硝塔+15m排气筒 1套 / 依托现有 锻造粉尘 及时清扫，封闭车间阻隔 1座 / 依托现有 废水 生活污水 化粪池 1座 / 依托现有 噪声 生产设备 基础减振，厂房隔声 / 5 固废 生产过程 四色垃圾桶 若干 / 依托现有 一般固废暂存区 1处 / 依托现有 危废贮存点 1间 / 依托现有 合计 5 10、扩建后主要污染物三本账核算 扩建项目建设前后各主要污染物排放量见表4-14： 表4-14 扩建后污染物排放“三本账” 类别 污染物 现有工程排放量 扩建项目排放量 “以新带老”削减量 扩建完成后总排放量 增减量变化 废水 废水量（m3/a） 192 192 0 384 +192 废气 颗粒物（t/a） 0.022 0.051 0 0.073 +0.051 二氧化硫（t/a） 0.22 0.0038 0 0.2238 +0.0038 氮氧化物（t/a） 0.3593 0.5805 0 0.9398 +0.5805 固废 生活垃圾（t/a） 3 3 0 6 +3 锯屑及边角料（t/a） 4 11.2 0 15.2 +11.2 金属氧化皮（t/a） 2 6.4 0 8.4 +6.4 金属屑（t/a） 0 2.4 0 2.4 +2.4 废尿素包装桶（t/a） 0 0.1 0 0.1 +0.1 废切削液（t/a） 0 1.76 0 1.76 +1.76 废SCR催化剂（t/a） 0 0.29 0 0.29 +0.29 废机油（t/a） 0 0.8 0 0.8 +0.8 含油手套抹布（t/a） 0 0.05 0 0.05 +0.05 废机油桶（t/a） 0 0.05 0 0.05 +0.05 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锻造加热炉排气筒（DA001） | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | SCR脱硝塔+15m排气筒 | 《陕西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中关中地区其他未涉及的行业 |
|  | 锻造粉尘 | 颗粒物 | 及时清扫，封闭车间阻隔 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织监控点浓度限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮 | 化粪池 | 定期清掏 |
| 声环境 | 机械设备 | 噪声 | 基础减振，厂房隔声、距离衰减、加强维护保养 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 办公区 | 生活垃圾 | 分类集中收集后由环卫部门统一处理 | / |
|  | 一般固废 | 锯屑及边角料 | 收集后外售 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  |  | 金属氧化皮 |  |  |
|  |  | 金属屑 |  |  |
|  |  | 废尿素包装桶 |  |  |
|  | 危险废物 | 废切削液 | 收集后交由有资质单位处置 | 《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  |  | 废SCR催化剂 |  |  |
|  |  | 废机油 |  |  |
|  |  | 含油手套抹布 |  |  |
|  |  | 废机油桶 |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目占地范围内全部硬化，扩建项目依托现有危废暂存间、化粪池。现有项目危废暂存间、化粪池采取重点防渗防渗措施；生产过程中无生产用水，生产车间采用混凝土全部硬化 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险防范措施 | ①加强职工的环境风险教育，提高风险防范意识。 ②定期或不定期检查废机油、废切削液贮存容器，天然气管道，防止跑、冒、漏现象发生。 ③废机油、废切削液发生泄漏时，应立刻采取措施，对泄漏的废机油、废切削液进行收集，防止废机油、废切削液进入地下水和地表水。 ④设置天然气浓度报警器，设置消防栓、灭火器等消防系统。 ⑤制定突发环境事件应急预案，储存环境应急物资，加强环境应急演练，提高应急救援水平。 |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污许可管理要求 建设单位及时在全国排污许可证管理信息平台进行申领排污许可证。 2、竣工环境保护验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记录建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告。 |

# 六、结论

本项目符合国家及地方产业政策和相关规划，项目运营期产生的废气、废水、噪声、固废采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，对周边环境影响较小。从环境保护角度分析，项目建设对环境影响是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（t/a） | 0.022 | 0.022 | / | 0.051 | / | 0.073 | +0.051 |
|  | 二氧化硫（t/a） | 0.22 | 0.22 | / | 0.0038 | / | 0.2238 | +0.0038 |
|  | 氮氧化物（t/a） | 0.3593 | 0.3593 | / | 0.5805 | / | 0.9398 | +0.5805 |
| 生活污水 | 废水量（m3/a） | 192 | / | / | 192 | / | 384 | +192 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾（t/a） | 3 | / | / | 3 | / | 6 | +3 |
| 一般工业固体废物 | 锯屑及边角料（t/a） | 4 | / | / | 11.2 | / | 15.2 | +11.2 |
|  | 金属氧化皮（t/a） | 2 | / | / | 6.4 | / | 8.4 | +6.4 |
|  | 金属屑（t/a） | 0 | / | / | 2.4 | / | 2.4 | +2.4 |
|  | 废尿素包装桶（t/a） | 0 | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
| 危险废物 | 废切削液（t/a） | 0 | / | / | 1.76 | / | 1.76 | +1.76 |
|  | 废SCR催化剂（t/a） | 0 | / | / | 0.29 | / | 0.29 | +0.29 |
|  | 废机油（t/a） | 0 | / | / | 0.8 | / | 0.8 | +0.8 |
|  | 含油手套抹布（t/a） | 0 | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
|  | 废机油桶（t/a） | 0 | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①