# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：三合御宠宠物医疗（西安）有限公司樱花一路分公司动物医院建设项目

建设单位（盖章）：三合御宠宠物医疗（西安）有限公司樱花一路分公司

编制日期：          2024年6月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 三合御宠宠物医疗（西安）有限公司樱花一路分公司动物医院建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | 李勇 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 陕西省西安市长安区樱花一路雅居乐铂琅峯小区 |
| 地理坐标 | （ 108 度 53 分 13.915 秒， 34 度 9 分 51.014 秒） |
| 国民经济 行业类别 | O8222 宠物医院服务 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业 123动物医院 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 50 | 环保投资（万元） | 1.5 |
| 环保投资占比（%） | 3 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 234.26 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、建设项目与“三线一单”的符合性分析 根据《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》（市政发【2021】22号）可知，本项目位于重点管控单元。根据陕西省“三线一单”数据应用管理平台 （http://113.140.66.228:50054/sigin）查询分析结果，本项目与环境管控单元对比分析示意图见图1-1，对别分析结果见表1-1。 图1-1 “三线一单”冲突分析附图 表1-1 本项目与区域环境管控要求符合性分析 环境管控单元 市 区县 单元要素属性 管控要求分类 管控要求 项目情况 符合性 陕 西 省 西 安 市 长 安 区 重 点 管 控 单 元 1 西安 市 长安区 大气环境受体敏感重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区、高污染燃料禁燃区 空间布局约束 大气环境受体敏感重点管控区： 1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的， 从其规定）。 2.严禁新增钢铁、焦化、 水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。 3.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。 水环境城镇生活污染重点管控区： 1.持续推进城中村、老旧城区、城乡结合部污水截流、收集和城市雨污管道新建、改建。 本项目为动物医院建设，不属于重污染行业及“两高”项目。 符合 污染物排放管控 大气环境受体敏感重点管控区： 1.城市建成区产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并保持正常运行和定期维护。 2.持续因地制宜实施“煤改气”、“油改气”、电能、地热、生物质等清洁能源取暖措施。 3.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。 水环境城镇生活污染重点管控区： 1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。 城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》 （DB61/224-2018）排放限值要求。 2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。 3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。 本项目属于动物医院建设项目，不涉及所列行业； 本项目污水预处理达标后经城市污水管网进入西安市第九污水处理处理。 符合 资源开发效率要求 高污染燃料禁燃区： 1.禁止销售、使用高污染燃料。禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。 已建成的，应当在市人民政府规定的期限内停止使用或者改用天然气、页岩气、煤层气、液化石油气、干热岩、电、太阳能或者其他清洁能源。 2.禁止燃放烟花爆竹。 本项目为动物医院项目，不销售、使用高污染燃料，不燃放烟花爆竹。 符合 根据查询结果及对比分析，本项目位于重点管控单元，符合相关要求。 2、产业政策符合性 项目不属于国家发改委令第29号《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制和淘汰类项目，符合国家产业政策。 本项目为动物医院诊疗服务，通过检索《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改〔2022〕397号），本项目不属于其中的禁止类项目，视为允许类，项目建设符合国家市场准入政策。 3、相关规划、政策符合性 项目与《动物诊疗机构管理办法》和《西安市畜牧兽医局关于进一步加强动物诊疗机构管理工作的通知》（市畜发〔2017〕90号）中具体申办动物诊疗机构的各项条件相关规定的符合性分析。项目的符合性分析具体对比情况见表1-2。 表1-2 项目与《动物诊疗机构管理办法》的符合性分析 管理办法内容 项目情况 符合性 有固定的诊疗场所，且场所使用面积应符合以下要求：动物医院用房使用面积100m2以上；其他动物诊疗机构所用房使用面积50m2以上 项目租用西安市长安区樱花一路雅居乐铂琅峯小区商铺进行经营，动物医院用房使用面积234.26m2 符合 动物诊疗场所选址距离畜禽养殖场、屠宰加工场所、动物交易场所不得少于200m，且符合国家、本省和当地规定的动物防疫条件 项目位于西安市长安区樱花一路雅居乐铂琅峯小区临路商铺，周边为商铺和居民住宅区，200m范围内无畜禽养殖场、屠宰加工场、动物交易场所等 符合 动物诊疗场所设有独立的出入口，出入口不得设在居民住宅楼内或者院内，不得与同一建筑物的其他用户共用通道 项目租用的西安市长安区樱花一路雅居乐铂琅峯小区临路商铺为独立出入口。不与同一建筑物的其他用户共用通道 符合 具有布局合理的诊疗室、手术室、兽药房等设施；具有诊断、手术、消毒、冷藏、常规化验、污水处理等设施设备。动物诊疗机构兼营宠物用品、宠物食品、宠物美容等项目的，兼营区域与动物诊疗区域应当分别独立设置 项目设置的诊室、化验区、药房、处置区、休息区、手术室、住院留观室等诊疗区域与前台接待候诊区均分别独立设置，区域明确。项目采用废水缓释消毒器，对医疗废水进行处理 符合 动物诊疗机构应当参照《医疗废弃物管理条例》的有关规定处理医疗废弃物 医疗垃圾收集桶分布于手术室、诊室和化验区内，方便宠物手术治疗、化验和手术后产生的医疗垃圾及时收集清运。医疗垃圾暂存在位于二楼的医废暂存间（建筑面积：3m2），委托西安卫达实业发展有限公司（西安市医疗垃圾集中处置中心）定期进行处理 符合 动物诊疗机构不得随意抛弃病死动物、动物病理组织和医疗废弃物，不得排放未经无害化处理或者处理不达标的诊疗废水 项目禁止在运送过程中丢弃医疗废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。项目安装废水缓释消毒器，对医疗废水进行处理。项目病死动物由医院及时告知宠物主人领取病死动物尸体并记录情况，并提供无害化处理单位的联系方式，病死动物尸时无人领取时，由医院联系无害化处理单位进行无害化处理 符合 4、选址合理性 项目租赁个人产权西安市长安区樱花一路雅居乐铂琅峯小区临街商铺（5幢10108号1层至2层）进行经营用于开展动物医院项目，本项目单独出入口不与其他楼层共用，房屋用途为商业性质，可作为经营场所供本项目使用。因此，项目符合房屋的使用功能。商铺租赁合同及商铺性质见附件。 根据《动物诊疗机构管理办法》（农业部令19号）和《西安市畜牧兽医局关于进一步加强动物诊疗机构管理工作的通知》（市畜发〔2017〕90号）的相关要求，“（二）动物诊疗场所选址距离畜禽养殖场、屠宰加工厂、动物交易所不少于200m”；“（三）动物诊疗场所设有独立的出入口，出入口不得设在居住住宅楼内或者院内，不得与同一建筑物的其他用户共用通道”，拟建项目选址在长安区樱花一路雅居乐铂琅峯小区临街商铺独立出入口，地处城市建成区，给排水、供电等公用基础设施完善，周围主要是商业居住混杂区。经现场实际调查走访，周边200m范围内无畜禽养殖场、屠宰加工场、动物交易场所等，符合相关管理办法。综上所述，项目规划与选址合理。 另外，项目属动物诊疗专业技术服务类行业，提供小型猫、狗类宠物的日常手术诊疗服务，关注的环境问题主要包括医疗废水处理设施的稳定运行和日常维护，医废暂存间中各类医疗垃圾的分类存贮及定期清运等。项目运营期间产生的各类污染在采取本报告中相应的环保措施后，不会改变当地环境质量现状。因此，从环保角度分析，本项目选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 1.1建设地点及四邻关系 项目位于西安市长安区，租用长安区樱花一路雅居乐铂琅峯小区临街商铺（5幢10108号1层至2层）进行经营。东侧和西侧均为商铺，商铺南侧人行步道为樱花一路，北侧为雅居乐铂琅峯小区。本项目设单独出入口不与同一建筑物的其他用户共用通道。项目所在地理位置见附图1。 1.2建设规模及建设内容 本项目于2022年月建成并运营，租用西安市长安区樱花一路雅居乐铂琅峯小区临街商铺（5幢10108号1层至2层）进行经营用于开展动物医院项目，建筑面积为234.26m2，主要建设内容包括：诊室、化验区、处置区、药房、DR室、手术室、住院留观室、前台接待区、等候区及商品售卖区等。项目主要从事动物疾病预防，诊断，治疗和手术（不含动物颅腔、胸腔和腹腔手术），以及少量宠物用品和饲料零售。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，不设动物颅腔、胸腔或腹腔手术设施的建设项目，不纳入环境影响评价管理。 随着医院的自身发展需要和诊疗技术能力的提升，医院现拟增加动物颅腔、胸腔和腹腔手术等业务，项目无新增科室，主要在已建成的手术室里增加开展猫和犬类颅腔、胸腔和腹腔手术的设备，增加的医疗废水和医疗废物均依托原有的废水缓释消毒器和医废暂存间进行处理。主要检测项目包括：血常规、生化、皮肤化验、粪便寄生虫检查、DR影像检查。项目病毒检测均采用试纸检测，血样制成试剂片，由仪器进行检测。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，设有动物颅腔、胸腔和腹腔手术设施的，应编制环境影响报告表。 项目无员工宿舍，无厨房。根据建设单位资料，本项目不设宠物洗浴服务，项目设有辐射性设备（X光设备1台），项目配套设备属于《关于印发<医疗器械分类目录>的通知》（国药监械[2002]302号）中X射线设备或高能射线设备，该设备另做辐射环评，本项目不予评价。本项目主要建设内容详见表2-1。 表2-1 建设项目组成表 序号 工程组成 建设内容 备注 1 主体工程 院区一层 设置前台，诊室一（5m2）、诊室二5.6m2、诊所三（6.3m2）、药房、吸氧室（7.92m2），化验室（3m2）、卫生间 依托现有 院区二层 手术室（17.8m2）、DR/B超室（10m2）、隔离室一（3m2）、会议室（20m2）、犬住院部（5.3m2）、猫住院部（5.3m2）、住院部（18m2）、卫生间 除“三腔手术”设备外，依托现有 2 公用工程 给、排水 给水依托市政供水管网；排水经雅居乐铂琅峯小区公用化粪池处理后，经市政污水管网最终排入西安市第九污水处理厂处理 依托现有 供电 供电依托市政供电电网 依托现有 供暖/制冷 冬季供暖和夏季制冷均采用中央空调 依托现有 3 环保工程 废水 项目运行废水主要为生活污水和医疗废水。其中，医疗废水由废水缓释消毒器处理，与生活污水一同依托小区公用化粪池处理后排入市政污水管网，最终经西安市第九污水处理厂处理 依托现有 废气 项目运行期间主要为宠物粪便产生的异味，项目接诊宠物均在宠物笼中，其下方放置有猫砂用以吸收粪尿托盘，宠物粪尿被猫砂吸收包裹后及时由医护人员清除并装入专用密封袋中密封保存；定期喷洒消毒液进行消毒祛味，同时加强室内新风系统的通风换气 依托现有 噪声 项目噪声主要为空调外机运行和动物就诊时的噪声。对空调机组设备安装减震垫等减振降噪措施，并进行定期维护。动物就诊时安排在密闭诊室内及对犬类动物施行套嘴或安抚等措施 依托现有 固废 生活垃圾采取明确标识分类收集，由环卫部门统一处置。宠物粪便采取猫砂托盘收集，并经消石灰拌和后及时装入专用密封袋中密封，每日交由环卫部门清运。对留观期间的染疫或者疑似染疫宠物产生的动物粪便，严格按照医疗废物进行管理和处置。医疗垃圾收集桶分布于手术室内和化验室内，方便宠物手术治疗、化验后产生的医疗垃圾的收集和清运，暂存在位于店二楼医疗废物暂存间（建筑面积：3m2），委托西安卫达实业发展有限公司（西安市医疗垃圾集中处置中心）定期进行处理。项目病死动物由医院及时告知宠物主人领取病死动物尸体并记录情况，并提供无害化处理单位的联系方式，病死动物尸时无人领取时，由医院联系无害化处理单位进行无害化处理。 依托现有 1.3生产设备 本项目主要生产设备见表2-2。 表2-2 项目主要新增设备一览表 序号 设备/仪器名称 数量（台/套） 1 康尚制氧机 1台 2 DR 1台※ 3 手术无影灯 1台 4 兽医便携式多参数监护仪 1台 5 麻醉机 1台 注：*为项目存在的放射性设备，应另行评价，本次不予分析。 1.4主要原辅材料消耗 项目主要使用医疗用品情况见表2-3。 表2-3 项目主要医疗用品使用情况清单 序号 名称 规格 年用量 最大存储量 用途 储存方式 1 狂犬疫苗 头份 550 20 动物免疫 手术用药均为无菌保存，消毒药品常温存放，口服药需根据药品说明进行保存，针剂药现配现用。医院定期会对随着药物的使用情况进行动态调整，不存在长期储存现象。 2 卫佳八联苗 头份 700 25 动物免疫 3 大宠爱15mg 支 588 9 体内外驱虫 4 大宠爱30mg 支 182 9 体内外驱虫 5 大宠爱60mg 支 88 9 体内外驱虫 6 福来恩<10kg 支 700 15 体外驱虫 7 福来恩20-40kg 支 150 15 体外驱虫 8 莫比新50mg 粒 70 70 动物治疗 9 莫比新250mg 粒 490 70 动物治疗 10 宠立维75mg 粒 700 70 动物治疗 11 宠立维600mg 粒 490 70 动物治疗 12 速倍林 支 600 30 动物治疗 13 棉签 袋 100 10包 皮肤消毒 14 带线缝合针 支 300 24 手术 15 输液器 套 500 50 输液 16 注射器 支 2000 200 输液 17 纱布块 包 60 5 手术 18 透气胶带 卷 100 10 手术 19 弹性绷带 卷 50 10 手术 20 酒精 瓶 20 2 手术消毒 21 碘伏 瓶 30 4 手术消毒 22 一次性手术洞巾 个 1000 20 手术 23 尿垫 个 3000 300 护理 24 脱脂棉 包 10 1 手术消毒 25 安立消 瓶 30 3 环境消毒 26 废水消毒片 5g/片 0.6kg 0.3kg 废水消毒 27 消石灰 kg 20 20 粪便消毒 1.5公用工程 1.5.1给排水 项目主要从事宠物疾病预防、诊断、治疗、手术（含动物颅腔、胸腔和腹腔手术），项目产生的废水主要为生活污水和医疗废水。 （1）生活污水 项目有员工4人，不设食堂和住宿。就诊宠物的主人以单人单宠物计算，每日以6人计。根据建设单位提供的资料，并参照《陕西省行业用水定额（DB61/T943-2020）》中的表B.12卫生（Q84）门诊的相关要求，员工生活用水按27L/d计，宠物主人用水按12L/人·次计，项目年工作天数为365天，项目生活用水量为0.18t/d（65.7t/a），污水排放量按用水量80%计，约0.144t/d（52.56t/a）。 （2）医疗废水 根据建设单位提供的资料，项目接诊手术而产生的医疗废水主要为医疗器械和医护人员消毒用水、手术产生的血水。项目每日接诊（不含动物颅腔、胸腔和腹腔手术）宠物约4例，接诊三腔类手术宠物约2例，年接诊宠物2190例。根据建设单位提供的资料，参照《陕西省行业用水定额（DB61/T943-2020）》和《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003，2009年修订）中普通手术医疗用水按12L/（病例·d），三腔手术医疗用水按15L/（病例·d）计，则医疗用水量为0.078m3/d（28.47m3/a），医疗废水产生系数95%，则医疗废水产生量约为0.074m3/d（27.05m3/a）。 项目医疗废水主要污染物为COD、氨氮、SS、总余氯和粪大肠菌群等。项目医疗废水缓释消毒器安装在处置区的中央处置台，手术前医疗器械消毒和术中术后清洗使用。医疗废水依托废水缓释消毒设备杀死病原菌后，排入小区公用化粪池，经市政污水管网，最终由西安市第九污水处理厂处理。 项目给排水量一览表见表2-4，项目水平衡见图2-1。 表2-4 给排水量一览表 用水项 用水量m3/a 损耗量m3/a 废水量m3/a 新鲜水 生活用水 65.7 13.14 52.56 医疗用水 28.47 1.42 27.05 合计 94.17 14.56 79.61 图2-1 项目用排水平衡图 单位：m3/a 1.5.2供电 项目用电由市政电网供电。 1.6劳动定员及工作制度 根据建设单位提供的资料，项目共有员工4名，每年工作365天，每天营业时间为9:00~21:00，夜间不营业。项目服务规模为日均接诊普通手术宠物4例，日均接诊三腔手术宠物2例。 1.7总平面图布置 项目平面布置共2层，为独立出入口。一层主要设置前台、诊室一、诊室二、药房。二层主要设置手术室、DR室、隔离室、住院部。 根据平面布置图（附图2），项目按照诊疗流程合理布置，就诊、治疗、手术、住院分区明确，因此，项目的总平面图布置是合理可行的。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 营运期生产工艺流程及产污环节 营运期生产工艺流程及产污环节见图2-2。 图2-2 项目生产工艺流程及产污环节 工艺流程及产污环节简述： 1、动物诊疗流程 （1）挂号、初检 顾客携带患病动物先到前台挂号并进行初检，如发现患病动物染疫或者疑似染疫，按照国家规定立即向西安市动物卫生监督管理部门报告，并采取留观等控制措施，防止动物疫情扩散，不得擅自进行治疗。 （2）就诊（候诊） 挂号、初检完成后，符合治疗条件的患病动物由导诊（或顾客）带至诊室就诊，如诊室已有患病动物在诊，候诊患病动物需在候诊区排队等候。顾客向执业医师主诉患病动物的病情，执业医师对患病动物进行临床检查，告知顾客可能患有的疾病，需要做哪些化验检查，并打印化验通知单，告知顾客到前台缴费。 （3）化验 导诊（或顾客）持缴费后的化验通知单携带患病动物到化验室进行常规化验，包括血、便等常规检查、内脏检查及B超检查。化验完成后，检验报告单送到诊室。 （4）诊断 执业医师根据化验数据做出诊断结果，根据患病动物的病情，建议患者选择离开或治疗。需要治疗的患病动物，提前打印处方到前台。本项目不接受传染性动物的诊治。 （5）门诊治疗 根据处方需要门诊治疗的，导诊（或顾客）到药房取药，输液治疗完成后，返回诊室。执业医师交待顾客回家注意事项，送其离开，治疗结束。 （6）手术 导诊根据处方需要手术的，交押金，打印处方到前台，在处方上标注押金。顾客到前台缴费后，进行手术治疗。 2、产污环节分析 项目运营期间主要环境影响包括： （1）项目手术前后均需将宠物置于留观室内，进行术前准备及观察等，此期间产生的宠物粪便作为医疗废物委托处置。 （2）产生医疗废水的环节：化验、门诊治疗、手术。 （3）产生废气的环节：留观处置 （4）产生医疗废物的环节：化验、门诊治疗、手术。 （5）产生噪声的环节：主要为接诊宠物叫声。 （6）项目化验主要为宠物血、尿、粪便常规检验，项目所使用的检验试剂为常规的一次性检验药剂盒，使用后按医疗垃圾回收处理，医疗废水中不含重强酸、强碱、重金属、剧毒物质。 （7）项目X光室放射性设备需另行申报环评手续，不在此次评价范围内。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、三合御宠宠物医疗（西安）有限公司樱花一路分公司环保手续履行情况 项目租赁沿街已建商业房屋用于经营活动，医院于2022年建成并运营，主要从事动物疾病预防，诊断，治疗和手术（不含动物颅腔、胸腔和腹腔手术）。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》可知，前期可不纳入环境影响评价管理。 2、现有项目组成 项目现有建设内容见表2-5。 表2-5 现有项目建设内容组成表 序号 工程组成 建设内容 1 主体工程 院区一层 设置前台，诊室一（5m2）、诊室二5.6m2、诊所三（6.3m2）、药房、吸氧室（7.92m2），化验室（3m2）、卫生间 院区二层 手术室（17.8m2）、DR/B超室（10m2）、隔离室一（3m2）、会议室（20m2）、犬住院部（5.3m2）、猫住院部（5.3m2）、住院部（18m2）、卫生间 2 公用工程 给、排水 给水依托市政供水管网；排水经雅居乐铂琅峯小区公用化粪池处理后，经市政污水管网最终排入西安市第九污水处理厂处理 供电 供电依托市政供电电网 供暖/制冷 冬季供暖和夏季制冷均采用中央空调 3 环保工程 废水 项目运行废水主要为生活污水和医疗废水。其中，医疗废水由废水缓释消毒器处理，与生活污水一同依托小区公用化粪池处理后排入市政污水管网，最终经西安市第九污水处理厂处理 废气 项目运行期间主要为宠物粪便产生的异味，项目接诊宠物均在宠物笼中，其下方放置有猫砂用以吸收粪尿托盘，宠物粪尿被猫砂吸收包裹后及时由医护人员清除并装入专用密封袋中密封保存；定期喷洒消毒液进行消毒祛味，同时加强室内新风系统的通风换气 噪声 项目噪声主要为空调外机运行和动物就诊时的噪声。对空调机组设备安装减震垫等减振降噪措施，并进行定期维护。动物就诊时安排在密闭诊室内及对犬类动物施行套嘴或安抚等措施 固废 生活垃圾采取明确标识分类收集，由环卫部门统一处置。宠物粪便采取猫砂托盘收集，并经消石灰拌和后及时装入专用密封袋中密封，每日交由环卫部门清运。对留观期间的染疫或者疑似染疫宠物产生的动物粪便，严格按照医疗废物进行管理和处置。医疗垃圾收集桶分布于手术室内和化验室内，方便宠物手术治疗、化验后产生的医疗垃圾的收集和清运，暂存在位于店二楼医疗废物暂存间（建筑面积：3m2），委托西安卫达实业发展有限公司（西安市医疗垃圾集中处置中心）定期进行处理。项目病死动物由医院及时告知宠物主人领取病死动物尸体并记录情况，并提供无害化处理单位的联系方式 3、现有诊疗仪器 项目现有一起设备见表2-6。 表2-6 项目现有设备一览表 序号 设备/仪器名称 数量（台/套） 1 兽用全自动血液细胞分析仪 1台 2 动物免疫荧光检测仪器 1台 3 全自动生化分析仪 1台 4 便捷式时实时荧光定量pcr 1台 5 生物显微镜 1台 6 立式蒸汽灭菌器 1台 7 爱德士生化 1台 8 高速离心机 1台 9 朝云帆掌上荧光检测仪 1台 4、原有项目污染物排放及治理情况 （1）废气 项目还配套安装了排风系统，加强室内通风换气并定期喷洒消毒液祛除异味。 废水 ①生活污水 项目排入小区化粪池处理后，经市政污水管网，最终进入西安市第九污水处理厂。 ②医疗废水 项目医院污水处理设备采用废水缓释消毒器对项目产生的医疗废水进行消毒后，与生活污水一起进入小区化粪池处理后，经市政污水管网，最终进入西安市第九污水处理厂。 建设单位委托西安康居检测技术有限公司于2023年9月21日对医院现有医疗废水排放现状进行了实际监测，并出具了环境监测报告，现状监测报告见附件。监测结果表明，废水缓释消毒器出口pH值、化学需氧量、悬浮物、粪大肠菌群、总余氯监测结果均符合《医疗机构水污染排放标准》（GB 18466-2005）表2预处理标准限值要求。 5、噪声 项目噪声主要来源于就诊动物叫声，属于间歇性噪声，一般较为微弱，对动物进行安抚，减少噪声影响，空调外机采用低噪声的设备。 6、固废 项目生活垃圾和宠物粪便采取垃圾桶收集，每日交由环卫部门清运处理；医疗废物先经消毒后，再放入带盖的医疗垃圾收集桶。暂存于医疗垃圾暂存间，委托西安卫达实业发展有限公司定期清运处置。 7、主要环境问题 根据现场踏勘，现有项目各项环保设施均已安装到位，医院自运行以来不存在原有污染及环境问题，根据走访调查了解到项目自建成运营后，未接收到环保投诉。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 （1）环境空气功能区划 根据《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJl4-1996）和《环境空气质量标准》（GB3095-2012）环境空气质量功能区分类，项目所在区域环境空气质量功能确定为二类区。 （2）大气环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），基本污染物环境质量现状数据优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。项目大气环境质量现状引用陕西省生态环境厅办公室于2024年1月19日发布的环保快报（2023年12月及1~12月全省环境空气质量状况）中2023年长安区空气质量统计情况。项目所在区域空气质量现状评价见表3-1。 表3-1 项目所在区域环境质量现状评价表 污染物 评价指标 评价标准/（μg/m³） 现状浓度/（μg/m³） 占标率/（%） 达标情 PM10 年平均 70 112 160 不达标 PM2.5 年平均 35 75 214 不达标 SO2 年平均 60 5 8 达标 NO2 年平均 40 49 123 不达标 CO 第95%百分位数24h均值 4000 1600 40 达标 O3 第90%百分位数8h平均 160 70 44 达标 根据“环保快报（2023年12月及1~12月全省环境空气质量状况）”，长安区环境空气6个监测项目中，SO2年均质量浓度值、CO24小时平均第95%百分位数24h均值和O3日最大8小时平均第90%百分位数8h平均浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求；PM10、PM2.5和NO2年均质量浓度值均高于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。因此本项目处于不达标区。 2、声环境 （1）声功能区划 本项目北侧紧邻雅居乐铂琅峯小区住宅楼的后墙属于无窗封闭状态，南侧紧邻樱花一路，根据《西安市声环境功能区划方案》，本项目北侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准限值，南侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准限值 （2）声环境质量现状 2023年9月15日~16日，西安康居检测技术有限公司对项目建址地南侧和北侧厂界（西北侧为紧邻商铺）进行了声环境噪声监测，监测项目均为等效连续A声级，对昼（夜）间进行了监测，监测结果见表3-2。建设项目监测布点情况见附图3。项目声环境质量现状检测报告见附件四。 表3-2 声环境质量监测结果 单位：dB（A） 监测日期 点位 监测值 标准限值 昼间 夜间 昼间 夜间 9月15日 南侧 59 49 70 55 北侧 55 45 55 45 9月16日 南侧 59 48 70 55 北侧 53 43 55 45 本项目北侧紧邻雅居乐铂琅峯小区住宅楼的后墙属于无窗封闭状态，北侧监测点位雅居乐铂琅峯小区内，北侧监测值可代表雅居乐铂琅峯小区声环境质量，由表3-2可知，厂界北侧噪声现状值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准限值要求，南侧噪声现状值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准限值要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 项目厂界500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区和农村地区，500m范围内主要为居住区，根据项目实际情况，大气环境保护目标具体见表3-3，敏感点分布图见附图4。 表3-3 大气环境保护目标 名称 经纬度/° 保护内容 保护 对象 相对厂址方位 相对厂界距离m 环境功能区 经度 纬度 雅居乐铂琅峯 108.896600642 34.169129526932 居民 约2000人 N 紧邻 《环境空气质量标准》二类区GB3095-2012 国色天香 108.8977322180 34.165978096595 居民 约3000人 S 71 西安长安博雅小学 108.8940679592 34.168801476226 学生 约2000人 W 353 万科城一期 108.9016749512 34.166679082436 居民 约3000人 ESE 185 万科城二期 108.9018276669 34.168956555499 居民 约3000人 ENE 210 陕西师范大学万科中学 108.9009834302 34.168434066033 学生 约2000人 E 221 2、声环境保护目标 项目厂界外50m范围内的声环境保护目标见表3-4。 表3-4 声环境保护目标 名称 经纬度/° 保护内容 保护 对象 相对厂址方位 相对厂界距离m 环境功能区 经度 纬度 雅居乐铂琅峯 108.896600642 34.169129526932 居民 约2000人 N 紧邻 《环境空气质量标准》二类区GB3095-2012 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、污水排放：项目产生的医疗废水经消毒处理后与生活污水一同经小区公用化粪池预处理后，排入市政污水管网，最终经西安市第九污水处理厂处理。项目医疗废水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准，其他废水满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准和《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准。 表3-5 项目废水执行排放标准汇总表 污染物 执行 标准 COD 氨氮 SS 总磷 总氮 总余氯 粪大肠菌群数 医疗废水执行标准 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 250 mg/L / 60 mg/L / / 8 mg/L 5000 MPN/L 其他废水执行标准 污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准 500 mg/L 400 mg/L / / / / 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） / 45 mg/L / 8 mg/L 70 mg/L / / 2、噪声排放：运营期北厂界执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中1类标准，南厂界执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中4类标准。 表3-6 项目噪声执行排放标准汇总表 类别 标准名称与级（类）别 污染因子 数值 单位 噪声 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008） 等效连续A声级 1类 昼间≤55 dB(A) 夜间≤45 4类 昼间≤70 夜间≤55 3、一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 4、危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及国家环保部公告2013年第36号修改单的公告内容和《医疗废物管理条例》中的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 项目涉及的总量控制指标主要为COD和氨氮。项目废水最终排入西安市第九污水处理厂处理后出水水质达到标准后排入水体。项目总量控制指标已纳入西安市第九污水处理厂处理总量控制指标，不单独申请总量指标。 COD、氨氮核算总量分别为：0.223t/a，0.0021t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目不涉及土建工程，目前除“三腔”手术设备未安装外，其余已建成，因此施工期主要为“三腔”手术设备的安装，产生少量废包装及噪声，对周围环境影响很小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 项目营运过程对环境的影响主要是废气、废水、噪声和固废。 1、废气 项目运行期废气主要为宠物粪尿产生的异味。 ①项目废水缓释消毒器采用投加含氯消毒片（固体药剂，化学法消毒）工艺，无生化处理过程，且位于建筑物内，运行无明显异味。 ②项目运营期间接诊宠物均为猫等小动物，产生的粪便极少。另外，宠物均养在宠物笼中，笼子下方为托盘，托盘中放有猫砂便于吸收粪尿，宠物粪尿被猫砂吸收包裹后及时由医护人员清除并装入专门的密封袋中密封保存。另外，项目还配套安装了排风系统，加强室内通风换气并定期喷洒消毒液祛除异味。因此，项目产生的废气对周围环境影响较小。 2、废水 2.1废水产排情况 本项目主要废水包括生活污水和医疗废水，污水排放总量为79.61m3/a，其中生活污水52.56m3/a，医疗废水27.05m3/a。医疗废水经二氧化氯缓释消毒设备处理后与生活污水一同排入化粪池后经市政污水管网，最终进入西安市第九污水处理厂处理。 （1）医疗废水 项目医疗废水排放量27.05m3/a，医疗废水主要污染物为COD、氨氮、SS和粪大肠菌群等。水质参考《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中相关数据，COD≤250mg/L，BOD5≤100mg/L，NH3-N≤30mg/L，SS≤80mg/L，TP≤4mg/L，TN≤35mg/L。总余氯浓度根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2注释“采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：预处理标准：消毒接触池的接触时间≥1h，接触池出口总余氯2～8mg/L”，项目医院污水处理设备采用废水缓释消毒器对项目产生的医疗废水进行消毒，设计处理能力为0.5m3/d，本项目医疗废水产生量为0.074m3/d，小于废水缓释消毒器设计处理能力，能够满足医疗废水达标排放需求。缓释消毒器又称管式消毒器，是采用化学反应，自动缓释延时压力加氯工艺，以含氯90%以上的消毒片（固体药剂，主要成分为二氧化氯）为主要原料，水与药剂合理混合后所产生的消毒杀菌液，对医疗废水达到消毒灭菌的作用，污水设计停留≥1h，对医疗废水达到消毒灭菌的作用，保证出水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的标准。医疗废水经污水消毒设备杀死病原菌后，通过管道与生活污水混合，一同排入化粪池处理。 图4-1 项目医疗废水缓释消毒器操作原理 （2）生活污水 项目生活污水52.56m3/a，与消毒后的医疗废水27.05m3/a一同排入化粪池处理后经市政污水管网，最终进入西安市第九污水处理厂。 项目综合废水排放量为79.61m3/a，具体各类废水产生及排放情况见表4-1。 表4-1 项目废水产生及排放情况 污染物类别 COD SS 氨氮 总磷 总氮 总余氯 阴离子表面活性剂 粪大肠菌群（MPN/L） 医疗 废水27.05m3/a 产生浓度（mg/L） 250 60 —— —— —— —— —— 9500 产生量（t/a） 0.0068 0.0016 —— —— —— —— —— 2.6╳105MPN/a 排放浓度（mg/L） 91 30 —— —— —— 5 —— 20 排放量（t/a） 0.0025 0.0008 —— —— —— 0.00014 —— 541 MPN/a 生活 污水52.56m3/a 产生浓度（mg/L） 400 100 40 6 60 —— 7 / 产生量（t/a） 0.0210 0.0053 0.0021 0.0003 0.0032 —— 0.0004 / 处理 措施 项目医疗废水经单独收集至缓释消毒设备消毒处理后，与员工生活污水均依托小区公用化粪池处理，经市政污水管网排入西安市第九污水处理厂 综合 废水79.61 m3/a 排放浓度（mg/L） 295 76 26 4 40 1 5 7 产生量（t/a） 0.0235 0.0061 0.0021 0.0003 0.0032 0.0001 0.0004 541 MPN/a 化粪池对各类污染 物综合去除率（%） 5 50 0 0 0 0 0 50* 排放量（t/a） 0.0223 0.0030 0.0021 0.0003 0.0032 0.0001 0.0001 541 MPN/a 执行 标准 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准 250 60 / / / 8 / 5000 污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准 500 400 / / / / 20 / 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准 / / 45 8 70 / / / 注：*表示废水缓释消毒器对粪大肠菌群的去除率 表4-2 废水排放及污染防治措施 废水类别 污染物种类 排放 方式 废水排放去向 排放规律 污染防治设施 污染防治设施名称 是否为可行技术 生活污水 COD、BOD5、SS、总氮、总磷、总余氯、粪大肠菌群 间接 排放 进入西安市第九污水处理厂 间接排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于冲击型排放 小区化粪池 是 医疗废水 废水缓释 消毒器 2.2排放口基本情况 项目废水排放口基本请情况见表4-3。 表4-3 废水间接排放口基本情况表 名称 排放口编号 排放口类型 排放口地理坐标 经度 纬度 医疗废水排放口 DW001 车间处理设施排放口 108.886935549 34.164114713 生活污水排放口 DW002 一般排放口 108.886940913 34.164157629 2.3排放标准 废水排放标准见表4-4。 表4-4 废水污染物排放执行标准表 排放口编号 国家或地方污染物排放标准及其他规定商定的排放协议浓度限值（mg/L） 污染物名称 执行标准 COD BOD5 SS 氨氮 总磷 总氮 总余氯 粪大肠菌群数 DW001 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 250 100 60 / / / 2-8 5000 MPN/L DW002 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准 500 300 400 / / / / / 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准 / / 45 8 70 / / 2.4监测要求 废水监测要求见表4-5。 表4-5 废水监测要求 类别 监测因子 监测布点 监测频次 控制标准 废水 医疗废水 pH值、COD、SS、粪大肠菌群，总余氯 废水消毒装置出水口 1次/年 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 2.5达标分析 项目新建1台废水缓释消毒器，安装在处置区，安装摆放位置的地面及周边必须采取必要的防渗处理措施，处理设备采用次氯酸钠消毒法。次氯酸钠消毒剂是国际上公认的消毒灭菌剂，它可以杀死一切微生物，包括细菌繁殖体，细菌芽孢，真菌，分枝杆菌和病毒等，并且这些细菌不会产生抗药性。消毒剂对微生物细胞壁有较强的吸附穿透能力，可有效地氧化细胞内含巯基的酶，还可以快速地抑制微生物蛋白质的合成来破坏微生物。 本项目采用的潍坊润洁环保水处理设备有限公司生产的润之洁HB-50型二氧化氯缓释消毒装置（箱体规格为30cm*25cm*35cm），处理能力为0.5m3/d，本项目实际废水产生量为0.074m3/d，其工作原理为：缓释消毒器又称管式消毒器，是采用化学反应，自动稀释延时压力加氯工艺，以含氯消毒片（固体药剂，主要成分为二氧化氯）为主要原料，水与药剂合理混合后所产生的消毒杀菌液，对医疗废水达到消毒灭菌的作用。废水缓释消毒器的工作原理：现场污水管必须高于废水缓释消毒器进出水口，能够自流进出，下水口通过变径后接通机器进水口，出水口与排渣口接通下水道，两口也可以通过三通并连后接通下水。排渣口安装球阀开关，保持关闭状态。当设备使用30天左右，将设备内加入清水，冲洗（此时不用加药剂），打开排渣口，排出即可清理完毕。项目废水缓释消毒器出厂合格证见附件五。 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中4.1.3要求（县级以下或20张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消毒处理后方可排放），项目医疗废水经缓释消毒设备消毒处理后，与生活污水一同依托小区公用化粪池处理后，经市政管网，最终进入西安市第九污水处理厂处理。 2.6依托处理可行性 项目废水排入市政管网，最终进入西安市第九污水处理厂处理。西安市第九污水处理厂位于西安市长安区西部大道与皂河交汇处西南侧，于2009年6月正式建成投入运行，工艺采用改良型卡鲁塞尔氧化沟处理工艺（厌氧/缺氧/好氧），处理后的水质达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级B标准；二期（5万m3/d）及提标改造工程于2012年底建成，2013年2月进入试运行；建成后污水厂总规模达到10万m3/d，污水处理采用改良型卡鲁赛尔氧化沟+纤维转盘滤池处理工艺，消毒处理采用次氯酸钠消毒工艺。 根据西安市第九污水处理厂收水范围，本项目属于其收水范围内，项目废水出水水质可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准要求，符合西安市第九污水处理厂进水水质要求。西安市第九污水处理厂设计规模为15.00万m3/d，平均日处理规模达到13.2万m3/d，剩余处理量为1.8万m3/d，本项目废水排放量为0.22m3/d（79.61m3/a），其水量占西安市第九污水处理厂剩余处理量比例很小，从水质、水量方面来看，西安市第九污水处理厂可以处理本项目废水。因此，项目废水依托西安市第九污水处理厂处理可行。 3、噪声 3.1噪声源 项目夜间不营业，噪声主要来源于就诊动物叫声和空调室外机噪声等。就诊动物叫声最高强度一般在70~75dB(A)之间，属于间歇性瞬时噪声，一般就诊动物术后较为微弱，待留观结束后就由主人接走，项目不留宿动物过夜。空机组设备运行时噪声源强范围约为65~70dB(A)，且夜间不工作。本次扩建只是在原有手术室内新增开展动物颅腔、胸腔和腹腔手术等的设备，项目无新增噪声设备，且均在建筑物内，并考虑一般砖混结构墙体的隔声效果，对外界影响较小。目前诊所在正常运行，室外空调机组已安装，本项目建成后，主要增加胸腔、颅腔、腹腔手术，无产噪设备，因此根据现状噪声监测值，在正常运行期间，项目北侧厂界噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》GB22337-2008）中1类标准，南侧厂界满足《社会生活环境噪声排放标准》GB22337-2008）中4类标准。 项目噪声主要来源于就诊动物叫声。就诊动物叫声最高强度一般在70-75dB(A)之间，属于间歇性噪声，一般较为微弱，待病愈后就由主人接走，对外界影响较小。 3.2噪声防治措施 为减小项目噪声对周围环境的影响，环境影响评价要求建设单位在动物就诊时安排在密闭诊室内及对犬类动物施行套嘴等措施，在宠物诊疗安排专业医护人员对宠物进行安抚工作，防止动物叫声对周围环境造成影响。另外，项目北侧紧邻的雅居乐铂琅峯小区住宅楼的后墙属于无窗封闭状态，同时考虑一般砖混结构墙体的隔声削减，项目噪声源对各界的噪声影响值均能满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中1类标准限值，本项目运营期间的噪声在采取上述治理措施后对周边商户及环境影响较小。 3.3监测要求 噪声监测要求见表4-6。 表4-6 项目噪声监测计划 类别 监测项目 监测点位置 监测频率 控制指标 噪声 等效声级LAeq 北厂界 1次/年 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中1类标准 南厂界 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中4类标准 4、固体废物 4.1固体废物产生情况 项目产生的固体废物主要为生活垃圾（含项目就诊宠物的主人）、宠物粪便和医疗垃圾。 （1）生活垃圾 项目劳动定员4人，员工生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计，年运营365d，员工生活垃圾产生量为0.73t/a。就诊宠物主人产生的生活垃圾，就诊宠物的主人以单人单宠物计算，每日以6人计，宠物主人生活垃圾产生量按0.15kg/（人·d），年运营365d，则生活垃圾产生量为0.33t/a。项目生活垃圾总产生量为1.79t/a。按照生活垃圾分类管理的相关要求采取垃圾桶进行分类收集，并明确分类标识，每日交由环卫部门清运处理。 （2）宠物粪便 项目年接诊宠物2190例，宠物粪便产生量按0.2kg/只计算，则宠物粪便产生量为0.438t/a，采取猫砂托盘收集，并经消石灰拌和后及时装入专用密封袋中密封，交由环卫部门清运处理。对留观期间的染疫或者疑似染疫宠物产生的动物粪便，严格按照医疗废物进行管理和处置。 （4）医疗废物 项目医疗废物主要包括以下几类：a、感染性废物：如生病宠物粪便（含短期留观过程中产生的粪便）、废针管、样本管、废用试剂、手术刀、缝合针、纱布、棉球、卫生纸、废输液器及治疗区其他污染物等。b、病理性废物：手术及其他诊疗过程中产生的废气的动物组织、器官、病死动物尸体等。c、损伤性废物：主要是用过的废弃针头等。d、药理性废物：主要为少量的过期、变质而被废弃的药品。废物产生量按每日每门诊病例0.1kg/例次，产生量为0.6kg/d，年产量约为0.219t/a。 医疗垃圾收集桶分布于手术室内和化验室内，方便宠物手术治疗、化验后产生的医疗垃圾的收集和清运。医疗废物先经消毒后，再放入带盖的医疗垃圾收集桶，暂存在位于二楼的医废暂存间（建筑面积：3m2），委托西安卫达实业发展有限公司（西安市医疗垃圾集中处置中心）定期进行处理。医废处置协议见附件六。另外，项目病理性废物中的病死动物尸体，医院进行消毒处理后进行密封暂存，并向宠物主人告知有处理资质单位的联系方式，由宠物主人对病死动物进行后续无害化处置，病死动物尸时无人领取时，由医院联系无害化处理单位进行无害化处理。 表4-7 项目固体废物产生一览表 序号 污染物 名称 属性 废物类别 废物代码 产生量(t/a) 处置方式 1 生活垃圾 一般 固废 / / 1.79 按照生活垃圾分类管理的相关要求采取垃圾桶进行分类收集，并明确分类标识，每日交由环卫部门清运处理 2 宠物粪便 / / 0.438 采取猫砂托盘收集，并经消石灰拌和后及时装入专用密封袋中密封，交由环卫部门清运。对留观期间的染疫或者疑似染疫宠物产生的动物粪便，严格按照医疗废物进行管理和处置 3 医疗废物 危险 废物 HW01 841-001-01 0.219 医疗废物先经消毒后，再放入带盖的医疗垃圾收集桶，暂存于医废暂存间，委托西安卫达实业发展有限公司（西安市医疗垃圾集中处置中心）定期进行处理。项目病理性废物中的病死动物尸体，医院进行消毒处理后进行密封暂存，并向宠物主人告知有处理资质单位的联系方式，由宠物主人自行对病死动物进行后续无害化处理，病死动物尸时无人领取时，由医院联系无害化处理单位进行无害化处理。 4.2危险废物管理要求 根据《国家危险废物名录》，废检测试剂盒、一次性输液管、针管属于感染性废物，针头等属于损伤性废物。项目主要的污染物为感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药理性废物。其中，病理性废物中的病死动物尸体，为防止动物尸体被随意丢弃和不规范处置，病死动物由医院及时告知宠物主人领取病死动物尸体并如实填写转移情况，并提供无害化处理单位的联系方式，病死动物尸时无人领取时，由医院联系无害化处理单位进行无害化处理。其余医疗废物则先经消毒后，再放入带盖的医疗垃圾收集桶，暂存于二楼的医废暂存间（建筑面积：3m2），委托西安卫达实业发展有限公司（西安市医疗垃圾集中处置中心）定期进行处理。 结合《西安市医疗废物集中处置实施方案》的相关要求，医院日常运营过程中对医疗垃圾应重点关注以下几点： ①项目应当根据《医疗废物分类目录》，对医疗废物实施分类收集、分类管理。 ②感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明。 ③根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。 ④盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识。 ⑤项目应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料保存5年。严格落实危险废物转移联单制度。 另外，医废暂存间应避免阳光直射，并有良好的照明设备和通风条件；根据《环境保护图形标志》（GB15562-1995）的相关规定，医废暂存间必须设置警示标志；按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求进行了防渗处理，防渗层为2mm的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，地基高度可以确保不受雨洪冲击或浸泡；与医疗区、人员活动密集区以及生活垃圾存放地分开，并设置防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。结合疫情防控及畜牧行业的相关要求，对医院内部及危废间等区域严格落实日常消毒等制度。医疗废物的暂时贮存设施、设备定期消毒和清洁。同时，危险废物的收集、储存和运输等均应符合危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及国家环保部2013年36号修改单的公告内容的相关规定要求。 5、环境风险分析 5.1评价依据 项目建成后可能的风险源主要为手术及诊疗过程中产生的医疗垃圾。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中关于建设项目环境风险评价工作等级划分的相关要求，通过查阅附录B 重点关注的危险物质及临界量和附录C 危险物质及工艺系统危险性（P）的分级等可知，附录B名单中未列入医疗垃圾，不存在临界量要求，故项目危险物质数量与临界量的比值Q取值以＜1计，此处仅描述医疗垃圾的最大储存量。 表4-8 项目主要易燃物质存储量及临界量 序号 名称 CAS 年最大贮存量 临界量* 该种危险 Q 值 1 医疗垃圾 / 0.219t/a 50t 0.0044 合计 0.0044 注* 此处参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018） 附录B 表B.2 其他危险物质临界量推荐值，健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）中推荐临界值。 根据计算项目危险物质数量与临界量的比值Q＜1。 5.2医疗废物的收集、储存和运输风险防范措施 医疗废物收集、储存和运输过程中存在着一定的风险，为保证项目产生的医疗废物得到有效处置，使其风险减少到最小程度，项目采取一些措施进行防范。 （1）医疗废物分类收集 项目严格贯彻动物防疫部门和环境保护行政主管部门等规定，执行医疗废物分类收集制度，确保日常的彻底消毒。医疗废物依照及时、方便、安全、快捷的原则进行收集后分类包装，分类堆放。放入包装物或者容器内的医疗废物不得取出，当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。 （2）医疗废物的贮存 项目医疗废物间的医疗废物暂时储存的时间不得超过48小时，应及时、有效地处理，定期消毒和清洁。禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。 （3）运输过程防范 医疗废物在运输过程中应防渗漏、防遗撒，禁止在运送过程中随意丢弃。 6、土壤及地下水 项目产生的危险废物主要是医疗废物，对土壤和地下水造成影响的环节为医疗废物暂存。在医疗废物的存放容器发生破损时，均可能会对区域土壤和地下水造成影响。 医院内的医疗废物经收集后应先采用完好无损的容器盛装，然后集中在医疗废物临时贮存场暂存，并对暂存场所做好防渗，可有效防止对地下水和土壤的不利影响。生活垃圾定点收集，由当地环卫部门及时清运及处理。项目固体废物处置符合“减量化、资源化、无害化”的处置原则，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）和《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局5号令）及《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中对固废处置的相关要求。因此，在采取以上有效的措施后，运营期对土壤和地下水的影响较小。 7、环保投入估算 项目总投资50万元，其中环保投资1.5万元，占总投资的3%。环保投入最终以设计核算为准。项目环保投入估算情况见表4-9。 表4-9 项目环保投入估算一览表 项目 环 保 措 施 投资额 （万元） 废水治理 1套废水缓释消毒器+废水收集管道 0.4 设备噪声治理 对诊室及住院留观室等采取隔声措施，并对宠物就诊时安排在密闭诊室内及对宠物施行套嘴等措施 0.3 固废治理 生活垃圾收集装置、猫砂托盘、医疗废物垃圾桶及医疗废物暂存间，医疗废物委托西安卫达实业发展有限公司处理 0.8 合 计 1.5 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 宠物 异味 | 异味 | 宠物粪尿被猫砂吸收包裹后及时由医护人员清除并装入专用密封袋中密封保存；定期喷洒安立消消毒液除异味，并加强通风换气 | 降低对周边环境空气影响 |
| 地表水环境 | DW001医疗废水排放口 | COD SS 总余氯 粪大肠菌 群数 | 废水缓释消毒器，1套 | 项目医疗废水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中4.1.3相关要求 |
|  | DW002生活污水排放口 | COD 氨氮 SS 总磷 总氮 | 公用化粪池 | 及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准和《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 就诊动物叫声、空调外机运行噪声 | Leq(A) | 动物叫声加强管理，采取安抚和套嘴措施；空调外机合理布置，基础减振 | 项目北侧执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中1类标准；项目南侧执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾分类收集，交由环卫部门清运处理；医疗垃圾设收集桶及医废暂存间，定期交有资质的单位处置，并严格落实危险废物转移联单等相关要求 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 医院内的医疗废物经收集后应先采用完好无损的容器盛装，然后集中在医疗废物临时贮存场暂存，并对暂存场所做好防渗 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | / |
| 其他环境 管理要求 | 运行期环境管理要求： 设环境保护工作检查和记录制度； 设环保设备管理维修制度； 设设备使用维护规程。 项目医废暂存及定期转运记录制度； 项目废水缓释消毒器定期药剂投加记录； 项目病死动物由医院及时告知宠物主人领取病死动物尸体并记录情况，并提供无害化处理单位的联系方式，病死动物尸时无人领取时，由医院联系无害化处理单位进行无害化处理。 |

# 六、结论

项目建设符合国家产业政策及地方相关规划的要求，选址符合环境功能区划的要求。项目实施后营运期产生的污染物在采取环评报告提出的各项污染防治及风险防范措施落实后，各污染源的主要污染物均可做到达标排放，对环境影响较小，从生态环境保护的角度出发，项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | / | / | / | 0 | / | 0 |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.0223t/a | 0 | 0.0223 t/a | +0.0223t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.0030 t/a | 0 | 0.0030 t/a | +0.0030 t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.0021 t/a | 0 | 0.0021 t/a | +0.0021 t/a |
|  | TN | / | / | / | 0.0032 t/a | 0 | 0.0032 t/a | +0.0032 t/a |
|  | TP | / | / | / | 0.0003 t/a | 0 | 0.0003 t/a | +0.0003 t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 1.79 t/a | 0 | 1.79 t/a | +1.79 t/a |
|  | 宠物粪便 | / | / | / | 0.438 t/a | 0 | 0.438 t/a | +0.438 t/a |
| 危险废物 | 医疗废物 | / | / | / | 0.219 t/a | 0 | 0.219 t/a | +0.219 t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

项目所在地