# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  混合气生物法制备单细胞蛋白项目

建设单位（盖章）：陕西德量源生物科技有限公司

编制日期：    2024年6月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 混合气生物法制备单细胞蛋白项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2403-610161-04-03-703794 |
| 建设单位联系人 | 陈育通 | 联系方式 | 153****0005 |
| 建设地点 | 陕西省西安市高新区集贤园集财南路太周创新产业园3#楼1层A区东侧 |
| 地理坐标 | （108度23分7.002秒，34度5分2.898秒） |
| 国民经济 行业类别 | M7320工程和技术研究和试验发展 | 建设项目 行业类别 | 四十五、研究和试验发展”中“98专业实验室、研发（试验）基地”项中的“其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外） |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 西安高新区行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 800 | 环保投资（万元） | 6.8 |
| 环保投资占比（%） | 0.85 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地面积（m2） | 0（利用现有厂房，无新增） |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划文件名称：《西安市周至县集贤产业园总体规划（2009-2025年）》； 审批机关：周至县人民政府； 审批文件名称及文号：《周至县人民政府关于集贤产业园总体规划的批复》（周政发〔2009〕19号）。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划名称：《周至县集贤产业园区总体规划环境影响报告书》； 审批机关：原西安市周至县环境保护局； 审批文件名称及文号：《西安市周至县环境保护局关于周至县集贤产业园区总体规划环境影响报告书的审查意见》（周环批复〔2012〕62号）。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据周至县集贤产业园总体规划（2009-2025）土地利用规划，本项目所在地属于工业用地，符合土地利用规划。 项目与《周至县集贤产业园区总体规划（2009～2025年）环境影响报告书》及其审查意见的符合性分析见表1-1。 表1-1 与规划环评及其审查意见符合性分析表 规划 内容 规划要求 本项目情况 符合性 《周至县集贤产业园区总体规划（2009～2025年）环境影响报告书》 规划定位：以工业为主，居住和公共设施为辅的城市综合区，形成“三大产业板块”，即周至技术产业、现代制造业、现代服务业。 本项目为单细胞蛋白研发项目，符合园区规划定位。 符合 产业定位：产业园区规划主导产业工业类型为食品及粮油加工业、纺织工业、电子信息产业、肥料制造业、医药、机械、新型材料等，园区内的工业应按照高效益、高技术、低污染、低耗能、占地少的原则发展，通过周至技术产业的发展带动工业行业的整体发展。 本项目为单细胞蛋白研发项目，用于动物饲料添加剂，不涉及高污染、高耗能的生产工序，符合园区的产业定位。 符合 声环境控制措施：规划环评要求入园项目必须确保厂界噪声达标，对各种工业噪声源分别采用隔声、吸声和消声等措施，必要时应增加设置隔声罩、隔声屏障等措施，降低噪声源强，减少对周围环境的影响。 本项目拟采用低噪声设备，采取隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声达标，减少对周围环境的影响。 符合 大气污染控制措施：实施清洁生产，节约能源，降低物耗，使污染物产生量和排放量最小化，减少大气污染；采取治理措施，对现有污染源进行治理，确保达标排放。 本项目采取相关环保措施使污染物产生量和排放量最小化，确保达标排放。 符合 固废控制措施：园区内产生的生活垃圾，由园区统一收集后清运至周至县垃圾填埋场集中处置；一般工业固废按照减量化、资源化的原则，加强废物循环和回收再利用；危险废物委托有资质单位规范处置并严格执行转移联单制度。 项目生活垃圾分类收集后由环卫部门统一清运；事故废液作为产品降级外售；废试剂瓶、废包装袋危险废物在危废贮存点暂存定期交有资质单位处置，并严格执行转移联单制度。 符合 水环境保护措施：园区建设集中式污水处理厂，并实行雨污分流，入园企业排放废水必须经处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入至集贤产业园污水处理厂。 生活污水与地面拖洗废水经园区化粪池处理后经园区污水管网排至集贤产业园污水处理厂统一处理后外排。 符合 《周至县集贤产业园区总体规划（2009～2025年）环境影响报告书》审查意见 1、规划主导产业类型为食品及粮油加工业、纺织工业、电子信息产业、包装印刷业、医药、机械、新型材料等，应按照高效益、高技术、低污染、低能耗、占地少的原则发展；2、入园项目必须确保厂界噪声达标。3、园区推广使用清洁能源，推广天然气，实现清洁生产，节约能源等4、园区内产生生活垃圾，由园区统一收集后清运至周至县垃圾填埋场集中处置，一般工业固废按照减量化、资源化的原则，加强废物循环和回收再利用，危险废物委托有资质单位规范处置并严格执行转移联单制度。5、园区建设集中式污水处理厂，并实行雨污分流，完善配套管网建设，提高污水收集率，入园企业排放废水必须经处理后达到《污水综合排放标准》三级标准后排入园区污水处理厂。 1、本项目属于高效益、低污染、低能耗项目；2、入园后可确保厂界噪声达标；3、项目使用清洁能源天然气；4、生活垃圾由园区统一收集后清运至周至县垃圾填埋场集中处置，一般工业固废按照减量化、资源化的原则，加强废物循环和回收再利用，危险废物委托有资质单位规范处置并严格执行转移联单制度；5、根据预测结果，项目外排废水满足《污水综合排放标准》三级标准后排至园区污水处理厂。 符合 |
| 其他符合性分析 | 1、与产业政策符合性分析 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》（2023年12月27日，国家发展改革委令第7号），本项目属于目录中所列鼓励类中的“三十一、科技服务业：5、检验检测认证服务：分析、试验、测试以及相关技术咨询与研发服务，智能产品整体方案、人机工程设计、系统仿真等设计服务”。本项目不在《环境保护综合名录》(2021年版)中的“高污染、高环境风险”产品名录之中。同时根据《市场准入负面清单（2022年）》和《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号），本项目均不在其列。 2024年5月11日，西安高新区行政审批服务局审核通过了关于“陕西德量源生物科技有限公司混合气生物法制备单细胞蛋白项目”的备案确认书（见附件2）。 综上所述，本项目符合国家和地方产业政策。 2、与“三线一单”符合性分析 （1）项目与西安市“三线一单”符合性分析具体见表1-2。 表1-2 “三线一单”符合性分析 类别 本项目情况 符合性 生态保护红线 项目位于西安市高新区集贤园集财南路太周创新产业园3#楼1层A区东侧，周边无自然保护区、森林公园、湿地公园、饮用水源保护区等生态保护目标，不涉及生态保护红线。 符合 环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。 本项目所在区域SO2、NO2年平均浓度、CO第95百分位24h平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，PM10、PM2.5年平均质量浓度及O390百分位浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，因此，项目所在区为不达标区。通过环境影响分析，本项目运营期采取环评要求的措施能够合理处置各项污染物，各类污染物对周边环境影响较小，不触及环境质量底线。 符合 资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。 项目所用原辅材料均外购，用水为市政自来水，供电依托市政电网，天然气依托市政天然气管网，不触及资源利用上线。 符合 环境准入负面清单 对照《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（陕发改规划〔2018〕213号），未列入陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单；对照《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不属于禁止准入类，也不属于文件中未获得许可不得从事的项目类型。 符合 （2）本项目与《西安市生态环境分区管控准入清单》符合性分析 根据《陕西省“ 三线一单” 生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》，环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析应采取“一图一表一说明”的表达方式，本项目与《西安市生态环境分区管控准入清单》符合性分析如下。 1）“一图”本项目位于西安市生态环境管控单元分布示意图中重点管控单元内，见下图。 图1-1 陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照图 2）“一表”本项目所涉及的《西安市生态环境分区管控准入清单》如下表所示。 |

表1-3 本项目与环境管控单元管控要求符合性分析 序号 市 区县 环境管控单元名称 单元要素属性 管控要求分类 管控要求 本项目情况 面积 符合性 1 西安市 周至县 周至县集贤产业园区 大气环境高排放重点管控区、水环境农业污染重点管控区、生态用水补给区管控分区、土地资源重点管控区、高污染燃料禁燃区、周至县集贤产业园区 空间布局要求 1.调整结构强化领域绿色低碳发展。 2.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，严控新增炼油产能。 本项目为单细胞蛋白研发项目，不属于上述新增行业。 303.74m2 符合 2 污染排放管控 大气环境高排放重点管控区：1.实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。探索研究开展水泥行业超低排放改造。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保超低排放运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、有色金属冶炼等行业严格控制物料储存、输送及生产工艺过程中无组织排放。 2.在工业园区、企业集群推广建设涉挥发性有机物“绿岛”项目。在工业涂装和包装印刷等行业全面推进源头替代，严格落实国家和地方产品挥发性有机物含量限值质量标准。 本项目位于西安高新区集贤园集财南路太周创新产业园，属于单细胞蛋白研发项目，不属于重点行业，不涉及有机废气。 符合 3 水环境农业污染重点管控区：1.深入实施化肥农药减量行动，推动精准施肥、科学用药，加强农业投入品规范化管理，到2025年，化肥农药使用量实现零增长。 2.畜禽养殖场配套建设粪污处理设施，加强规模以下养殖户畜禽污染防治。在养殖大县散养密集区推广“截污建池、收运还田”等畜禽粪污治理模式，加快建设粪污集中处理中心，统筹建立农村有机废弃物收集转化利用网络体系和市场化运营机制。 严格水产养殖投入品管理，严禁非法使用农药。推广大水面生态养殖等健康养殖方式，修复水域生态环境，加快水产养殖尾水治理。2025年，规模以上水产养殖尾水实现达标排放。 4.提升农村生活污染治理水平。对于可形成径流，并进入自然水体的农村生活污水直排区域，按照分散与集中相结合的原则，优先开展农村生活污水资源化利用，因地制宜完善农村生活污水设施及管网建设。 本项目生活污水和地面拖洗废水经园区化粪池处理后经园区污水管网排至集贤产业园污水处理厂统一处理后外排。 符合 4 环境 风险 防控 1．对重点管控区内的安全利用类农用地，应当采取下列措施：①制定实施受污染耕地安全利用方案；②农艺调控、替代种植；③定期开展土壤和农产品协同监测与评价；④对农民、农民专业合作社等农业生产经营主体进行技术指导和培训。 2．对重点管控区内的严格管控类农用地，应当采取下列措施：①鼓励对严格管控类农用地采取调整种植结构、轮作休耕、轮牧休牧等风险管控措施；②提出划定特定农产品禁止生产区域的建议，报本级人民政府批准后实施；③定期开展土壤和农产品协同监测与评价；④对农民、农民专业合作社等农业生产经营主体进行技术指导和培训。 本项目所在地属于工业用地。 符合 5 资源利用 效率 生态用水补给区管控分区： 1.加强生态流量日常监管，提高枯水期和关键期生态流量，探索生态流量联合监管机制，维持河道生态系统稳定。 2.水资源配置应首先考虑生态用水，保护修复水生态环境。已成工程通过水源置换、退减被挤占的河道内生态环境用水，规划工程应在保障河道生态环境用水的前提下，进行合理开发。 3.在保护生态环境和水资源可持续利用的前提下，确保河道内生态用水的要求并兼顾河道内生产用水需求，合理确定河道外用水消耗量不超过河流水系的水资源可利用量。严格执行用水总量指标，在用水总量控制的前提下，逐步退还被挤占的河道内生态环境用水。 4.将河湖生态流量保障目标落实纳入水资源调度方案和年度调度计划，以重要水利水电工程和水资源配置工程为重点，实施水资源统一调度，落实水利水电工程生态流量下泄措施。 土地资源重点管控区：1.按照布局集中、用地集约、产业集聚、效益集显的原则，重点依托省级以上开发区、县域工业集中区等，推进战略性新兴产业、先进制造业、生产性服务业等产业项目在工业产业区块内集中布局。严格控制在园区外安排新增工业用地。确需在园区外安排重大或有特殊工艺要求工业项目的，须加强科学论证。 2.严格用地准入管理。严格执行自然资源开发利用限制和禁止目录、建设用地定额标准和市场准入负面清单。 高污染燃料禁燃区：1.禁止销售、使用高污染燃料。禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在市人民政府规定的期限内停止使用或者改用天然气、页岩气、煤层气、液化石油气、干热岩、电、太阳能或者其他清洁能源。 2.禁止燃放烟花爆竹。 项目分析器皿和设备清洗废水、工艺废水回用于发酵工艺；生活污水和地面拖洗废水进入园区化粪池处理，经市政污水管网排至集贤产业园污水处理厂处理。 本项目位于西安高新区集贤园集财南路太周创新产业园，属于工业用地。 项目能源采用电、天然气，属清洁能源，不使用高污染燃料。 符合 2）“一说明” 本项目与“三线一单”对照分析说明见下表： 表1-4 本项目与“三线一单”对照分析说明表 对照分析 本项目情况 符合性 各类生态环境敏感区对照分析 根据“一图”可知，本项目不涉及生态环境敏感区 相符 环境管控单元对照分析 根据“一图”可知，项目位于重点管控单元 根据“一表”可知，项目满足重点管控单元要求 相符 未纳入环境管控单元的要求分区对照分析 不涉及 相符 综上所述，本项目不涉及优先保护单元，位于重点管控单元。根据与本项目有关的对照分析结果，本次建设符合《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕发【2020】11号）及《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》（市政发【2021】22号）要求。

|  | 4、项目与相关政策及方案的符合性分析 表1-5 项目与相关政策符合性分析 名称 内容 项目情况 符合性 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》（陕政办发 〔2021〕25 号） 促进产业结构转型升级。严格能耗、环保、质量、安全、技术等综合标准，以钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃等行业为重点，依法依规淘汰落后产能。以钢铁、煤炭、煤电等行业和领域为重点，加大过剩产能压减力度。 本项目为单细胞蛋白研发项目，项目不属于依法依规需要淘汰的落后产能。 符合 按照煤炭集中使用、清洁利用原则，重点削减小型燃煤锅炉、民用散煤与农业用煤消费量，对以煤、石焦、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力 热力等进行替代。 本项目安装1台0.2t/h的燃气蒸汽发生器，采用清洁能源天然气。 符合 深入推进大宗固体废物污染防治。加强固体废物源头减量和资源化利用，推广固体废物资源化、无害化处理处置新技术，创新大宗固体废物协同利用机制，最大限度减少填埋量。 本项目废试剂瓶、废包装袋属于危险废物，收集暂存后委托有资质单位进行处置。 符合 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023~2027）》 产业发展结构调整。关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能 本项目主要从事单细胞蛋白研发，不属于关中地区禁止新增的产业。 符合 关中地区市辖区及开发区范围内新、改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上水平。 本项目为单细胞蛋白研发，经对照，项目不属于环办大气函[2020]340号列明的39个重点行业。 符合 《陕西省生态环境厅关于进一步加强关中地区涉气重点行业项目环评管理的通知》（陕环环评函[2023]76号） ①关中地区涉气重点行业项目范围为生态环境部确定的39个重点行业的新改扩建项目，涉及关中各市（区）辖区及开发区范围内的应达到环保绩效A级、绩效引领性水平要求，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上要求； ②关中地区涉气重点行业新、改、扩建项目环境影响报告书（表）应编制环保绩效管理篇章，按照环办大气函[2020]340号文件从建设项目的装备水平（生产工艺）、污染治理技术、排放限值、无组织管控要求、监测监控水平、环境管理水平、运输方式和管控要求等方面，专项分析拟建和已建项目建设内容、生态环境保护措施与对应环保绩效分级、绩效引领性水平的相符性。 根据查阅《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的函（环办大气函[2020]340号），本项目主要属于单细胞蛋白研发，经对照，项目不属于环办大气函[2020]340号列明的39个重点行业，不需要编制项目绩效篇章。 符合 《西安市“十四五”生态环境保护规划》 坚持将生态环境保护融入发展全过程，落实“三线一单”制度，强化环评源头预防作用，健全排污许可制度。 本项目位于西安市周至县集贤产业园，属于重点管控单元，项目在采取有效的环保措施后，污染物排放量小，对环境影响较小，符合重点管控单元要求；项目正在办理环境影响评价手续。 符合 《西安市大气污染治理专项行动2024年工作方案》（市政办函〔2024〕25号） 强化源头管控。严格落实国家和我省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减等要求，积极推行区域、规划环境影响评价，新改扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域和规划环评要求。 本项目满足国家及省、市产业规划、“三线一单”、规划环评等要求，且项目属于鼓励类项目，目前环境影响评价手续办理中。 符合 《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》 严格新改扩建渉气重点行业绩效评级限值条件。各区、开发区范围内新改扩建渉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，周至县、蓝田县应达到环保绩效B级及以上水平 本项目为单细胞蛋白研发，经对照，项目不属于环办大气函[2020]340号列明的39个重点行业。 符合 工业企业深度治理行动。 （3）严禁燃煤锅炉准入。城市建成区禁止新建燃煤锅炉，推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米以内。 本项目为燃气蒸汽发生器，氮氧化物浓度可控制在30毫克/立方米以内。 符合 《西安市空气质量达标规划（2023-2030年）》（市政发〔2023〕10号） 根据国土空间规划分区和用途管制，实施“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）生态环境分区管控制度。 本项目符合“三线一单”管控要求。 符合 分行业推进工业污染深度治理。持续推进燃气锅炉低氮燃烧改造。 本项目天然气燃烧废气配套低氮燃烧器。 符合 《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》（陕政办发〔2020〕13号） 按照产业准入清单的要求，严格建设项目审批，落实生态环境保护责任，加强事中事后监管。动态监控产业清单制度落实情况，科学分析各类产业发展行为对秦岭生态系统变化造成的影响，及时完善产业准入清单制度。 本项目不属于高耗能、高污染项目，也不属于环境准入负面清单的行业，项目位于107省道以北1.8km，故项目不在秦岭生态环境保护范围内。 符合 《陕西省秦岭生态环境保护条例》 秦岭范围下列区域，除国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，应当划为核心保护区：（一）海拔2000米以上区域，秦岭山系主梁两侧各1000米以内、主要支脉两侧各500米以内的区域；二）国家公园、自然保护区的核心保护区，世界遗产； （三）饮用水水源一级保护区； （四）自然保护区一般控制区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。 本项目位于107省道以北1.8km，故项目不在秦岭生态环境保护范围内。 符合 《周至县大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》 强化源头管控。严格落实国家及省、市产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展我县区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新改扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。 本项目满足国家及省、市产业规划、“三线一单”、规划环评等要求，且项目属于鼓励类项目，目前环境影响评价手续办理中。 符合 发展壮大节能环保、新能源汽车等产业，在环境监测、环保装备、环境咨询等领域培育若干个科技含量高、竞争能力强、行业影响广的环保产业企业，带动装备升级、产品上档、节能环保产业上水平，逐步形成以环保治理为主的产业集群，引导全县环保产业从污染末端治理向服务经济绿色改造转变，形成绿色发展新动能。 项目属于“三废”综合利用与治理技术、装备和工程，生产过程中自动化水平较高，可促进地区环境治理水平提升。 符合 5、选址合理性分析 本项目位于西安市高新区集贤园集财南路太周创新产业园3#楼，符合园区发展规划及产业布局。 根据《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》和《西安市秦岭生态环境保护管理办法》，秦岭生态环境保护范围为周至县行政区域内北至107省道以北1000m，本项目位于107省道以北1.8km，故项目不在秦岭生态环境保护范围内，与《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》《西安市秦岭生态环境保护管理办法》的要求相符合。 项目附近1km范围内无集中式水源地、自然保护区、风景名胜区、文物保护单位、革命历史古迹及珍稀濒危野生动植物等特殊环境保护目标。本项目厂界外周围50米范围内，无声环境敏感目标；厂界外500米范围内大气环境保护目标为西村，周边环境对项目的建设及运行制约因素较少。 项目所在地供水、排水（雨水、污水）、供电、供暖、道路、通信等配套基础设施均已建设到位，能够满足本项目运行要求。本项目运行期间各类污染物均能达标排放，对环境的影响可以接受。在严格落实本报告提出的环保措施后，项目的建设和运行不会对外环境产生较大影响。 综上所述，从环保角度分析，项目选址可行。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 项目名称：混合气生物法制备单细胞蛋白项目 建设单位：陕西德量源生物科技有限公司 建设性质：新建 建设地点：陕西省西安市高新区集贤园集财南路太周创新产业园3#楼1层A区东侧 投资总额：总投资800万元，其中环保投资6.8万元，环保投资占比0.85% 四邻关系：项目北侧、东侧为产业园内部路，西侧为水果冻干公司，南侧为太周创新产业园3#楼闲置厂房。项目地理位置见附图1，四邻关系见附图3。 2、建设内容及规模 本项目外购发酵反应器、培养基配制罐及配套设施用于单细胞蛋白研发，从含甲烷混合气中合成高蛋白生物制品，用做动物饲料添加剂动物食用，拓展食品蛋白的供给体系，促进甲烷资源的清洁利用，为微生物单细胞蛋白相关产品在工厂投入大规模生产提供数据及相关技术支撑。本项目只进行研发不生产，主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目建设内容及组成一览表 项目 组成 工程名称 建设内容及规模 备注 主体 工程 研发车间 占地面积291.4m2，北侧设置有质检室、原料库，南侧布设压滤机、沉淀池、发酵反应器、培养基配制罐、蒸汽发生器、循环水罐等。 租赁已建空厂房 辅助 工程 质检室 位于车间北侧，用于单细胞蛋白质量检测。 办公室 主要用于员工办公生活。 储运 工程 原料库 位于车间北侧，主要用于原辅材料的暂存，原料储存方式为袋装。 公用 工程 给水 自来水依托市政供水管网供给，发酵、蒸汽发生器和分析器皿清洗使用纯水，纯水全部外购。 依托 排水 采取雨污分流，项目工艺用水、分析器皿和设备清洗水以及循环冷却用水均循环利用，生活污水与地面拖洗废水进入园区化粪池处理，经市政污水管网排至集贤产业园污水处理厂处理。 新建 供电 依托市政供电系统供给。 依托 供热、制冷 办公区供热制冷采用分体式空调；生产用热由燃气蒸汽发生器提供。 新建 环保 工程 废气 天然气燃烧废气采用低氮燃烧技术，燃烧废气经1根26米高排气筒DA001达标排放。 新建 发酵过程未反应天然气与发酵尾气通过发酵罐顶部排气口经管道收集最终通过26米高排气筒排放（DA002）。 新建 废水 生活污水与地面拖洗废水进入园区化粪池处理，经市政污水管网排至集贤产业园污水处理厂处理。 依托 噪声 采取厂房隔声、基础减振等降噪措施。 新建 固废 生活 垃圾 分类收集后由环卫部门清运。 新建 一般 固废 事故废液在备用发酵罐暂存后作为产品降级外售；固液分离后的发酵废液回用。 危险 废物 废试剂瓶、废包装袋属于危险废物，危废贮存点收集暂存后委托有资质单位进行处置。 3、主要研发周期及内容 通过对试验产品进行试验与检测，确定最终单细胞蛋白生产料方配比、相关性能参数等供工业化生产线批量生产，属于试验室中试，非工业生产。 表2-2 主要研发项目一览表 序号 名称 研发量（t/a） 周期 试验目标 去向 1 单细胞蛋白 10 5~6天一批 确定单细胞蛋白料方配比及产品性能参数 用做动物饲料添加剂 主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料见表2-3，主要原辅材料理化性质见表2-4。 表2-3 项目原辅材料及能源消耗一览表 序号 名称 年用量 最大暂存量 包装规格 来源 备注 一、原辅材料 1 天然气 18000m3/a / 市政管道 市政 提供碳源、用做燃料 2 七水硫酸镁 66.7 kg/a 1.5kg 500g袋装 外购 提供无机盐 3 氯化铵 66.7 kg/a 1.5kg 500g袋装 外购 提供氮源 4 氯化钙 37.7 kg/a 1kg 500g袋装 外购 提供无机盐 5 乙二胺四乙酸铁钠 1.7 kg/a 0.5kg 500g袋装 外购 螯合剂 6 磷酸氢二钠十二水合物 298.8 kg/a 3kg 500g袋装 外购 提供磷源、 PH缓冲液 7 磷酸二氢钾 113.3 kg/a 1.5kg 500g袋装 外购 8 乙二胺四乙酸二钠 166.7 kg/a 1.5 kg 500g袋装 外购 螯合剂 9 七水硫酸亚铁 66.7 kg/a 1.5 kg 500g袋装 外购 提供微量元素 10 硼酸 10.0 kg/a 0.5 kg 500g袋装 外购 调节PH 提供微量元素 11 六水合二氯化钴 6.7 kg/a 0.5 kg 500g袋装 外购 提供微量元素 12 七水硫酸锌 3.3 kg/a 0.5 kg 500g袋装 外购 13 四水氯化锰 1.0 kg/a 0.5 kg 500g袋装 外购 14 钼酸钠 1.0 kg/a 0.5 kg 500g袋装 外购 15 六水合氯化镍 0.7 kg/a 0.5 kg 500g袋装 外购 16 五水硫酸铜 8.3 kg/a 0.5 kg 500g袋装 外购 二、能源 17 电 15万kW·h / / 市政供电 / 18 自来水 292m3/a / / 市政供水 / 19 纯水 33m3/a / / 外购 / 表2-4 项目主要原辅材料理化性质一览表 序号 物料名称 理化性质 CAS号 1 七水硫酸镁 化学式为MgSO4·7H2O，密度2.66 g/cm³，易溶于水，微溶于乙醇和甘油，为白色或无色的针状或斜柱状结晶体，无臭，凉并微苦。受热分解，逐渐脱去结晶水变为无水硫酸镁。毒性：有毒。主要用于肥料、制革、印染、催化剂、造纸、塑料、瓷器、颜料、火柴、炸药和防火材料的制造，可用于印染细薄的棉布、丝，作为棉丝的加重剂和木棉制品的填料，医药上用作泻盐。 10034-99-8 2 氯化铵 简称氯铵，是一种无机物，化学式为NH4Cl，密度1.527 g/cm³，易溶于水，微溶于乙醇，溶于液氨，不溶于丙酮和乙醚。是指盐酸的铵盐，多为制碱工业的副产品。含氮 24%〜26%，呈白色或略带黄色的方形或八面体小结晶，有粉状和粒状两种剂型，粒状氯化铵不易吸湿，易储存，而粉状氯化铵较多用作生产复肥的基础肥料。属生理酸性肥料，因含氯较多而不宜在酸性土和盐碱土上施用，不宜用作种肥、秧田肥或叶面肥，也不宜在氯敏感作物（如烟草、马铃薯、柑橘、茶树等）上施用。 12125-02-9 3 氯化钙 化学式为CaCl2，熔点772 ℃，沸点1600℃，密度2.15 g/cm³，无色立方结晶体，白色或灰白色，有粒状、蜂窝块状、圆球状、不规则颗粒状、粉末状。微毒、无臭、味微苦。暴露于空气中极易潮解。易溶于水。常见应用包括制冷设备所用的盐水、道路融冰剂和干燥剂。 10043-52-4 4 乙二胺四乙酸铁钠 别称：螯合铁，EDTA-FeNa，浅黄色或黄褐色粉末，一种稳定的具有氧化性的水溶性金属鳌合物，其中铁以鳌合态存在。主要应用：在摄影技术中用作脱色剂；在工业中用作催化剂；在农业上用作微量元素，具有增强作物抗旱，抗寒，抗逆，抗病虫害能力，是作物强力补铁的首选。 15708-41-5 5 磷酸氢二钠十二水合物 一种无机物，化学式为Na2HPO4·12H2O，无色半透明结晶或白色结晶性粉末，易溶于水，不溶于乙醇。它作为缓冲剂和螯合剂广泛应用于药物制剂领域，在治疗上，磷酸二氢钠可作为缓和的泻药，并可用于低磷酸盐血症的治疗，磷酸二氢钠也可用于食品中，可作干酪加工过程中的乳化剂。 / 6 磷酸二氢钾 一种无机化合物，化学式为KH2PO4，白色结晶性粉末，有潮解性，加热至400℃时熔化而成透明的液体，冷却后固化为不透明的玻璃状偏磷酸钾。空气中稳定，溶于水，不溶于乙醇。工业上用作缓冲剂、培养剂，也用作细菌培养剂合成清酒的调味剂，制偏磷酸钾的原料，酿造酵母的培养剂、强化剂、膨松剂、发酵助剂，农业上用作高效磷钾复合肥。 7778-77-0 7 乙二胺四乙酸二钠 别名Na2EDTA·2H2O，无味无臭或微咸的白色或乳白色结晶或颗粒状粉末，无臭、无味。它能溶于水，极难溶于乙醇。一种螯合剂，螯合钙离子或镁离子,而细胞表面很多带有钙离子和镁离子的蛋白黏附在管壁，把这些离子螯合后，可以加速细胞从管壁脱离，有利于充分提取。而且很多酶需要二价金属离子作为辅助因子，因此加入EGTA或EDTA可以抑制该类酶的活性，例如抑制蛋白酶活性。 139-33-3 8 七水硫酸亚铁 俗称绿矾，是一种无机化合物，化学式为FeSO4·7H2O。浅蓝绿色单斜晶体，溶于水、甘油，不溶于乙醇，对人呼吸道有刺激性，吸入引起咳嗽和气短。对眼睛、皮肤和粘膜有刺激性。主要用于制造铁盐,墨水,磁性氧化铁、净水剂、消毒剂、铁触媒催化剂；用作煤染剂、鞣草剂、漂水剂、木材防腐剂及和复合肥料添加剂以及加工一水硫酸亚铁等。 7782-63-0 9 硼酸 一种无机化合物，化学式为H3BO3，为白色结晶性粉末，有滑腻手感，无气味，溶于水、酒精、甘油、醚类及香精油中，水溶液呈弱酸性。大量用于玻璃工业，可以改善玻璃制品的耐热、透明性能，提高机械强度，缩短熔融时间，也可用作防腐、消毒剂。 10043-35-3 10 六水合二氯化钴 一种无机化合物，化学式为CoCl2·6H2O，密度：3.35g/cm3，熔点：86℃，沸点：1049℃，外观：蓝色结晶性粉末，溶解性：易溶于水和丙酮，也溶于乙醇，微溶于乙醚。主要用于电镀，也可用作玻璃和陶瓷着色剂、油漆催干剂、氨的吸收剂。 7791-13-1 11 七水硫酸锌 一种无机化合物，化学式为ZnSO4·7H2O，外观为白色结晶状粉末，熔点100℃，沸点500℃，易溶于水，微溶于醇。主要用作媒染剂、木材防腐剂、造纸工业漂白剂，还用于医药、人造纤维、电解、电镀、农药及生产锌盐等。 7446-20-0 12 五水硫酸铜 化学式CuSO4·5H2O，透明的深蓝色结晶或粉末，在0℃水中的溶解度为316克/升，不溶于乙醇，几乎不溶于其他大多数有机溶剂。含杂质多时呈黄色或绿色，无气味。本品对铁有很强的腐蚀性。硫酸铜既是一种肥料，又是一种普遍应用的杀菌剂。波尔多液、铜皂液、铜铵制剂，就是用硫酸铜与生石灰、肥皂、碳酸氢铵配制而成的。 7758-98-7 本项目使用天然气成分含量及热力参数见下表，天然气成分检测报告见附件5。 表2-5 天然气成分含量及热力参数一览表 组分名称 质量百分数/% 组分名称 质量百分数/% 氦气 0.0088 异戊烷 0.0940 氢气 0.0021 正戊烷 0.0394 氮气 2.7904 20℃相对密度 0.5979 二氧化碳 3.9017 20℃密度（kg/m³） 0.7313 氧气 0.5852 临界温度K 194.777 甲烷 86.3488 临界压力MPa 4.583 乙烷 4.6842 20℃低位发热量（MJ/m³） 33.80 丙烷 1.1119 20℃高位发热量（MJ/m³） 37.48 异丁烷 0.2162 总硫（mg/m3） <0.1 正丁烷 0.2041 总硫（ppm） <0.1 新戊烷 0.0132 / / 5、主要生产设备 表2-6 项目主要生产设备一览表 序号 名称 规格 数量 用途 1 回转风机 Q=300m3/h 1 空气输送 2 空气冷却器 风量Q=300m3/h 1 空气冷却 3 空气预过滤器 过滤风量Q=300m3/h 1 空气过滤 4 空气精过滤器 过滤风量Q=300m3/h 1 空气过滤 5 蒸汽过滤器 过滤风量 Q=5m3/h 1 蒸汽过滤 6 天然气预过滤器 过滤风量 Q=10m3/h 1 天然气过滤 7 天然气精过滤器 过滤风量 Q=10m3/h 1 天然气过滤 8 循环水箱 1m3 1 冷却循环 9 培养基配制罐 公称容积 V1100L 1 培养基配制 10 培养基转移泵 Q=5m3/h，扬程30m 1 物料转移 11 发酵反应器 公称容积 V=2500L 5（2用3备） 发酵 12 物料转移泵 Q=5m3/h，扬程30m 1 物料转移 13 斜管沉淀池 2700*2700*1500 1 固液沉降 14 过滤给料泵 Q=5m3/h，扬程30m 1 物料转移 15 板框压滤机 / 1 物料压滤 16 空气压缩机 螺杆压缩机 1 原料气加压 17 燃气蒸汽发生器 0.2t/h，LSS0.2-0.7-Q 1 提供蒸汽 18 低氮燃烧器 FS20 1 废气处理 19 可燃气体探头 / 6 甲烷泄露检测 6、公用工程 （1）给排水 拟建项目用水主要包括生活用水、生产用水等，其中发酵、蒸汽发生器和分析器皿清洗使用纯水，纯水全部外购。自来水由市政供水管网供给，可以满足项目各类用水需求。 ①蒸汽发生器用、排水 项目配套1台0.2t/h燃气蒸汽发生器，每批次样品培养前对管道、发酵罐等均使用蒸汽进行高温灭菌，根据企业提供的设计资料，纯水用量为24m3/a，0.08m3/d，此部分水全部损耗。 ②循环冷却系统用、排水 项目设置1个1m3的循环水箱，对发酵罐进行进行降温升温，使用自来水，第一次加满水后，后期运行过程由于热损耗只需定期补充水，补充用水约0.001m3/d，新鲜水用量为0.0043m3/d、1.3m3/a。 ③分析器皿清洗用、排水 项目设置一个质检室，主要进行单细胞蛋白质量监控和检验等，根据建设单位提供，外购纯水，分析器具清洗用水为0.01m3/d，3m3/a，损失量以20%计，则分析器皿清洗废水产生量为0.008m3/d，2.4m3/a，此部分废水收集后回用至发酵工艺。 ④设备清洗用、排水 项目发酵罐每罐完成一次发酵后进行清洗，使用纯水，每罐全年发酵约60批次，则年清洗次数以60次计，每次清洗用水约0.06m3/次，则清洗用水量约0.012m3/d，3.6m3/a，损耗量以90%计，则设备清洗水量约0.011m3/d，3.3m3/a，清洗后在罐内经蒸汽灭菌后回用，不外排。 ⑤工艺用、排水 根据建设单位提供的设计资料，项目培养基配制、发酵均使用纯水，在培养基配制罐对原料进行溶解后经泵转移至发酵罐，每罐发酵过程需用水1m3，发酵液固液分离后回用于培养基配制或发酵过程，细菌生长过程需要损耗部分水量，损耗水约100L，即每罐培养基配制、发酵补水50L，每罐全年发酵约60批次，则年补水量为6m3，最终培养基配制、发酵年用水为8m3，其中5.7m3来源于清洗工序，则补充纯水2.3m3/a，0.0077m3/d。 ⑥生活用、排水 本项目劳动定员10人，不设食堂和住宿，生活用水参考《陕西省行业用水定额》（DB61/T 943-2020）中“行政办公及科研院所”生活用水定额为25m3/（人·a），本项目生活用水约0.83m3/d，250m3/a，排污系数按0.8计，则生活污水产生量为0.66m3/d，200m3/a，生活污水排入园区化粪池，经市政污水管网排至集贤产业园污水处理厂集中处理。 ⑦地面拖洗用、排水 车间地面采用拖洗方式进行清洁。参考《给排水设计手册》相关系数及计算方法，用水量按3L/m2·次计，根据建设单位提供的资料，本项目每周对地面拖洗1次，冲洗总面积为291.4m2，则本项目地面拖洗用水量为0.874m³/次，41.9m3/a。废水产生系数按0.8计，则地面拖洗废水产生量为0.11m3/d，33.5m3/a，主要污染物为SS，排入园区化粪池，经市政污水管网排至集贤产业园污水处理厂集中处理。本项目排水情况见表2-7。 表2-7 本项目给排水情况一览表 （单位：m3/d） 序号 用水名称 新鲜水量 回用水量 损耗量 排水量 1 蒸汽发生器用水 外购纯水0.08 0 0.08 0 2 循环冷却系统用水 0.0043 0.0033 0.001 0 3 分析器皿清洗用水 外购纯水0.01 0.008 0.002 0 4 设备清洗用水 外购纯水0.012 0.011 0.001 0 5 工艺用水 外购纯水0.0077 0 0.0077 0 6 生活用水 0.83 0 0.17 0.66 7 地面拖洗用水 0.14 0 0.03 0.11 合计 1.084 0.0223 0.292 0.77 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/d （2）供电 项目用电依托市政供电系统供给。 （3）供热制冷 拟建项目供热蒸汽由厂区内1台0.2t/h燃气蒸汽发生器提供；办公区供热制冷采用分体式空调。 7、平面布置合理性分析 项目车间整体呈矩形，位于一层。生产车间北侧设置有质检室、原料库，南侧布设压滤机、沉淀池、发酵反应器、培养基配制罐、蒸汽发生器、循环水罐等。项目车间各建筑功能明确，布局较合理。项目总平面布置示意图见附图2。 8、劳动定员及工作制度 项目劳动定员10人，每天工作8小时，年工作300天，不设食堂和宿舍。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程和产排污环节 本项目为租用厂房，不需新建生产车间，施工期仅为设备安装，会有噪声、施工人员生活污水、及施工固废和生活垃圾产生。 2、运营期工艺流程简述 本项目研发工艺及产污环节见下图： 工艺流程简述： ①培养基配置：向培养基配制罐中加入定量的纯水或者固液分离后的清液，按照培养基配比，进行人工投料，将氯化铵、氯化钙、硫酸镁、磷酸二氢钾等溶解，在室温条件下进行配置，约30~60min。项目原料外观主要为结晶颗粒状且使用量较小，加料过程几乎没有粉尘产生。 ②发酵：天然气和空气分别经过预过滤器、精过滤器过滤，在浮子流量计的计量下进入发酵反应器，培养基配制罐中的培养基经培养基转移泵送至发酵反应器中与计量后的天然气、无菌空气在发酵反应器中进行微生物发酵，发酵期间连续通入一定量的无菌空气和天然气，吸收碳源、氮源及无机盐等营养后，微生物迅速生长繁殖，常温下发酵，发酵时间约5~6天一批。通过发酵罐上观察口人工观察，经验判断发酵到一定程度后，对其进行取样检验，主要检验pH、溶解氧等及相应营养物质成分含量，经检验合格后，发酵结束。 该工序会产生发酵废气、设备清洗废水。 ③固液分离：发酵结束后，将发酵液在转移泵作用下送至斜管沉淀池进行固液沉降，静置一定时间后，沉淀池内浆料经过滤给料泵送至板框压滤机进行压滤，压滤后的上清液与沉淀池上部的清液均回用至培养基配制或发酵过程。 该工序会产生设备噪声、废气、发酵废液。 ④干燥（外协）：压滤后的物料在较低温度下冻结成固态，然后在真空下使其中的水分不经液态直接升华成气态，最终使物料脱水干燥。 ⑤包装（外协）：干燥后的单细胞蛋白进行人工包装，在厂区不储存，包装好直接送往下游客户。 本项目主要产污环节见表2-8。 表2-8 项目产污环节一览表 类别 产污环节 污染物 治理措施 废气 发酵工序 臭气浓度 未反应的天然气与发酵尾气通过发酵罐顶部排气口经管道收集最终通过26米高排气筒排放 固液分离 臭气浓度 加强车间通风 蒸汽发生器天然气燃烧 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 低氮燃烧器+26m高排气筒 废水 分析器皿、设备清洗 COD、NH3-N、SS、BOD5 回用于发酵工艺 地面拖洗 SS 经园区化粪池预处理后，排入集贤产业园污水处理厂进行处理 生活污水 COD、BOD5、SS、NH3-N等 噪声 生产设备 噪声 基础减振，厂房隔声 固废 原料包装 废包装袋 暂存于危废贮存点定期交由有资质单位处置。 质检 废试剂瓶 发酵 事故废液 作为产品降级外售 固液分离 发酵废液 回用于培养基配制或发酵过程 职工生活 生活垃圾 分类收集后，环卫部门定期清运 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，现状为空置厂房，地面已硬化。因此，不存在与该项目有关的原有污染情况及环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）空气质量达标区判定 本次评价基本污染物SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3监测数据引用陕西省生态环境厅办公室2024年1月19日发布的《2023年12月及1~12月全省环境空气质量状况》，取用周至县2023年1-12月空气质量状况统计数据，详见表3-1。 表3-1 2023年周至县空气质量状况统计结果 污染物 年评价指标 单位 现状浓度 标准值 占标率% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 μg/m3 83 70 118.6 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 μg/m3 42 35 120.0 不达标 SO2 年平均质量浓度 μg/m3 9 60 15.0 达标 NO2 年平均质量浓度 μg/m3 27 40 67.5 达标 CO 95百分位浓度 mg/m3 1.6 4 40.0 达标 O3 90百分位浓度 μg/m3 170 160 106.3 不达标 由表3-1可知，项目所在区域2023年环境空气中六项基本污染物中SO2、NO2年平均浓度、CO第95百分位24h平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，PM10、PM2.5年平均质量浓度及O390百分位浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，因此，判断项目所在区域属不达标区。 2、声环境 本项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，故不进行声环境现状监测。 3、地表水环境 项目生活污水经化粪池处理后经园区污水管网排至集贤产业园污水处理厂统一处理后外排，因此不开展地表水环境质量现状调查。 4、生态环境质量现状 本项目在租赁厂房内建设，当地属于已建成区，不涉及新增建设用地，故本次评价不做生态环境现状调查。 5、电磁辐射 项目不涉及电磁辐射。 6、土壤、地下水环境 本项目用地范围内已全部硬化，不存在地下水、土壤环境污染途径，且项目地不涉及地下水、土壤环境敏感目标，故本次评价不进行地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 经现场勘查，项目所在地不属于自然保护区、生态脆弱区等，评价范围内无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等。 1、声环境保护目标：本项目所在地厂界外50m范围内无声环境保护目标； 2、地下水环境：本项目所在地厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源； 3、生态环境：本项目用地属工业用地，用地范围内无生态环境保护目标。 项目所在区域范围内大气环境保护目标见表3-2。 表3-2 项目主要环境保护对象及目标 环境 要素 坐标 保护对象 保护目标内容 人数 环境功能区 相对厂址方位 相对厂址距离（m） 环境空气 E N 108.393602 34.081583 西村 人群健康 280人（70户） 环境空气质量二类功能区 NE 125 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、运营期臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1新扩改建二级厂界标准值；燃气蒸汽发生器废气颗粒物、二氧化硫执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中的限值标准，氮氧化物同时还需满足《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》中30mg/m3的要求。 表3-3 大气污染物排放标准 标准名称 污染物 执行标准 限值 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建二级标准值 臭气浓度 20（无量纲） 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3标准 颗粒物 10mg/m3 SO2 20mg/m3 《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》 NOX 30mg/m3 2、废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准； 表3-4 污水排放标准 标准名称 执行标准 项目 标准值 单位 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 三级标准 pH 6~9 无量纲 COD ≦500 mg/L BOD5 ≦300 SS ≦400 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） B级 氨氮 ≦45 总氮（以N计） ≦70 总磷（以P计） ≦8 3、运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表3-5 运营期噪声排放标准 单位dB(A) 执行标准 执行范围 级别 标准限值 昼间 夜间 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 厂界 3类 65 55 4、一般工业固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据陕西省“十四五”期间对主要污染物总量控制有关规定，主要污染物总量控制因子为：COD、氨氮、NOx、VOCs； 生活污水与地面拖洗废水进入园区化粪池处理，经市政污水管网排至集贤产业园污水处理厂处理，因此无需申请水污染物总量控制指标。结合项目工艺特征和排污特点，本项目总量控制指标如下，氮氧化物0.0004t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目租赁已建成厂房，无土建施工内容，施工期仅进行环保设备安装和调试。产生的主要污染为施工人员生活污水、施工人员生活垃圾、设备废包装以及设备安装过程产生的瞬间噪声。 1、废气防治措施 项目施工期废气主要为室内改造及环保设施建设产生粉尘，项目施工在楼内进行，施工粉尘基本通过厂房沉降，外排进入大气环境的粉尘较少；施工过程中加强洒水，施工粉尘对周围环境空气影响较小。 2、废水防治措施 本项目施工期间施工人员日常生活排放一定量的生活污水，项目所在地污水管网完善，废水排放利用园区现有化粪池进行处理，对环境影响较小。 3、施工噪声防治措施 项目施工在楼内进行，施工产生的设备噪声通过墙体隔声对周围声环境影响较小；项目施工期较短，施工主要在昼间进行，夜间不施工。本次评价要求施工期合理安排施工时间，减少噪声设备使用时间，加强施工设备的维护保养，禁止夜间施工、运输设备，采取上述措施后施工噪声不会对周围环境产生不良影响。 4、施工固废防治措施 项目施工过程中会产生少量建材垃圾和生活垃圾。项目建材垃圾包括设备安装产生的废包装材料，交由物资回收部门回收利用；生活垃圾交由环卫部门统一清运处置。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、源强核算过程 本项目废气产排情况汇总如下： 表4-1 废气污染物产排情况一览表 污染源名称 污染物名称 排放 特征 产生情况 处理 措施 排放情况 产生量 t/a 产生浓度 mg/m3 排放量t/a 排放浓度 mg/m3 燃烧废气 颗粒物 有组织 0.00014 9.52 / 0.00014 9.52 SO2 0.00005 3.40 / 0.00005 3.40 NOx 0.0004 27.2 低氮燃烧器 0.0004 27.2 （1）天然气燃烧废气 项目建设1台0.2t/h天然气蒸汽发生器，天然气为清洁能源，燃烧产生的污染物主要有颗粒物、主要成分为SO2和NOX。根据生态环境部2021年6月9日发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告（环境部公告2021年第24号）中“锅炉产排污量核算系数手册”及《环境保护使用数据手册》，燃气锅炉的燃烧废气产生情况见下表。 表4-2 项目燃气锅炉产污系数表 产品名称 原料名称 工艺名称 规模等级 污染物指标 单位 产污系数 来源 蒸汽/热水/其它 天然气 室燃炉 所有规模 工业废气量 标立方米/万立方米-原料 107753 《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》 二氧化硫 千克/万立方米-原料 0.02S① 氮氧化物 千克/万立方米-原料 3.03（低氮燃烧-国际领先） / / / / 颗粒物 千克/万立方米-原料 1.0② 《环境保护使用数据手册》 注：①产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为200毫克/立方米，则S=200。②本项目颗粒物含量取《环境保护使用数据手册》中表2-68中工业锅炉数据100kg/106m3。 根据建设单位提供资料，本项目蒸汽发生器满负荷运行年用1360m3天然气，则项目产生的废气量为1.47×104Nm3/a，根据天然气质量标准中硫含量≤20mg/m3，本项目取硫含量为20mg/m3，SO2排放量为0.00005t/a，排放浓度均为3.40mg/m3，NOx产生量为0.0004t/a，排放浓度均为27.2mg/m3，颗粒物产生量为0.00014t/a，排放浓度均为9.52mg/m3。燃烧废气经低氮燃烧器处理后通过一根26m高排气筒排放（DA001）。 （2）发酵废气 项目物料转移均为密封管道输送，物料转移基本无异味产生，异味主要来自于发酵过程。项目液体发酵过程中需通入适量的洁净空气和天然气，为好氧发酵工艺，故发酵过程主要以菌体数量增加为主，只有极少部分菌体发生厌氧发酵，因此发酵过程中会产生一定量的发酵尾气，用臭气浓度进行表示。 项目发酵过程密闭，所使用原辅材料主要为无机化合物，且使用量较小，产生异味较小，在此不做定量分析，发酵过程天然气用于提供碳源，根据企业提供的设计资料，发酵反应前甲烷含量约13%~15%，反应后甲烷含量为2%~3%，含量较低，最终未反应的天然气与发酵尾气通过发酵罐顶部排气口经管道收集最终通过26米高排气筒排放（DA002）。 （3）固液分离废气 发酵后的发酵液在密闭斜管沉淀池进行固液沉降，沉淀物经过滤给料泵密闭输送至板框压滤机进行压滤，压滤过程异味臭气产生量很少，呈无组织排放，日常加强车间通风以减少臭气影响。 2、废气排放口设置情况 本项目废气治理排放口基本信息见下表： 表4-3 项目废气排放口设置情况 排放口名称 排放口编号 污染物 高度/m 内径/m 温度/℃ 类型 排放标准 蒸汽发生器排气筒 DA001 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 26 0.2 85 一般排放口 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）排放标准限值、《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027 年）》 3、废气处理措施可行性分析 本项目蒸汽发生器安装低氮燃烧器，采用的治理措施为《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中推荐的治理措施，项目采取的污染治理措施可行。 4、废气污染物达标分析 项目天然气燃烧废气采取上述措施后，氮氧化物排放浓度满足《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027 年）》中30mg/m3的要求；颗粒物、二氧化硫污染物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中表3标准要求。 5、非正常工况 本项目的非正常工况主要是污染物排放处理设施达不到应有的处理效率，造成废气污染物未经过净化后直接排放。该情况下的事故排放源强按未经过处理的污染物产生量计算，非正常工况下主要大气污染物的排放源强见下表。 表4-4 非正常情况排放情况 污染源 污染物名称 非正常工况排放状况 单次持续时间/h 年发生频次/次 应对措施 产生量 t/a 产生浓度 mg/m3 燃烧废气 颗粒物 0.00014 9.52 0.5 偶发 及时停机维修 SO2 0.00005 3.40 NOx 0.0004 27.2 由上表看出，废气未经处理直接排放的情况下，燃烧废气仍能达标排放，对厂界外大气环境影响较小，要求发现后及时停机维修，解决问题后再开机。因此，废气非正常排放对周边环境影响可控。 6、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范食品制造工业一方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019）要求，废气监测计划见下表。 表4-5 项目废气环境监测内容及计划 排放形式 监测点位 监测项目 监测频次 控制指标 有组织 蒸汽发生器排气筒（DA001） 颗粒物、二氧化硫 每年1次 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）排放标准限值、 氮氧化物 每月1次 《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027 年）》 无组织 厂界上、下风向 臭气浓度 半年一次 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） 二、废水 1、废水产生及排放情况 项目外排废水主要为生活污水和地面拖洗废水，废水产生总量为0.97m3/d（233.5m3/a），废水进入园区化粪池，经市政污水管网排至集贤产业园污水处理厂达标后排入耿峪河。 依据典型生活污水水质类比，并结合本项目特点，确定本项目污染物产生浓度分别为：COD：380mg/L、BOD5：160mg/L、SS：220mg/L、氨氮：35mg/L 项目废水产生情况见表4-6。 表4-6 项目废水产生及排放情况一览表 类别 污染物 污染物产生 治理措施 污染物排放 废水产生量（m3/a） 产生浓度（mg/L） 产生量（m3/a） 处理工艺 废水排放量（m3/a） 排放浓度（mg/L） 排放量（m3/a） 地面拖洗 SS 33.5 400 0.013 园区化粪池 33.5 200 0.0067 生活污水 COD 200 380 0.076 200 323 0.065 BOD5 160 0.032 144 0.029 NH3-N 35 0.007 35 0.007 SS 220 0.04 110 0.022 ②废水污染物排放执行标准 表4-7 废水污染物排放执行标准 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值 1 园区化粪池 COD 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级限值 500mg/L 2 BOD5 300mg/L 3 SS 400mg/L 4 NH3-N 45mg/L 5 总磷 8mg/L 6 总氮 70mg/L 项目废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准限值。 2、集贤产业园污水处理厂依托性分析 周至县集贤产业园区污水处理厂位于周至县集贤产业园东北角，尚九路以东，耿峪河以西，冯尚坡村以南，何家寨村以北，占地面积40余亩，于2017年建设，采用较为先进的“A2O+混凝沉淀+过滤”污水处理工艺，其设计处理规模为5000m3/d，服务面积为12.3km2，同步配套建设厂外截污管网。周至县集贤产业园污水处理厂出水水质满足《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）中的一级A标准，最终排入耿峪河。集贤产业园污水处理厂一期已经建成，设计处理规模为5000t/d，目前实际处理量为1000t/d，本项目外排废水量约0.77m3/d，总体占污水处理厂剩余处理水量份额的0.02%，废水水质简单，水质水量可满足污水处理厂纳管要求。根据现场调查，项目所在地园区污水管网已正常运行。因此，项目废水依托集贤产业园污水处理厂措施可行。 三、噪声 1、设备运行噪声源强分析 本项目为研发项目，噪声源主要为各类风机、各类泵等，根据本项目特点，项目试验中的各类泵均为小型设备，噪声源较小，噪声声压级在75~90dB（A）之间，各产噪设备具体情况见表4-8。 表4-8 主要设备噪声源强一览表（室内声源） 序号 建筑物名称 声源名称 数量 噪声源强dB（A） 声源控制措施 空间相对位置 距室内边界距离m 室内边界声级dB（A） 运行时段h/d 建筑物插入损失dB（A） 建筑物外噪声 X Y Z 声压级dB(A) 建筑物外距离（m） 1 厂房 回转风机 1 75 基础减振、厂房隔声、低噪声设备 13.5 3 1 3 65.5 8 20 45.5 1 2 循环水泵 1 75 5 8.8 1 5 61.0 8 20 41 1 3 培养基转移泵 1 75 11.5 3.2 1 3.2 64.9 8 20 44.9 1 4 物料转移泵 1 75 2.5 8.5 1 2.5 67.0 8 20 47 1 5 过滤给料泵 1 75 5.5 8.8 1 5.5 60.2 8 20 40.2 1 6 空气压缩机 1 85 2.8 14.5 1 2.8 66.1 8 20 46.1 1 表4-9 项目噪声情况一览表（室外声源） 序号 声源名称 空间相对位置/m 声功率级/dB(A) 声源控制措施 运行时段 X Y Z 1 风机 4.2 2 1 90 选用低噪声设备、基础减振、加装隔声罩 昼间间断运行 2 蒸汽发生器 4.5 2 1 75 选用低噪声设备、基础减振 昼间间断运行 备注：坐标原点为厂区西南角，X轴为正东方向，Y轴为正北方向 2、预测模式 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2022）推荐的室内声源的声传播模式，将室内声源等效为等效室外点声源，据此，室内声源传播衰减公式为： 式中：L（r）——距离噪声源r m处的声压级，dB（A）； Lp0——为距声源中心 r0 处测的声压级 ，dB（A）； TL——墙壁隔声量，dB（A）。本项目取20dB（A）。 a——平均吸声系数，本项目中取0.15； r——墙外1m处至预测点的距离； r0——参考位置距噪声源的距离，参数距离为1m。 室外衰减声压级采用公式为： 式中：L（r）—距离噪声源r处的声压级，dB(A)； r —预测点距离噪声源的距离，m； r0—参考位置距离噪声源的距离，m。 合成声压级采用公式为： 式中：Lpn——n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Lpni——第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； 项目夜间不运行，仅对昼间噪声进行预测，本次预测以项目租赁厂房边界进行预测，预测结果见表4-10。 表4-10 声环境影响预测结果 预测点位 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 贡献值(dB) 54.0 60.5 58.5 54.5 标准值(dB) 65 65 65 65 达标分析 达标 达标 达标 达标 根据表4-10可知，经预测项目东、南、西、北厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，因此噪声对周边环境影响较小。 3、监测计划 表4-11 噪声监测计划一览表 污染源名称 监测项目 监测点位 监测频次 执行标准 噪声 Leq（A） 厂界四周 每季度一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类限值 四、固体废物 本项目生产过程中固废主要为质量分析室产生的废试剂瓶、原材料产生的废包装袋、事故废液、发酵废液以及生活垃圾。 ①废试剂瓶 项目质检试验过程中会产生废试剂瓶，产生量约为0.002t/a，属于危险废物，危险废物编号为（HW49 900-047-49），分类收集，暂存于危废贮存点，定期交由有资质的单位进行处置。 ②废包装袋 项目所用的原料多为化学原料，均采用袋装，根据原辅材料用量情况，原料使用后产生一定量的废包装袋，则废包装袋产生量约为0.005t/a，属于危险废物，危险废物编号为（HW49 900-041-49），分类收集，暂存于危废贮存点，定期交由有资质的单位进行处置。 ③事故废液 项目研发过程存在发酵失败的可能，约占总发酵次数的5%，即产生量为6t/a，主要成分是蛋白质，在备用发酵罐暂存后作为产品降级外售。 ④发酵废液 发酵后采取压滤机进行固液分离，分离后产生大量发酵废液，主要成分为蛋白质、氨基酸等有机营养成分，发酵废液产生量约80t/a，回用于培养基配制或发酵过程。 ⑤生活垃圾 项目劳动定员10人，职工生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计，则生活垃圾产生量为1.5t/a，设垃圾桶分类收集，环卫部门统一清运。 各类固废产生及处置情况见表4-12。 表4-12 固废产生及处置情况一览表 序号 产生环节 名称 属性 代码 产生量（t/a） 处置措施 1 质量分析 废试剂瓶 危险废物 HW49；900-047-49 0.002 专用容器收集后暂存于危废贮存点，委托有资质单位进行处置 2 原料包装 废包装袋 HW49； 900-041-49 0.005 3 发酵 事故废液 一般固废 / 6 作为产品降级外售 4 固液分离 发酵废液 / 80 回用于培养基配制或发酵过程 5 职工 生活垃圾 / / 1.5 垃圾桶分类收集后，委托环卫部门定期清运 危险废物暂存要求 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中贮存过程污染控制要求，本项目设置1处危险废物贮存点，危险废物暂存于危废贮存点，定期交由有资质单位处置。项目危险废物存储过程中应采取以下防护措施： ①危废的收集 A.根据《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求，项目产生的各类危废应分类收集，采用专用容器收集；盛装危险废物的容器在醒目位置必须粘贴参照执行《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）所示的标签，在标签上详细标明危险废物名称、废物类别、废物代码、废物形态、危险特性、成分、废物重量以及产生/收集单位名称、联系人和联系方式等； 危废贮存点危险废物标识要求如下图所示： 危险废物标识牌样式 危废贮存、利用、处置设施的样式 危险废物贮存、利用、处置设施标志可采用横版或竖版的形式 危险废物标签的设置要求 危险废物标签的设置位置，应当明显可见并且易读，不应被容器、包装物自身的任何部分或其他标签遮挡。 危险废物标签在各种包装上的粘贴位置分别为： 箱类包装：位于包装端面或侧面 袋类包装：位于包装明显处 桶类包装：位于桶身或桶盖 （4）其他包装：位于明显处 B.危险废物的收集和厂内转运过程中，应采取防泄漏、防飞扬、防雨等防止污染环境的措施； C.危险废物内部转运应采用专用工具，同时按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）填写相关记录表格； D.危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上。 ②危险废物的贮存 A.贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。 B.贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。 C.贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。 D.贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。 E.贮存点应及时清运贮存的危险废物， 实时贮存量不应超过3吨。 ③危险废物的处置 A.对于危废，企业应履行申报的登记制度、建立危险废物台帐制度，认真、仔细记录危险废物产生、贮存、转移处置或利用情况，对每批出入暂存场所的废物要进行清点计量。台帐应留存备查，台帐应至少保留10年。 B.危险废物委托有资质和处置能力的单位进行处置。 C.要严格执行危险废物转移报批制度，按照国家有关规定报批危险废物转移计划。 D.要严格执行危险废物转移联单制度。每转移一车（次）同类危险废物均要认真填写转移五联单，并必须按规定委托有盖有道路危险货物运输专用章的《道路运输经营许可证》和《道路运输营运证》的单位运输。 E.企业要加强对危险废物的日常管理，配备专职管理人员，明确岗位职责，健全危险废物管理制度和管理台帐；定期对危险废物收集、贮存、利用、转移、处置等环节的安全防范措施进行检查，防止散、洒、滴、漏等现象发生。 综上所述，项目运营期各类固体废物均得到合理的处置，不会对环境造成影响。 五、地下水、土壤 项目的运营期主要污染物不含重金属、持久性有机物等物质，主要污染途径为发酵液泄露导致的污染物渗入土壤、地下水，从而造成土壤、地下水污染。 本项目对发酵罐周围设置围堰，发酵罐2用3备，事故情况下将发酵液收集至备用罐，并加强维护和发酵区环境管理的前提下，可有效控制项目内的废液污染物下渗现象，本项目不会对区域地下水环境产生明显影响。 六、生态 本项目租赁标准化厂房，不涉及土建工程，其建设不会对区域生态环境产生较大影响。 七、环境风险 1、危险物质和风险源分布情况 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目使用的天然气（以甲烷计）为危险物质，天然气来源于市政燃气管道，项目不设天然气储罐，不贮存天然气，厂界内天然气输送管道为危险源。 根据建设单位提供资料，天然气在管道以及发酵罐中最大存在量为1.55Nm3，标况下天然气密度为0.7174kg/Nm3，则本项目天然气最大存在量为1.11kg。 表4-13 Q值计算一览表 危险物质名称 临界量（t） 项目厂区存在量（t） Q 甲烷 10 0.00111 0.000111 合计 / / 0.000111 由上表可知，本项目Q=0.000111＜1，故该项目环境风险潜势为I。 2、可能影响途径：天然气在使用过程中，由于管道、阀门等腐蚀、老化而造成泄露若处理不当会对环境空气造成一定的影响，天然气在与空气混合后，到达爆炸极限范围，遇到明火容易产生爆炸，导致出现火灾隐患。 3、环境风险防范措施 ①天然气输送管线的设计严格按照《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)和《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)中的要求执行。 ②定期对燃气管道进行检查，燃气管道需经常维护、保养，减少事故隐患。 ③加强明火管理，严防火种进入，在醒目的位置应该设置“严禁烟火”“禁火区”等标语和标牌。 采取以上措施后，可以将风险控制在可接受的范围之内。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 蒸汽发生器排气筒DA001 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 低氮燃烧器+26m高排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》 （DB1226-2018）表 3标准；氮氧化物执行《西安市大气污染治理专项行动方案 （2023-2027年）》中30mg/m3要求 |
|  | 发酵废气 | 臭气浓度 | 发酵过程未反应天然气与发酵尾气通过发酵罐顶部排气口经管道收集最终通过26米高排气筒排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1新扩改建二级厂界标准值 |
|  | 固液分离废气 |  | 加强车间通风 |  |
| 地表水环境 | 生活污水、地面拖洗废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N等 | 经园区化粪池处理后通过市政污水管网排至集贤产业园污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级限值 |
| 声环境 | / | 噪声 | 厂房隔声、基础减振等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类标准 |
| 固体废物 | 1、员工生活垃圾统一由环卫部门收集清运。 2、事故废液在备用发酵罐暂存后作为产品降级外售。 3、发酵废液回用于培养基配制或发酵过程。 4、废试剂瓶、废包装袋统一收集暂存于危废贮存点后交由有危险废物处理资质的公司处置。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目厂房地面全部水泥硬化。 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | 车间内设置可燃气体报警装置以及消防设施等。 |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理要求 （1）制定项目环境保护管理制度，制定年度环境管理工作计划，日常环境监测计划； （2）企业应建立环境保护档案（包括环评、环保竣工验收、排污许可、污染源监测、环保设备运行记录、台帐及其它环境统计资料等）； （3）积极配合环保行政主管部门的管理，及时申报企业排污情况及检查； （4）开展定期、不定期环境与污染源监测，发现问题及时处理； （5）开展员工的环保宣传与培训，提高环保意识教育，提升企业的环境管理水平。 （6）维护环保设施的正常运行，对各种环保设施进行定期检查和维修，确保污染物达标排放。 2、“三同时”制度 项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，认真落实废气、污(废)水、固废、噪声等防治措施。 3、排污许可 根据《排污许可证管理办法（试行）》和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等相关政策文件，建设单位应在本项目实际投入生产或发生排污前申报排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物，在规定时限未取得排污许可证，不得排放污染物。 4、自行监测要求 本项目建成后，全厂监测计划见下表。 表5-1 全厂监测计划一览表 监测点位 监测因子 监测频次 控制标准 有组织 蒸汽发生器排气筒（DA001） 颗粒物、二氧化硫 每年1次 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）排放标准限值、 氮氧化物 每月1次 《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027 年）》 无组织 厂界上风向1个，下风向3个 臭气浓度 半年一次 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） 噪声 厂界四周 等效声级LAeq 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 5、环保投资情况 本项目总投资800万元，环保投资为6.8万元，环保投资所占比例为0.85%。本项目主要环保投资清单详见表5-2。 表5-2 本项目环保投资估算表 类型 环保项目 数量（套） 建设费（万） 废气处理 天然气燃烧废气：低氮燃烧器+26m高排气筒 1 2 臭气：26m高排气筒、车间排风设施 1 0.8 废水处理 生活污水与地面拖洗废水进入园区化粪池处理，经市政污水管网排至集贤产业园污水处理厂处理。 / 0（依托） 噪声处理 隔声、减振降噪措施 1 1.0 固废处理 一般固废收集装置、危废贮存点 2 1.5 风险防范 环境风险应急装备 若干 1.5 总计 6.8 6、制定环境风险防范措施 项目投运前应编制突发环境事件应急预案，并报相关部门备案。 7、三同时竣工验收 “三同时”是我国环境管理中的一项重要制度，《中华人民共和国环境保护法》把这一原则规定为法律制度。因此，建设单位必须予以高度重视，建设项目中的防治污染的设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。 建设项目竣工验收流程：环评编制→取得环评批复文件（或者完成登记表备案）→申请排污许可证→编制突发环境事件应急预案→试运行→开展竣工验收→完成自主验收→正式投产运行。 8、信息公开制度 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）的规定，并结合当地环保局要求，应及时、如实地公开其环境信息，应当在单位内部建立环境信息公开制度，制定专门机构负责环境信息公开的日常工作。 |

# 六、结论

本项目在采取相应的污染防治措施和环境保护对策后，对环境的不利影响可控制在可接受范围内，项目的环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.00014t/a | / | 0.00014t/a | / |
|  | SO2 | / | / | / | 0.00005t/a | / | 0.00005t/a | / |
|  | NOx | / | / | / | 0.0004t/a | / | 0.0004t/a | / |
|  | 臭气浓度 | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.065t/a | / | 0.065t/a | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.007t/a | / | 0.007t/a | / |
|  | SS | / | / | / | 0.0287t/a | / | 0.0287t/a | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.029t/a | / | 0.029t/a | / |
| 危险废物 | 废试剂瓶 | / | / | / | 0.002t/a | / | 0.002t/a | / |
|  | 废包装袋 | / | / | / | 0.005t/a | / | 0.005t/a | / |
| 一般工业固体废物 | 事故废液 | / | / | / | 6t/a | / | 6t/a | / |
|  | 发酵废液 | / | / | / | 80t/a | / | 80t/a | / |
| 生活垃圾 | / | / | / | 1.5t/a | / | 1.5t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

图2-2    项目工艺流程及产污环节图