建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项  目  名  称  ：西安新思路橡塑材料有限公司橡胶

制品生产加工项目

建设单位（盖章）：  西安新思路橡塑材料有限公司

编  制  日  期  ：           2024年6月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 西安新思路橡塑材料有限公司橡胶制品生产加工项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2020-610122-29-03-041277 |
| 建设单位 联系人 | 张柯 | 联系方式 | 180****5690 |
| 建设地点 | 陕西省西安市蓝田县华胥镇西北家具工业园红河二路 |
| 地理坐标 | 109 度 10 分 13.973 秒， 34 度 13 分 41.113 秒 |
| 国民经济 行业类别 | C2913橡胶零件制造 C2929塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 52 橡胶制品业291 53 塑料制品业292 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 （选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 2 |
| 环保投资占比（%） | 2 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： 项目目前已安装了1套双工位平板硫化机，建设单位已接受西安市蓝田县生态环境局处罚，并缴纳罚款。 | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《陕西蓝田西北家具工业园区总体规划》； 审批机关：蓝田县人民政府； 审批文号：《关于陕西蓝田西北家具工业园总体规划的批复》（蓝政发〔2009〕96号）； |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《陕西蓝田西北家具工业园区总体规划环境影响报告书》； 召集审查机关：西安市环境保护局； 审查文件名称及文号：西安市环境保护局关于《陕西蓝田西北家具工业园区总体规划环境影响报告书》的审查意见（市环评函〔2015〕53号）。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目与相关规划及规划环境影响评价符合性分析见表1-1。 表1-1 与相关规划及规划环评符合性分析 项目 文件要求 本项目情况 符合性 《陕西蓝田西北家具工业园区总体规划》 产业定位为集生产、销售、科研、服务、信息市场于一体的综合性家具工业园区。园区以家具工业为核心，构建园区结构空间，形成一区、两轴、八大功能区的空间形态。一区：指整个园区，主要以发展家具工业为主的园区。两轴：指以园区中部东西方向和南北方向交通主干道为轴线形成园区交通和发展的轴线。八大功能区：分别为家具生产区、居住区、公共管理服务中心、技术服务中心、培训会展中心、批发市场、配套生产区、物流中心。 本项目选址位于西安市蓝田县华胥镇红河二路，项目位于陕西蓝田西北家具工业园区内的家具生产区。本项目主要从事家具配套零部件产品生产，生产产品为家具用橡胶制品，包括家具用密封件、减震垫圈等，本项目符合园区产业定位。本项目生产家具用橡胶制品，属于家具生产延伸产业链，符合入区企业性质要求。 符合 规划目标为发展家具产业，使其成为蓝田县强势产业和支柱产业，从而延伸家具产业链，实现蓝田县经济结构全面升级，遵循长远开发与现实利用相结合，资源保护与合理利用相结合的原则，做到经济发展和生态环境保护相协调，使家具工业园区成为实现可持续发展的示范区。 《陕西蓝田西北家具工业园区总体规划环境影响报告书》及其审查意见 集生产、销售、科研、服务、信息市场于一体的综合性家具工业园区。 本项目主要从事家具配套零部件产品生产，生产产品为家具用橡胶制品，包括家具用密封件、减震垫圈等。 符合 八大功能区：分别为家具生产区、居住区、公共管理服务中心、技术服务中心、培训会展中心、批发市场、配套生产区、物流中心。 根据陕西蓝田西北家具工业园区规划图（附图6），本项目位于家具生产区。本项目主要从事家具类产品生产，生产产品为家具用橡胶制品，符合园区内功能区定位。 符合 进驻项目必须确保厂界噪声达标。对各种工业噪声源分别采用隔声、吸声和消声等措施，增加隔声罩、隔声屏障等措施，降低噪声源强，减少对周围环境的影响。 本项目设备放置于生产车间内，并设置了基础减振，经预测厂界处噪声值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求。 符合 园区污水达到《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中二级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入污水管网。园区内各企业不设单独的排污口。 本项目生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准，然后排入园区设置的污水管网。 符合 排放废气的企业应采取先进的、密闭性好的生产设备、化工物流储存容器，最大限度减少无组织废气排放；采用先进的治理或回收措施，严格按照我国有关规定实现稳定达标排放，不产生二次污染。 本项目有机废气通过过滤棉+二级活性炭吸附装置处理，处理后的废气及排气筒高度满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）中相应的标准限值。 符合 入区企业排放的大气污染物，必须实现达标排放，必要时应采取治理措施，避免无组织排放，排气筒高度需满足相应标准要求。 园区内产生的生活垃圾，可由园区内环卫部门负责收集处理，对生活垃圾做到分类收集处理，尽量实现生活垃圾无害化和资源化处理，定期送往垃圾卫生填埋场进行卫生填埋，避免二次污染。 本项目生活垃圾采用垃圾桶集中收集后由环卫部门定期清运。 符合 园区内各工业企业生产过程中产生的一般工业固废应分类堆存，对于生产边角料等废物应尽可能在园区内回收利用，不能回收利用的应定期送往垃圾卫生填埋场进行卫生填埋。 本项目生产过程中产生的废边角集中收集后由专门回收的单位回收后进行回收利用。 符合 |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”符合性分析 根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕发〔2020〕11号）、《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号）以及西安市生态环境管控单元分布示意图，项目所在区域属于重点管控单元，本项目与“三线一单”符合性分析见表1-2。 表1-2 与“三线一单”符合性分析 内容 本项目情况 符合性 《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》 划定环境管控单元。按照保护优先、衔接整合、有效管理的原则，将全省行政区域统筹划定优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元1381个，实施生态环境分区管控。 项目位于陕西省西安市蓝田县华胥镇西北家具工业园红河二路，属于重点管控单元，不在生态红线范围内。 符合 《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》 根据《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》（市政发【2021】22号），按照保护优先、衔接整合、有效管理的原则，将全市统筹划定为优先保护和重点管控两类环境管控单元共158个，实施生态环境分区管控。重点管控单元-涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、产业园区和资源开发强度大、污染物排放强度高的区域等。全市划定重点管控单元65个，主要分布在除秦岭北麓以外的区域。 项目位于陕西省西安市蓝田县华胥镇西北家具工业园红河二路，属于重点管控单元。 符合 重点管控单元应优化空间布局和产业布局，结合生态环境质量达标情况以及经济社会发展水平等，按照差别化的生态环境准入要求，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，稳步改善生态环境质量。 本项目各项污染物通过对应的治理设施进行处理达标后排放，环境风险可控，满足重点管控单元管控要求。 符合 环境质量底线 项目所在区域属于环境空气质量不达标区，超标污染物为PM10、PM2.5。本项目废气、废水、噪声及固体废物均可做到达标排放或妥善处置，不会改变区域环境功能，不会触及环境质量底线。 符合 资源利用上限 本项目不属于高耗能和资源消耗型企业，同时通过企业内部管理、设备选型以及污染治理等方面，以“节能、降耗、减污”为目标，可以有效控制资源利用水平，不会达到资源利用上线。 符合 环境准入负面清单 对照《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》，本项目所在区域不在负面清单涉及区域之内，未列入环境准入负面清单。 符合 根据《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号）以及西安市生态环境管控单元分布示意图（附图4），项目所在区域属于重点管控单元。 表1-3 建设项目与环境管控单元管控要求符合性分析 序号 环境管控单元名称 单元要素属性 管控要求分类 管控要求 本项目情况说明 符合性 蓝田县西北家具工业园 大气环境布局敏感重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区、土地资源重点管控区、高污染燃料禁燃区、蓝田县西北家具工业园 空间布局约束 大气环境布局敏感重点管控区:1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目(民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定)。2.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。3.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。水环境城镇生活污染重点管控区:1.持续推进城中村、老旧城区、城乡结合部污水截流、收集和城市雨污管道新建、改建。蓝田县西北家具工业园:1.按照国家、地方产业准入及规划、规划环评要求执行。2.执行西安市生态环境要素分区总体准入清单中“5.1大气环境受体敏感重点管控区”准入要求。3.执行西安市生态环境要素分区总体准入清单中“5.3大气环境布局敏感重点管控区”准入要求。4.执行西安市生态环境要素分区总体准入清单中“5.6水环境城镇生活污染重点管控区”准入要求。5.农用地优先保护区执行西安市生态环境要素分区总体准入清单中“4.2农用地优先保护区”准入要求。6.农用地污染风险重点管控区执行西安市生态环境要素分区总体准入清单中“5.7农用地污染风险重点管控区”准入要求。7.江河湖库岸线优先保护区执行西安市生态环境要素分区总体准入清单中“4.3江河湖库岸线优先保护区”准入要求。8.江河湖库岸线重点管控区执行西安市生态环境要素分区总体准入清单中“5.14江河湖库岸线重点管控区”准入要求 大气环境布局敏感重点管控区:本项目属于“橡胶零件制造”、“塑料零件及其他塑料制品制造”类项目，不在《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业范围内，不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，不属于重污染企业。项目位于陕西蓝田西北家具工业园区内。 蓝田县西北家具工业园:本项目属于“橡胶零件制造”、“塑料零件及其他塑料制品制造”类项目，项目已取得《陕西省企业投资项目备案确认书》，符合国家、地方产业准入要求。项目符合《陕西蓝田西北家具工业园区总体规划》、《陕西蓝田西北家具工业园区总体规划环境影响报告书》及其审查意见相关要求。项目符合西安市生态环境要素分区总体准入清单准入要求。 符合 资源开发效率要求 高污染燃料禁燃区:1.禁止销售、使用高污染燃料。禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在市人民政府规定的期限内停止使用或者改用天然气、页岩气、煤层气、液化石油气、干热岩、电、太阳能或者其他清洁能源。2.禁止燃放烟花爆竹。 本项目不使用高污染燃料，不新建、扩建燃用高污染燃料的设施。本项目办公区设置空调供暖，不使用高污染燃料。 符合 表1-4 建设项目与环境管控单元管控要求符合性分析 区域名称 省份 管控单元分类 管控要求 本项目情况 符合性 省域 陕西省 空间布局约束 1执行国家及地方法律法规、规章对国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区、生态保护红线、自然公园(森林公园、湿地公园、地质公园、沙漠公园等)、水产种质资源保护区、重要湿地、国家级公益林等保护区域的禁止性和限制性要求。 2执行《市场准入负面清单(2022年版)》《产业结构调整指导目录(2019年本)》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(2019 年本) >的决定》。 4严把“两高”项目环境准入关。坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。 5重点淘汰未完成超低排放改造的火电、钢铁、建材行业产能。推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。实施工业企业退城搬迁改造，除部分必须依托城市生产或直接服务于城市的工业企业外，原则上在2027年底前达不到能效标杆和环保绩效级(含绩效引领)企业由当地政府组织搬迁至主城区以外的开发区和工业园区。 6不再新建燃煤集中供热站。各市(区)建成区禁止新建燃煤锅炉。 7在永久基本农田集中区域，不得规划新建可能造成土壤污染的建设项目。 本项目位于陕西蓝田西北家具工业园区内，项目所在区域不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区、生态保护红线、自然公园(森林公园、湿地公园、地质公园、沙漠公园等)、水产种质资源保护区、重要湿地、国家级公益林等保护区域。 本项目在《产业结构调整指导目录（2024年本）》中不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类，本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中许可类或禁止类事项。 本项目不属于“两高”项目，不属于火电、钢铁、建材行业，本项目为防洪除涝工程，项目位于陕西蓝田西北家具工业园区内，周边均为工业企业，不属于久基本农田集中区域。 项目不新建燃煤锅炉。 符合 污染物排放管控 1按照煤炭集中使用、清洁利用原则，重点削减小型燃煤锅炉、民用散煤与农业用煤消费量，对以煤、石焦、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。 2 2023年底前，关中地区钢铁企业完成超低排放改造，其他地区钢铁企业于2025年底前完成改造。2025年底前，80%左右水泥熟料产能和60%左右独立粉磨站完成超低排放改造，西安市、咸阳市、渭南市全面完成改造，其他地区2027年底前全部完成。2025年底前，焦化行业独立焦化企业100%产能全面完成超低排放改造；2027年底前，半焦生产基本完成改造。推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米。 本项目不涉及燃煤设施的建设； 本项目属于“橡胶零件制造”、“塑料零件及其他塑料制品制造”类项目，不属于钢铁、水泥熟料、粉磨站、焦化行业。 符合 关中地区 陕西省 空间布局约束 1 执行国家及地方法律法规、规章对国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区、生态保护红线、自然公园(森林公园、湿地公园、地质公园、沙漠公园等)、水产种质资源保护区、重要湿地、国家级公益林等保护区域的禁止性和限制性要求。 2 关中地区严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。 3 关中地区严禁新增煤电(含自备电厂)装机规模。关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。 7 严控新增高污染、高耗能、高排放、高耗水企业，严格执行钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业产能置换政策，严格磷铵、黄磷、电石等行业新增产能。禁止在黄河干支流岸线限定范围内新建、扩建化工园区和化工项目。严禁“挖湖造景”等不合理用水需求。 本项目位于陕西蓝田西北家具工业园区内，项目所在区域不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区、生态保护红线、自然公园(森林公园、湿地公园、地质公园、沙漠公园等)、水产种质资源保护区、重要湿地、国家级公益林等保护区域。本项目属于“橡胶零件制造”、“塑料零件及其他塑料制品制造”类项目，不属于新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工行业。 符合 污染物排放管控 3关中地区市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级以上水平。 本项目位于西安市蓝田县，属于关中地区的西安市其他区域改扩建涉气重点行业，应达到环保绩效B级及以上水平。 符合 资源开发效率要求 3 西安市、咸阳市、渭南市依法将平原区划定为Ⅲ类高污染燃料禁燃区，禁止销售，使用高污染燃料 (35 蒸吨及以上锅炉、火力发电企业机组除外)。 项目不涉及销售、使用高污染燃料。 符合 西安市 陕西省 空间布局约束 3.严把“两高”项目环境准入关。坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。推动燃煤热电企业关停。实施高排放企业关停或退城搬迁。依法依规淘汰落后产能。 4.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，严控新增炼油产能。 5.不再新建燃煤集中供热站。严禁新增煤电(含自备电厂)装机规模。城市建成区禁止新建燃煤锅炉、新建非清洁能源供热企业。 本项目不属于“两高”项目，本项目属于“橡胶零件制造”、“塑料零件及其他塑料制品制造”类项目，不属于新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工行业。项目不新建燃煤锅炉。 符合 污染物排放管控 2.各区、开发区范围内新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，周至县、 蓝田县应达到环保绩效B级及以上水平。2027年底前完成绕城高速内(不含开发区和县域工业集中 区)达不到能效标杆和环保绩效A级(含绩效引领)企业退城搬迁。 本项目位于西安市蓝田县，属于关中地区的西安市其他区域改扩建涉气重点行业，应达到环保绩效B级及以上水平。 符合 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”相关要求。 2、产业政策符合性分析 本项目属于“橡胶零件制造”、“塑料零件及其他塑料制品制造”类项目。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类，符合国家产业政策要求。对照《市场准入负面清单》（2022年版），本项目不属于其中禁止和许可准入事项，可依法平等进入。本项目目前已取得《陕西省企业投资项目备案确认书》，项目代码为2020-610122-29-03-041277。 3、本项目与相关政策相符性分析 项目与相关政策的相符性分析见下表。 表1-5 与相关环保政策的符合性分析 文件名称 内容 项目情况 符合性 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号） “三、控制思路与要求 （二）全面加强无组织排放控制提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制...采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控 风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。” 项目生产车间为封闭车间，在废气产生位置设置带软帘的集气罩，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。产生有机废气设备上方安装带软帘的集气罩收集有机废气，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒。 符合 “三、控制思路与要求 （三）推进建设适宜高效的治污设施...低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术...采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置...重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还 实行去除效率控制，去除效率不低于80%”。 项目位于西安市蓝田县，属于重点区域，项目生产过程中有机废气产生速率小于2kg/h，有机废气经集气罩收集，通过过滤棉+两级活性炭吸附装置处理后，有机废气去除效率为90%，通过排气筒有组织排放，企业定期更换活性炭，暂存危废贮存库，交陕西明瑞资源再生有限公司处置。 符合 “三、控制思路与要求 （四）深入实施精细化管控加强企业运行管理。企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训 技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数”。 要求企业制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数。 符合 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019） VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 项目使用的橡胶混炼胶、塑料颗粒等含VOCs物料均保存在包装袋、箱内，在非取用状态时封口，保持密闭，并在原料库中划分固定区域进行存放。 符合 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。 项目为扩建项目，企业已建立台账，记录含VOCs原辅材料相关信息，并保存台账不少于3年。 符合 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。 环评要求企业建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，并保存台账不少于3年。 符合 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》 产业发展结构调整。关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。 本项目属于橡胶零件制造、塑料零件及其他塑料制品制造项目，不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工行业。 符合 关中地区市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上水平。 本项目位于西安市蓝田县，属于关中地区的西安市其他区域改扩建涉气重点行业，应达到环保绩效B级及以上水平。 符合 开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。新建挥发性有机物治理设施不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性挥发性有机物废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。 本项目产生的有机废气，设置过滤棉+两级活性炭吸附装置进行处理后通过排气筒排放，不属于简易低效挥发性有机物治理设施。 符合 《陕西省人民政府办公厅关于印发“十四五”生态环境保护规划的通知》（陕政办发〔2021〕25号） 促进产业结构转型升级。严格能耗、环保、质量、安全、技术等综合标准，以钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃等行业为重点，依法依规淘汰落后产能。以钢铁、煤炭、煤电等行业和领域为重点，加大过剩产能压减力度。 本项目不属于钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃等重点行业，不属于落后产能。 符合 《陕西省生态环境厅关于<进一步加强关中地区涉气重点行业项目>环评管理的通知》陕环环评函〔2023〕76号 关中地区涉气重点行业项目范围为生态环境部确定的39个重点行业的新改扩建项目，涉及关中各市(区)辖区及开发区范围内的应达到环保绩效A级、绩效引领性水平要求，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上要求。 项目位于西安市蓝田县，属于改扩建涉气重点行业，项目建成后可达到环保绩效B级及以上水平。 符合 中共西安市委 西安市人民政府关于印发《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》的通知（市字〔2023〕32号） 严格落实国家和我省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展我市区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新改扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域和规划环评要求。 本项目符合国家和陕西省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，不属于新改扩建化工、石化、建材、有色等行业项目。 符合 严格新改扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。各区、开发区范围内新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，周至县、蓝田县应达到环保绩效B级及以上水平。 本项目位于陕西省西安市蓝田县，项目属于橡胶零件制造、塑料零件及其他塑料制品制造项目，属于改扩建涉气重点行业，应达到环保绩效B级及以上水平。 符合 严把燃煤锅炉准入关口。城市建成区禁止新建燃煤锅炉，推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米以内。 本项目不设置锅炉。 符合 新建项目不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性VOCs废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。 本项目产生的有机废气经过滤棉+两级活性炭吸附装置处理后由20m高排气筒（DA001）排放。 符合 《西安市人民政府关于印发“十四五”生态环境保护规划的通知》（市政发〔2021〕21号） 优化产业结构，促进产业绿色升级。落实“三线一单”要求，分区域制定并实施生态环境准入清单，提高产业准入门槛。 根据前文分析，项目符合“三线一单”相关要求。 符合 全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求，引导企业加强对含VOCs物料的存储、转移和输送等环节的全方位密闭管理，以及对设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等方面的全过程精细化管控，实现VOCs排放量明显下降。 本项目严格落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，项目产生的有机废气经集气罩收集，设置过滤棉+两级活性炭吸附装置处理，降低VOCs排放量。 符合 推进工业水污染防治。根据流域水质目标和主体功能区规划要求，严格环境准入，严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。 本项目属于橡胶零件制造、塑料零件及其他塑料制品制造项目，不属于化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染类项目。 符合 西安市挥发性有机物污染整治专项实施方案（2023—2027年） 组织开展企业VOCs治理设施排查，对涉及使用低温等离子、光氧化、光催化技术的废气治理设施，非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理技术，以及有机化工生产企业使用简易低效污染治理设施的，逐一进行排查，2023年6月底前基本完成VOCs治理低效设施升级改造；2024年6月底前，组织开展低温等离子、光氧化、光催化等挥发性有机物低效设施升级改造情况“回头看”，新建项目不得采用上述单一治理工艺或者组合工艺（恶臭异味治理除外）。 本项目产生的有机废气经设置过滤棉+两级活性炭吸附装置处理后由20m高排气筒（DA001）排放，不属于低温等离子、光氧化、光催化等单一治理工艺或者组合工艺的简易低效污染治理设施。 符合 保证安全前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒。 项目生产车间为封闭车间，要求企业科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。产生有机废气设备上方安装带软帘的集气罩收集有机废气，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒。 符合 采用活性炭吸附技术的，其中颗粒碳碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳吸附率不低于60%，蜂窝活性炭碘吸附值不低于600mg/g或四氯化碳吸附率不低于30%，按设计要求足量添加、定期更换，动态更新挥发性有机物治理设施台账。 环评要求项目采用颗粒碳碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳吸附率不低于60%，蜂窝活性炭碘吸附值不低于600mg/g或四氯化碳吸附率不低于30%，并定期更换，动态更新挥发性有机物治理设施台账。 符合 《蓝田县大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》 强化源头管控。严格落实国家和省市产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展我县区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新改扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域和规划环评要求。 本项目符合国家和陕西省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评及其审查意见等的相关要求，不属于化工、石化、建材、有色等。 符合 严格新改扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效B级及以上水平。 本项目位于陕西省西安市蓝田县，属于改扩建涉气重点行业，应达到环保绩效B级及以上水平。 符合 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（2013年第31号） 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。 产生有机废气设备上方安装带软帘的集气罩收集有机废气，经过滤棉+两级活性炭吸附装置处理后由20m高排气筒（DA001）排放，减少废气的无组织排放，废气处理后达标排放。 符合 《西安市生态环境局关于加强挥发性有机物活性炭吸附处理设施运行管理工作的通知》（市环发[2022]65号） 规范治理技术。涉气企业根据当前有关VOCs治理的法律法规、技术规范、政策文件等要求，选择合理的治理工艺。除恶臭异味治理外，淘汰单一使用低温等离子、光催化氧化、活性炭吸附棉、水喷淋等低效处理工艺或其组合工艺。原料VOCs浓度高、排放总量较大的生产工艺原则上采用RTO、RCO等高效处理技术。 本项目有机废气通过安装带软帘的集气罩收集，进入过滤棉+两级活性炭吸附装置处理，不属于淘汰的低效处理工艺。 符合 保证活性炭质量。企业购置活性炭必须提供活性炭检测报告，技术指标至少应包括水分含量、耐磨强度(颗粒活性炭)、抗压强度(蜂窝活性炭)、碘吸附值、四氯化碳吸附率、着火点等。活性炭技术指标应符合《工业有机废气净化用活性炭技术指标及试验方法》(LY/T3284)规定的优级活性炭指标要求。 企业在选择活性炭时，采用颗粒碳碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳吸附率不低于60%，蜂窝活性炭碘吸附值不低于600mg/g或四氯化碳吸附率不低于30%，技术指标应符合《工业有机废气净化用活性炭技术指标及试验方法》(LY/T3284)规定的优级活性炭指标要求。活性炭装填量为0.1t，至少每3个月对活性炭进行一次更换。 符合 明确填充量并及时更换。企业应当根据风量和VOCs初始浓度范围，明确活性炭的填充量、填充厚度和更换时间。 符合 严格危废管理。产生废活性炭的企业，必须与有许可证的危废经营单位签订危废处置协议。 建设单位与陕西明瑞资源再生有限公司签订危废处置协议，运行产生的废活性炭等各类危废委托清运处置。 符合 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号） 生产工艺： 1、橡胶、粉体料、液体料配料系统采用管道密闭投加或采用自动配料秤计量后袋装投加(个别配方手工称量) ； 2、炼胶工序采用密炼机混炼，废气密闭收集；密炼机投料橡胶投料口、挤出、压延、硫化工序采用集气罩收集，废气排至废气收集处理系统；企业无胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶工序； 3、VOCs原料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs原料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 4、炼胶车间和硫化车间封闭 1、本项目使用成品橡胶片，不涉及粉状、液体料投加过程； 2、本项目使用成品橡胶片不涉及密炼、混炼等工艺，也无胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶工序； 3、项目使用的各类混炼胶均存储于密闭包装袋中，并存放在原料库内，包装袋在非取用状态时保持密闭； 4、项目生产车间整体封闭，除人员、车辆、物料进出时，其余时间门窗及其他开口均保持关闭； 符合 有机废气治理工艺： 除尘后的混炼废气，挤出、压延、胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶、硫化废气，全部收集后，采用喷淋、吸附、低温等离子、生物法等二级组合工艺处理 本项目有机废气通过安装带软帘的集气罩收集，进入过滤棉+两级活性炭吸附装置处理 符合 排放限值： 1、轮胎制品制造，橡胶板、管、带制品制造，橡胶零件制造，运动场地用塑胶制造，其他橡胶制品制造企业：炼胶、硫化废气排放口NMHC浓度不高于10mg/m3；胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶废气排放口NMHC浓度不高于80mg/m3；其余排放口及各项污染物连续稳定达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）排放限值，并满足相关地方排放标准要求（不要求基准排气量）； 2、日用及医用橡胶制品制造企业：各项污染物连续稳定达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632- -2011）排放限值，并满足相关地方排放标准要求； 3、炼胶、硫化、胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶废气排放口和厂界的臭气浓度、恶臭特征污染物连续稳定达到《恶臭污染物排放标准》（GB 14554）排放限值，并满足相关地方排放标准要求 1、本项目开炼、硫化废气排放口NMHC浓度不高于10mg/m3，满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）及《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）中排放标准要求。本项目无胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶废气； 2、本项目不属于日用及医用橡胶制品制造业； 3本项目废气排放口及厂界臭气浓度、恶臭特征污染物可满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554）排放限值要求； 符合 监测监控水平：重点排污企业主要排放口安装CEMS (PM、NMHC)，数据至少保存一年以上 本项目无主要排放口 符合 环境管理水平： 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告。 台账记录： 1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2、废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料更换量和时间、燃烧室温度、活性炭更换量和时间）； 3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）； 4、主要原辅材料消耗记录； 5、燃料消耗记录。 人员配置： 设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力 环保档案齐全：建设单位已按照要求对现有工程环评批复、排污许可证及执行报告、竣工验收文件、一年内废气监测报告进行归档保存，并制订了废气治理设施运行管理规程； 台账记录：建设单位已按要求对生产设施运行管理信息、废气污染治理设施运行管理信息、监测记录信息、主要原辅材料消耗等进行台账记录并保存； 人员配置：建设单位已设立专门的环保部门和具备相应环境管理能力的专职环保人员负责项目的环境管理工作 符合 运输方式： 1、物料公路运输全部使用达到国四及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2、厂内运输车辆全部达到国四及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械全部达到国二及以上排放标准或使用新能源机械 项目物料运输全部采用公路运输，全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆或新能源车辆进行厂内、厂外物料运输。同时，厂内非道路移动机械全部使用达到国三及以上排放标准或新能源机械。 符合 运输监管：参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账 建设单位目前暂未按要求建立门禁系统和电子台账。要求企业参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账 符合 西安市人民政府关于印发西安市空气质量达标规划（2023-2030年）的通知 1.加快推进产业结构调整。加快建设先进制造业强市，优化各园区产业定位，促进产业集聚和绿色发展转型，统筹推进产业布局与大气环境质量改善需求相适应，严格落实国家和我省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，新改扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域和规划环评要求。 2.新建项目不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性VOCs废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。严格新改扩建涉气重点行业绩效评级限制条件，各区县、开发区范围内新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，周至县、蓝田县应达到环保绩效B级及以上水平。督促指导企业落实重污染天气重点行业绩效分级技术指南要求。 3.加快实施城市建成区高排放企业搬迁改造、搬迁入园或依法关闭，明确时间表，对逾期不按计划实施的依法依规予以停产。做优培强龙头骨干企业、“专精特新”中小企业，鼓励绿色环保企业助力“一带一路”建设。 本项目选址位于陕西蓝田西北家具工业园区内，本项目主要从事家具配套产品生产，生产产品为家具用橡胶制品，符合园区产业定位，属于促进产业集聚。项目符合国家和陕西省产业规划、产业政策、“三线一单”等要求，不属于化工、石化、建材、有色等项目。项目产生的废气经集气罩收集后，通过过滤棉+两级活性炭吸附装置处理达标后排放，项目位于西安市蓝田县，属于改扩建涉气重点行业，项目建成后可达到环保绩效B级及以上水平。 符合 《西安市生态环境局办公室关于<加强涉气项目环境影响评价管理>的通知》市环办发〔2023〕47号 全面提升涉气重点行业企业治污减排水平。各区(县)、开发区范围内新改扩建涉气重点行业项目应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，周至县、蓝田县应达到环保绩效B级及以上水平。 项目位于西安市蓝田县，属于改扩建涉气重点行业，项目建成后可达到环保绩效B级及以上水平。 符合 建设涉VOCs“绿岛”项目，新建家具制造、4S汽车产业园区同步建设集中喷涂(钣喷)中心，实现VOCs集中高效治理。新建项目不再采用低温等离子、光氧化、光催化等单一处理方式，非水溶性挥发性有机物废气不再采用喷淋吸收方式处理。采用活性炭吸附技术的，其中颗粒碳碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳吸附率不低于60%，蜂窝活性炭碘吸附值不低于600mg/g或四氯化碳吸附率不低于30%，按设计要求足量添加、定期更换。 项目产生的废气经集气罩收集后，通过过滤棉+两级活性炭吸附装置处理达标后排放，不属于单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术。本次评价要求企业使用的活性炭必须符合前列要求，并足量添加、定期更换。 符合 《西安市人民政府办公厅关于印发<大气污染治理专项行动2024年工作方案>的通知》市政办函〔2024〕25号 强化源头管控。严格落实国家和我省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减等要求，积极推行区域、规划环境影响评价，新改扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域和规划环评要求。 本项目符合国家和陕西省产业规划、产业政策、“三线一单”等要求，不属于化工、石化、建材、有色等项目。 符合 严格新、改、扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。各区、开发区范围内新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，周至县、蓝田县应达到环保绩效B级及以上水平。 项目位于西安市蓝田县，属于改扩建涉气重点行业，项目建成后可达到环保绩效B级及以上水平。 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来及建设内容 西安新思路橡塑材料有限公司于2020年在西安市蓝田县华胥镇西北家具工业园红河二路，建设西安新思路橡塑材料有限公司橡胶制品生产加工项目，厂址中心坐标：东经108.823222°、北纬34.091860°，项目设置生产车间、原料库、成品库等，用于家具用橡胶制品生产。该项目已编制了环境影响报告书，并于2020年12月30日取得了《西安市生态环境局关于西安新思路橡塑材料有限公司橡胶制品生产加工项目环境影响报告书的批复》（市环批复[2020]103号）。项目于2021年5月建成，并于2021年9月通过竣工环境保护验收。 西安新思路橡塑材料有限公司拟利用现有生产厂房内剩余位置，购置平板硫化机、射出成型机、注塑机用以生产不同品类的家具用橡胶制品，建设西安新思路橡塑材料有限公司橡胶制品生产加工项目（本项目）。项目主要建设内容具体见表2-1。 表2-1 项目主要建设内容一览表 项目组成 建设内容及规模 备注 主体工程 家具用橡胶制品生产线 利用原有生产车间中1F内约300m2闲置区域，购置平板硫化机、射出成型机、注塑机等设备，生产家具用橡胶制品。 利用原有厂房，购置新设备 依托工程 生产车间 2F，高14m，建筑面积1530m2，扩建项目利用该生产车间中1F内约300m2闲置区域。 依托原有 食堂 员工就餐依托公司原有食堂，食堂设置2个灶头。 依托原有 办公区 建筑面积360m2，位于生产车间二楼北侧，用于日常办公、学习培训、会议等。 依托原有 原料库 建筑面积为55.2m2，位于生产车间二楼西侧，用于储存原料。 依托原有 成品库 建筑面积130 m2，位于生产车间二楼南侧，用于储存产品。 依托原有 危废贮存库 危废采用专用容器分类收集于危废贮存库（位于生产车间1F，建筑面积5m2），定期委托陕西明瑞资源再生有限公司转运处理。 依托原有 公用工程 给水 新鲜水由市政自来水管网供给。 依托原有 排水 餐饮废水经隔油池处理后同生活污水一起经化粪池处理后进入市政污水管网，最终进入华胥镇污水处理厂处理。 依托原有 采暖、制冷 办公区通过空调实现采暖、制冷。 依托原有 电力 由市政电网供给。 依托原有 环保工程 废气 炼化、硫化、注塑废气通过安装带软帘的集气罩收集，进入过滤棉+两级活性炭吸附装置处理后由20m高排气筒（DA001）排放。 依托原有 废水 餐饮废水经隔油池处理后同生活污水一起经化粪池（110m3）处理后进入市政污水管网，最终进入华胥镇污水处理厂处理。 依托原有 噪声 选用低噪声设备，合理布局，经减振、隔声后达标排放。 新建 固体废物 危险废物 废活性炭、废机油、废过滤棉等危废采用专用容器分类收集于危废贮存库（位于生产厂房1F，建筑面积5m2），定期委托陕西明瑞资源再生有限公司处理。 依托原有 一般工业固废 废包材、废边角料定期外售资源回收公司处置。 依托原有 生活垃圾 厂内设置带盖垃圾收集桶，分类收集委托环卫部门清运处置，废油脂委托有资质单位转运处置。 依托原有 2、主要产品及产能 根据建设单位提供资料，扩建项目建成后产品方案见下表。 表2-2 项目产品方案一览表 名称 型号/类型 扩建前产量 扩建项目产量 扩建后全厂产量 家具用橡胶制品 包括家具用密封件、减震垫圈等，根据客户要求进行定制 30万件/a 40万件/a 70万件/a 3、主要生产设施及设施参数 在企业运行过程中客户对本公司生产的家具用橡胶制品需求量增大，因此需实施扩建项目。扩建项目生产的家具用橡胶制品形状比原有项目生产的家具用橡胶制品形状更为复杂，且产品表面纹路及凹槽等更多，因此扩建项目在生产过程中硫化机单次生产数量比原有项目硫化机单次生产数量少，扩建项目单台硫化机产能低于原有项目。扩建项目主要设备见表2-3。 表2-3 项目主要设备及参数一览表 序号 设备名称 规格型号 数量 1 抽真空平板硫化机 T250(力度） 1套（2工位，已安装） 2 抽真空平板硫化机 T100（力度） 1套（2工位） 3 平板硫化机 T1000（力度） 1套（2工位） 4 抽真空平板硫化机 T350（力度） 1套（2工位） 5 射出成型机 T1000（力度） 1套 6 注塑机 KSU-350ST 1套 7 电容式电焊机 CP-101 1套 8 冲切机 JY-1.5T 1套 4、主要原辅材料 项目主要原辅材料用量见表2-4。 表2-4 项目主要原辅材料用量一览表 序号 原材料名称 包装方式及规格 扩建前年用量 扩建项目年用量 扩建后年用量 最大暂存量 储存位置 1 硅橡胶混炼胶 20kg/箱 2.004t 2t 4.004t 0.1t 原辅材料库 2 氟橡胶混炼胶 20kg/袋 1.01t 1t 2.01t 0.2t 3 丁腈橡胶混炼胶 20kg/袋 5.01t 6t 11.01t 0.5t 4 PA66 20kg/袋 0t 0.1t 0.1t 0.05t 5 电阻 100套/盒 0套 20万套 20万套 5000套 6 电线 100套/盒 0套 20万套 20万套 5000套 7 机油 10L/桶 0.1t 0.1t 0.2t 0.02t 8 水 / 220m3 80m3 300m3 / 市政管网供给 9 电 / 50万kW·h/a 40万kW·h/a 90万kW·h/a / 电网供给 表2-5 原辅材料成分组成及理化特性表 名称 理化性质和成分 硅橡胶混炼胶 硅橡胶是指主链由硅和氧原子交替构成，硅原子上通常连有两个有机基团的橡胶。普通的硅橡胶主要由含甲基和少量乙烯基的硅氧链节组成。苯基的引入可提高硅橡胶的耐高、低温性能，三氟丙基及氰基的引入则可提高硅橡胶的耐温及耐油性能。硅橡胶耐低温性能良好，一般在-55℃下仍能工作。引入苯基后，可达-73℃。硅橡胶的耐热性能也很突出，在180℃下可长期工作，稍高于 200℃也能承受数周或更长时间仍有弹性，瞬时可耐300℃以上的高温。硅橡胶的透气性好，氧气透过率在合成聚合物中是最高的。此外，硅橡胶还具有生理惰性、不会导致凝血的突出特性，因此在医用领域应用广泛。 成分：硅橡胶40%~60%、 耐燃剂15%~45%、耐燃协合剂2%~10%、白炭黑15%~45%、2,5-二甲基-2,5-双(叔丁过氧基)己烷0.5%~5%。 氟橡胶混炼胶 全氟橡胶(FFKM/FFPM)是目前世界上耐介质性的橡胶，由三个或更多氟橡胶单体聚合而成，单体上所有的氢原子的位置被氟原子取代，其分子结构和聚四氟乙烯相似，因此具有杰出的抗高温硬化的性能，又兼具橡胶的弹性和聚四氟乙烯的耐腐蚀性。全氟橡胶适用于腐蚀性化学介质和高温环境下的密封应用。它们能抵御几乎所有化学试剂的侵蚀，包括有机酸、无机酸、强碱、酮类脂类、醇类、油类和高温水。使用温度范围：(或更低的温度-40°C) -20°C~290°C (或更高的温度327°C )长期使用，这种高性能材料可用于多种制品：O型圈、油封、膜片、填料、密封件以及其他应用于化学防腐、航天和半导体工业等制品。 成分：氟橡胶40%~60%、氧化镁2%~10%、氢氧化钙2%~10%、炭黑10%~45%、2,5-二甲基-2,5-双(叔丁过氧基)己烷1.5%~10%。 丁腈橡胶混炼胶 丁腈橡胶是主要是由丁二烯和丙烯腈经乳液聚合法制得的，占总重的96%以上，其中挥发分1%，灰分1.5%，防老剂1%。 丁腈橡胶主要用于制造耐油橡胶制品。简称NBR，由丁二烯与丙烯腈共聚而制得的一种合成橡胶。是耐油(尤其是烷烃油)、耐老化性能较好的合成橡胶。其具有良好的耐水性、气密性及优良的粘结性能。广泛用于制造各种耐油橡胶制品、多种耐油垫圈、垫片、套管、软包装、软胶管、印染胶辊、电缆胶材料等。 成分：丁晴橡胶30%~70%、增塑剂DOTP5%~55%、氧化锌2%~10%、炭黑25%~75%、过氧化二异丙苯0.5%~5%、硫磺0.5%~5%。 PA66 俗称尼龙-66，是一种热塑性树脂，属于属聚酰胺树脂。常制成圆柱状粒料，各种聚酰胺树脂的共同特点是耐燃，抗张强度高（达104kPa），耐磨，电绝缘性好，耐热（在455kPa下热变形温度均在150℃以上），熔点185～250℃，熔融态树脂的流动性高，大都无毒。 5、劳动定员及工作制度 扩建项目新增劳动定员3人，年工作240天，1班工作制，每班8h，依托原有食堂就餐，项目内不设置宿舍。 6、公用工程 （1）给水 新鲜水由市政自来水管网供给。 （2）排水 餐饮废水经隔油池处理后同生活污水一起经化粪池处理后进入进市政污水管网，最终进入华胥镇污水处理厂处理。 （3）供电 厂区用电由市政电网引入。 7、项目水平衡 项目用水由市政自来水管网统一供给，可满足项目用水需求。根据建设单位提供资料，项目用水主要为生活用水。 （1）生活用水 本项目新增劳动定员3人，员工依托原有食堂就餐，根据建设单位日常运行情况统计可知，员工生活用水量约为100L/人·d，新增员工3人，则生活用水量约0.3m3/d，72m3/a（其中餐饮用水约为0.1m3/d，24m3/a）。 （2）排水 生活污水产生系数按用水量的80%计算，则餐饮废水产生量为0.08m3/d（19.2m3/a），生活污水总产生量为0.24m3/d（57.6m3/a）。餐饮废水经油水分离器处理后与其他生活污水汇合，进入化粪池处理后，排入市政污水管网。 项目水平衡表见表2-6。项目水平衡图见图2-1。 表2-6 项目水平衡表 名称 新鲜水量（m3/d） 损耗量（m3/d） 废水量（m3/d） 拟排放去向 生活用水 0.2 0.04 0.16 餐饮废水经油水分离器处理后与其他生活污水汇合，进入化粪池处理后，排入市政污水管网 餐饮用水 0.1 0.02 0.08 合计 0.3 0.06 0.24 图2-1 项目水平衡图（单位：m3/d） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程 项目使用已建成标准化厂房作为生产经营场所，项目施工期主要进行室内装修及设备安装工作，施工期工艺流程及产污环节见图2-2。 图2-2 项目施工期主要流程及产污环节 项目施工期工艺流程简述： ①装饰工程实施阶段 装饰工程包含室内安装工程及水、电等安装工程。此过程产生的主要污染物为施工扬尘、施工噪声、废包装材料。 ②设备安装阶段 根据项目运营需求，采购相应设备，进行设备安装。此过程产生的主要污染物为施工噪声、废包装材料。 ③工程验收阶段 项目主体工程、设备安装工程等完成后，即进入工程验收阶段。 ④施工人员 施工人员会产生生活污水、生活垃圾。 二、运营期工艺流程 运营期工艺流程及产污环节如下： 图2-3 项目运营期工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 橡胶炼化：项目原料为外购成品橡胶片，不涉及密炼、混炼等工艺，本次扩建项目炼化过程依托现有工程开炼机进行，扩建项目不新增该工序相关设备。 橡胶炼化仅是通过开炼机对块状的橡胶进行压片3-6次。由于天然橡胶常温下有较高弹性，但塑性较差，低温时结晶硬化，因此部分天然橡胶使用前需进行炼化以获得适宜的可塑性，同时可以使不同种类橡胶充分混合。炼化过程是使橡胶大分子链断裂，分子链由长变短而使分子量分布均匀化的过程。 本项目采用开炼机进行炼化。橡胶在开炼机两个旋转滚筒间，凭借前后辊相对速度不同所产生的剪切力使橡胶大分子断裂，从而达到增塑的目的，该过程会产生非甲烷总烃、H2S。 因为本项目外购的原料片存放于原料库内货架上，可能出现少许变形等情况，所以本项目约有75%的外形变形的硅橡胶、氟橡胶和丁腈橡胶原料需要炼化，其余25%原料则属于即购即用，无需库存、炼化。由于原料中硅橡胶、氟橡胶、丁晴橡胶均为成品胶，里面含有硫化剂、促进剂等添加剂，所以本项目不再添加。 橡胶切条：将完成出片的整块橡胶片按照产品工艺要求，通过人工结合冲切机进行分条、切条，形成统一大小形状的长条橡胶片。 压焊、注塑：扩建项目生产的产品中部分为智能家居配套，内部需按照客户要求嵌入电子元器件。将电阻、电线通过电容式电焊机进行焊接，焊接方式属于电容储能式小功率碰焊，利用正负两极在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化被焊材料，达到相结合的目的，焊接过程不使用焊料，几乎无废气产生；将经过焊接的电阻、电线放入注塑机模具中，使用PA66塑料颗粒通过挤压注塑的方式在电阻、电线外形成接线插头，此过程中会产生废气。 硫化成型：将切好的橡胶片按产品所需进行硫化成型，部分智能家居配套产品需将有注塑外壳的电阻、电线包裹在产品内。 硫化成型采用平板硫化机、射出成型机进行操作，硫化温度约为170℃左右，通过加热，使硅胶分子与硫化剂发生交联，形成体形网状结构，使塑性硅胶转化为弹性硅胶或硬质硅胶，提高硅胶性能。模压硫化使用平板硫化机，是将切好的橡胶片放入开启的模具中，将模具推入平板之间，在平板的压力作用下合模，使橡胶在密闭的模型中受压状态下加热，加热的同时，按规定形状对硅胶进行成型硫化。到所需的硫化效应后取出模具，再取出制品。射出成型机通过压力挤出作用，使橡胶通过模型成型硫化。此过程会产生少量非甲烷总烃、H2S；设备噪声。 修边：对硫化成型后的产品进行修边，满足产品外观质量要求。该过程会产生少量废边角料。 运营期其他辅助工序： 原辅材料使用产生的废包材；员工办公产生生活垃圾、生活污水；食堂产生的油烟、废油脂；环保设备产生废活性炭、废过滤棉等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程环保手续履行情况 （1）现有工程概况及环保手续履行情况 西安新思路橡塑材料有限公司于2020年在西安市蓝田县华胥镇西北家具工业园红河二路，建设西安新思路橡塑材料有限公司橡胶制品生产加工项目，项目设置生产车间、原料库、成品库、实验室等，用于家具用橡胶制品生产及样品配方设计及开发测试。该项目已编制了环境影响报告书，并于2020年12月30日取得了《西安市生态环境局关于西安新思路橡塑材料有限公司橡胶制品生产加工项目环境影响报告书的批复》（市环批复[2020]103号）。项目于2021年5月建成，取得《排污许可证》（证书编号：91610111MA6U0XUU1T001Q），于2021年9月通过竣工环境保护验收，现有工程的厂房、原料库、成品库、食堂等各类设施均可满足扩建项目的依托需求。 现有工程基本情况 现有工程设置生产车间、原料库、成品库、实验室等，主要购置开炼机、平板硫化机、数控切条机等设备，用于家具用橡胶制品生产，现有工程设备及产品方案见下表。 表2-7 现有工程产品方案一览表 序号 设备名称 型号 数量（台/套） 实验室 1 开炼机 9寸 1 2 实验室平板硫化机 50吨（力度） 1 检测室 3 硬度计 台式 1 4 硬度计 手持 1 5 投影仪 / 1 6 高温老化试验箱 热风循环WGLL-65BE 2 7 高温老化试验箱 热风循环WGLL-230BE 1 8 数显卡尺 / 3 9 密度计 / 1 10 温度计 / 1 11 湿度计 / 1 生产车间 12 开炼机 16寸 1 13 开炼机 9寸 1 14 黑色橡胶数控切条机 XCJ-600型 1 15 浅色橡胶数控切条机 / 1 16 分条机 XCJ-FT1000型 1 17 抽真空平板硫化机 双工位，200T（力度） 1 18 抽真空平板硫化机 双工位，250T（力度） 1 19 拆边机 XCJ-G406 A型 1 20 叉车 / 1 21 空压机 / 1 22 冷却塔 / 1 23 高温烤箱 长1500mm×宽1200mm×高1500mm 1 表2-8 现有工程产品方案一览表 名称 型号/类型 项目产量 家具用橡胶制品 包括家具用密封件、减震垫圈等，根据客户要求进行定制 30万件/a 现有工程原辅材料见下表。 表2-9 项目主要原辅材料用量一览表 序号 原材料名称 包装方式及规格 现有工程用量 储存位置 1 硅橡胶混炼胶 20kg/箱 2.004t 原辅材料库 2 氟橡胶混炼胶 20kg/袋 1.01t 3 丁腈橡胶混炼胶 20kg/袋 5.01t 4 水 / 220m3 市政管网供给 5 电 / 50万kW·h/a 电网供给 现有工程工艺流程见下图 图2-4 现有工程生产车间工艺流程及产污环节示意图 现有工程实验室主要是根据客户的订单和开发需求进行一些样品配方设计及开发测试。其工艺流程与上述产品生产加工过程相同，仅在修边完成后另需进行对应的老化测试等性能测试，确定配方设计是否可行。 现有工程主要污染物排放情况 根据《西安新思路橡塑材料有限公司橡胶制品生产加工项目环境影响报告书》、《西安新思路橡塑材料有限公司橡胶制品生产加工项目竣工环境保护验收监测报告》，现有工程主要产污包括废气（生产加工废气、实验室废气、食堂油烟）、废水（生活污水）、噪声、固废（不合格产品、废边角料、生活垃圾、废活性炭、废过滤棉、废润滑油、废含油抹布、食堂废油脂）。 生产加工废气及实验室研发废气中主要污染因子为非甲烷总烃、H2S，在废气产生位置设置集气罩收集，通过过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后，由1根20m高排气筒（DA001）有组织排放，食堂油烟设置油烟净化器处理后引至楼顶排放；食堂废水经过油水分离器处理后与其他生活污水一同排入化粪池，处理后排入市政污水管网； 不合格产品、废边角料集中收集后交由专门的回收单位进行回收利用，生活垃圾、废含油抹布设置垃圾桶收集委托环卫部门清运，废油脂委托有资质单位转运处置，废活性炭、废过滤棉、废润滑油等各类危废设置危废贮存库暂存，定期委托陕西明瑞资源再生有限公司转运处置。现有工程主要污染物排放情况见表2-10，数据来源于《西安新思路橡塑材料有限公司橡胶制品生产加工项目竣工环境保护验收监测报告》。 表2-10 现有工程污染物排放情况统计表 污染类别 主要污染物名称 排放量 废气 生产加工及实验室 非甲烷总烃 0.0035t/a 硫化氢 0.000484t/a 食堂 油烟 4.224kg/a 废水 废水量 158.4t/a COD 0.04t/a BOD5 0.02t/a NH3-N 0.004t/a SS 0.02t/a TP 0.001t/a TN 0.009t/a 动植物油 0.008t/a 固废 生活垃圾 1.5t/a 废油脂 0.033t/a 废边角料 0.101t/a 不合格产品 0.021t/a 废活性炭 0.028t/a 废过滤棉 0.01t/a 废润滑油 0.1t/a 废含油抹布、手套 0.01t/a 3、与项目有关的原有环境问题 原有项目于2021年5月建成，在项目运行过程中，建设单位为了客户考察时展示硫化工艺相关内容，于2022年新增设了1套双工位平板硫化机，属于未批先建行为。建设单位已接受西安市蓝田县生态环境局处罚，并缴纳罚款。（见附件5） 经现场踏勘，现有工程各项环保手续齐全，环境管理制度较完善，未发现与项目有关的其他原有环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）基本污染物 本项目位于陕西省西安市蓝田县。项目区域环境空气质量现状引用《2022年12月及1~12月全省环境空气质量状况》（陕西省生态环境厅办公室，2023年1月18日）中蓝田县空气常规六项污染物监测结果，对区域环境空气质量现状进行分析，统计结果见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度(μg/m3) 标准值(μg/m3) 占标率(%) 达标情况 PM10 年平均质量浓度 74 70 105.71 超标 PM2.5 年平均质量浓度 40 35 114.29 超标 SO2 年平均质量浓度 8 60 13.33 达标 NO2 年平均质量浓度 36 40 90.00 达标 CO 24小时平均第95百分位浓度 1500 4000 37.50 达标 O3 日最大8小时平均第90百分位浓度 158 160 98.75 达标 根据上表可知，项目区域环境空气常规六项污染物中，PM2.5、PM10年平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告2018年第29号）中二级标准限值要求；SO2、NO2年平均质量浓度、CO24小时平均第95百分位浓度、O3日最大8小时平均第90百分位浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告2018年第29号）中二级标准限值要求。 2、声环境 根据现场踏勘，项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标。故本次评价不进行声环境质量现状监测。 3、地下水、土壤环境 本项目未设置地下储罐等设备，不存在土壤、地下水环境污染途径。因此，本次评价不进行土壤、地下水环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目环境保护目标见表11。 表3-2 环境保护目标 名称 坐标 保护对象 规模/人 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X° Y° 张家斜村 109.168539 34.227670 村民 1250 环境空气二类区 西 100 王家斜村 109.170100 34.225003 村民 380 南 280 支家沟村 109.172908 34.229249 村民 420 东北 220 张家斜小学 109.169193 34.226658 师生 280 南 180 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 施工期扬尘执行陕西省地方标准《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关标准限值；非甲烷总烃有组织排放执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）橡胶制品制造行业相关要求；硫化氢有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中20m排气筒标准限值要求；氨有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5限值要求；非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表3相关标准要求，厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1规定的限值要求；氨、硫化氢无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1恶臭污染物厂界标准限值要求；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模相关限值。 表3-3 废气污染物排放标准 标准 污染物 项目 标准值 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）中橡胶行业相关标准 非甲烷总烃 边界无组织排放限值 3mg/m3 有组织排放限值 10mg/m3 最低去除效率 90% 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019） 非甲烷总烃 厂区内1h平均浓度值 6mg/m3 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 氨 有组织排放限值 20mg/m3 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 硫化氢 无组织排放限值 0.06mg/m3 有组织排气筒高度 20m 排放速率 0.58kg/h 氨 无组织排放限值 1.5mg/m3 《施工场界扬尘排放限值》 （DB61/1078-2017） TSP 基础、主体结构及装饰工程 ≤0.7mg/m3 表3-4 废气污染物排放标准 污染物 最高允许排放浓度(mg/Nm3) 净化设施最低去除效率（%） 执行标准 油烟 2.0 60 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 2、废水 项目运营期废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准相关限值要求。 表3-5 项目废水排放标准 单位：mg/L 污染物 标准类别 pH COD BOD5 氨氮 SS 总磷 总氮 动植物油 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准 6~9 500 300 / 400 / / / 《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015中B级标准 / / / 45 / 8 70 100 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准，运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 表3-6 噪声排放标准 单位：dB(A) 执行标准 时段 备注 昼间 夜间 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 70 55 场界 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 65 55 厂界 4、固体废物 运营期一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 项目废水经化粪池处理后排入市政污水管网，根据国家总量控制因子的规定和工程污染物排放特征，确定本项目污染物总量控制因子为COD、氨氮、VOCs。根据项目污染物排放核算情况，本项目建议总量控制值见表3-7。 表3-7 总量建议指标表 类别 污染物 现有工程排放量（t/a） 扩建项目排放量（t/a） 建议指标（t/a） 废气 VOCs 0.0035 0.0121 0.0156 废水 COD 0.04 0.023 0.063 氨氮 0.004 0.002 0.006 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目使用建设单位原有厂房作为生产经营场地，施工期主要为建筑内部功能区划分、装修、生产设备安装等工作，因此本次环评仅对施工期进行简单分析。 1、废气 项目使用已建成标准化厂房作为生产经营场地，整体施工量较小，且施工过程均在厂房内进行，对外环境的影响基本被阻隔在厂界内部。项目施工期拟通过以下措施降低施工过程对外环境产生的影响。 针对施工过程中扬尘等，建设单位、施工单位采取以下防治措施： 产生的粉尘可通过对施工场地内定期洒水，保持地面清洁以降低对外环境的影响。 及时清运建筑垃圾等，建筑垃圾、施工建筑材料运输车辆要求完好，不宜装载过满，且需用苫布遮盖。 c.对运输车辆经过的路面要及时清扫，以减少运行过程的扬尘。 采取上述措施后，项目施工场界扬尘可以满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关限值要求，施工期废气可达标排放，对周围大气环境影响较小。 2、废水 施工期废水主要为施工人员生活污水，项目最大施工人数为5人，根据项目实际情况，施工人员均不在施工场地内食宿，所以生活用水按30L/人•d计，污水产生量按80%计，生活污水产生量为0.12m3/d，依托厂房原有化粪池收集后排入市政污水管网，项目施工期废水对周围地表水环境影响较小。 3、噪声 项目施工期噪声主要为电钻、电锯、电锤等产生的设备噪声。项目施工期主要噪声源如表4-1。 表4-1 施工期主要噪声源一览表 设备名称 与噪声源的距离（m） 声级dB（A） 电钻 5 95 电锯 5 95 电锤 5 95 为减少施工噪声对周围环境的影响，建议施工单位采取以下措施： ①尽量采用低噪声机械，超过国家标准的应禁止其入场施工，同时加强各类施工设备的维护保养，保持其良好的运行状态，最大限度减小噪声源强。 ②施工现场提倡文明施工，通过对全体有关人员进行培训、教育，培养环境观念，树立正确的环境意识，减少环境噪声污染，使作业人员在工作中对噪音影响予以控制。 ③合理安排施工计划和施工时间，禁止夜间施工，严禁高噪声设备在休息时间作业。合理安排施工活动，尽量缩短工期，减少施工噪声影响时间。 项目施工过程通过加强施工管理、合理安排施工顺序等措施，并要求夜间不进行施工，施工期噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）相应限值，尽管施工噪声对环境产生一定的不利影响，但是施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。同时，项目厂界四周50m范围内无敏感目标，项目噪声经厂房隔声及距离衰减后对周围环境影响较小。 4、固体废物 项目施工期固废主要为施工人员产生的生活垃圾和设备安装过程中产生的少量施工垃圾。 ①施工人员生活垃圾 项目施工人员最大人数为5人，每人产生的生活垃圾量为0.5kg/d，则产生的垃圾量为2.5kg/d，施工人员生活垃圾由带盖垃圾桶分类收集后，交环卫部门定期清运。 ②施工垃圾 施工垃圾主要为各种材料和设备的废包装，产生量较少，收集后外售资源回收公司。 综上，项目施工期产生的固体废物均能得到妥善处置，对周围环境影响较小。同时，施工期的影响是暂时的，施工结束后，影响区域的各环境要素基本可以得到恢复。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 （1）废气计算 项目运营期废气主要为炼化废气、硫化废气、注塑废气、食堂油烟，项目大气污染物产生及排放情况见表4-2。 表4-2 大气污染物产生及排放情况一览表 产污环节 污染物种类 污染物产生情况 排放形式 治理设施 污染物排放情况 产生浓度/mg/m3 产生量/t/a 治理设施 处理能力m3/h 收集效率% 去除率% 是否可行技术 排放浓度/mg/m3 排放速率/kg/h 排放量/t/a 炼化、硫化、注塑 非甲烷总烃 15 0.576 有组织 过滤棉+两级活性炭吸附 20000 80% 90% 是 1.5 0.030 0.058 硫化氢 0.02 0.001 35% 0.015 0.0003 0.0006 氨 2.2×10-4 8×10-6 35% 1.3×10-4 2.6×10-6 5×10-6 非甲烷总烃 / 0.144 无组织 / / / / / / 0.075 0.144 硫化氢 / 0.0002 / 0.0001 0.0002 氨 / 2×10-6 / 1×10-6 2×10-6 源强核算过程： ①炼化废气、硫化废气 项目在开炼过程中由于辊筒摩擦剪切，会产生一定的温度（小于100℃），该过程会产生少量非甲烷总烃、H2S。因为本项目原辅材料均为固体或胶状体，故不产生粉尘。橡胶硫化过程会产生少量非甲烷总烃、H2S。 原有项目与本次扩建项目生产工艺、使用原料相同，原有项目生产过程中使用混炼硅橡胶8t/a，本次扩建项目生产过程中使用混炼硅橡胶9t/a，原料使用量相似；原有项目与本次扩建项目产生的炼化、硫化废气均使用过滤棉+两级活性炭吸附处理，废气处理工艺相同，因此具有可类比性。通过根据企业提供原有项目竣工验收报告可知，原有项目废气处理设施进口有组织非甲烷总烃产生速率为0.27kg/h，有组织H2S产生速率为4.16×10-4kg/h，废气处理设施出口有组织非甲烷总烃排放速率为0.024kg/h，有组织H2S排放速率为2.75×10-4kg/h，核算本次扩建项目废气处理设施进口有组织非甲烷总烃产生速率为0.30kg/h，有组织H2S产生速率为4.68×10-4kg/h。拟在设备上方设置带软帘的集气罩对废气进行收集，废气收集效率按照80%计，炼化、硫化非甲烷总烃、硫化氢产生量如下表。 表 4-3 炼化、硫化工序非甲烷总烃、硫化氢产生情况 生产工序 污染物 产生速率 产生量 炼化、硫化 有组织 非甲烷总烃 0.30kg/h 0.576t/a 硫化氢 4.68×10-4kg/h 8.89×10-4t/a 无组织 非甲烷总烃 0.075kg/h 0.144t/a 硫化氢 1.14×10-4kg/h 2.20×10-4t/a ②注塑废气 项目注塑工艺中使用的塑料颗粒在加热软化时会挥发出少量的有机气体，主要污染物为非甲烷总烃。项目采用一体化成型设备，其加热温度在150-185℃之间。根据原料理化性质可知，熔融温度不会导致塑料粒子分解，但会产生少量塑料软化废气，主要成分为游离的低级有机烃类物质，以非甲烷总烃计。 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中：“2929塑料零件及其他塑料制品制造行业产排污系数表”，树脂、助剂在配料-混合-挤出/注塑过程中，非甲烷总烃产生量为2.7kg/t-原材料，扩建项目PA66用量为0.1t/a，则注塑非甲烷总烃产生量为0.0003t/a。 PA66属聚酰胺树脂，聚酰胺树脂加热过程中可能有未聚合的氨挥发，类比《陕西华岳凌空光电有限公司西咸空港光电子产品产研工业园环境影响报告书》中源强计算，该项目同样使用PA66作为注塑生产原料，聚酰胺树脂加热过程中氨产生量为0.1kg/t-原料，项目使用PA66共0.1t/a，则氨产生量为0.00001t/a。 扩建项目依托原有开炼机进行炼化，开炼机上已设置了带软帘的集气罩，新增5台硫化处理设备（其中1台已建成，实际新增4台）及1台注塑机，拟在硫化设备及注塑机上方设置带软帘的集气罩对炼化废气、硫化废气、注塑废气共同收集，依托现有工程设置的过滤棉+两级活性炭吸附装置处理后由原有的20m高排气筒（DA001）排放，现有风机为变频风机，扩建项目实施前风机运行风量为11000m3/h，本次扩建项目实施后将风机风量调整至20000m3/h，可满足本次扩建项目依托需求，废气收集效率按照80%计，根据《西安新思路橡塑材料有限公司橡胶制品生产加工项目竣工环境保护验收监测报告》中对废气处理去除效率的监测数据可知，现有废气处理设施非甲烷总烃去除效率为91%~92%，本次评价按90%计算，废气排放情况见下表。 表4-4 大气污染物产生及排放情况一览表 污染物种类 污染物产生情况 排放形式 污染物排放情况 产生浓度/mg/m3 产生量/t/a 排放浓度/mg/m3 排放速率/kg/h 排放量/t/a 非甲烷总烃 15 0.576 有组织 1.5 0.030 0.058 / 0.144 无组织 / 0.075 0.144 硫化氢 0.02 0.001 有组织 0.015 0.0003 0.0006 / 0.0002 无组织 / 0.0001 0.0002 氨 2.2×10-4 8×10-6 有组织 1.3×10-4 2.6×10-6 5×10-6 / 2×10-6 无组织 / 1×10-6 2×10-6 ③食堂油烟 本项目员工就餐依托建设单位原有食堂，食堂设置基准灶头2个并使用天然气作为能源，天然气为清洁能源，食堂设油烟净化器对油烟进行处理后由专用管道引至楼顶排放，根据《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)要求，属小型规模，扩建项目新增就餐人数按3人，根据《饮食业环境保护技术规范》，食堂食用油耗油系数以3kg/100人•d计，油烟和油的挥发量占总耗油量的2%~4%之间，本次以4%计，则消耗食油约0.022t/a，油烟产生量约0.0009t/a，产生浓度为0.3mg/m3；食堂安装油烟净化器去除效率按60%计(风机量为4000m3/h，每天按3h工作计)，则油烟排放量为0.0004t/a，浓度为0.13mg/m3。根据现有工程环评文件可知，原有食堂油烟排放浓度为1.17mg/m3，因此扩建项目建成后食堂油烟排放浓度为1.3mg/m3。 （2）排放口基本情况 依据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），本项目排放口属于一般排放口，项目排放口设置情况见下表4-5。 表4-5 排放口设置情况一览表 排放口编号 名称 高度/m 内径/m 温度/ºC 类型 地理坐标 X（度） Y（度） DA001 炼化、硫化、注塑废气 20 0.3 20 一般排放口 109.170369 34.228129 （3）监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），污染源监测计划见表4-6。 表4-6 废气污染源监测计划表 项目 监测项目 监测点位置 监测点数 监测频率 控制指标 废气 非甲烷总烃 废气处理设施进口、排气筒DA001出口 2个 每半年1次 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017） 硫化氢 排气筒DA001出口 1个 每半年1次 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 氨 排气筒DA001出口 1个 每半年1次 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 非甲烷总烃 厂界外 上风向1个、下风向3个 每年1次 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017） 硫化氢、氨 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 非甲烷总烃 厂区内 1个 每年1次 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017） 非甲烷总烃 生产厂房外 1个 每年1次 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 项目为改扩建项目，本次扩建项目运行期监测计划应纳入全厂的运行期污染源监测计划中。 （4）废气达标排放分析 ①有组织排放 扩建项目依托原有开炼机进行炼化，开炼机上已设置了带软帘的集气罩，新增5台硫化处理设备（其中1台已建成，实际新增4台）及1台注塑机，拟在硫化设备及注塑机上方设置带软帘的集气罩对炼化废气、硫化废气、注塑废气共同收集，依托现有工程设置的过滤棉+两级活性炭吸附装置处理后由原有的20m高排气筒（DA001）排放，现有风机为变频风机，扩建项目实施前风机运行风量为11000m3/h，本次扩建项目实施后将风机风量调整至20000m3/h。扩建项目建成后全场共计设置附带软帘的集气罩12个，集气罩平均尺寸为0.8*0.8m，在不考虑风阻、风损的情况下，集气罩罩面风速约为0.72m/s，可满足本次扩建项目依托需求。 非甲烷总烃有组织排放浓度为1.5mg/m3，排放浓度及去除效率满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中相关规定；硫化氢有组织排放速率为0.0003kg/h，排放速率满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中相关规定；氨有组织排放浓度为0.000013mg/m3，排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中相关规定，可满足达标排放要求。 扩建项目与现有工程共用环保设施及排气筒，因此排气筒（DA001）的污染物实际排放量为现有工程排放量与扩建项目排放量之和，现有工程排气筒（DA001）中非甲烷总烃排放速率为0.024kg/h，H2S排放速率为0.000275kg/h，因此扩建项目建成后排气筒（DA001）中非甲烷总烃排放速率为0.054kg/h，H2S排放速率为0.000575kg/h，风量为20000m3/h，则非甲烷总烃排放浓度为2.7mg/m3。扩建项目运行后排气筒（DA001）可满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中相关规定，可满足达标排放要求。 根据现场踏勘及资料收集，项目现有工程使用的活性炭符合《西安市挥发性有机物污染整治专项实施方案（2023—2027年）》相关要求，活性炭吸附设备内使用了颗粒碳，且满足颗粒碳碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳吸附率不低于60%的要求，运行过程中产生的废活性炭定期更换，产生的废活性炭定期委托陕西明瑞资源再生有限公司转运处置。公司针对废气处理设施设置了治理设施台账，并动态更新挥发性有机物治理设施台账。 ②无组织排放 项目未被收集的炼化废气、硫化废气、注塑废气在车间内无组织排放，根据模型估算结果，无组织非甲烷总烃可满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中相关标准限值，无组织硫化氢、氨可满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中相关标准限值，可满足达标排放要求。 综上所述，项目通过采取评价提出的措施后，产生的废气对外环境影响较小。 （5）非正常工况 项目在环保设备故障等非正常情况下，大气污染物产生及排放情况见表4-7。 表4-7 非正常情况大气污染物产生及排放情况一览表 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度/（mg/m3） 单次持续时间（h） 年发生频次/次 排放量（kg/a） 应对措施 两级活性炭吸附故障 非甲烷总烃 15 1 1 0.3 停产检修 硫化氢 0.02 0.0004 氨 0.00022 4.43×10-6 2、废水 （1）废水源强 项目运营期废水主要为生活污水，其中餐饮废水通过油水分离器处理后，与生活污水一同进入设置的化粪池（110m3）处理后排入市政污水管网，最终进入华胥镇污水处理厂。项目其他生活污水产生量为0.16m3/d，餐饮废水产生量为0.08m3/d，项目废水污染物产生及排放情况见表4-8、4-9。 |

|  | 表4-8 项目废水污染物产生情况一览表 废水类别 COD BOD5 NH3-N SS TP TN 动植油 pH值 生活污水（57.6m3/a） 产生浓度（mg/L） 400 200 35 170 4 55 70 6~9 产生量（t/a） 0.023 0.012 0.002 0.010 0.0002 0.003 0.004 / 油水分离器+化粪池 去除效率（%） 10 5 0 20 0 0 50 / 排放浓度（mg/L） 360 190 35 136 4 55 35 6~9 排放量（t/a） 0.021 0.011 0.002 0.008 0.0002 0.003 0.002 / 表4-9 废水污染物产生及排放情况一览表 产排污环节 污染物种类 污染物产生情况 主要污染治理措施 污染物排放情况 产生 浓度(mg/L) 产生量(t/a) 治理 措施 处理能力(m3) 治理工艺 治理效率(%) 是否为可行技术 排放浓度(mg/L) 排放量(t/a) 排放 去向 排放规律 生活污水 COD 400 0.023 油水分离器+化粪池 110 隔油+沉淀 10 是 360 0.021 华胥镇污水处理厂 间断排放 BOD5 200 0.012 5 190 0.011 NH3-N 35 0.002 0 35 0.002 SS 170 0.010 20 136 0.008 TP 4 0.0002 0 4 0.0002 TN 55 0.003 0 55 0.003 动植物油 70 0.004 50 35 0.002 |
| --- | --- |

|  | （2）排放口基本情况及监测要求 根据《排污许可申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中5.4.3.3：“单独排入公共污水处理系统的生活污水无需开展自行监测”，本项目产生的生活污水通过化粪池处理后排入市政污水处理厂，因此可不开展自行监测。 （3）达标排放分析 经上述分析，处理后排放废水中pH值、COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN、动植物油浓度可以满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准要求。 （4）依托可行性分析 扩建项目依托现有工程设置的油水分离器及化粪池对废水进行处置，现有工程设置的油水分离器及化粪池已通过竣工环境保护验收，该化粪容积为110m3，扩建项目生活污水产生量为0.24m3/d，该化粪池容积可满足本项目使用需求，扩建项目依托现有工程设置的油水分离器及化粪池可行。 华胥镇污水处理厂占地10亩，采用CASS工艺模式，2014年6月投入运营，设计日处理污水5000t，对华胥镇镇域范围内污水进行处理，处理水质达到《陕西省黄河流域污水排放标准》（DB61/224-2018）中A标准；目前该污水处理厂实际日处理能力为3000m3。本项目无生产废水的产生及排放，外排废水仅为生活污水，排放量为0.24m3/d，由于本项目污水量较小，水质简单，且远小于污水厂剩余容量1500m3/d，因此不会对该污水处理厂的处理能力造成影响，且项目地在其收水范围之内。 华胥镇污水处理厂已取得西安市蓝田县环境保护局关于华胥镇污水处理厂验收竣工意见，验收小组认为：华胥镇污水处理厂的建设对完善西北家具工业园区及华胥镇环境保护基础设施，减少污染物排放量、减少污水排放对灞河水质污染、改善区域生态环境质量、提高居民生活水平具有积极作用。经过试运行，污水处理厂各项设施运行正常，各项运行指标达到设计要求，工程竣工基本符合国家和地方环境保护有关法律法规，各项污染物符合国家排放，同意该项目通过环保验收，投入使用。因此，项目废水依托华胥镇污水处理厂集中处理合理可行。 3、噪声 本项目设备均设置于车间内，经厂房隔声后可降低设备对周边声环境的影响，运营期噪声源主要为生产设备，其噪声源强为80~85dB。冲切机及电容式电焊机无明显机械噪声。针对不同的噪声特性，通过采取基础减振、厂房隔声等综合治理措施后，项目噪声源、源强、治理措施见表4-10。 表4-10 项目主要设备噪声排放情况（室内声源，坐标以厂区中心作为原点） 单位：dB 序号 建筑名称 声源名称 声功率级/dB(A) 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB(A) 运行时段 建筑物插入损失/dB(A) 建筑物外噪声 X Y Z 声压级/dB(A) 建筑物外距离 1 生产车间 抽真空平板硫化机 85 厂房墙体隔声、基础减振 1 -5 1 1 85 昼间 15 70 1 2 抽真空平板硫化机 85 3 -5 1 1 85 70 1 3 抽真空平板硫化机 85 5 -5 1 1 85 70 1 4 平板硫化机 85 3 -9 1 1 85 70 1 5 射出成型机 85 5 -9 1 1 85 70 1 6 注塑机 90 厂房墙体隔声 12 -8 1 1 90 75 1 采取的噪声防治措施： ①在设备选型上，选择低噪声设备。 ②对设备噪声从噪声源上进行减振控制。风机安装在减振基座上，基座下设隔振垫。 ③在管道接头等部位使用软性接头，降低振动产生的噪声。 达标性分析： 为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，本次评价根据项目的噪声排放特点，并结合《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，采取导则推荐模式进行预测，公式为： ①计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数，本次预测，α取0.01； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1j—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 项目夜间不运行，根据导则推荐模式进行预测，计算出等效室外声源及预测噪声见表4-11。 表4-11 噪声预测结果 单位：dB 点位 贡献值 标准限值 是否达标 昼间 东厂界 54 昼间65 达标 南厂界 56 达标 西厂界 50 达标 北厂界 53 达标 从上表可以看出，本项目运营期产噪设备采取基础减振、建筑隔声等措施后，经预测各厂界的昼间（夜间不生产）噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，同时，根据现场踏勘，项目厂界周边50m范围内不存在声环境保护目标，因此，项目建成运营后，对周边声环境影响较小。 （3）监测要求 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目噪声污染源监测要求见表4-12。 表4-12 噪声污染源监测计划表 类别 监测因子 监测点位 监测点数 监测频次 排放标准 厂界噪声 等效连续A声级 厂界外1m 4个 1次/季度（昼间1次） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 4、固体废物 （1）一般工业固体废物 本项目产生的一般工业固体废物主要包括废包材、废边角料。在生产过程中，会产生原辅材料开包后的废包材，产生量为0.1t/a，定期外售资源回收公司处置；修边过程会产生废边角料，产生量为0.1t/a，定期外售资源回收公司处置。 项目产生的各类一般工业固体废物的收集、暂存过程，已严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关规定，在生产厂房内设置固定位置收集，并设置了专用容器进行暂存，措施满足防雨、防扬散、防流失、防渗漏等要求，可避免造成二次污染。采取以上措施后，一般固体废物均得到合理处置，不会对周边环境产生影响。 （2）危险废物 本项目产生的危险废物主要包括废机油、废油桶、废活性炭、废过滤棉等。 ①废机油：运营期机器设备保养维修时，会产生少量的废机油，产生量约为0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），属于HW8废矿物油与含矿物油废物，废物代码：900-217-08；机油使用会产生废油桶，产生量约为0.01t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），属于HW8废矿物油与含矿物油废物，废物代码：900-249-08；交由有处置相关危险废物资质的机构处置。 ②废活性炭、废过滤棉：项目生产过程中设置过滤棉+两级活性炭吸附装置对有机废气进行处理，两级活性炭吸附装置中活性炭装填量为0.1t，每3个月对活性炭进行一次更换，废活性炭产生量为0.4t/a，属于HW49 其他废物（900-039-49）；废过滤棉产生量为0.02t/a，属于HW49 其他废物（900-041-49）；集中收集存于危废贮存库，定期交由有资质单位处置。 现有工程在生产车间内1F楼梯间内建设了5m2危废贮存库，本次扩建项目产生的各类危废可依托该危废贮存库进行暂存，将运营期产生的各类危废分类收集暂存，定期委托陕西明瑞资源再生有限公司转运处置。目前该危废贮存库已建成并通过竣工环境保护验收，该危废贮存库已严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《陕西省固体废物污染环境防治条例（2019年修正）》（2016.4.1起实施）中相关要求进行建设，并落实了上述文件及《陕西省危险废物转移电子联单管理办法（试行）》（陕西省环境保护厅，2012.8.29）相关要求对项目产生的危险废物进行贮存及转移。 危废贮存库符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定进行了单独密闭建设，危废贮存库内设置了2mm厚的其他人工材料进行反渗，渗透系数≦10-10cm/s，设置了明显的危险废物贮存标志。 装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，废机油采用专用容器收集并加盖保存，应设置防渗托盘，托盘容积可满足收集容器泄漏的液体，避免液态危险废物渗漏。 危险废物贮存区设置了危险废物贮存标志、危险废物管理台账，并办理相关手续，建立危险废物管理责任制度，指派专人严格按照规定进行管理，严格按照国家和地方的相关规定对危险废物进行全过程管理。 （3）生活垃圾 项目建成运行后新增劳动定员3人，职工生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计，全年工作240d，则职工生活垃圾产生量为1.5kg/d（0.36t/a），分类收集后由环卫部门及时清运。项目食堂废水经过油水分离器处理后会有废油脂产生，油烟净化器会有废油脂产生，废油脂产生量为0.01t/a，定点收集委托有资质单位转运处置。 项目运营期固体废物产生情况见表4-13。 表4-13 项目固体废物产生情况一览表 序号 产生环节 名称 属性 编码 物理性状 环境危险特性 产生量(t/a) 1 设备维护 废机油 危险废物 900-217-08 液态 T 0.1 2 设备维护 废油桶 危险废物 900-249-08 固态 T 0.01 3 环保设备 废活性炭 危险废物 900-039-49 固态 T 0.4 4 环保设备 废过滤棉 危险废物 900-041-49 固态 T 0.02 5 原料使用 废包材 一般工业固废 900-003-S17 固态 / 0.1 6 修边 废边角料 900-006-S17 固态 / 0.1 7 职工生活 生活垃圾 / 900-001-S62 固态 / 0.36 8 食堂 废油脂 / 900-002-S61 固态 / 0.01 5、环境风险 （1）环境风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C中的判定方式，计算所涉及的每种危险物质在厂内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q = q1/Q1 + q2/Q2 …… + qn/Qn 式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q<10；②10≤Q<100；③Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），本项目涉及的突发环境事件风险物质主要为原辅材料库中储存的机油、危废贮存库中的废机油等，项目Q值确定见表4-14。 表4-14 建设项目Q值确定表 序号 危险物质名称 最大存在总量qn/t 临界量Qn/t 该种危险物质Q值 1 机油 0.02 2500 0.000008 2 废机油 0.2 50 0.004 合计 0.004008 经计算项目Q=0.004008<1，则本项目环境风险潜势为I。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中评价工作等级划分表，确定本项目环境风险影响评价可开展“简单分析”即可，评价工作等级判定见表4-15。 表4-15 环境风险评价工作等级划分表 环境风险潜势 IV、IV+ III II I 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明 本项目 环境风险潜势 I 评价工作等级 简单分析a （2）风险源分布及可能影响途径 根据建设单位提供资料，项目使用的原材料均采用小容量单体包装，存放在原料库中，项目不设置大容量储罐对风险物质进行储存，使用时从原辅材料库中随用随取。风险物质主要分布于原料库、危废贮存库等位置，可能的影响途径主要为泄漏、火灾燃烧后产生的伴生/次生污染物等，主要表现在风险物质泄漏后挥发气体对大气环境影响，以及火灾燃烧后产生的CO对大气环境影响，消防废水对周边土壤、地下水环境影响等。 （3）风险防范措施 ①项目厂区内均硬化处理，风险物质存储于原料库及危废贮存库内，且项目内存储的各类风险物质储存量较小，风险物质泄漏易于收集。 ②定期对原料库、危废贮存库等进行检查、维修，以保证设施的完好。 ③加强管理工作，原料库、危废贮存库等应有专人管理，管理人员应具备应急处理能力。同时应具备应急的器械或有关用具，制定安全生产管理制度。 ④编制突发环境事件应急预案并报主管部门进行备案，按照预案要求配备应急人员及应急物资，定期安排演练。 综上，在各项环境风险防范措施落实到位的情况下，可最大程度减少对环境可能造成的危害，项目的环境风险水平可接受。 6、污染物排放量核算 根据《陕西省生态环境厅关于解决企业申报污染物许可排放量与环评文件排放量不一致问题的通知》，“新改扩建项目环评文件应明确污染物排放量核算符合排污许可规范等相关要求，同时增加该项目与已建成同类项目实际污染物达标排放量的比对分析内容（优先采用监测数据法，其次采用产排污系数法、物料衡算法核算），综合确定该项目污染物排放量”。 （1）废气污染源核算 扩建项目依新增5台硫化处理设备（其中1台已建成，实际新增4台）及1台注塑机，拟在硫化设备及注塑机上方设置带软帘的集气罩对炼化废气、硫化废气、注塑废气共同收集，依托现有工程设置的过滤棉+两级活性炭吸附装置处理后由原有的20m高排气筒（DA001）排放，现有风机为变频风机，扩建项目实施前风机运行风量为11000m3/h，本次扩建项目实施后将风机风量调整至20000m3/h，可满足本次扩建项目依托需求。 污染物排放量核算采用类比分析法，类比分析对象为原有项目竣工验收报告监测数据，产排污系数法，原有项目与本次扩建项目生产工艺、使用原料相同，原有项目生产过程中使用混炼硅橡胶8t/a，本次扩建项目生产过程中使用混炼硅橡胶9t/a，原料使用量相似；原有项目与本次扩建项目产生的炼化、硫化废气均使用过滤棉+两级活性炭吸附处理，废气处理工艺相同，因此具有可类比性。 综上所述，类比可行，排放量核算符合排污许可规范等相关要求。 （2）本项目与同类项目排放量的对比分析 表4-16 类比分析一览表 序号 类比内容 原有项目 本项目 1 产品 家具用橡胶制品 家具用橡胶制品 2 年产量 30万件/a 40万件/a 3 原料及用量 混炼硅橡胶8t/a 混炼硅橡胶9t/a 4 废气 产污环节 炼化、硫化 炼化、硫化 处置方式 过滤棉+两级活性炭吸附装置处理后由原有的20m高排气筒（DA001）排放 过滤棉+两级活性炭吸附装置处理后由原有的20m高排气筒（DA001）排放 计算方法 监测数据法 类比分析法 污染物产生速率 非甲烷总烃：0.27kg/h H2S：4.16×10-4kg/h 非甲烷总烃：0.30kg/h H2S：4.86×10-4kg/h 经过以上对比分析，本项目污染物排放量核算结果与类比项目在同一水平范围内，即可确定本项目污染物排放量核算结果满足环境影响评价和排污许可管理要求。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 炼化、硫化、注塑废气排放口DA001 | 非甲烷总烃 | 带软帘的集气罩+过滤棉+两级活性炭吸附+20m高排气筒（依托原有） | 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017） |
|  |  | 硫化氢 |  | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) |
|  |  | 氨 |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器+引至楼顶排放（依托原有） | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH值、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油 | 油水分离器+化粪池（依托原有，1座，容积110m3） | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准 |
| 声环境 | 生产设备 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备、墙体隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 各类危废分类收集于危废贮存库内（依托原有1间，建筑面积约5m2），定期委托陕西明瑞资源再生有限公司转运处置；生产过程产生的废包材、废边角料外售资源回收公司；生活垃圾分类收集后委托环卫部门统一清运，废油脂委托有资质单位转运处置。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 1、项目厂区内均硬化处理，风险物质存储于原料库内，且项目内存储的各类风险物质储存量较小，风险物质泄漏易于收集。 2、定期对原料库、危废贮存库等进行检查、维修，以保证设施的完好。 3、加强管理工作，原料库、危废贮存库等应有专人管理，管理人员应具备应急处理能力。同时应具备应急的器械或有关用具，制定安全生产管理制度。 |
| 其他环境 管理要求 | ①严格执行国家环境保护有关政策和法规，项目建成后及时进行建设项目竣工环境保护验收工作； ②严格执行建设项目“三同时”制度； ③将本项目环境管理纳入企业现有的环境保护管理制度和年度环境管理工作计划；建立本项目环境保护档案（包括环评、环保竣工验收、污染源监测、环保设备运行记录、台账及其它环境统计资料等）； ④强化对环保设施运行监督、管理的职能，建立全厂完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案；加强对环保设施操作人员的技术培训，确保环保设施处于正常运行情况，污染物排放连续达标；开展定期、不定期环境与污染源监测，发现问题及时处理； ⑤建立危废贮存库管理制度，开展厂内的环保宣传与员工培训，提高环保意识教育，提升企业的环境管理水平，确保实现清洁生产、持续改进； ⑥在全国排污许可证管理信息平台完善排污许可手续。 |

# 六、结论

从环境保护角度分析，建设项目环境影响可行。

附表

建设项目污染物排放量汇总表  单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.0035 | / | / | 0.202 | / | 0.2055 | +0.202 |
|  | 硫化氢 | 0.000484 | / | / | 0.0008 | / | 0.001284 | +0.0008 |
|  | 氨 | / | / | / | 0.000007 | / | 0.000007 | +0.000007 |
| 废水 | COD | 0.04 | / | / | 0.021 | / | 0.061 | +0.021 |
|  | BOD5 | 0.02 | / | / | 0.011 | / | 0.031 | +0.011 |
|  | NH3-N | 0.004 | / | / | 0.002 | / | 0.006 | +0.002 |
|  | SS | 0.02 | / | / | 0.008 | / | 0.028 | +0.008 |
|  | TP | 0.001 | / | / | 0.0002 | / | 0.0012 | +0.0002 |
|  | TN | 0.009 | / | / | 0.003 | / | 0.012 | +0.003 |
| 一般固体废物 | 废包材 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  | 废边角料 | 0.101 | / | / | 0.1 | / | 0.201 | +0.1 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0.028 | / | / | 0.4 | / | 0.428 | +0.4 |
|  | 废过滤棉 | 0.01 | / | / | 0.02 | / | 0.03 | +0.02 |
|  | 废机油 | 0.1 | / | / | 0.1 | / | 0.2 | +0.1 |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
|  | 废含油抹布、手套 | 0.01 | / | / | / | / | 0.01 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①