# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：新能源汽车热管理系统压缩机生产基地

建设单位：西安庆安制冷设备股份有限公司

编制日期：2024年7月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新能源汽车热管理系统压缩机生产基地 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2407-610125-04-02-341097 |
| 建设单位联系人 | 郭军 | 联系方式 | 133*****020 |
| 建设地点 | 陕西省西安市鄠邑区沣京工业园利君路 |
| 地理坐标 | E：108°39'6.451"，N：34°7'52.149" |
| 国民经济 行业类别 | C3670 汽车零部件及配件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十三、汽车制造业36；71、汽车零部件及配件制造367中的其他 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 西安市鄠邑区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 10000 | 环保投资（万元） | 14 |
| 环保投资占比（%） | 0.14 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地面积（m2） | 6351.6 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | （1）规划名称：《西安沣京产业新城总体规划（2011-2030）》； （2）审批机关：西安市户县人民政府； （3）审批文件名称及文号：《西安市户县人民政府关于西安沣京产业新城总体规划（2011-2030）的批复》（县政法[2012]61号） |
| 规划环境影响 评价情况 | （1）文件名称：《西安沣京产业新城总体规划（2011-2030）环境影响报告书》； （2）审查机关：西安市环境保护局鄠邑分局； （3）审查文件名称及文号：关于《西安沣京产业新城总体规划（2011-2030）环境影响报告书》的审查意见（鄠环函[2018]02号） |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 表1-1 与西安沣京产业新城总体规划、规划环评及审查意见相符性分析 规划名称 规划内容 本项目情况 符合性 《西安沣京产业新城总体规划》（2011-2030） 规划布局：园区分为整合提升创意产业区，新能源、材料产业区，先进设备制造产业区，电子信息产业区及现代物流园区，生物医药产业区，高校生活区，生态居住区等九大区。重点引进先进装备制造产业、新能源新材料产业、电子信息产业，主要以机械加工、汽车零部件生产、新材料生产等为主。 项目位于先进设备制造产业区，项目为汽车零部件制造，属于重点引进产业，符合园区总体规划 符合 入园企业要求：引进低污染、低耗水企业与高科技、生态类企业。沣京工业园分为四个区域，布局限制：在Ⅰ区（科技区和商贸区）严禁工业项目进入；在Ⅱ区（行政区与工业区）除电镀园入园企业外布设低污染、废水零排放的工业项目；或直接进入污水处理系统的工业项目；建议Ⅲ区（工业区）项目靠近Ⅳ区500m内必须是高新科技项目、500m以外可布设低污染工业项目；Ⅳ区（工业区）可以布设医药企业及其它低污染、少排放工业项目。 本项目位于沣京工业园Ⅲ区，距离Ⅳ区650m。项目为汽车零部件加工，废气产生量较少，外排废水仅为生活污水，依托出租方化粪池处理后进入鄠邑区第二污水处理厂 符合 《西安沣京产业新城总体规划（2011-2030）环境影响报告书》及其审查意见 严格入区项目环境准入： 在规划实施过程中落实负面清单管理，引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国际先进水平。 对照《市场准入负面清单》（2022年版），本项目不在清单中禁止准入类或许可准入类之列，可依法进入；项目采用的生产工艺、设备、污染治理技术以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均为行业先进水平 符合 废气： ①禁止企业自建燃煤锅炉，园区供热依托集中供热站的天然气锅炉； ②园区污染源尽量全部采用高架源排放等措施，以有效减轻其影响。加强园区企业大气污染源头治理措施监管，保证大气污染源100%达标排放。 ③对于产生VOC等特征大气污染物的企业，应对企业产生的废气进行处理，防止对周围空气环境产生不良影响。 ④改善能源结构，推广使用洁净型煤、天然气、电力等清洁能源，减少燃煤给大气带来的污染，通过清洁能源的使用，削减SO2和烟尘排放量。 ①本项目厂区内采用分体式空调制冷供暖； ②项目废气污染因子主要为烟尘，治理后经15m高排气筒排放，废气污染物可以做到达标排放，对周围环境影响较小； ③项目废气中主要污染因子为烟尘，采用布袋除尘器处理后排放； ④本项目使用能源为电能，属于清洁能源，不使用燃料煤，不涉及SO2和烟尘排放 符合 废水： 各入区企业应根据实际情况建设污水预处理设施，使产生的污水进行预处理达到污水处理厂接纳要求后再排入园区污水处理厂，保证处理效果。规划区内企业污水100%达标排放，100%纳入园区管网。 生活污水依托出租方化粪池预处理后，经污水管网排入鄠邑区第二污水处理厂处理 符合 噪声： 园区企业选用低噪声设备，并进行减振处理。具体项目实施过程中，应优先选取高效、低噪的先进设备作为首选设备，从声污染产生的根本上采取防治措施，减轻设备噪声对环境的影响。设备安装过程中应采取减振和隔振措施，降低设备噪声和震动源强，设备运行过程及时维护，使设备保持良好的运行状态。 本项目实施过程中，优先选用高效、低噪的先进设备，从源头采取防治措施，减轻设备噪声对环境的影响。设备安装过程中采取减振措施，降低设备噪声和振动源强，设备运行过程及时维护，使设备保持良好运行状态 符合 固废： ①生活垃圾分类收集、综合利用、集中处置； ②鼓励工业固体废物的资源利用； ③实现危险废物的无害化处置。 ①生活垃圾经垃圾桶分类收集后交由环卫部门处置； ②边角料等一般固体废物出售物资回收部门，可以实现资源利用； ③项目运营期产生的危险废物交由有资质单位处置，可以实现无害化处置。 符合 落实污染物排放总量控制要求： 采取有效措施减少二氧化硫、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、重金属等污染物的排放量，切实维护和改善区域环境质量。 本项目不涉及二氧化硫、氮氧化物的排放；本项目生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网 符合 |
| 其他符合性分析 | 表1-2 “三线一单”符合性分析 序号 分析判定内容 本项目情况 结论 1 三线一单符合性分析 生态保护红线 本项目位于鄠邑区沣京工业园，周围无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求 符合 环境质量底线 本项目生产过程产生的污染因子不涉及有毒有害的物质，本项目建设运行不会改变区域环境功能，符合环境质量底线要求 符合 资源利用上线 本项目运营过程中消耗少量的水、电等，不涉及资源利用上线 符合 环境准入清单 项目位于西安市鄠邑区，对照《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》，鄠邑区不在“负面清单”中所列区域中 符合 2 陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见 优先保护单元：包括生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区、生态环境敏感区。优先保护单元以生态优先为原则，突出空间布局约束，依法禁止或限制大规模、高强度工业开发和城镇建设活动，开展生态功能受损区域生态保护修复活动，确保重要生态环境功能不降低 根据陕西省生态环境分区管控单元分布图，不在优先保护单元范围内。 符合 重点管控单元：包括城镇规划区、重点开发区等开发强度高和污染物排放强度大的区域。重点管控单元以提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题 根据陕西省生态环境分区管控单元分布图，本项目位于重点管控单元，本项目生产过程产生的各类污染物均采取防治措施，各类污染物均可达标排放 符合 一般管控单元：除优先保护单元、重点管控单元以外的其他区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求 根据陕西省生态环境分区管控单元分布图，本项目不在一般管控单元 符合 3 《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》 重点管控区 空间布局约束：严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能 本项目为汽车零部件加工项目，不属于禁止建设项目 符合 污染物排放管控：区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值 项目产生的各类污染物均采取相应的防治措施，能实现达标排放 符合 一图：根据陕西省“三线一单”数据应用系统平台分析，项目位于重点管控单元，项目与环境管控单元对比分析示意图如下图： 图1-1 项目与环境管控单元对比分析示意图 一表：根据陕西省“三线一单”数据应用系统平台分析，项目与环境管控单元符合性分析如下： 表1-3 本项目区域环境管控要求 序号 市 区县 环境管控单元名称 单元要素属性 管控要求分类 管控要求 面积/长度 本项目情况 是否符合 1 西安市 鄠邑区 沣京产业新城重点管控单元 大气环境高排放重点管控区 空间布局约束 1.调整结构强化领域绿色低碳发展。 2.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，严控新增炼油产能。 6351.6m2 项目为汽车零部件制造，不属于禁止新增产能 是 污染物排放管控 1.实施重点行业氮氧化物等污染物深度治 理。探索研究开展水泥行业超低排放改造。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保超低排放运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、有色金属冶炼等行业严格控制物料储存、输送及生产工艺过程中无组织排放。2.在工业园区、企业集群推广建设涉挥发性有机物“绿岛”项目。在工业涂装和包装印刷等行业全面推进源头替代，严格落实国家和地方产品挥发性有机物含量限值质量标准。 项目不涉及氮氧化物排放；各类污染物均采取相应防治措施，能达标排放；项目不涉及含VOCs物料使用 是 2 高污染燃料禁燃区 资源开发效率要求 1.禁止销售、使用高污染燃料。禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在市人民政府规定的期限内停止使用或者改用天然气、页岩气、煤层气、液化石油气、干热岩、电、太阳能或者其他清洁能源。 2.禁止燃放烟花爆竹。 本项目使用电能，不涉及高污染燃料设施使用 是 一说明 对照分析 本项目情况 符合性 各类生态环境敏感区对照分析 根据“一图”可知，本项目不涉及生态环境敏感区 符合 环境管控单元对照分析 根据“一图”可知，本项目位于重点管控单元，根据“一表”可知项目重点管控单元相关要求 符合 未纳入环境管控单元的要求分区对照分析 不涉及 符合 项目与其他政策相符性分析如下： 表1-4 项目分析判定相关情况结果表 序号 分析判定内容 本项目情况 结论 1 产业政策 本项目属于汽车零部件制造，对照《产业结构调整指导目录（2024年本），项目所生产的产品、工艺及所使用的设备均不属于鼓励类、限制类和淘汰类，视为允许类项目。因此，项目符合国家当前的产业政策。 符合 2 《中华人民共和国大气污染防治法（2018修正）》 第四十三条：钢铁、建材、有色金属、石油、化工等企业生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物的，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。 项目属于汽车零部件制造，生产过程产生的颗粒物经布袋除尘器处理后排放 符合 3 《陕西省大气污染治理专项行动治理方案（2023~2027年）》 产业发展结构调整。关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。 项目属于汽车零部件生产，不属于新增产能 符合 关中地区市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上水平。 项目为汽车零部件生产，不属于渉气重点行业 符合 4 《西安市大气污染治理专项行动治理方案（2023~2027年）》 严格新改扩建渉气重点行业绩效评级限值条件。各区、开发区范围内新改扩建渉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，周至县、蓝田县应达到环保绩效B级及以上水平。 项目为汽车零部件生产，不属于渉气重点行业 符合 5 《西安市大气污染治理专项行动2024工作方案》 严格新、改、扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。各区、开发区范围内新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，周至县、蓝田县应达到环保绩效B级及以上水平。 项目为汽车零部件生产，不属于渉气重点行业 符合 6 《陕西省大气污染防治条例》（2023年修订） 在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石、油气、电或者其他清洁能源。 项目不使用高污染燃料，使用电能清洁能源 符合 工业生产、垃圾填埋或者其他活动产生的可燃性气体应当回收利用，不具备回收利用条件而向大气排放的，应当进行污染防治处理。 项目焊接产生的烟尘经过滤筒除尘器处理后排放 符合 7 《西安市空气质量达标规划（2023-2030）》（市政发〔2023〕10号） 禁燃区内禁止使用煤炭及其制品等高污染燃料，全部由天然气、电等清洁能源替代，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。 项目不使用高污染燃料，使用电能清洁能源 符合 8 《西安市“十四五”生态环境保护规划》 ①落实“三线一单”要求，分区域制定并实施生态环境准入清单，提高产业准入门槛；②积极开展化工、水泥、有色、建材等行业污染治理升级改造，加大无组织排放治理力度，严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等环节无组织排放；③加强工业企业噪声环境监管力度，严厉查处工业企业噪声排放超标扰民行为 ①项目位于西安市鄠邑区，位于西安市生态环境分区管控重点管控单元内，运营期产生的各污染物均采取相应环保措施，符合西安市“三线一单”生态环境分区管控方案的要求； ②项目废气中主要污染因子为颗粒物，颗粒物采用除尘器处理后可达标排放； ③本项目运营期噪声主要来自各生产设备运行产生的机械噪声，经过基础减振、厂房隔声等措施处理后能实现达标排放 符合 9 选址 项目选址位于鄠邑区沣京工业园，项目周边交通便利，水、电等配套设施完善。项目用地为工业用地，符合园区规划。项目租用陕西京资实业有限公司闲置空厂房，位于2、3单元，2、3单元楼房共5层，本项目租用1层，其余4层为空厂房；项目东侧为瑞奥丰机械有限公司；南侧为利君路；西侧为空地；北侧为空厂房。 本项目产生的废气、废水、噪声等各类污染物均采用相应的防治措施，可做到达标排放，各环境要素基本能够满足相应的功能区划要求，对周边环境影响较小。项目不涉及自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园、饮用水源保护区及人文古迹等敏感点，选址合理。 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 西安庆安制冷设备股份有限公司拟投资10000万元在陕西省西安市鄠邑区沣京工业园建设新能源汽车热管理系统压缩机生产基地，项目租赁陕西京资实业有限公司内2、3单元厂房1层，厂房面积约6351.6m2，布设充磁机、焊机等设备，主要生产新能源汽车空调压缩机、地铁空调压缩机、冰柜压缩机、系统集成产品（压缩机）。现场踏勘时，厂房为空厂房，设备尚未进场，项目暂未运行投产。 2、项目概况 （1）项目基本情况 项目名称：新能源汽车热管理系统压缩机生产基地； 建设单位：西安庆安制冷设备股份有限公司； 建设性质：新建； 建设地点：鄠邑区沣京工业园利君路； 项目投资：10000万元； 项目进展：项目租用陕西京资实业有限公司闲置空厂房，根据现场调查，设备尚未进场，项目暂未运行投产。 （2）项目地理位置与周边外环境关系 四邻关系：东侧为瑞奥丰机械有限公司；南侧为利君路；西侧为空地；北侧为空厂房； 地理位置：项目位于陕西省西安市鄠邑区沣京工业园利君路，具体地理坐标为E：108°39'6.451"，N：34°7'52.149"。 （3）项目组成及主要建设内容 本项目由主体工程、辅助工程、公用工程以及环保工程组成，购置充磁机、焊机等设备。项目具体建设内容见表2-1： 表2-1 项目建设内容一览表 类别 名称 建设内容 备注 主体工程 砖混结构，面积6351.6m2 生产区 建筑面积3500m2，主要布设汽车空调压缩机生产线、冰柜、空调压缩机生产线、地铁空调压缩机生产线、系统集成产品（压缩机）生产线 依托租赁已建空厂房 辅助工程 办公区 建筑面积650m2，主要布设办公室、接待室等 测试区 建筑面积650m2，主要对产品进行绝缘、综合性能等测试 储运工程 成品堆放区 建筑面积190m2，主要用于堆放合格产品 原料堆放区 建筑面积800m2，主要堆放原辅料 气体暂存区 建筑面积20m2，主要堆放乙炔、氧气等气体 半成品暂存区 建筑面积290m2，主要堆放半成品 公用工程 给水 园区管网供水 依托 制冷、供热 办公室采用分体式空调 新建 排水 雨、污分流制。雨水排入市政管网；项目生活污水经化粪池处理后由市政污水管网排入污水处理厂 依托 环保工程 废水 生活污水 经化粪池（50m3）处理后，通过市政污水管网排入鄠邑区第二污水处理厂 依托 废气 焊接烟尘 集气罩收集+滤筒除尘器处理后通过15m高排气筒排放 新建 噪声 设备噪声 等选用低噪声设备、基础减振、合理布局、厂房墙体隔声等措施 新建 固废 生活垃圾 生活垃圾 厂区设垃圾收集桶，分类收集后委托环卫部门进行处理 新建 一般固废 废滤筒 不合格产品 收集后出售给回收单位 新建 焊渣 废包装 厂家回收 依托 危险废物 废机油、冷冻机油废包装瓶 暂存危废贮存库（5m2），定期交由有资质单位处置 新建 （4）产品方案 本项目的产品方案见表2-2。 表2-2 项目产品种类及生产规模 产品名称 年产量 汽车空调压缩机 80万台/a 冰柜、空调压缩机 50万台/a 地铁空调压缩机 5万台/a 系统集成产品（压缩机） 3万台/a （5）主要原辅材料 表2-3 原辅材料清单及年用量 生产线 名称 材质 年用量 最大储存量 储存方式 汽车空调压缩机生产线 氦气 / 420L/a 40L/瓶，最大储量3瓶 均为外购，库房储存 氮气 / 16500L/a 40L/瓶，最大储量20瓶 R134A冷冻机油 / 9000L/a 400kg/瓶，最大储量3瓶 电机壳体 金属 80万个/a 3万个 线束 金属+塑料 80万套/a 3万套 转子 金属 80万个/a 3万个 垫片 金属 80万套/a 3万套 定子 金属 80万个/a 3万个 轴承 金属 80万个/a 3万个 弹簧 金属 80万个/a 3万个 控制板 / 80万个/a 3万个 冰柜、空调压缩机生产线 转子 金属 50万个/a 2万个 转子 金属 50万个/a 2万个 筒体 金属 50万个/a 2万个 插管 金属 50万个/a 2万个 储液器 / 50万个/a 2万个 二氧化碳保护焊丝 / 4t/a 20kg/盘，最大储量30盘 氩气 / 1030L/a 40L/瓶，最大储量4瓶 氧气 / 600L/a 40L/瓶，最大储量3瓶 二氧化碳 / 1300L/a 40L/瓶，最大储量5瓶 磷铜焊丝 / 4t/a 20kg/盒，最大储量40盒 乙炔 / 5400L/a 40L/瓶，最大储量3瓶 地铁空调压缩机生产线 筒体 金属 5万个/a 3000个 定子 金属 5万个/a 3000个 转子 金属 5万/a个 3000个 插管 金属 5万个/a 3000个 吸气座 金属 5万个/a 3000个 吊耳 金属 5万个/a 3000个 支架 金属 5万个/a 3000个 二氧化碳保护焊丝 / 1t/a 20kg/盘，最大储量10盘 氩气 / 200L/a 40L/瓶，最大储量1瓶 氧气 / 75L/a 40L/瓶，最大储量2瓶 二氧化碳 / 200L/a 40L/瓶，最大储量1瓶 磷铜焊丝 / 1t/a 20kg/盒，最大储量10盒 乙炔 / 780L/a 40L/瓶，最大储量2瓶 系统集成产品（压缩机） 压缩机 金属 3万个/a 1000个 支架 金属 3万个/a 1000个 保温套 隔热棉 3万个/a 1000个 开关 / 3万套/a 1000套 线束 金属+塑料 3万套/a 1000套 冷媒管 / 3万套/a 1000套 侧板 / 3万套/a 1000套 顶盖 / 3万个/a 1000个 铭牌 / 3万个/a 1000个 保护套 / 3万个/a 1000个 二氧化碳 / 500L/a 40L/瓶，最大储量2瓶 原辅材料理化性质： 氦气：无色无味的惰性气体；熔点-272.2℃，沸点-268.9℃；相对密度（水=1）：0.15；相对蒸气密度（空气=1）：0.14；饱和蒸气压：202.64kPa（-268℃）；临界温度-267.9℃；不溶于水、乙醇。 氮气：无色无臭气体，微溶于水、乙醇；熔点-209.8℃；沸点-195.6℃；相对密度（水＝1）：0.81；临界温度-147℃；临界压力3.40MPa；相对密度（空气＝1）：0.97；饱和蒸汽压1026.42KPa（-173℃）。 氩气：无色无味的气体，熔点-189.2℃，沸点-185.7℃；相对密度（水=1）：1.4；相对蒸气密度（空气=1）：1.38；饱和蒸气压：202.64kPa（-179℃）；临界温度-112.3℃；微溶于水。 乙炔：无色无臭易燃气体，微溶于水、乙醇，溶于丙酮、氯仿等；熔点-81.8℃；沸点-83.8℃；相对密度（水＝1）：0.62；相对密度（空气＝1）：0.91；饱和蒸汽压4053KPa（16.8℃）。 R134A冷冻机油：密度（液体，25℃）1.2g/cm3;沸点-26.1℃；临界温度101.1℃；自燃温度170℃。 二氧化碳保护焊丝：主要成分包括碳、锰、硅、铜等，不含铅成分。 （6）主要装置与设备 本项目所购置的主要设备及参数详见表2-4： 表2-4 项目设备一览表 （单位：台） 序号 设备名称 数量 1 热套转子设备 4 2 热套筒体设备 4 3 转定子结合设备 2 4 充磁机 4 5 激光打标机 2 6 搬运机器人 2 7 焊接机器人 2 8 焊机 6 9 地面传送机 1 10 冷却塔 1 11 风机 1 4、公用工程 （1）供电 项目用电由当地供电所提供。 （2）给排水 给水：项目给水水源由市政供水管网提供，水量和水质可以满足项目的用水需求。 排水：实行雨污分流排水，厂区雨水依托雨水系统排入雨水管网；生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。 （3）水平衡分析 项目运营过程用水主要为生活用水、冷却用水。 生活用水：项目劳动定员45人，厂区不设食宿，年工作日为300天，根据《行业用水定额》（DB 61/T 943-2020）的有关规定，按照27L/人·d计算，职工生活用水量为1.215m3/d，364.5m3/a。产污系数按80%计，则污水产生量为291.6m3/a，平均日污水量为0.972m3/d。生活污水经化粪池处理后经市政污水管网排入鄠邑区第二污水处理厂。 冷却用水：项目转子、筒体加热后需进行水冷却（不与产品接触），每天冷却塔运行6小时，冷却水循环使用，不外排。循环过程中因蒸发等原因消耗一部分冷却水，需要进行补充新鲜水，根据建设单位提供资料，项目设置了1座1T的冷却塔，循环冷却塔的流量为0.6m3/h，补充水量为流量的10%，补充量为0.36m3/d（108m3/a）。 表2-5 项目用水量和排水量一览表 用水类型 日用水量（m3/d） 消耗量（m3/d） 日废水量（m3/d） 循环水量（m3/d） 废水排放去向 生活用水 1.215 0.243 0.972 0 经化粪池处理后排入市政污水管网 冷却塔用水 0.36 0.36 0 3.24 循环使用 合计 1.575 0.603 0.972 3.24 / 全厂水平衡图： 图2-1 项目全厂水平衡图（m3/d） （4）供暖、制冷 项目办公室采用分体式空调提供制冷和供暖，可满足员工需要。 （5）劳动定员及工作制度 项目劳动定员45人，每日1班，每班工作10小时，年工作300天。 （6）平面布置 项目总平面布置根据建设选址的地形特点等基础设施条件，因地制宜，合理规划，做到功能分区、系统分明、布置整齐；生产、辅助和运输布置既要考虑项目生产的需要，又要方便作业，尽量避免物流与人流相互交叉、往复；场地利用要科学合理，规范确定建筑物、构筑物间距，保证生产营运和消防安全。 项目生产区位于厂区中部，主要布设汽车空调压缩机生产线、冰柜、空调压缩机生产线、地铁空调压缩机生产线、系统集成产品（压缩机）生产线；沿着生产区四周，东侧布设原料暂存区、南侧布设办公室、西侧布设成品及半成品暂存区、北侧布设测试区及部分原辅料暂存区。 项目平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、运营期工艺流程及产污环节 1、汽车空调压缩机生产工艺 图2-2 生产工艺及产污环节图 注：加热过程仅对金属转子进行加热，加热过程无废气产生。 工艺流程简述： （1）加热 使用热套转子设备对转子进行加热，采用电加热，加热温度为200℃。此过程主要产生噪声。 （2）组装 外购回的电机壳体、线束、垫圈等与转子进行人工组装。 （3）充磁 组装完成后对转子进行充磁。充磁机内设置有线圈和磁石，外接电路对线圈供电，使线圈内产生呈周期变化的电流，利用磁石与线圈之间的作用力驱使转子旋转，然后对转子组件进行充磁。此过程主要产生噪声。 （4）组装 充磁完成后将外购的垫片、螺丝、轴承、弹簧、定子等进行组装。此过程主要产生噪声。 （5）排空气 组装完成后充入氦气将压缩机内的空气排出。此过程主要产生废包装。 （6）注油 排完空气后注入R134A冷冻机油。此过程主要产生废包装。 （7）检测 注油完成后进行绝缘、综合性能检测。此过程主要产生不合格产品。不合格产品进行拆卸维修，维修不好的产品报废处理。 （8）充氮 检测合格的产品进行充氮保护。此过程主要产生废包装。 （9）组装 充氮完成后与控制板、螺钉进行组装。 （7）包装入库 组装完成后的产品入库暂存。 2、冰柜、空调压缩机生产工艺 图2-3 生产工艺及产污环节图 注：加热过程仅对金属转子、金属筒体进行加热，加热过程无废气产生。 工艺流程简述： （1）转子加热 使用热套转子设备对转子进行加热，采用电加热，加热温度为200℃。此过程主要产生噪声。 （2）充磁 组装完成后对转子进行充磁。此过程主要产生噪声。 （3）组装 充磁完成后使用转定子结合设备对转子、定子进行组装。此过程主要产生噪声。 （4）加热组装 将外购的筒体使用热套筒体设备进行加热，加热温度220℃，采用电加热，加热完成后与转定子进行组装。此过程主要产生噪声。 （5）焊接 组装完成后安装插管进行焊接。此过程主要产生噪声、烟尘、焊渣。 （6）激光刻字 焊接完成后使用激光打标机进行刻字。此过程主要产生噪声、烟尘。 （7）检测 刻字完成后进行绝缘、综合性能检测。此过程主要产生不合格产品。不合格产品进行拆卸维修，维修不好的产品报废处理。 （8）焊接 检测合格的产品与储液器焊接。此过程主要产生噪声、烟尘、焊渣。 （9）包装入库 焊接完成后的产品入库暂存。 3、地铁空调压缩机生产工艺 图2-4 生产工艺及产污环节图 注：加热过程仅对金属筒体、金属转子进行加热，加热过程无废气产生。 工艺流程简述： （1）筒体加热 将外购的筒体使用热套筒体设备进行加热，加热温度220℃，采用电加热。加热完成后与定子进行组装。此过程主要产生噪声。 （2）焊接 将定子与筒体进行焊接。此过程主要产生噪声、烟尘、焊渣. （3）转子加热 使用热套转子设备对转子进行加热，采用电加热，加热温度为200℃。此过程主要产生噪声。 （4）充磁 加热完成后对转子进行充磁。此过程主要产生噪声。 （5）组装 充磁完成后使用转定子结合设备对转子、定子进行组装。此过程主要产生噪声。 （6）焊接 组装完成后安装插管进行焊接。此过程主要产生噪声、烟尘、焊渣。 （7）检测 焊接完成后进行绝缘、综合性能检测。此过程主要产生不合格产品。不合格产品进行拆卸维修，维修不好的产品报废处理。 （8）焊接 检测合格的产品与储液器焊接。此过程主要产生噪声、烟尘、焊渣。 （9）安装外壳 焊接完成后安装外壳。 （10）焊接 外壳安装后的产品与外购吸气座、吊耳、支架等进行焊接。此过程主要产生噪声、烟尘、焊渣。 （11）包装入库 焊接完成后的产品入库暂存。 4、系统集成产品（压缩机）生产工艺 图2-5 生产工艺及产污环节图 工艺流程简述： （1）组装 将外购的成品压缩机、支架、保温套、开关、线束、冷媒管等进行组装。 （2）充CO2 组装完成后充入CO2。此过程主要产生废包装。 （3）检测 充入CO2后进行气密性检测。此过程主要产生不合格产品。不合格产品进行拆卸维修，维修不好的产品报废处理。 （4）CO2回收 检测合格将CO2回收。 （5）组装 将产品与侧板、顶盖、铭牌、保护套等进行组装。 （6）包装入库 组装完成后的产品入库暂存。 二、产污环节分析 表2-6 项目工程产污环节汇总 类别 产污环节 污染源 主要污染物 废气 焊接 烟尘 粉尘 激光刻字 烟尘 粉尘 废水 员工办公生活 生活污水 pH、COD、BOD5、SS、氨氮等 噪声 生产过程 生产设备 设备噪声 固体废物 员工办公生活 生活垃圾 生活垃圾 包装 原料废包装 废包装 焊接 焊渣 焊渣 检测 不合格产品 不合格产品 废气处理 废滤筒 粉尘 冷冻机油包装 废包装瓶 机油 设备检修 废机油 废机油 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目租赁陕西京资实业有限公司闲置空厂房，厂房已取得了原西安市户县环境保护局的批复（县环批复【2014】26号）。现场踏勘时，厂房为空厂房，尚未有企业入驻，本项目设备尚未进场，无遗留环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物 本项目以2023年作为评价基准年，根据《2023年陕西省环境质量公报》，鄠邑区2023年全年的PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3环境质量数据情况见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 地区 项目 浓度（均值） 平均时间 标准限值 占标率（%） 达标 情况 二级 鄠邑区 PM10 77µg/m3 年均值 70µg/m3 110 超标 PM2.5 49µg/m3 年均值 35µg/m3 140 超标 SO2 6µg/m3 年均值 60µg/m3 10 达标 NO2 27µg/m3 年均值 40µg/m3 67.5 达标 CO 1.7mg/m3（95位百分浓度） 24小时平均 4mg/m3 42.5 达标 O3 185µg/m3（90位百分浓度） 日最大8小时平均 160µg/m3 115.6 超标 从表中可以看出，项目所在区域SO2、NO2、CO均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012及修改单）中二类区标准要求，PM10、PM2.5、O3超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012及修改单）二类区标准要求，项目所在区域为不达标区。 （2）其他污染物 为了解项目所在地区环境空气中特征因子TSP现状，本项目引用陕西青源环保科技有限公司对《西安创佰电器有限公司绝缘材料生产项目环境影响报告表》TSP的监测数据（具体见表3-2），监测点位距离本项目东南侧约1550m，监测日期为2023年6月20日-2023年6月22日，“根据环办环评〔2020〕33号文，特征污染物引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”，符合引用要求。 表3-2 其他污染物环境质量现状表 单位mg/m3 监测点位 污染物 评价标准/（mg/m3） 监测浓度范围/（mg/m3） 最大浓度占标率/% 超标率/% 达标情况 项目东南侧1550m十六村 TSP ≤0.3 0.169~0.184 61.3 0 达标 监测统计结果可以看出，评价区域TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。 2、声环境质量现状 项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，故不进行声环境质量监测。 3、土壤、地下水环境质量现状 项目为汽车零部件加工，生产过程对土壤、地下水环境影响较小，项目生产区地面已硬化，冷冻机油等储存于专用桶中，底部设有防漏托盘，废机油等专用容器储存暂存危废间，项目产生污染物无影响土壤、地下水环境的途径。故不开展土壤、地下水环境现状监测工作。 4、生态环境 项目位于工业园区，占地类型主要为工业用地。根据现场调查，由于受人为活动影响明显，项目区域植被类型主要以栽培植被为主，无珍稀、濒危植物。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据敏感因素的界定原则，经调查本地区不属于特殊保护区、社会关注区、生态脆弱区和特殊地貌景观区，经实地调查了解，评价区内也无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等。根据环办环评【2020】33号文，大气环境保护目标以厂界外500m范围的居民，声环境保护目标以周边50m范围内的居民；项目周边500m有居民点，有大气环境保护目标；50m范围内无敏感点，无声环境保护目标；周边500m无地下水集中式饮用水水源，无地下水环境保护目标，所以本项目主要保护对象为项目区500m范围的居民，详见表3-3。 表3-3 主要环境保护目标一览表 环境 要素 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境 功能区 相对厂址方位 相对厂界最近距离/m 保护目标 X Y 环境空气 侯家庙村 200 345 居民 60户，240人 二类 东北 410 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单的二级标准 东五竹村 200 -360 居民 35户，140人 东南 430 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准； 表3-4 废气排放标准（单位：mg/m3） 污染物 排放监控无组织浓度限值 排放监控有组织浓度限值 执行标准 监控点 浓度（mg/m3） 监控点 浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h) 效率（%） 颗粒物 厂界外浓度最高点 1 排气筒（15m） 120 1.75 / 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 注：根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），排气筒高度应高出周围200m半径范围内的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准严格50%执行。本项目周围200m范围最高建筑高度为14m，本项目排气筒高度（15m，引至楼顶排放）不能满足高出周围200m半径范围的建筑5m以上的要求，故按排放速率严格50%执行。 2、噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准； 表3-5 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）（单位：dB(A)） 执行时段 类别 标准限值 标准来源 昼间 夜间 3类 65 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3、废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B标准； 表3-6 污水排放标准限值 单位：mg/L 污染物 排放限值 标准来源 COD 500 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 BOD5 300 SS 400 石油类 20 NH3-N 45 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 总磷 8 总氮 70 4、一般固废参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据《“十四五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》及陕西省有关规定，国家“十四五”主要污染物总量控制因子为：COD、氨氮、NOx、VOCs。 结合项目的工艺特征和排污特点，项目建议总量控制指标为：COD、NH3-N。项目废水排入鄠邑区第二污水处理厂，故本项目总量控制指标以最终污水处理厂出水情况来计算。 建议本项目总量控制指标为COD：0.0087t/a，NH3-N：0.0004t/a，具体指标以管理部门管理要求及批复为准。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目租赁已建成的厂房，因此施工期不涉及土建工程，主要包括生产区的简单装修及设备安装调试，产生的主要污染物为装修废气、施工噪声、员工生活污水和少量装修垃圾等。 1、废气 项目的施工期产生的废气主要是装修涂料的有机废气，环评要求施工期内装修使用环保型涂料，减少有机废气的产生，勤通风，降低室内废气浓度。 2、废水 项目施工期用水主要是施工人员生活用水，依托园区现有生活污水设施。 3、噪声 项目施工期噪声主要是设备和材料等的车辆运输噪声、设备安装调试噪声等，其噪声源强在70-90dB(A)之间，安装设备及装修等均在车间内，通过选用低噪声施工设备，文明施工，合理安排施工时间等措施进行降噪，且项目施工期较短，噪声影响随着施工期结束而消失。 4、固废 生活垃圾以施工高峰期最大施工人数10人计，人均日产生垃圾0.5kg/人·日，则生活垃圾量5.0kg/d，分类收集后交由环卫部门定期清理。施工期主要为厂房装修及设备安装，施工周期短，污染物产生量较少，对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、运营期大气环境影响和保护措施 （1）污染工序及源强分析 项目营运期产生的大气污染物主要为焊接烟尘、激光烟尘，项目废气产排情况见下表： 表4-1 废气产排情况一览表 类型 排放方式 产生源强 环保措施 处理效率 措施是否可行 排放源强 产生量kg/a 产生速率kg/h 产生浓度mg/m3 排放量kg/a 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 焊接 烟尘 有组织 73.52 0.04 6.8 集气罩（80%）+滤筒除尘器+15m高排气筒 90% 是 7.35 0.004 0.68 无组织 18.38 0.01 / 厂房阻隔 60% 是 7.352 0.004 / 激光刻字 烟尘 无组织 少量 / / 厂房阻隔 / 是 少量 / / ①焊接烟尘 焊接烟尘由金属及非金属在过热条件下产生的蒸发气体经氧化和冷凝而形成的颗粒物。根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“焊接工序-二氧化碳保护焊、氩弧焊颗粒物产污系数为9.19kg/t-原料”，项目使用焊丝10t，则项目焊接烟尘产生量为91.9kg/a。项目焊接工位均为固定工位，在每个焊机上方设置集气罩对焊接烟尘收集，根据《陕西省排污许可制支撑空气质量持续改善实施方案》（陕环发〔2023〕59号），“包围型集气设备，敞开面控制风速不小于0.5m/s时，集气效率为80%”，评价要求集气罩三面围挡设置软帘，集气效率按80%计，收集后经过滤筒除尘器处理后通过15m高排气筒排放，同时由于生产车间封闭，一部分无组织颗粒物经过车间阻隔，自然沉降。焊接工序平均每天焊接时间按6h作业，年工作时间约300d，风机风量为6000m3/h。焊接烟尘产排情况见下表： 表4-2 焊接烟尘产排情况 排气筒 类型 排放方式 产生源强 环保措施 处理效率 排放源强 产生量kg/a 产生速率kg/h 产生浓度mg/m3 排放量kg/a 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 DA001 焊接 烟尘 有组织 73.52 0.04 6.8 集气罩（收集效率≥80%）+滤筒除尘器+15m高排气筒 90% 7.35 0.004 0.68 无组织 18.38 0.01 / 厂房阻隔 60% 7.352 0.004 / ②激光刻字烟尘 项目采用激光打标机仅在金属表面标注生产日期，刻字面积小，产生的烟尘较少，于厂区无组织排放，同时刻字过程在封闭车间内进行，通过厂房阻隔，对环境影响较小。 废气排放口设置情况，具体见表4-3。 表4-3 项目废气排放口设置情况 排放口名称 排放口编号 污染物 高度/m 内径/m 温度/℃ 类型 坐标 排放标准 焊接废气排气筒 DA001 烟尘 15 0.3 25 一般排放口 E108.651915 N34.131247 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） （2）防治措施可行性及达标性分析 项目营运期产生的大气污染物主要为焊接烟尘、激光刻字烟尘。 焊接烟尘收集后经一套滤筒除尘器处理后经一根15m高排气筒排放，采用的措施为《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》及《污染防治可行技术指南》中推荐的处理工艺，处理措施可行，排放速率及排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996），能达标排放，对环境影响较小。 激光刻字烟尘产生量较少，通过厂房阻隔，对环境影响较小。 （3）排气筒设置合理性分析 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，排气筒高度应高出周围200m半径范围内的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准严格50%执行。 根据现场调查，周边200m范围内最高建筑物高度约为14m，本项目排气筒高度（15m，引至楼顶排放）不能满足高出周围200m半径范围的建筑5m以上的要求，故按排放速率严格50%执行。 （4）污染物许可排放量及类比排放量 根据《陕西省生态环境厅关于解决企业申报污染物许可排放量与环评文件排放量不一致问题的通知》（陕环排管函【2024】18号）及《陕西省大气主要污染物许可排放量及实际排放量核定方法》，本项目需核算有组织、无组织废气类比排放量及许可排放量。 1）类比排放量 焊接烟尘类比《山东武煜钢结构有限公司年产2.5万吨钢构件项目竣工环境保护验收报告》进行核算。山东武煜钢结构有限公司年产2.5万吨钢构件，项目2021年5月开始施工建设，2019年3月建成投产，年加工重钢结构2.5万吨，年加工网架钢材1000吨，焊接过程主要使用二保焊机、埋弧焊机等进行焊接，年工作1200h，年使用二氧化碳保护焊丝6t/a。 根据验收报告，焊接烟尘布袋除尘器出口颗粒物平均排放浓度为2.2mg/m3，运行工况为95%，风机风量为8035m3/h，运行时间为2400h/a，经计算满工况条件下焊接烟尘排放浓度为2.31mg/m3，排放量0.022t/a。焊接烟尘采用集气罩收集，收集效率按80%计，废气采用布袋除尘器处理，处理效率为99%，则无组织颗粒物排放量为0.55t/a。同时焊机布设于封闭厂房内，一部分无组织粉尘经过车间阻隔，自然沉降，沉降率按60%计，则无组织颗粒物排放量为0.22t/a。 2）许可排放量 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942—2018）中的方法进行核算。 ①有组织许可排放量 按照许可排放浓度、风量、年生产时间确定，具体计算方法如下 Mi——第i个主要排放口污染物年许可排放量，t； Q——第i个主要排放口风量（标态），m3/h； C——污染物许可排放浓度限值（标态），mg/m3； T——第i个主要排放口对应装置设计年生产时间，h； E年许可——污染物年许可排放量，t/a。 颗粒物： M（DA001）=6000×120×1800×10-9=1.296t/a ②无组织许可排放量 颗粒物： 采用以下公式进行计算： 式中：E无组织——颗粒物无组织年许可排放量，t/a； E工艺——工艺源颗粒物无组织年许可排放量，t/a； E堆场——固体物料堆场颗粒物无组织年许可排放量，t/a，根据生态环境部2021年第24号公告中《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附1工业源-附表2“工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”要求进行核算； Pi——工段i产污系数，行业技术规范中有规定的产污系数的，采用其中的产污系数；技术规范中未规定产污系数的，适用生态环境部2021年第24号公告中《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附1工业源-附表1“工业行业产排污系数手册”中规定的产污系数。生态环境部或陕西省生态环境厅发布更新的产污系数后从其规定。 Mi——工段i的产品设计产量（原料总量）； ηi——工段i颗粒物污染控制设施的设计收集效率，%； φi——工段i颗粒物污染控制设施的设计去除效率，%。 建设单位使用的原材料暂存于原料库内，不存在堆场，故堆场为0。 E工艺=9.19×10×（1-80%）×（1-60%）×10-3=0.007352t/a E无组织=E工艺+E堆场=0.007352+0=0.007352t/a ③核算结果汇总 本项目最终确定核算结果如表4-4所示。 表4-4 污染物排放量核算统计一览表 单位t/a 类别 工序 污染物 排放形式 排污许可规范核算结果 类比核算结果 环评核算量 大气污染物 焊接 颗粒物 有组织 1.296 0.022 0.00735 无组织 0.007 0.22 0.007352 合计 颗粒物（无组织+有组织） 1.305 0.242 0.014702 （5）监测要求 项目建成后，可委托有资质的环境监测单位进行监测，监测方法及频次严格按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关要求进行。 本项目废气监测计划见表4-5。 表4-5 运营期环境监测计划 类别 监测项目 监测点位置 频率 控制指标 废气 DA001排气筒 颗粒物 排气筒出口 每年1次 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 厂界 颗粒物 上风向1个点，下风向3个点 每年1次 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 2、运营期水环境影响和保护措施 项目运营期产生废水主要为生活污水。 （1）污染源强及措施 根据水平衡分析，生活污水产生量为0.972m3/d，291.6m3/a，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮等；排入化粪池（50m3）处理后经市政污水管网排入鄠邑区第二污水处理厂。 项目废水产排情况见表4-6。 表4-6 废水主要污染物的产生及排放情况一览表 污水类型 产生及排放源 污水量 项目 COD BOD5 SS NH3-N 总磷 总氮 生活污水 产生源强 291.6m3/a 产生浓度mg/L 350 200 220 40 5 48 产生量t/a 0.102 0.058 0.064 0.011 0.001 0.013 处理方式 化粪池处理 排放源强 排放浓度mg/L 297.5 150 132 40 5 48 排放量t/a 0.086 0.044 0.038 0.011 0.001 0.013 注：化粪池处理效率按COD15%，BOD525%，SS40%，氨氮0计，总磷0计，总氮0计。 项目生活污水经预处理后水质满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准后，经过市政污水管网最终排入鄠邑区第二污水处理厂处理后排放。 项目废水污染源排放情况如下： 表4-7 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别a 污染物 种类b 排放去向c 排放规律d 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口 类型 污染治理设施 编号 污染治理设施 名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 pH值，化学需氧量，氨氮（NH3-N），五日生化需氧量，悬浮物，石油类，总磷（以P计） 进入城市污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律 TW001 化粪池 沉淀 DW001 (是 □否 (企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 表4-8 废水间接排放口基本情况表（依托现有排放口） 序号 排放口 编号 排放口地理坐标a 废水排放量/ （万t/a） 排放去向 排放规律 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称b 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L） 1 DW001 108.653047 34.130581 0.02916 城市污水处理厂 间断排放 鄠邑区第二污水处理厂 COD 30 BOD5 6 SS 10 NH3-N 1.5 总磷 0.3 总氮 15 （2）化粪池依托可行性分析 本项目废水依托陕西京资实业有限公司已建的一座50m3的化粪池，根据调查，目前化粪池处理量为12m3/d，本项目每天废水排放量为0.972m3/d，按水利停留时间为24h计算，化粪池剩余容量可接纳本项目的生活污水。因此本项目生活污水依托园区化粪池预处理可行。 （3）鄠邑区第二污水处理厂接纳项目污水的可行性分析 ①污水处理厂位置及规模 鄠邑区第二污水处理厂位于潭峪河和黄柏河交汇处的三角洲地带，规划服务面积约41km2，服务人口约25万。占地69133平方米，分二期建设，一期为日处理4万吨，其主要承担鄠邑区沣京工业园、石油大学户县校区及县城铁路以东生活污水处理。该污水处理厂于2011年开工建设，2014年11月竣工并通水试运行。 本项目位于西安市鄠邑区沣京工业园，项目周围市政污水管网已敷设完成，项目生活污水经化粪池处理后排入鄠邑区第二污水处理厂，项目污水可接入该污水处理厂处理。 ②污水处理工艺介绍及出水水质标准 鄠邑区第二污水处理厂污水处理工艺CASS工艺+斜板沉淀+纤维转盘工艺，出水排放执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）一级A标准，排水去向为新河。 ③项目排污对污水处理厂的影响 本项目污水排放量仅为0.972m3/d，排放量较少，可以接纳本项目的废水。本项目废水污染负荷较低，对污水厂的处理负荷冲击较小，不会对污水处理厂正常运行造成影响。 综上所述，项目位于鄠邑区第二污水处理厂服务范围内，污水处理厂有足够富裕的处理能力，项目外排污水符合污水处理厂进水水质要求。因此，污水排入鄠邑区第二污水处理厂处理是可行的。 （4）监测计划 由于本项目生活污水直接依托陕西京资实业有限公司已建的化粪池进行处理，责任主体为陕西京资实业有限公司，故本次项目不对生活污水进行监测。 3、运营期噪声环境影响和保护措施 本项目营运期噪声主要是设备运行噪声： 表4-9 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号 声源名称 型号 空间相对位置/m 声功率级/dB（A） 声源控制措施 运行时段 X Y Z 1 风机 / 70 69 14 90 选用低噪声设备、基础减振、安装消声器 9点~18点 2 冷却塔 1T 1 65 1 85 选用低噪声设备、基础减振、安装隔声罩 10点~16点 表4-10 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号 声源名称 声压级/距声源距离dB（A）/m 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB（A） 运行时段 建筑物插入损失/dB（A） 建筑物外噪声 X Y Z 声压级/dB（A） 建筑物外距离/m 1 热套转子设备 80 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、合理布局 45 35 1 35 49 全天10小时 15 34 1 2 热套转子设备 80 47 35 1 35 49 34 1 3 热套转子设备 80 49 35 1 35 49 34 1 4 热套转子设备 80 51 35 1 35 49 34 1 5 热套筒体设备 80 55 35 1 35 49 34 1 6 热套筒体设备 80 57 35 1 33 50 35 1 7 热套筒体设备 80 59 35 1 31 51 36 1 8 热套筒体设备 80 61 35 1 29 51 36 1 9 转定子结合设备 80 65 35 1 25 52 37 1 10 转定子结合设备 80 67 35 1 23 53 38 1 11 充磁机 70 65 50 1 20 44 29 1 12 充磁机 70 52 40 1 30 40 25 1 13 充磁机 70 50 30 1 30 40 25 1 14 充磁机 70 55 15 1 15 46 31 1 15 激光打标机 70 30 40 1 30 40 25 1 16 激光打标机 70 28 40 1 28 41 26 1 17 搬运机器人 80 10 25 1 10 60 45 1 18 搬运机器人 80 10 25 1 10 60 45 1 19 焊接机器人 80 50 45 1 25 52 37 1 20 焊接机器人 80 46 45 1 25 52 37 1 21 焊机 80 55 50 1 20 54 39 1 22 焊机 80 55 52 1 18 55 40 1 23 焊机 80 50 30 1 30 50 35 1 24 焊机 80 52 30 1 30 50 35 1 25 焊机 80 54 30 1 30 50 35 1 26 焊机 80 56 30 1 30 50 35 1 27 地面传送机 80 40 30 1 30 50 35 1 注：夜间不生产 （2）噪声降噪措施 生产设备均布置于封闭厂房内，经墙体阻隔可一定程度上减轻对周边声环境的影响，同时本评价提出如下防治措施： ①选用低噪设备，从声源上降低噪声值； ②车间采用隔声窗、隔声门，采用合理布局从传播过程中降低噪声影响； ③提高各设备的安装精度，做好平衡调试；安装时采用减振措施，在设备和基础之间加装减振器，从而有效地降低振动强度； ④建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声，最大限度减少流动噪声源。 （3）预测模式 室外声源 式中：—噪声源在预测点的声压级，dB(A)； —参考位置处的声压级，dB(A)； —参考位置距声源中心的位置，m； —声源中心至预测点的距离，m； —各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减），dB(A)。 室内声源 ①室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级计算公式为： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q ——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/（1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 按式(2)计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i(T) ——靠近围护结构处室内N个声源 i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式(3)计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i(T)=Lp1i(T)-(TLi+6) 式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源 i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T) ——靠近围护结构处室内N个声源 i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构 i倍频带的隔声量，dB。 按式(4)将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw= Lp2(T) +10lgS (4) 式中：Lw——中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 声源在预测点产生的等效声级贡献值： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 （4）噪声预测结果 表4-11 噪声传至厂界预测结果一览表 单位dB（A） 厂界方位 贡献值 标准值 达标情况 昼间 东厂界 47 65 达标 南厂界 47 65 达标 西厂界 56 65 达标 北厂界 60 65 达标 由上表可看出，本项目设备噪声通过基础减振及车间隔声等降噪措施后，再衰减至厂界均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，说明项目对周围环境影响较小。 （5）监测要求 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目噪声监测计划见表4-12。 表4-12 运营期环境监测计划 类别 监测项目 监测点位置 频率 控制指标 噪声 Leq 厂界 1季度/次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求 4、运营期固体废物环境影响和保护措施 （1）固体废物产生种类及产生量 本项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾、不合格产品、废包装、焊渣、废滤筒、冷冻机油废包装瓶、废机油。 生活垃圾：员工生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d），员工定员45人，则生活垃圾产生量为6.75t/a，分类收集后交由当地环卫部门统一处理。 废滤筒：项目废气处理过程滤筒定期更换，每年产生量为0.1t/a，收集后交由环卫部门处置。 焊渣：焊接过程会产生少量焊渣（不含铅），产生量约为0.2t/a，收集后出售给回收单位。 不合格产品：根据建设单位提供资料，项目每年产生不合格产品（不可修复）约为600台，收集后出售给回收单位。 废包装：根据建设单位提供资料，项目废包装主要包括二氧化碳瓶、氧气瓶、氦气等气瓶，每年产生量为2.4t/a，收集后由单位回收处置。 冷冻机油废包装瓶：R1354A冷冻机油包装瓶属于危废，编码HW49-900-041-49，产生量为0.2t/a，暂存危废贮存库（5m2），定期交由有资质单位处置。 废机油：项目设备维修过程会产生少量废机油，产生量为0.01t/a，属于危险废物，编号HW08-900-214-08，专用容器收集，暂存危废贮存库（5m2），定期交由有资质单位处置。 各污染物产生量见下表。 表4-13 固体废物产生量一览表 序号 项目 类别 产生量 处理处置措施 1 生活垃圾 生活垃圾 6.75t/a 交由环卫部门处置 2 废滤筒 一般固体废物 0.1t/a 3 焊渣 0.2t/a 出售给回收单位 4 不合格产品 600台/a 5 废包装 2.4t/a 交由单位回收 6 冷冻机油废包装瓶 危险废物HW49-900-041-49 0.2t/a 暂存危废贮存库（5m2），定期交由有资质单位处置 7 废机油 危险废物HW08-900-218-08 0.01t/a （2）固体废物处理处置规范要求 一般固体废物处理处置规范要求 项目一般固废废滤筒收集交由环卫部门处置，不合格产品、焊渣收集出售给回收单位，废包装由单位回收处置。 要求存放处防止二次污染，做好固体废物在厂区内的收集和贮存相关防护工作，满足“防风、防雨、防渗”等国家相关标准规定的要求，收集后进行有效处置。 危险废物处理处置规范要求 废机油等属于危险废物。根据国家《危险废物贮存污染控制标准》，建设单位必须将危险废物装入专用容器内，对危险废物的容器设置危险废物识别标志，并且粘贴标签，在厂区设置危废贮存库，定期交由有危废处置资质的单位进行处理，不得随意丢弃。 ①危险废物贮存库应满足以下要求： a、危险废物贮存库必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定，有符合《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的专用标志。 b、具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。 c、应具有防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。 d、固体危险废物与液体危险废物分开存放，储存于容器或包装物中。 e、危废定期交由危废处置单位处置，储存量不得超过3吨。 ②危险废物贮存容器应符合下列要求： a、容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 b、容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 c、硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 d、使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 e、容器和包装物外表面应保持清洁。 ③贮存设施运行环境管理应满足以下要求： a、危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致或类别、特性不明的不应存入。 b、应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 c、贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 d、贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ④委托处置环节应满足以下要求： 根据《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》（HJ1200—2021），排污单位委托他人运输、利用、处置危险废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单等。 综上所述，本项目产生的固体废弃物经上述措施处置后，处理处置率达100%，符合国家固体废弃物处理处置政策，不会产生二次污染，不会对环境产生不利影响。 5、地下水、土壤环境影响和保护措施 项目使用的冷冻机油等采用专用容器储存，储存于库房内，正常情况下发生泄漏的可能性较小，为了进一步减小泄漏，要求危废贮存库进行重点防渗，采用2毫米厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-7cm/s。 在采取相上述污染防治措施的基础上，项目运行对地下水、土壤基本不会造成明显影响，措施可行。 6、环境风险分析 （1）环境风险物质 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目可能发生风险事故的风险物质主要为废机油、乙炔。项目危险化学品的最大储存量、临界量以及重大危险源辨识见下表： 表4-14 项目危险化学品储量及临界量一览表 序号 物质名称 日常最大储存量（t） 临界量（t） 物质数量与临界比值（Q） 1 废机油 0.01 50 0.0002 2 乙炔 0.182 10 0.0182 合计 0.0184 经计算，q/Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 （2）环境风险分析 废机油泄漏，若泄漏出厂区会对土壤及地下水造成污染；乙炔泄漏遇明火会发生火灾爆炸。当发现油品泄漏时，应立即对泄漏油品进行收集，收集的油品专用容器收集，交由有资质单位处置；发现乙炔泄漏时，立即组织人员撤离出厂区，立即关闭阀门，若阀门无法关闭，采用雾状水进行喷淋。通过上述措施处理后对人员和周围环境影响较小。 （3）环境风险防范措施及应急要求 ①应尽量控制和减少危险品的库存量； ②危险品应远离火源，并采取防挥发、防泄漏、防潮、防火、防爆炸及通风等预防措施； ③冷冻机油专用容器储存，底部设防漏托盘；废机油专用容器储存，暂存危废贮存库。 （4）风险评价结论 本项目的主要危险物质为废机油，储存量较小，Q＜1，存放周期较短。在正常运行过程中，加强对风险物质的管理，规范员工的操作规程，对各项风险防控措施进行管理和维护，设置应急处理物资，保证事故状态下，能第一时间做出处置。 项目应落实本报告相关要求，制定一套完善的事故风险防范措施和应急预案，并上报环保行政主管部门备案。综上所述，本项目在认真落实环评提出的环境风险防范措施后，可以在最大程度上降低事故的发生率。项目的环境风险在可接受范围之内。 7、环保投资 项目总投资10000万元，其中环保投资14万元，占总投资额的0.14%。项目具体的环保投资见表4-15。 表4-15 环境保护投资估算一览表 类别 污染物 环保设施 投资（万元） 废气 焊接烟尘 集气罩+滤筒除尘器处理后通过15m高排气筒排放 10 废水 生活污水 50m3化粪池1座 依托 噪声 选用低噪声设备、厂房隔声减振处理、加强平时的运营维护等 1.5 固体废物 不合格产品、焊渣 收集暂存定期出售给回收单位 / 废包装 单位回收 / 生活垃圾、滤筒 垃圾桶若干 0.5 废机油、冷冻机油废包装瓶 暂存危废贮存库（5m2），定期交由有资质单位处置 2 合计 14 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 粉尘 | 集气罩+滤筒除尘器+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准 |
|  | 无组织 | 粉尘 | 厂房阻隔 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮等 | 化粪池（50m3）处理后排入市政污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B标准 |
| 声环境 | 设备噪声 | 焊机等设备 | 基础减振、厂房隔声、合理布局等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 厂内集中收集后交由当地环卫部门处置 | / |
|  | 一般固废 | 废滤筒 |  | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定 |
|  |  | 焊渣 | 收集出售给回收单位 |  |
|  |  | 不合格产品 |  |  |
|  |  | 废包装 | 单位回收处置 |  |
|  | 危险废物 | 废机油、冷冻机油废包装瓶 | 暂存危废贮存库（5m2），定期交由有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区硬化，危废贮存库重点防渗，防渗等级达到等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s，定期进行巡查 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 危险品应远离火源，并采取防挥发、防泄漏、防潮、防火、防爆炸及通风等预防措施 |
| 其他环境 管理要求 | （1）“三同时”验收：根据《建设项目环境保护管理条例》及其修改决定（国务院令第682号），建设项目竣工后，建设单位应进行竣工验收，然后本项目方可正式投产运行。 （2）制定环境管理文件及实施细则：根据国家、地方政府对企业环境管理的基本要求，结合项目的具体情况，制定环境管理文件和实施细则。 （3）排污许可制度：按照排污许可证申请与核发技术规范相关要求，在项目竣工验收前，按规定申请排污许可证。 （4）排污口规范化说明 排污口的技术要求 ①排污口的位置应合理确定，按《排污口规范化整治技术要求》中要求进行规范化管理。 ②排放污染物的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求进行设置。 排污口立标管理 排污口应按照《环境保护图形标志》的规定，设置原国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌；且标志牌应设置在靠近采样点的醒目处。 排污口建档管理 要求使用原国家环保总局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并填写相关内容；根据排污口管理档案内容要求，项目建成投产运营后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案内。 |

# 六、结论

从环境保护角度考虑，本项目环境影响可行。

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉尘 | 0 | 0 | 0 | 14.702kg/a | 0 | 14.702kg/a | 14.702kg/a |
| 废水（291.6m3/a） | COD | 0 | 0 | 0 | 0.086t/a | 0 | 0.086t/a | 0.086t/a |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.044t/a | 0 | 0.044t/a | 0.044t/a |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.038t/a | 0 | 0.038t/a | 0.038t/a |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.011t/a | 0 | 0.011t/a | 0.011t/a |
|  | 总氮 | 0 | 0 | 0 | 0.013t/a | 0 | 0.013t/a | 0.013t/a |
|  | 总磷 | 0 | 0 | 0 | 0.001t/a | 0 | 0.001t/a | 0.001t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 6.75t/a | 0 | 6.75t/a | 6.75t/a |
| 一般工业 固体废物 | 焊渣 | 0 | 0 | 0 | 0.2t/a | 0 | 0.2t/a | 0.2t/a |
|  | 废滤筒 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | 0.1t/a |
|  | 不合格产品 | 0 | 0 | 0 | 600台/a | 0 | 600台/a | 600台/a |
|  | 废包装 | 0 | 0 | 0 | 2.4t/a | 0 | 2.4t/a | 2.4t/a |
| 危险废物 | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | 0.01t/a |
|  | 冷冻机油废包装瓶 | 0 | 0 | 0 | 0.2t/a | 0 | 0.2t/a | 0.2t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

项目所在地

(1)

(2)

(3)

(5)